СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2013 года                                           № 90                                             г. Полярный

Об утверждении Генерального плана муниципального образования закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев представленный проект Генерального плана ЗАТО Александровск, протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах публичных слушаний, на основании статьи 28 Устава ЗАТО Александровск,

Совет депутатов ЗАТО Александровск решил:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области.

2. Рекомендовать администрации ЗАТО Александровск привести правовые акты администрации ЗАТО Александровск в соответствие с настоящим Генеральным планом в целях осуществления градостроительного регулирования и создания механизмов реализации настоящего Генерального плана.

3. Настоящее решение вступает в силу после даты его официального опубликования.

Глава ЗАТО Александровск                                                                              В.В. Сулаева

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск Муниципальный контракт: МК № 9 от 12 декабря 2011 г.

Генеральный план муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области

Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Москва     2012

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  | Заказчик: Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск Муниципальный контракт: МК № 9 от 12 декабря 2011 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Генеральный план муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области

Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Первый заместитель

Генерального директора												С. И. Бычков

Директор по градостроительству,

архитектуре и проектным работам 							И. М. Шнайдер

Главный инженер проекта					Н. В. Рязанова

# Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
|  | Проектный план (Основной чертеж). Схема размещения планируемых объектов капитального строительства. Функциональное зонирование | 1: 25000 |
|  | Схема планируемого развития инжернерно-транспортной инфраструктуры | 1: 25000 |
| Материалы по обоснованию проекта |
|  | Положение района в Мурманской области | б/м |
|  | Схема современного использования территории (опорный план) | 1: 25000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1: 25000 |
|  | Схема комплексной оценки территории | 1: 25000 |
|  | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по их предупреждению | 1: 25000 |
| 8. | Схема охраны природы | 1: 25000 |

Б. Текстовые материалы

●	Том 1. Положения о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию проекта.

- Том 3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск.

# Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

1. цели и задачи генерального плана	4

2. Общие сведения	4

3. предпосылки развития	4

4. Мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального зонирования территории	4

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	4

6. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	4

7. использование геоинформационных технологий	4

8. Основные технико-экономические показатели	4

# ВВЕДЕНИЕ

«Генеральный план муниципального образования закрытое административное образование Александровск Мурманской области выполняется по заказу Администрации ЗАТО Александровск Мурманской области в соответствии с Муниципальным контрактом № 9 от 12 декабря 2011 г.

Изменения по основополагающим политическим, социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам, произошедшие за последние годы, принятые меры к усовершенствованию административных органов власти городов и регионов России, одобренные в новой редакции Градостроительный и Земельный Кодексы РФ сформировали новые требования к пространственному развитию территорий.

Указом Президента Российской Федерации от 28.05.2008 №857 закрытые административно-территориальные образования Полярный, Скалистый и Снежногорск Мурманской области преобразованы в закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области.

Разработка генерального вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа, которым администрация муниципального образования ЗАТО Александровск сможет руководствоваться в меняющихся социально-экономических условиях.

Генеральный план муниципального образования ЗАТО Александровск выполняется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области.

В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (статья 1, п. 2), вся территория закрытого административно-территориального образования является территорией муниципального образования со статусом городского округа.

Статус городского округа ЗАТО Александровск, его стратегическое значение, диктуют особые требования к условиям его развития, к качеству и насыщенности той среды обитания, в которой проживают люди, занимающиеся деятельностью общегосударственной важности.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-	расчетный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия (ориентировочно 2030-2032 гг.);

-	первый этап развития, на который планируются первоочередные мероприятия (ориентировочно 2020-2022 гг.).

В соответствии с письмом №17-1158 от 08.06.2112 г., настоящий генеральный план выполняется на территорию вне границ населённых пунктов, поскольку его разработке предшествовало выполнение генеральных планов:

-	г. Снежногорск (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2009);

-	г. Полярный (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2009);

-	г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа (ОАО «ГИПРОГОР», Москва, 2010 г.).

Материалы вышеперечисленных генеральных планов учитываются при разработке настоящего проекта.

При разработке проекта принимаются во внимание:

-	Закон РФ от 14 июля 1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

-	Положения о территориальном планировании «Схемы территориального планирования Мурманской области» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2009);

-	«Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года», утверждённая постановлением Правительства Мурманской области от 23.12.2011 № 693-ПП/15;

-	Областная инвестиционная программа Мурманской области на 2010-2012 гг.;

-	Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2016 гг.;

-	Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области» (в ред. от 15.07.2011 г.);

-	материалы исходной информации, представленные организациями и учреждениями МО ЗАТО Александровск.

Генеральный план представляется в электронном виде, разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории муниципального образования, что особенно актуально, поскольку с начала 2011 года в Мурманской области реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы". Ее основная задача – комплексное внедрение информационных технологий в различные сферы общественной жизни.

Работа выполняется авторским коллективом АПМ-4 ФГУП «Гипрогор».

Главный инженер АПМ-4 – Копытко С. В.

Авторский коллектив проекта:

Г. Н. Евтушенко – главный архитектор проекта;

Н. В. Рязанова – главный инженер проекта, ГИП, специалист по водоснабжению, водоотведению и санитарной очистке;

Н. М. Холодова – главный экономист проекта;

Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

Е. И. Ивашкина – ГИП, специалист по инженерной защите и подготовке территории;

А. А. Дронова – ведущий инженер энергетик;

Е. В. Зырянова – зав. группой эколог;

М. Г. Москаленко – зав. группой дендролог;

В. Н. Арсеев – зав. группой геолог.

Графическое оформление проекта:

В. В. Панихина – техник архитектор.

Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике муниципального образования.

Авторы проекта выражают искреннюю признательность руководству администрации ЗАТО Александровск, коллективу архитектурно-градостроительного отдела администрации, ответственным работникам военных и гражданских ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

# 1. цели и задачи генерального плана

Разработка генерального плана как документа территориального планирования осуществлена в целях обеспечения устойчивого развития муниципального образования ЗАТО Александровск и создания комфортных условий проживания его жителей.

Основной целью разработки генерального плана является повышение эффективности управления развитием территории ЗАТО на основе разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических предложений, обеспечивающих гармоничное развитие муниципального образования с учётом общегосударственного значении муниципального образования в обеспечении национальной безопасности России.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Генеральный план является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности муниципального образования: природно-ресурсную, производственную,  социальную, инженерно-транспортную, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Генеральный план состоит из нескольких смысловых блоков, которые содержат:

- характеристику современных природных, ресурсных и социально-экономических условий и их комплексную оценку;

- концепцию пространственной организации и обустройства территории.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения муниципального образования  градостроительными средствами.

Материалы генерального плана могут быть использованы при разработке комплексных программ социально-экономического развития, отраслевых схем развития систем инженерно-транспортного, а также при выборе площадок под строительство производственных и социальных объектов местного, областного и федерального значения.

# 2. Общие сведения

Муниципальное образование закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.05.2008 №857 «О преобразовании закрытых административно-территориальных образований – города Полярного, города Гаджиево и города Снежногорска Мурманской области в закрытое административно – территориальное образование Александровск Мурманской области».

В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 г. №3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" (ст.1,п.2) муниципальное образование ЗАТО Александровск является городским округом.

Территория муниципального образования ЗАТО является частью региона, в границах которого базируется Северный военно-морской флот, обеспечивающий обороноспособность страны на северных рубежах.

В состав ЗАТО Александровск входят следующие населенные пункты: города Гаджиево, Полярный и Снежногорск, село Белокаменка, населенные пункты Кувшинская Салма, Оленья Губа, Ретинское, Сайда Губа.

Численность населения муниципального образования ЗАТО Александровск по состоянию на 01.01.2011 г. составляла 42,8 тыс. человек.

ЗАТО Александровск Мурманской области расположено за Полярным кругом в 30-ти километрах севернее областного центра – города-героя Мурманск.

Единственным видом сообщения между ЗАТО Александровск и областным центром является автотранспортный.

Расстояние по автомобильной дороге, связывающей ЗАТО Александровск и г. Мурманск – 75 километров.

Границы ЗАТО Александровск установлены Указом Президента Российской Федерации от 28.05.2008 №857.

Общая площадь в административных границах городского округа ЗАТО Александровск по состоянию на 01.01.12 г. составляла 52,16 тыс. га.

В структуре территорий более половины земель составляют земли запаса, пятую часть территории занимают земли лесного фонда, на земли населённых пунктов приходится лишь десятая часть территорий.

В составе категории земель промышленности, транспорта, связи, земли обороны и безопасности и иного назначения (15% земель муниципального образования) 97% приходится на земли обороны и безопасности, что объясняется стратегическим значением планируемой территории ЗАТО.

В ЗАТО Александровск действует особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, предусматривающий ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты летательных аппаратов и иные ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в части, касающейся закрытых административно территориальных образований.

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.2008 №555 городу Полярному присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы".

# 3. предпосылки развития

В перспективный период развитие муниципального образования ЗАТО Александровск  будет определяться рядом факторов:

-	стратегическим статусом территории;

-	экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

-	имеющимися ресурсами;

-	накопленным экономическим и социальным потенциалом;

-	развитием новых форм хозяйственной деятельности муниципального образования, его функций и совершенствованием системы самоуправления.

В настоящее время просматриваются следующие основные направления развития муниципального образования ЗАТО Александровск:

-	производственная деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности, строительством, ремонтом и техническим обслуживанием судов и плавучих форм; промышленной переработки рыбы и рыбопродуктов, пищевая промышленность;

-	развитие транспортно-логистической функции, создание портовых мощностей;

-	развитие административно-деловой функции, активизация деятельности органов местного самоуправления в инновационном процессе, организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата;

-	развитие внутригородской социальной функции, создание достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни населения.

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года» прогнозируется создание новых видов экономической (промышленной) деятельности, таких как, добыча топливно-энергетических ресурсов и нефтепереработка; новые виды продукции: сжиженный газ, продукты нефтепереработки, и пр.; новый вид транспорта (трубопроводный), модернизация действующих и создание новых портовых мощностей.

Предполагается, что для транспортировки грузов на экспорт, в том числе продукции нефтеперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа, будет в основном использован морской транспорт.

В связи с вышесказанным, реализация намерений инвестирования в строительство нефтеперерабатывающего завода в районе Мурманска, предполагающих развитие портовых сооружений и инженерно-транспортной и трубопроводной инфраструктуры в районе с. Белокаменка, может обеспечить «точку роста» в юго-восточной части муниципального образования ЗАТО Александровск.

В значительной степени развитие планируемой территории будет определяться инвестиционной политикой, осуществляемой на рассматриваемой территории администрацией области, а также, учитывая стратегическое значение ЗАТО, Министерством обороны Российской Федерации.

# 4. Мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального зонирования территории

4.1. Задачи пространственного развития территории

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее развитие с приведением отдельных ее элементов в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды.

Задачами пространственного развития МО ЗАТО Александровск являются:

-	обеспечение целостности муниципального образования посредством территориального планирования;

-	функциональное зонирование территории;

-	развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

-	развитие и совершенствование природно-экологического каркаса;

-	учет мероприятий, принятых в СТП Мурманской области относительно МО ЗАТО Александровск;

-	усиление взаимосвязи мест приложения труда с жилыми территориями.

Реализация указанных целей осуществляется посредством разработки оптимальной функционально-планировочной структуры МО ЗАТО Александровск, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития его территории.

Определяющими структурообразующими элементами территории являются автомобильные дороги.

В качестве ведущего стратегического положения рассматривается максимальное использование сложившегося потенциала и всех видов имеющихся ресурсов.

МО ЗАТО Александровск имеет определенный потенциал для развития:

-	существенные по площади территории, омываемые Баренцевым морем;

-	богатые запасы пресной воды;

-	сохранившиеся природные ландшафты.

Основываясь на имеющихся ресурсах, можно выделить основные направления развития хозяйственной деятельности муниципального образования:

-	промышленный потенциал территории определяется крупными судоремонтными предприятиями и созданием портовых зон;

-	развитие рыбохозяйственной деятельности.

Городской округ обладает достаточным потенциалом для развития туризма местного значения. Здесь возможно развитие следующих направлений: культурно-познавательный, экологический, спортивный виды туризма.

Базой для развития рекреационного направления являются естественные природные ландшафты.

Экологизация всех видов жизнедеятельности на территории муниципального образования может способствовать сохранению и улучшению благоприятной среды обитания ныне живущих и будущих поколений.

4.2. Проектные предложения по планировочной организации территории

Генеральным планом МО ЗАТО Александровск предусматривается:

-	реорганизация среды обитания в округе, повышение ее качества;

-	усиление взаимосвязи мест приложения труда и мест проживания;

-	размещение новых производственных объектов, в основном, на уже сформировавшихся площадках за счет упорядочения территорий и интенсификации их использования;

-	развитие природно-экологического каркаса и инженерно-транспортной инфраструктуры муниципального образования;

-	развитие транспортной инфраструктуры;

-	размещение объектов обслуживания вдоль транспортных магистралей.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# 1

| № | Цель мероприятий | Сроки реализации | Содержание мероприятия | Место-расположения | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 1 | Жилищное строительство |
|  | Улучшение жилищных условий проживания, новое строительство, проведение мероприятий по реконструкции | 1-ая очередь | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов 60-70 тыс. м2 | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов 90-100 тыс. м2 | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Замена пассажирских лифтов жилых домов | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | Расчётный срок | Новое строительство – 20,6 тыс. кв. м | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов - 3,46 тыс. кв. м | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчётный срок | Ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов – 14,038 тыс. кв. м | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция пяти- и девятиэтажных кирпичных жилых домов, а также капитальный ремонт панельных | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Новое строительство – 1,408 тыс. кв. м | с. Белокаменка | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчётный срок | Новое строительство – 0,886 тыс. кв. м | с. Белокаменка | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Новое строительство - 62,7 тыс. м2 общей площади | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | Расчётный срок | Новое строительство - 65,0 тыс. м2 общей площади | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов - 9 тыс. м2 общей площади | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов - 20 тыс. м2 общей площади | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция жилого дома № 15 по ул. Флотская | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
| 2 | Образование |
|  | Удовлетворение потребности в детских образовательных учреждениях с учетом условий наиболее комфортной пешеходной доступности | 1-ая очередь | Строительство здания детского сада на 300 мест в районе музыкальной школы | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Строительство межшкольного учебного комбината (пристройка к дому № 74) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Переоборудование, реконструкция Дома детского творчества в детский сад на 60 мест (ул. Советская, Дом № 74-1) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания детского сада №1 «Якорёк»» (ул. Душенова, дом № 96-а) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Капитальный ремонт детской музыкальной школы (ул. Колышкина, дом № 114-а) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь – расчётный срок | Строительство здания детского сада на 150 на месте законсервированного здания № 43 | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь – расчётный срок | Капитальный ремонт МБДОУ № 46 «Северяночка» | г. Гаджиево | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений центра творчества и досуга | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство нового детского сада на 300 мест | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №1 им. М.А. Погодина | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений гимназии | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБДОУ №5 | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБДОУ №1 | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБДОУ №3 | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБДОУ №4 (2 объекта) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБДОУ №56 | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ЦДОД | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДДТ | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт катка МБОУ ДОД ДЮСШ | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | Расчётный срок | Строительство нового детского сада на 150 мест | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция детской спортивной школы | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Открытие в д/с №1 трёх дополнительных групп (60 мест) | г. Снежногорск Верхняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Перевод Центра социальной реабилитации несовершеннолетних из здания детского сада №1 (Флотская д. 11) на территорию здания бывшего общежития по ул. Мира 5/4 | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт МБДОУ №2 «Северяночка» | г. Снежногорск | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт МБДОУ №7 «Пингвинёнок» | г. Снежногорск | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт МБДОУ №8 «Якорёк» | г. Снежногорск | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт МБДОУ №9 «Берёзка» | г. Снежногорск | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №266 | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №269 | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений МБОУ НОШ №279 | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №276 | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт вечерней общеобразовательной школы (ул. Флотская) | г. Снежногорск, | Предложение управления образования ЗАТО |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт ФОК МБОУ ДОД ДЮСШ №2 | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 280 | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Строительство нового (или расширение существующего детского сада №4) | н. п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | В большинстве дошкольных учреждений необходимо обустройство прилегающих игровых площадок, которые на данный момент не соответствуют санитарным нормам |  | Генеральные планы населённых пунктов |
| 3 | Здравоохранение и социальное обслуживание |
|  | Улучшение медицинского обслуживания | 1-ая очередь | Формирование больничного городка со строительством госпиталя, станции скорой помощи, реабилитационно-диагностического центра. Строительство двухэтажного тёплого перехода между основными зданиями больничного городка | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт или перевод в новое помещение отделения диагностики и восстановительного лечения | г. Полярный | Материалы отдела здравоохранения и социального развития |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Открытие пунктов первичной медицинской помощи (офисов участковых врачей) во встроенных помещениях жилых домов | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Перевод в новое помещение амбулатории | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция Домов офицеров | г. Гаджиево г. Полярный | Генпланы населённых пунктов |
| 4 | Спорт |
|  | Формирование развитой системы учреждений физической культуры и спорта | На протяжении всего срока реализации проекта | Строительство крытых плавательных бассейнов, спортивных площадок, плоскостных спортивных сооружений общего пользования, бассейнов при общеобразовательных школах и детских садах |  | Генпланы населённых пунктов |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство плавательного бассейна | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с сауной на месте законсервированных дома № 51 | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Строительство стадиона с трибунами | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство базы отдыха с баней в районе дома №112 | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Организация освещённой лыжной трассы от дома №112 до дома №128 | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Организация горнолыжного склона с подъёмником за пределами планируемой территории | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Организация внутридворовых спортплощадок равномерно в жилой застройке | во всех населенных пунктах ЗАТО | Генпланы населённых пунктов |
|  |  | 1-ая очередь | Разработка рабочей документации на строительство (реконструкцию) плавательного бассейна, строительство (реконструкция) плавательного бассейна (ФОК) | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт спортивного зала Дома офицеров | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция тренажёрного зала и плавательного бассейна по ул. Колышкина, д. 37-а | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания СОК «Канск» | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство крытого катка с искусственным льдом | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство спортивного горнолыжного комплекса ДЮСШ, включающего в себя лыжный подъёмник, прокат, домики для переодевания и пр. общая площадь – 5 га. | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Организация освещения лыжной трассы | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | Расчётный срок | Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа), общая площадь спортивных залов - 500 м² | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство крытого хоккейного корта, общая площадь 2 772 кв. метров | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство отдельной площадки для картинга Дома детского творчества | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Устройство городских горнолыжных трасс | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Устройство наружных участков беговой лыжной трассы, длина трассы 5 км | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь –расчётный срок | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и баней-сауной | н. п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 5 | Культура |
|  | Улучшение качества культурной среды, разнообразие выбора досуговой деятельности | Расчётный срок | Строительство молодёжного спортивно-досугового центра | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт центральной городской библиотеки (наб. С. Преминина, д. №106) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Размещение в здание дома детского творчества детской и юношеской библиотек (ул. Советская, д. №74-1) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Поддержание материальной базы и развитие музея города | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений центра творчества и досуга | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул. Колышкина, д.114-А | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений МУК "Муниципальная информационно-библиотечная система (наб. Преминина, д.106) | г. Гаджиево | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ЦДОД | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДДТ | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений Детской школы искусств | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. Гаджиева, д.1) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений центральной городской библиотеки им. Каутского (ул. Сивко, д.11) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. Гаджиева, д. 4) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений Дома детского творчества и реконструкция части здания под размещение детского сада (ул. Гаджиево, д. 1) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. Советская, д. 3) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки №2 им. Бибеева (ул. Лунина, д. 11) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт отдела военной и военно-морской техники (музея под открытым небом) городского историко-краеведческого музея | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений в Центре досуга МУК "Централизованная клубная система» (ул. Душенова, д.13) | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт городской библиотеки №1 (ул. Красный Горн, д. 16) | г. Полярный | По материалам управления культуры |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт выставочного зала | г. Полярный | По материалам управления культуры |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт сельского Дома культуры | с. Белокаменка | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | Расчётный срок | Строительство нового молодёжного спортивно-развлекательного центра, включающего в себя боулинг, бильярд, крытые теннисные корты, зал для брейданса, дискотека, кафе, магазины спортивного инвентаря и пр. | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт и расширение площадей МУК «Центр-книга» в существующих зданиях | г. Снежногорск Верхняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт ОМДТ «Роза ветров» | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт выставочного зала | г. Снежногорск | По материалам управления культуры |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещений детской музыкальной школы (ул. Бирюкова, д.3) | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ЦДОД | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт здания мБОУ ДОД ДДТ | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул. Бирюкова, д.3 | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт городского дома культуры «Современник» по ул. Мира, д. 3 | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Капитальный ремонт помещения №1 архива (ул.П. Стеблина, д.18) | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | Расчётный срок | Строительство культурно- развлекательного центра | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Оформление и благоустройство памятника Героям-подводникам | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 6 | Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |
|  | Расширение формата предоставления услуг, их качества и ассортимента | Расчётный срок | Строительство многофункционального торгово-развлекательного центра | г. Гаджиево на месте рынка | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Строительство кафе | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство гостиницы-общежития | г. Гаджиево на месте законсерви-рованного дома №52 | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство Дома быта | г. Гаджиево на месте законсервирован-ного дома № 48 | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Строительство прачечной-химчистки | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство торгового центра | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь – расч. срок | Рыночный комплекс | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь – расч. срок | Банно-оздоровительный комплекс | г. Снежногорск Нижняя Терраса | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | Расчётный срок | Многофункциональный центр | г. Снежногорск г. Полярный | Геннлан ЗАТО Александровск |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ОБЪЕКТЫ |
| 1 | Развитие судостроения | 1-ая очередь | Техническое перевооружение и реконструкция головного филиала ОАО «ЦС «Звёздочка» СРЗ «Нерпа» | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство нового здания ветлечебницы | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство КПП № 1 | федеральная автодорога Мишуково-Снежногорск | Обеспечение государственной безопасности |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция (расширение) кладбища | с. Белокаменка | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
| ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство пожарного депо на 2 выезда | с. Белокаменка | В соответствии с требованиями МСЧ |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство пожарного депо на 6 выездов | г. Полярный | В соответствии с требованиями МСЧ |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция здания пожарной команды 6 филиала базы войсковой части | г. Гаджиево | В соответствии с требованиями МСЧ |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
|  | Обеспечение транспортных связей между населёнными пунктами и объектами производства | Расчётный срок | Строительство многоэтажных стоянок (гаражей). Стоянки на 200-250 машиномест | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство автостанции. На 25 чел./час | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | Реконструкция региональной дороги - подъезд к г. Полярный. 4,0 км замена покрытия | Территория ЗАТО Александровск | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство многоэтажных стоянок (гаражей). Стоянки на 150 машиномест | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчётный срок | Строительство автостанции. На 50 чел/час. | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчётный срок | Реконструкция региональной дороги «Снежногорск – Мишуково». 38 км замена покрытия, обустройство дорог (установка предупреждающих дорожных знаков, информационных знаков и т.д.) | Территория ЗАТО Александровск | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчётный срок | Реконструкция региональной дороги «Снежногорск – Гаджиево». 6,9 км замена покрытия, обустройство дорог (установка предупреждающих дорожных знаков) |  | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчётный срок | Реконструкция региональной дороги – а/п. к н.п. «Белокаменка». 1,3 км замена покрытия, обустройство дорог (установка предупреждающих, информационных дорожных знаков) |  | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчётный срок | Реконструкция муниципальных дорог – а/п. к г. «Полярный» н.п. «Оленья Губа», «Сайда Губа». 6,8 км замена покрытия, обустройство дорог (установка предупреждающих, информационных дорожных знаков) |  | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчётный срок | Строительство автодороги. в новый порт от а/д «Снежногорск – Мишуково» (с. Белокаменка). 2,5 км |  | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Строительство многоэтажных стоянок (гаражей). Стоянки на 150 машиномест | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-ая очередь – расчётный срок | Строительство городских (поселковых) дорог МО «ЗАТО Александровск». Строительство и реконструкция улиц и дорог в городах и населённых пунктах | Города и населённые пункты | Генеральные планы населённых пунктов |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение бытовых стоков |
|  | Удовлетворение потребностей в воде питьевого качества и производственного назначения Обеспечение очистки бытовых стоков | 1-я очередь | Реконструкция водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъемов поверхностного водозабора | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Строительство дополнительных резервуаров на водозаборе | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Строительство водопроводных очистных сооружений | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция и строительство водопроводных сетей, включая подающие водоводы | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Строительство очистных сооружений канализации полной биологической очистки с доочисткой мощностью 10 тыс. м³/сут | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Реконструкция КНС с напорными коллекторами | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция существующих и строительство новых канализационных коллекторов | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Строительство водопроводных очистных сооружений и резервуаров запаса воды на водозаборе | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-я очередь | Оборудование артезианских скважин установками водоподготовки (обезжелезивания) | с. Белокаменка | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-я очередь | Строительство водопроводной насосной станции | с. Белокаменка | Генплан г. Полярный |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция и строительство водопроводных сетей | г. Полярный, с. Белокаменка | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-я очередь | Ликвидация шахтных колодцев | с. Белокаменка | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-я очередь | Внедрение кавитационного метода очистки на выпусках сточных вод | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчетный срок | Строительство очистных сооружений канализации полной биологической очистки с доочисткой мощностью 17,0 тыс. м³/сут | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчетный срок | Строительство двух канализационных насосных станций для перекачки стоков на очистные сооружения | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей | г. Полярный, с. Белокаменка | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-я очередь | Строительство локальных очистных сооружений | с. Белокаменка | Генплан г. Полярный |
|  |  | Расчетный срок | Строительство локальных очистных сооружений | н.п. Ретинское (в случае проживания людей) | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-я очередь | Строительство нового водозабора из оз. Арно (водозаборные сооружения, ВНС, резервуары запаса воды, станция водоочистки, магистральные водоводы) | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Перевод питьевого водозабора на оз. Большое Оленье в технический для нужд котельной | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция и строительство водопроводных сетей | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Реконструкция водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъемов | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Строительство водопроводных очистных сооружений | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Реконструкция водопроводных сетей, включая подающие водоводы | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой мощностью 6000 м³/сут. | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг. |
|  |  | 1-я очередь | Реконструкция канализационных насосных станций | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция существующих и строительство новых канализационных коллекторов | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Строительство новых канализационных очистных сооружений биологической очистки СРЗ «Нерпа» | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой и доочисткой мощностью 2000 м³/сут. | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Строительство двух канализационных насосных станций с напорными коллекторами | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Реконструкция существующих канализационных коллекторов | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| 2 | Энергоснабжение |
| Электроснабжение |
|  | Обеспечение потребности в электроснабжении | Расчётный срок | Строительство двух альтернативных источников электроэнергии – ветроэнергетических станций (ВЭС) в северо-западной и юго-западной частях города с сооружением новых ТП | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчётный срок | На площадках новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте, необходимо строительство электросетей 6 кВ и трансформаторных подстанций: | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | I очередь | -прокладка линии электропередачи с сооружением ТП к площадкам нового жилищного строительства | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | I очередь | -прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для детских садов | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчетный срок | -прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для спортивно-оздоровительного комплекса (предусмотреть подключение межшкольного учебного комбината) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | I очередь | -прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для молодежного досугового комплекса | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Строительство и реконструкция распределительных трансформаторных пунктов и линий напряжением 6/04кВ одновременно с реконструкцией жилищного фонда с уточнением при выполнении этих работ их мощности | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Замена электропроводки и реконструкция существующих электропроводных стояков и разводки в домах | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | I-я очередь | Реконструкция оборудования с заменой трансформаторов на РПП-1 | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | I-я очередь | Реконструкция оборудования с заменой трансформаторов на РПП-364 | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Реконструкция электрических сетей 35 кВ | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | I-я очередь | Разработка специализированной организацией схемы электроснабжения городского округа | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-я очередь | Провести оценку технического состояния трансформаторов электроподстанций, расположенных в районе Снежногорска, и, обосновано, установить дальнейший срок службы и ресурс трансформаторов в эксплуатации | Район г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Произвести снятие ограничений на подключение новых потребителей к ПС «№29», путём расширения электроподстанции дополнительным трансформатором либо заменой установленной пары трансформаторов на следующий габарит | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Уточнить ветровой потенциал в районе Снежногорска для технико-экономическая обоснования эффективности применения ветроэнергетических установок (ВЭУ) на территории городского округа | Район г. Снежногорска | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Произвести реконструкцию электросетевого комплекса 6 кВ города Снежногорска с перекладкой части воздушных линий фидеров кабельными | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | Расчетный срок | Провести модернизацию физически и морально устаревающего оборудования подстанций «№387» с учётом возможного ввода паротурбинной установки на котельной №2 г. Снежногорск | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | Расчетный срок | Полностью реконструировать электросетевой комплекс, обеспечивающий электроснабжение Снежногорска ввиду достижения им нормативного износа | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Внедрить на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающих технологий, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для мусороперегрузочной станции | Район г. Снежногорска | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для детского сада на 160 мест | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчетный срок | Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для культурно-развлекательного центра | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и баней-сауной | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчетный срок | Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для многофункционального центра | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Введение пониженного ночного тарифа и установка соответствующих электросчетчиков (по согласованию с РЭУ «Колэнерго») | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчетный срок | Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для портовых сооружений | Район с.Белокаменка | В соответствии с генпланом |
| Теплоснабжение |
|  | Обеспечение потребности в теплоснабжении | I очередь | Энергосбережение, внедрение систем автоматического регулирования температурных параметров теплоснабжения многоквартирных домов | ЗАТО Александровск | Программа комплексного развития ЗАТО 2010-2016 гг. |
|  |  | Расчетный срок | Перевод ТЦ-640 на природный газ | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | I очередь | Перевод системы ГВС на индивидуальные электронагреватели с вводом пониженного ночного тарифа | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | I очередь | Реконструкция магистральных и внутренних тепловых сетей с учетом новых ресурсосберегающих технологий | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | Расчетный срок | Отопление планируемых отдельно стоящих общественных зданий, учреждений торговли и общественного питания предусмотреть от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | I-я очередь | Разработка схемы теплоснабжения | г. Полярный |  |
|  |  | I очередь | Реконструкция городских сетей теплоснабжения и переключение объектов жилого фонда на 302 теплоцентраль | г. Полярный | Программа комплексного развития ЗАТО 2010-2016 гг. |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Организация комплексной работы по модернизации системы теплоснабжения на основе комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы теплоснабжения городского округа | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | I-я очередь | Реконструкция УМТЭП ТЦ-302 | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | I-я очередь | Разработка плана реконструкции и замены изношенных тепловых сетей | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Строительство и реконструкция тепловых сетей | г. Полярный, | Генплан г. Полярный |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Установка индивидуальных проточных накопительных водонагревателей при реконструкции, ремонте и строительстве жилого фонда | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-я очередь | Внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с температурной компенсацией по наружному воздуху системы отопления и регуляторов температуры горячего водоснабжения в жилых домах | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Прокладка новых тепломагистралей в ППУ изоляции, предусмотренных Генеральным планом в районе Нижней террасы на первую очередь и расчётный срок Перекладка изношенных тепловых сетей с применением пенополиуретановой изоляции и современных технологий прокладки трубопроводов для повышения эффективности системы теплоснабжения и сокращения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья | ЗАТО Александровск | Генеральные планы населённых пунктов |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Проведения дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий (особенно панельных) и внедрению современных энергоэффективных технологий и материалов | ЗАТО Александровск | Генеральные планы населённых пунктов |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Внедрения механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя) | ЗАТО Александровск | Генеральные планы населённых пунктов |
|  |  | 1-я очередь | Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на предварительно изолированные трубы | г. Снежногорск | Программа комплексного развития ЗАТО 2010-2016 гг. |
|  |  | Расчетный срок | Заказать специализированным организациям проработку проекта модернизации котельного оборудования котельной города Снежногорск и котельной ФГУП СРЗ «Нерпа» с учётом возможного перевода котельных на сжигание природного газа и установки на них паротурбинных установок | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | Расчетный срок | Проложить тепловые сети канально (бесканально) в Полиуретановой изоляции с устройством ИТП в подвалах или технических подпольях зданий | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Присоединить к существующему источнику (котельной) планируемый детский сад на 160 мест | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Присоединить к существующему источнику (котельной) планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и баней-сауной | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
| Газоснабжение |
|  | Обеспечение потребности в газоснабжении | На протяжении всего срока реализации проекта | Прокладка газопровода высокого давления по территории ЗАТО Александровск Мурманской области | ЗАТО Александровск |  |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Перевод потребителей (существующих и новое строительство) на природный газ | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Сооружение ГРП | г. Гаджиево, г. Снежногорск, н.п. Оленья Губа, г. Полярный | Генпланы населённых пунктов |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Сооружение газопроводов высокого давления к ГРП и ТЦ-640 | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Демонтаж газорезервуарных установок (ГРУ) | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Поручить специализированным организациям разработать проект «Схемы газоснабжения и газификации городского округа ЗАТО Снежногорск», в увязке со «Схемой газоснабжения г. Мурманска и Мурманской области». | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | Расчетный срок | Заказать специализированным организациям проработку проекта модернизации котельного оборудования котельной города Снежногорск и котельной ФГУП СРЗ «Нерпа» с учётом возможного перевода котельных на сжигание природного газа и установки на них паротурбинных установок | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 3 | Средства связи |
|  | Удовлетворение потребностей населения ЗАТО в представлении современных инфокоммутационных услуг связи Увеличение количества принимаемых ТВ программ за счет организации сети цифрового телевидения | 1-я очередь | Расщирение и строительство транспортной сети на базе ВОЛС ОАО «Ростелеком» по территории ЗАТО | Все населенные пункты ЗАТО «Александровск» |  |
|  |  | 1-я очередь | Развитие сетей операторов подвижной сотовой связи ОАО «МобильныеТелесистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мегафон» для расширения их зон действия с целью охвата всех населенных пунктов ЗАТО «Александровск» и увеличения перечня представляемых услуг, в том числе представления доступа в сеть интернет на базе современного и перспективного оборудования | Все населенные пункты ЗАТО «Александровск» |  |
|  |  | 1-я очередь | Организация приема 1-го мультиплекса, включающего распределение 8 ТВ и 2 РВ программ на бесплатной основе | Населенные пункты ЗАТО «Александровск» | Федеральная целевая Программа развития телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг. |
|  |  | Расчетный срок | Организация приема 2 –го и последующих мультиплексов | То же |  |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Организация поверхностного стока | На протяжении всего срока реализации проекта | Строительство ливнесточных коллекторов закрытых и открытых, распределительных колодцев, быстротоков. Строительство комплексных очистных сооружений механического отстаивания с фильтрами доочистки и бензомаслоуловителями | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка | Генпланы населённых пунктов |
| 2 | Понижение уровня грунтовых вод | На протяжении всего срока реализации проекта | Строительство магистральных коллекторов, локальных дренажных систем вокруг отдельных зданий и сооружений, подсыпка территории под вновь строящиеся здания | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка, г. Снежногорск |  |
| 3 | Благоустройство водоёмов | На протяжении всего срока реализации проекта | Расчистка акватории водоёма, благоустройство береговых склонов, устройство набережных, создание пляжей | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка г. Снежногорск |  |
| 4 | Организация рельефа | На протяжении всего срока реализации проекта | Срезка грунта, засыпка понижений рельефа, планировка | г. Гаджиево г. Полярный, с. Белокаменка г. Снежногорск |  |
| 5 | Противоабразионные мероприятия | На протяжении всего срока реализации проекта | Срезка и террасирование склона, регулирование стока грунтовых и поверхностных вод, строительство берегоукрепительных сооружений, агролесомелиорация | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка, г. Снежногорск |  |
| 6 | Инженерная защита от пучения | На протяжении всего срока реализации проекта | Замена пучинистого грунта, осушение грунта в зоне промерзания и защита от увлажнения грунтовыми водами, мелиорация грунта | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка, г. Снежногорск |  |
| 7 | Рекомендации по строительству в сейсмических зонах | На протяжении всего срока реализации проекта | Использование объемно-планировочных решений и конструктивных мероприятий, обеспечивающих жесткость зданий, в соответствие с требованиями СНиП II-7-81* | г. Гаджиево г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка, г. Снежногорск |  |
| ОЗЕЛЕНЁННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
|  | Обеспечение жителей городов и посёлков местами кратковременного отдыха, защите от воздействия неблагоприятных факторов, оформление декоративного облика города или посёлка | На протяжении всего срока реализации проекта На протяжении всего срока реализации проекта | Мемориальный парк в районе памятника подводникам - 1.3 га | г. Гаджиево | Генеральные планы населённых пунктов |
|  |  |  | Спортивный парк – 3,7 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Парк вдоль набережной С. Преминина.- 1,1 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сад у подростково-молодежного клуба «Грани» - 1,1 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер «Аллея Славы» вокруг озера «Центральное» - 0,5 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у дома детского творчества | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у центра творчества и досуга «Прометей»- 0.2 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у гостиницы – 0,5 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у административного здания – 0,05 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у Дома офицеров – 0,2 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у предприятия связи – 0,2 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Сквер у спортивно-оздоровительного комплекса – 0,03 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Бульвар у автостанции – 0,35 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Бульвар по ул. Ленина – 0,3 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Бульвар по ул. Колышкина – 0,2 га | г. Гаджиево |  |
|  |  |  | Парк на площади Фисановича – 0, 5 га | г. Полярный |  |
|  |  |  | Сквер на площади Лунина – 0,3 га | г. Полярный |  |
|  |  |  | Площадь ландшафтно-рекреационной зоны составит 5,0 га, в том числе: зона отдыха на оз. Торфяное (парковая территория, лыжная трасса, пляж), площадью 3,0 га. | г. Полярный |  |
|  |  |  | Озеленение территории микрорайонов - 4,3 га. Питомник древесно-кустарниковых пород не проектируется. | г. Полярный |  |
|  |  |  | Сквер отдыха (нижняя терраса) - 0,97 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Сквер у Дома Учителя - 0,07 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Исторический комплекс («Стела») - 0,244 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Сквер им. Романики - 0,404 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Зеленая зона около озера*- 0,46 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Сквер по ул. П. Стеблина*- 2,12 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Сквер у церкви*- 0,095 га | г. Снежногорск |  |
|  |  |  | Парк на берегу залива – 1,5 га | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  |  | Мемориальный сквер – 1, 0 га | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  |  | Сквер - 0,07 га | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  |  | Бульвар - 0,3 га | н.п. Оленья Губа |  |
|  | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение качества жизни населения | 1-ая очередь | Организация и обеспечение функционирования системы обращения с отходами в Мурманской обл. Проектирование, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию инсинераторной установки | ЗАТО Александровск | В соответствии с целевой программой «Охрана окружающей среды Мурманской области» на 2011-2013 гг. |
|  |  | 1-ая очередь | Создание системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд МО | ЗАТО Александровск | В соответствии с целевой программой «Охрана окружающей среды Мурманской области» на 2011-2013 гг. |
| 1 | Охрана окружающей среды г. Гаджиево |
|  |  | 1-ая очередь | Организация санитарно-защитных зон (санитарных разрывов) и соблюдение их режимов | г. Гаджиево | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-ая очередь | Охрана атмосферного воздуха: Предотвращение дальнейшего поступления вредных веществ в атмосферу: - Ликвидация газорегуляторных пунктов; - Снижение выбросов от котельной: - Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитной зоны; - Использование малосернистого мазута. Уменьшение негативного воздействия автотранспортного шума на жилую застройку: - Разработка специальных шумозащитных мероприятий планировочного, конструктивного (внутри зданий) и организационного характера (вдоль ул. Колышкина и ул. Душенова) (устройство шумозащитных полос озеленения с посадкой кустарников, содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт) | г. Гаджиево |  |
|  |  | 1-ая очередь | Охрана водного бассейна: - Организация и соблюдение режима прибрежно-защитных полос водоемов и зон формирования и питания местного поверхностного стока.; Охрана источников водоснабжения: - Планировочное обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источника поверхностного водоснабжения р. Сайды. Строительство станции водоподготовки на водозаборе | г. Гаджиево |  |
|  |  | 1-ая очередь | Ликвидация неочищенных стоков и инфильтрации загрязненных стоков в объекты: - Ликвидация выпусков котельной и бассейна с подключением их к сетям городской канализации; - Запрет аварийных сбросов городской канализации в городские озера | г. Гаджиево |  |
|  |  | 1-ая очередь | Реконструкция системы канализации: - Реконструкция КНС и сетей канализации. Строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями. Организация санитарно-защитной зоны – 150 м. - Строительство сетей и очистных сооружений дождевой канализации | г. Гаджиево |  |
|  |  | 1-ая очередь | Охрана растительности и почв | г. Гаджиево |  |
|  |  | 1-ая очередь | Организация постоянного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды: - требуется регулярный мониторинг состояния поверхностных вод, атмосферы, почвенно-растительного покрова, радиационной обстановки | г. Гаджиево |  |
| 2 | Охрана окружающей среды г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Охрана атмосферного воздуха: Предотвращение дальнейшего поступления вредных веществ в атмосферу: - строительство и внедрение на промышленных предприятиях эффективных методов очистки отходящих от производства загрязняющих веществ; - ликвидация неорганизованных выбросов; - герметизация технологического производства; - реконструкция предприятий; - разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий; - корректура проектов ПДВ; - организация, благоустройство, озеленение санитарно-защитных зон вокруг предприятий. Снижение вредного воздействия автотранспорта: - дальнейшее совершенствование системы озеленения улиц и дорог; - реконструкция магистральной улично-дорожной сети в соответствии с нормативами (полосы зеленых насаждений, расширение); - благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта. | г. Полярный | Генплан г. Полярный |
|  |  | 1-ая очередь | Охрана водного бассейна: - строительство и эксплуатация общегородских очистных сооружений хозбытовых и ливневых вод; - строительство водопроводных очистных сооружений; - ремонтные работы на водопроводно-канализационной сети, ликвидация аварийных выпусков; - организация водоохранных зон, ограничение в них хозяйственной деятельности (вынос источников загрязнения и др.) | г. Полярный |  |
|  |  | 1-ая очередь, постоянно | Охрана растительности: - внешнее благоустройство и озеленение; - охрана естественной растительности от уничтожения как в пределах населенных пунктов, так и вне их. | г. Полярный |  |
|  |  | 1-ая очередь | Охрана почв: - Разбор брошенных построек МО РФ, рекультивация территорий; - Рекультивация и санация территорий несанкционированных стихийных свалок. | г. Полярный |  |
| 3 | Охрана окружающей среды г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Охрана атмосферного воздуха: Снижение уровня воздействия от предприятий и промышленных объектов: - Обустройство источников выбросов высокоэффективными пыле-, газоочистными установками; - Оформление разрешений на выброс и разработка проектов ПДВ; - Проведение производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ и качества атмосферного воздуха в СЗЗ; - Разработка всеми предприятиями проектов обоснования размера санитарно-защитной зоны | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | Расчётный срок | Перевод объектов теплоэнергетики на газовое топливо | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Снижение вредного воздействия автотранспорта: - Улучшение качества дорожного покрытия дорог; - Контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Защита от воздействия физических факторов: Обеспечение радиационной безопасности: - Систематический контроль радиационной обстановки на территории г. Снежногорск, н.п. Сайда Губа; - На предприятии ФГУП СРЗ «Нерпа» обеспечить контроль соблюдения требований нормативных документов в области обеспечения радиоактивной безопасности; - При отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории | г. Снежногорск н.п. Сайда Губа | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Охрана водного бассейна: Комплекс мероприятий направленных на снижение уровня воздействия на водные объекты: - Предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты предельно допустимых выбросов (ПДС), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (ПДС, ПДК); - СРЗ «Нерпа» необходимо обеспечить очистку дождевых стоков, с внедрением высокоэффективных систем очистки | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Организация и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока: - Дальнейшее развитие системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации; - Реконструкция очистных сооружений канализации; - Организация и очистка поверхностного стока города | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Снижение воздействия на водные объекты путем организации ВОЗ и ПЗП: - Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Совершенствование системы обращения с отходами на предприятиях города: - Предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов; - Хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах; - Предприятия должны обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
|  |  | 1-я очередь | Утилизация биологических и медицинских отходов: - В больнице требуется установить установку по обеззараживанию медицинских отходов; - Для утилизации медицинских отходов необходимо приобрести и разместить инсинераторную установку, возможно на территории полигона ТБО | г. Снежногорск | Генплан г. Снежногорск |
| 4 | Охрана окружающей среды н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Организация санитарно-защитных зон (санитарных разрывов) и соблюдение их режимов | н.п. Оленья Губа | Генплан г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа |
|  |  | 1-я очередь | Охрана атмосферного воздуха: Предотвращение дальнейшего поступления вредных веществ в атмосферу: - Ликвидация газорегуляторных пунктов; - Снижение выбросов от котельной. Снижение вредного воздействия автотранспорта: - Снижение выбросов загрязнений от автотранспорта; - Снижение шумового воздействия на жилую застройку (шумозащитные мероприятия) | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  | 1-я очередь | Охрана водного бассейна: - Организация и соблюдение режима прибрежно-защитных полос; Охрана источников водоснабжения: - Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источника поверхностного водоснабжения р. Сайды; - Реконструкция системы водоснабжения и соблюдение зон санитарной охраны её элементов; | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  | 1-я очередь | Ликвидация неочищенных стоков и инфильтрации загрязненных стоков в объекты водного фонда: - Ликвидация выпусков котельной и бассейна с подключением их к сетям городской канализации; - Запрет аварийных сбросов городской канализации в городские озера; - Строительство сетей и очистных сооружений дождевой канализации | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  | 1-я очередь | Реконструкция системы канализации: - Реконструкция КНС и сетей канализации; - Строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями; - Предусмотреть организацию сан.-защитной зоны – 150 м | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  | 1-я очередь | Охрана растительности и почв | н.п. Оленья Губа |  |
|  |  | На протяжении всего срока реализации проекта | Организация и проведение постоянного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды | н.п. Оленья Губа |  |
| 5 | Охрана окружающей среды с. Белокаменка |
|  | Комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия на природную среду при строительстве и эксплуатации портовых сооружений | На протяжении всего срока реализации проекта | Разработка и реализация программы экологического мониторинга в период строительства и эксплуатации портовых сооружений. Мероприятия по уменьшению воздействия на морские воды: Общие организационные и технические мероприятия, в т.ч. - выполнение при проектировании, строительстве и эксплуатации всех требований нормативных документов в части учета нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения; - разработка плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; - соблюдение режима использования прибрежных защитных полос, водоохранных зон и территориальных вод; - предотвращение поступления загрязняющих веществ в приурезовую зону моря со сточными и ливневыми стоками со строительных участков, а также льяльных вод технического флота; - минимизация поступления загрязняющих веществ с балластными водами; - минимизация увеличения концентрации взвеси (мутности воды) при дноуглубительных работах и сбросе грунта в подводный отвал; - соблюдение нормативных документов по предельно-допустимым выбросам в атмосферу загрязняющих веществ с морских судов, технических средств. Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир. Разработка и реализация программы экологического мониторинга в период строительства и эксплуатации портовых сооружений | с. Белокаменка | Ходатайство (Декларация) о намерениях инвестирования в строительство нефтеперерабатывающего завода в районе Мурманска (т.1, 2011 г.). |
|  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА. УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |
| 1. | Обеспечение очистки бытовых стоков | 1-ая очередь | Строительство мусороперегрузочной станции | Кадастровый квартал 51:21:0030101 (площадь 5000 м2) | Постановление Правительства Мурманской области №414-ПП от 22.08.11 |
|  |  | 1-я очередь | Размещение комплекса для термического уничтожения биологических и других опасных отходов – инсинератора | На территории проектируемой мусороперегрузоч-ной станции | Предложения природоохранных и коммунальных служб ЗАТО Александровск |
|  |  | 1-я очередь | Рекультивация существующей свалки ТБО | 10 км от г. Снежногорска | Предложения коммунальных служб ЗАТО Александровск |
|  |  | 1-я очередь | Ликвидация несанкционированных свалок | Вся территория ЗАТО Александровск | Предложения коммунальных служб ЗАТО Александровск |
|  |  | 1-я очередь | Оборудование и благоустройство мест временного хранения ТБО (контейнерные площадки) | Все населенные пункты ЗАТО Александровск | Предложения коммунальных служб ЗАТО Александровск |
|  |  | 1-я очередь | Приобретение достаточного количества спецтранспорта | Все населенные пункты ЗАТО Александровск | Предложения коммунальных служб ЗАТО Александровск |

# 6. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для правовой реализации утвержденного генерального плана создается план реализации генерального плана, который утверждается Главой ЗАТО Александровск в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации разрабатывается с учётом:

-	Закона РФ от 14 июля 1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

-	«Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года», утверждённая постановлением Правительства Мурманской области от 26.08.2010 г. №383-ПП;

-	Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2016 годы.

В плане реализации генерального плана выделяется расчетный срок реализации генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения и первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации.

План реализации генерального плана включает:

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

При разработке плана реализации учитываются основные тенденции социально-экономического развития, ранее разработанная проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

Генеральный план, в соответствии с Градостроительным кодексом и другими руководящими документами, реализуется, прежде всего, через разработку градостроительной документации низшего уровня. К ним относятся:

-	Правила землепользования и застройки;

-	Проекты планировки на территории размещения объектов капитального строительства;

-	прочие специализированные схемы и проекты.

Таблица 6.1

Предложения по срокам реализации разработки

градостроительной и другой проектной документации

|  | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правила землепользования и застройки | Выполнены |
| 2 | Проекты планировки отдельных районов городов и населённых пунктов | 1-ая очередь - расчётный срок |
| 3 | Проект благоустройства берега залива (г. Гаджиево) | 1-я очередь |
| 4 | Проекты благоустройства парков, скверов, бульваров (по всем населённым пунктам) | перманентно |
| 5 | Схема ливневой канализации (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 6 | Схема электроснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 7 | Схема газоснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 8 | Схема теплоснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 9 | Схема водоснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 10 | Схема водоотведения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 11 | Схема санитарной очистки (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 12 | Инженерно-геологические изыскания для последующих стадий проектирования | перманентно |

# 7. использование геоинформационных технологий

Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять планировочную схему рассматриваемой территории, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют генеральный план муниципального образования ЗАТО Александровск в электронном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории муниципального образования.

Постоянный мониторинг территории на базе ГИС позволит:

- повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

- усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

- обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной информацией все категории субъектов, принимающих управленческие и общественно-значимые решения;

- сформировать новые источники поступления средств в бюджет администрации муниципального образования за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Материалы генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

- создать информационно-поисковую систему общего доступа, обрабатывающую запросы по пространственной информации;

- создать отраслевой фонд цифровых данных;

- обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей  геоинформационных данных;

- сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию ЗАТО;

- использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных о территории через интернет-интерфейсы;

- разработать ГИС учёта земель, предназначенная для сбора, хранения и анализа информации о пользовании земельными участками на территории муниципального образования.

Использование геоинформационных технологий при разработке настоящего генерального плана особенно актуально, поскольку с начала 2011 года в регионе реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы".

Её основная задача – комплексное внедрение информационных технологий в различные сферы общественной жизни.

# 8. Основные технико-экономические показатели

|  | Показатели | Един. измер. | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО ЗАТО Александровск | га % | 52160 100,0 | 52160 100,0 | 52160 100,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 1699 3,3 | 1699 3,3 | 1699 3,3 |
| 1.1.2 | Земли населенных пунктов, в том числе: |  | 5440 10,4 | 6589 12,6 | 6589 12,6 |
|  | городских |  | 4928 9,4 | 4928 9,4 | 4928 9,4 |
|  | сельских |  | 512 1,0 | 512 1,0 | 512 1,0 |
| 1.1.3 | Земли промышленности, транспорта, обороны и безопасности, специального назначения и т. д. |  | 7871 15,1 | 7871 15,1 | 7871 15,1 |
| 1.1.4 | Земли лесного фонда |  | 8995 17,2 | 8995 17,2 | 8995 17,2 |
| 1.1.5 | Земли запаса |  | 28155 54,0 | 28155 54,0 | 28155 54,0 |
| 2. Население |
| 2.1. | Расселяемое население, всего | тыс. чел. | 42,8 | 49,5 47,7 | 53,0 54,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | г. Полярный |  | 17,3 | 16,4 * 17,5 | 17,8 18,2 |
|  | с. Белокаменка |  | 0,1 | 0,1 0,2 | 0,2 0,8 |
|  | н. п. Ретинское |  | без постоянного населения |
|  | г. Снежногорск |  | 12,7 | 16,0 15,0 | 17,0 |
|  | н. п. Оленья Губа |  | 1,6 | 3,0 2,0 | 3,0 |
|  | н. п. Сайда Губа |  | без постоянного населения |
|  | г. Гаджиево |  | 11,1 | 14,0 13,0 | 15,0 |
|  | н. п. Кувшинская Салма |  | без постоянного населения |
|  | - в числителе – по материалам генеральных планов населённых пунктов, в знаменателе – с учётом современных тенденций демографических процессов и социально-экономического развития |
| 3. Жилищный фонд (по материалам генеральных планов населённых пунктов) |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общ. пл. | 1131,9 |  |  |
|  | в том числе эксплуатируемый жилищный фонд |  | 1016,5 | 1109,0 | 1264,0 |
| 3.2 | Новое строительство |  | - | 138,1 | 338,2 |
| 4.Транспортная инфраструктура |
| 4.1 | Протяжённость дорожной сети с твёрдым покрытием | км | 54,5 |  | 57,6 |
|  | - реконструкция дорог | км | - | 12,0 | 16,0 |
| 4.2 | Плотность дорожной сети с твёрдым покрытием | км/ 1000 км2 | 10,5 | 10,5 | 11,1 |
| 4.3 | Массовый пассажирский транспорт (протяж. линий МПТ) | км | 36,1 | 36,1 | 40,0 |
| 5. Инженерная инфраструктура |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Общий объём водопотребления, всего | тыс. м3 в сутки | 34,4 | 43,6 | 46,0 |
| 5.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общий объём стоков | тыс. м3 в сут. | 12,5 | 26,4 | 28,4 |
| Показатели по водоснабжению и водоотведению бытовых стоков определены суммарно для населенных пунктов МО ЗАТО Александровск на основании отчетной формы 2ТП «Водхоз» за 2011 год и проектных данных генеральных планов |
| 5.3 | Утилизация ТБО |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации | тыс. м3 в год | 64,2 | 71,6 | 81,1 |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | 6,4 | 9,5 | 13,5 |
| 5.4.2 | Источники покрытия электронагрузок | ПС №29, 387 и РПП №305, 315 |
| 5.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ час | 90 | 100 | 115 |
| 5.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Потребление сжиженного газа на коммунально-бытовые нужды и отопление одноэтажной застройки | Млн. м3/год | 0,15 | - | - |
| 5.6.2. | Источники подачи газа | ГИС г. Мурманск |

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск Муниципальный контракт: МК № 9 от 12 декабря 2011 г.

Генеральный план муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области

Том 2

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Москва     2012

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  | Заказчик: Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск Муниципальный контракт: МК № 9 от 12 декабря 2011 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Генеральный план муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области

Том 2

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Первый заместитель

Генерального директора						С. И. Бычков

Директор по градостроительству,

архитектуре и проектным работам				   И. М. Шнайдер

Главный инженер проекта					Н. В. Рязанова

# Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Проектный план (Основной чертеж). Схема размещения планируемых объектов капитального строительства. Функциональное зонирование | 1: 25000 |
| 2. | Схема планируемого развития инжернерно-транспортной инфраструктуры | 1: 25000 |
| Материалы по обоснованию проекта |
| 3. | Положение района в Мурманской области | б/м |
| 4. | Схема современного использования территории (опорный план) | 1: 25000 |
| 5. | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1: 25000 |
| 6. | Схема комплексной оценки территории | 1: 25000 |
| 7. | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по их предупреждению | 1: 25000 |
| 8. | Схема охраны природы | 1: 25000 |

Б. Текстовые материалы

●	Том 1. Положения о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию проекта.

- Том 3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск.

# Оглавление

Введение	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

2. Природные условия	4

3. Земельный фонд	4

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ	4

5. комплексная оценка территории	4

6. Планировочная организация территории	4

7. Транспортная инфраструктура	4

8. Инженерная защита и подготовка территории	4

9. Озеленение	4

10. Инженерная инфраструктура	4

11. охрана природы	4

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ	4

13. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	4

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	4

15. Основные технико-экономические показатели	4

приложения	4

# Введение

«Генеральный план муниципального образования закрытое административное образование Александровск Мурманской области выполняется по заказу Администрации ЗАТО Александровск Мурманской области в соответствии с Муниципальным контрактом № 9 от 12 декабря 2011 г.

Изменения по основополагающим политическим, социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам, произошедшие за последние годы, принятые меры к усовершенствованию административных органов власти городов и регионов России, одобренные в новой редакции Градостроительный и Земельный Кодексы РФ сформировали новые требования к пространственному развитию территорий.

Указом Президента Российской Федерации от 28.05.2008 №857 закрытые административно-территориальные образования Полярный, Скалистый и Снежногорск Мурманской области преобразованы в закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области.

Разработка генерального вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа, которым администрация муниципального образования ЗАТО Александровск сможет руководствоваться в меняющихся социально-экономических условиях.

Генеральный план муниципального образования ЗАТО Александровск выполняется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области.

В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (статья 1, п. 2), вся территория закрытого административно-территориального образования является территорией муниципального образования со статусом городского округа.

Статус городского округа ЗАТО Александровск, его стратегическое значение, диктуют особые требования к условиям его развития, к качеству и насыщенности той среды обитания, в которой проживают люди, занимающиеся деятельностью общегосударственной важности.

Основной целью разработки генерального плана является повышение эффективности управления развитием территории ЗАТО на основе разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических предложений, обеспечивающих гармоничное развитие муниципального образования с учётом общегосударственного значении муниципального образования в обеспечении национальной безопасности России.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Генеральный план является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности муниципального образования: природно-ресурсную, производственную,  социальную, инженерно-транспортную, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды,  пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Генеральный план состоит из нескольких смысловых блоков, которые содержат:

- характеристику современных природных, ресурсных и социально-экономических условий и их комплексную оценку;

- концепцию пространственной организации и обустройства территории.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-	расчетный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия (ориентировочно 2030-2032 гг.);

-	первый этап развития, на который планируются первоочередные мероприятия (ориентировочно 2020-2022 гг.).

В соответствии с письмом №17-1158 от 08.06.2012 г., настоящий генеральных план выполняется на территорию вне границ населённых пунктов, поскольку его разработке предшествовало выполнение генеральных планов:

-	г. Снежногорск (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2009);

-	г. Полярный (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2009);

-	г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа (ОАО «ГИПРОГОР», Москва, 2010 г.).

Материалы вышеперечисленных генеральных планов учитываются при разработке настоящего проекта.

При разработке проекта принимаются во внимание:

-	Закон РФ от 14 июля 1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

-	Положения о территориальном планировании «Схемы территориального планирования Мурманской области» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2009);

-	«Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года», утверждённая постановлением Правительства Мурманской области от 23.12.2011 № 693-ПП/15;

-	Областная инвестиционная программа Мурманской области на 2010-2012 гг.;

-	Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2016 гг.;

-	Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области» (в ред. от 15.07.2011 г.);

-	материалы исходной информации, представленные организациями и учреждениями МО ЗАТО Александровск;

-	материалы Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство нефтеперерабатывающего завода в районе Мурманска (Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ», п. Развилка, 2011 г.).

Генеральный план представляется в электронном виде, разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории муниципального образования, что особенно актуально, поскольку с начала 2011 года в Мурманской области реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы". Ее основная задача – комплексное внедрение информационных технологий в различные сферы общественной жизни.

Таким образом, представленную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения муниципального образования  градостроительными средствами.

Материалы генерального плана могут быть использованы при разработке комплексных программ социально-экономического развития, отраслевых схем развития систем инженерно-транспортного, а также при выборе площадок под строительство производственных и социальных объектов местного, областного и федерального значения.

Работа выполняется авторским коллективом АПМ-4 ФГУП «Гипрогор».

Главный инженер АПМ-4 – Копытко С. В.

Авторский коллектив проекта:

Г. Н. Евтушенко – главный архитектор проекта;

Н. В. Рязанова – главный инженер проекта, ГИП, специалист по водоснабжению, водоотведению и санитарной очистке;

Н. М. Холодова – главный экономист проекта;

Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

Е. И. Ивашкина – ГИП, специалист по инженерной защите и подготовке территории;

А. А. Дронова – ведущий инженер энергетик;

Е. В. Зырянова – зав. группой эколог;

М. Г. Москаленко – зав. группой дендролог;

В. Н. Арсеев – зав. группой геолог.

Графическое оформление проекта:

В. В. Панихина – техник архитектор.

Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике муниципального образования.

Авторы проекта выражают искреннюю признательность руководству администрации ЗАТО Александровск, коллективу архитектурно-градостроительного отдела администрации, ответственным работникам военных и гражданских ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.05.2008 №857 «О преобразовании закрытых административно-территориальных образований – города Полярного, города Скалистого и города Снежногорска Мурманской области в закрытое административно – территориальное образование Александровск Мурманской области».

В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 г. №3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" (ст.1, п.2) муниципальное образование ЗАТО Александровск является городским округом.

Территория муниципального образования ЗАТО является частью региона, в границах которого базируется Северный военно-морской флот, обеспечивающий обороноспособность страны на северных рубежах.

В состав ЗАТО Александровск входят следующие населенные пункты: города Гаджиево, Полярный и Снежногорск, село Белокаменка, населенные пункты Кувшинская Салма, Оленья Губа, Ретинское, Сайда Губа.

Численность населения муниципального образования ЗАТО Александровск по состоянию на 01.01.2011 г. составляла 42,8 тыс. человек.

ЗАТО Александровск Мурманской области расположено за Полярным кругом в 30 километрах севернее областного центра – города-героя Мурманск.

Единственным видом сообщения между ЗАТО Александровск и областным центром является автотранспортный.

Расстояние по автомобильной дороге, связывающей ЗАТО Александровск и г. Мурманск – 75 километров.

Границы ЗАТО Александровск установлены Указом Президента Российской Федерации от 28.05.2008 № 857.

Общая площадь в административных границах городского округа, ЗАТО Александровск по состоянию на 01.01.12 г. составляла 52,16 тыс. га.

В структуре территорий более половины земель составляют земли запаса, пятую часть территории занимают земли лесного фонда, на земли населённых пунктов приходится лишь десятая часть территорий.

В составе категории земель промышленности, транспорта, связи, земли обороны и безопасности и иного назначения (15% земель муниципального образования) 97% приходится на земли обороны и безопасности, что объясняется стратегическим значением планируемой территории ЗАТО.

В ЗАТО Александровск действует особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, предусматривающий ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты летательных аппаратов и иные ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в части, касающейся закрытых административно территориальных образований.

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.2008 №555 городу Полярному присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы".

# 2. Природные условия

2.1. Климат

Климат территории ЗАТО Александровск морской и определяется географическим положением за Полярным кругом, характеризуется умеренно-прохладным летом и умеренно-мягкой зимой.

Значительное влияние на климат оказывает проходящее у северных берегов Кольского полуострова теплое Нордкапское течение, приносящее тёплые воды в Баренцево море.

По строительно-климатическому районированию рассматриваемая территория относится к зоне ПА и оценивается как ограниченно-благоприятная для строительного освоения.

По физиолого-гигиеническим показателям климат города – дискомфортный для проживания населения.

Климатические особенности складываются под воздействием преобладания притока относительно теплых атлантических воздушных масс зимой и холодного воздуха с Баренцева моря летом, что обуславливает аномально теплые для данной широты зимы и прохладное лето.

Высокоширотное положение территории обуславливает небольшой приход солнечной радиации. Кроме того, небо часто покрыто облаками, которые препятствуют поступлению лучистой энергии Солнца. Поэтому фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60-65% от максимально возможного, определяемого географической широтой местности.

После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который отражает до 80% солнечной радиации.

Климатические характеристики приводятся по данным м/с Полярный.

Годовой приход суммарной солнечной радиации оставляет 61,4 ккал/см2, годовая величина радиационного баланса 14,7 ккал/см2, продолжительность солнечного сияния за год 1297 часов.

Несмотря на малую величину годового радиационного баланса, территория относится к одному из наиболее «теплых» районов субарктического физико-географического пояса Земли.

Средняя годовая температура воздуха около 0°С.

Самый теплый месяц – июль, средняя месячная температура 11,4° С. Абсолютный максимум –32 С.

Самый холодный месяц - февраль, средняя месячная температура –8,6° С. Абсолютный минимум –34° С.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С осуществляется в конце апреля и октября, число дней с температурой ниже 0°С равно 187.

Средняя продолжительность периода устойчивых морозов составляет 144 дня, безморозного периода – 114 дней.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны –24,3º С и –12,7ºС, продолжительность отопительного периода – 281 день.

В связи с преобладанием адвекции теплых и влажных воздушных масс морского происхождения, относительная влажность воздуха высокая в течение всего года. Максимальные ее значения приходятся на холодный период 83-84%. Число сухих дней в году (с влажностью менее 30%) не превышает 2.

Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. За год выпадает 425 мм осадков, максимальное количество 290 мм отмечается в теплый период. Наблюденный суточный максимум осадков достигал 32 мм.

Для территории характерны ливневые осадки теплого и холодного периода года. Летние ливневые осадки обладают большой интенсивностью на короткие промежутки времени и нередко сопровождаются грозами. Зимние ливневые осадки связаны с порывистыми ветрами северных, северо-западных направлений, часто сопровождаются сильными метелями и вызывают наиболее тяжелые снежные заносы.

Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и разрушается в начале мая. В декабре-январе высота снежного покрова достигает максимальных значений, 53-58 см.

Сезонный контраст температуры и атмосферного давления между сушей и морями определяет преобладание зимой южного и юго-западного направления ветров до 80%, летом – северного, до 60%.

Таблица 2.1

Повторяемость различных направлений ветра

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 14 | 7 | 5 | 10 | 23 | 22 | 11 | 8 |
| I | 4 | 3 | 2 | 9 | 35 | 32 | 11 | 4 |
| VII | 39 | 15 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 9 |

Штилей – 8 за год.

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/сек. Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами преобладающих направлений. Максимальная среднемесячная скорость 6,0 м/сек. наблюдается в январе.

Максимально возможное число дней в году со скоростью ветра более 15 м/сек. может достигать 72, максимально возможная скорость ветра – 33 м/сек.

Направление и скорость ветра определяют режим температуры, влажности и характер осадков.

В холодный период года наиболее сильные похолодания связаны с ветрами юго-восточного румба, потепления - северного и северо-западного.

Ветры северных, северо-восточных направлений приносят с Баренцева моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со снегом, при южных, юго-восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода.

Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход осуществляется в сентябре-октябре.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить метели, до 52 дней в году. Метели чаще всего наблюдаются при ветрах западного (20%), северо-западного (18%), северного (20%) направлений.

Метели и образующиеся в результате их снежные заносы в значительной степени нарушают работу транспортной сети города. Налипание снега на проводах высоковольтных линий создают угрозу нарушения устойчивого электроснабжения объектов городского хозяйства и жилых районов.

Средняя повторяемость туманов 29 дней в году, с максимумом 17 дней в холодный период.

Продолжительность полярной ночи составляет 44 дня, число дней без солнца равно 158. Среднее число дней с грозой за год 5.

Максимальная глубина промерзания почвы достигает 143 см.

Несмотря на избыточное увлажнение и длительный световой период, климатические условия неблагоприятны для произрастания растительности.

Кольский полуостров является регионом со многими экстремальными факторами обитания и может быть отнесен к прекомфортному, а местами – дискомфортному типу территории.

Расположение полуострова за Полярным кругом, наличие абсолютных полярных дня и ночи, преобладание отрицательных среднегодовых температур, недостаточная солнечная радиация, сильная увлажненность воздуха и почвы, большое количество ветреных дней, резко выраженная пересеченность и заболоченность рельефа – все это оказывает негативное воздействие на состояние здоровья военнослужащих СФ и жителей полуострова.

Выводы:

- экстремальные условия проживания требуют компактности застройки и повышенного уровня её комфортности;

- суровые зимние условия требуют проведение мероприятий по теплозащите зданий;

- необходима организация ветрозащиты селитебных территорий и снегозащиты транспортных магистралей и инженерных сооружений;

- рекомендуется повышение плотности и компактности застройки с учётом сокращения радиусов обслуживания;

- рекомендуется размещать игровые площадки и места отдыха населения на территориях с повышенным инсоляционным обогревом.

2.2 Гидрологическая характеристика

Муниципальное образование ЗАТО Александровск расположено на западном побережье Кольского залива.

Режим уровней Кольского залива находится под влиянием режима Баренцева моря, частью которого он является.

Приливы в Кольском заливе носят отчетливо выраженный полусуточный характер, при котором наблюдается 2 полных и 2 малых значения стояния уровня воды.

Наиболее высокое или низкое стояние уровня зависит от астрономических причин и совпадения гидрометеорологических факторов.

Наиболее низкие значения уровня воды отмечаются с марта по июнь, наибольший подъем уровней наблюдается осенью.

Для максимального подъема уровня необходимо совпадение высоких сизигийныx приливов (наибольший прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца действуют по одному направлению), низкого атмосферного давления и наибольшего возможного нагона.

Ветровой режим и материковый сток в значительно меньшей мере оказывают влияние на уровенный режим Кольского залива.

Среднее значение уровня моря составляет около 450 cм. Максимальные значения уровня моря в Кольском заливе при приливе составляют около 700 см, минимальные значения при отливе составляют около 200 см. Максимальная амплитуда колебания уровня равна 547 см.

Приливное течение в среднем колене Кольского залива идет на юго-запад, а отливное – на северо-восток. Скорость приливного течения не превышает 0,5 м/с, скорость отливного течения несколько больше.

Замерзание Кольского залива – явление редкое и повторяется 1 раз в 30 лет. Ежегодно залив замерзает лишь в южной части у берегов. Сплошным льдом Кольский залив покрывается южнее острова Сальный на непродолжительное время в суровые зимы при штилевой и морозной погоде. В умеренные зимы наблюдается дрейфующий лед, выносимый из губ и бухт.

В залив поступают воды теплого Мурманского течения. Температура воды в Кольском заливе положительная в течение всего года. На поверхности воды температура максимальна в июле-августе (8-13,4°С), минимальна в январе, феврале и марте (0,4-0,18°С).

Соленость воды в прибрежной зоне понижена в течение всего года и составляет 34,0-34,5‰, а в период воздействия паводкового стока с мая по июль – 33,0-34,0‰.

В результате хозяйственной деятельности вода Кольского залива загрязнена.

Гидрографическая сеть территории ЗАТО Александровск представлена р. Сайда и ее правым притоком – руч. Малая Сайда, р. Гремиха. Остальные водотоки представляют небольшие ручьи и короткие протоки между озерами.

Питание рек и ручьев в районе происходит, в основном, за счет талых снеговых вод и дождей; значительную роль в питании играют также подземные воды. В долинах pек часто встречаются родники.

В годовом ходе уровней рек наиболее полно выражено весеннее половодье и зимняя межень. Весенний подъем уровней рек обычно начинается в конце апреля - начале мая. Главная фаза режима рек - половодье - приходится на май - июнь, тогда и отмечаются наивысшие в году расходы. В связи с зарегулированностью р. Сайды в ее нижнем течении уровни поднимаются невысоко - до 1,0 м. Спад воды происходит постепенно. Продолжительность половодья в среднем составляет 50 дней.

Летняя межень (июль-август) продолжается 2-3 месяца, но при интенсивных дождях нарушается дождевыми паводками.

Осенние дожди также вызывают паводки на реках. В период последних обычно начинается ледообразование, при котором характерно развитие заторов и связанных с ними подъёмов уровня.

Ледостав на реках обычно начинается во второй половине октября - начале ноября и продолжается от 5 дней до двух месяцев. Дата установления ледостава колеблется от 8-11 октября, но чаще приходится на ноябрь.

В зимнее время от первого дня ледостава расходы плавно уменьшаются и в течение декабря переходят к минимальным зимним значениям.

Вскрываются реки в первой и второй декадах мая с небольшими отклонениями в отдельные годы. Вскрытие сопровождается подвижкой льда, шугой и ледоходом, продолжающимся до 10 дней.

Озера распространены по всей территории. По генезису среди озер района различаются тектонические и ледниковые.

Озера тектонического происхождения в большинстве имеют вытянутую форму, их ориентировка соответствует господствующему направлению разрывных дизъюнктивных нарушений, преимущественно, северо-восточному. Склоны озерных котловин крутые, скалистые. Дно озер неровное; глубины значительные (до 20-30 м и больше).

Ледниковые озера занимают широкие плоскодонные котловины и характеризуются небольшой глубиной (до 5-6 м). Озера имеют круглую форму, пологие, часто заболоченные берега и слегка вогнутое дно.

Наиболее крупные озёра территории муниципального образования по площади водного зеркала: Лодейное 3-е, Ретинское 1-е, Ретинское 2-е, Арно, Кулонга, Сирвесьярви, Гайновского, Большое Оленье, Финско, Павлозеро.

В гидрологическом отношении озера не изучены.

Годовые колебания уровней на озерах отличаются ясно выраженным весенним половодьем, относительно устойчивой летней и зимней меженью. Осенний и дождевой подъем уровней незначителен и более выражен на небольших озерах.

Весенние подъемы уровней воды начинаются чаще всего в начале мая.

Наибольшие уровни половодья наблюдаются при ледоставе или в период вскрытия водоемов, средние – в конце мая-начале июня. Максимальная амплитуда составляет 70-100 см.

Низкие уровни воды наблюдаются в зимний период.

Ледостав на озерах обычно наступает в конце октября-ноября. Вскрытие и очищение озер ото льда происходит в мае-начале июня.

2.3. Геологическое строение и минерально-сырьевые  ресурсы

### 2.3.1. Орогидрография

Планируемая территория в физико-географическом отношении находится в пределах северной части Кольского полуострова. Для района, в целом, характерна значительная расчлененность рельефа и большое разнообразие его форм – результат сложного взаимодействия рельефообразующих процессов в неоген-четвертичное время. Ведущими из них явились резко дифференцированные тектонические движения и многократные оледенения, чередовавшиеся с морскими трансгрессиями.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к денудационно-аккумулятивной возвышенной равнине с абсолютными высотами 100-170 м и представляет собой всхолмленное каменистое плато с чехлом ледниковых и водно-ледниковых накоплений мощностью до 170,0 м. Максимальные мощности связаны с участками глубоких эрозионно-тектонических депрессий коренного рельефа.

Данный тип рельефа сложился в результате тектонических процессов, при которых докембрийский кристаллический массив был разбит на отдельные блоки, смещенные относительно друг друга с различными амплитудами. Центральные части возвышенности имеют сглаженные очертания, а окраинные – крутые и обрывистые. Долины и долинообразующие понижения вытянуты в северо- и северо-восточном направлениях и приурочены к зонам тектонических разломов. Формы рельефа грядовые и холмисто-грядовые. Относительные превышения холмов над межхолмистыми понижениями изменяются от 40,0 до 60,0 м.

Отличительной чертой ландшафта является обилие озер. Преобладают водоемы ледникового происхождения, отличающиеся небольшими размерами, пологими берегами, спокойным рельефом дна. Крупные озера имеют тектоническое происхождение. Для них характерны вытянутые формы, крутые скалистые берега и значительная глубина. Самое значительное по площади является пресноводное озеро Финско, соединяющееся короткой протокой с Губой Сайдой.

Значительные площади занимают болота.

Реки района принадлежат к бассейну Баренцева моря. Это сложные озерно-речные системы с высокой естественной зарегулированностью стока. Долины рек слабо врезаны, а продольный профиль русел имеет ступенчатый характер, что свидетельствует о молодости гидрографической сети. Крупным водотоком на планируемой территории является река Сайда и ее правый приток – ручей Малая Сайда. Остальные водотоки представляют небольшие ручьи и короткие протоки между озерами.

Береговая линия губы Сайда и Оленьей губы сильно изрезаны, повсеместно имеет северо-восточное направление, что указывает на тесную связь гидрографической сети с тектоникой района.

Орографически в пределах планируемой территории можно выделить несколько зон:

1. Зона не благоприятная для градостроительного освоения, в которую включены болота и заболоченные участки, пониженные участки, долины мелких ручьев, выходы скальных пород, участки с крутизной склонов более 20%.

2. Зона ограниченно-благоприятная для строительства, охватывающая различные формы понижений и повышений рельефа, небольшие овраги, участки с крутизной склонов 10-20%.

3. Зона благоприятная для строительства – занимает значительную часть территории с уклонами поверхности до 10%.

### 2.3.2. Геологическое строение

Геологическое строение тесно связано с рельефообразующими факторами (тектонические процессы, денудационно-аккумуляторные процессы и др.).

Район расположен в пределах северо-восточной части Балтийского щита, являющийся древнейшей добайкальской структурой, сложенной преимущественно метаморфическими породами архейского и раннепроторозойского возраста и отдельными интрузивными массивами карельского, байкальского, каледонского и герцинского тектоно-магнетических циклов. Лишь в синклинальных структурах и грабенах встречаются осадочно-вулканогенные образования среднего протерозоя – раннего кембрия. Древние образования на большей части региона залегают под достаточно мощной толщей (100,0-170,0 м) четвертичных отложений.

Практическое значение для строительства инженерных сооружений в пределах планируемой территории будут иметь лишь наиболее молодые ледниковые и послеледниковые отложения.

Ледниковые отложения осташковского и карельского возраста пользуются широким распространением и залегают непосредственно с поверхности. Нижний горизонт отложений образует осташковская морена, а верхний горизонт – карельская. Литологический состав последней весьма не выдержан. Самые верхние слои мореного чехла отличаются грубым составом, меньшей плотностью, большей выветренностью, с прослоями, линзами и скоплениями валунно-галечного и песчано-гравийного материала. Мощность карельской морены изменяется от 3,0 до 5,0 м.

Отложения локальных и региональных приледниковых озер отмечаются на северо-западе Кольского полуострова. В составе осадков преобладают ленточные глины и суглинки; супеси и пески имеют подчиненное значение. Мощность отложений локальных озер измеряется первыми метрами, региональных – 10,0-15,0м. На планируемой территории озерные отложения представлены пылеватыми суглинками и илами (в южной части г. Гаджиево), мощностью 0,4-1,0 м; мощность илов достигает 2,0 м.

Морские подледниковые отложения залегают с поверхности. Мощность их изменяется от нескольких метров до 10-15 м. Преобладающим распространением пользуются глины, ранее суглинки. Песчаные разности встречаются в основании разрезов.

Морские отложения голоцена распространены в виде полосы шириной 10-20 км вдоль всего современного морского побережья, заходя вглубь территории по долинам рек. Они слагают современные террасы. Мощность их, как правило, не превышает 10-15 м. Представлены они глинами и суглинками, пески и галечники залегают в основании и в верхах разреза. Среди песков преобладают пылеватые и мелкие. Глины и суглинки чаще пылеватые, обогащенные органическим материалом (п.п.п. составляют 5-7%).

Озерные отложения голоцена распространены по берегам современных озер, где слагают нижние части береговых склонов, низкие террасы, береговые валы и пляжи. Мощность отложений изменяется от 0,5 до 5,0 м, редко достигает 10,0 м. Литологический состав их разнообразен, преобладают пески, иногда с гравием и галькой, реже встречаются супеси, суглинки, а в прибрежной полосе – галечники и валунники. Характерными признаками образований являются горизонтальная сложность, наличие растительных остатков; иногда значительная заторфованность пород, прослои погребенного торфа. Гранулометрический состав озерных отложений разнообразен.

Торфяно-болотные образования голоцена пользуются широким распространением. Торф бурого и коричневого цвета; по составу в нижних горизонтах осоковый и гипновый, в верхних – сфагновый. Степень разложения до глубины 1,5-2,0 м слабая, глубже – средняя.

Кроме перечисленных выше основных генетических типов отложений на прилегающей территории распространены также аллювиальные, элювиально-делювиальные и некоторые другие отложения, но они имеют локальное распространение.

### 2.3.3. Гидрогеологические условия

В соответствии с картой гидрогеологического районирования, планируемая территория расположена в пределах Мурманской антиклинарной зоны Балтийского гидрогеологического массива. Принадлежность района к зоне избыточного увлажнения предопределяет широкое распространение верховодки, сравнительно неглубокое залегание грунтовых вод, их низкую минерализацию и преимущественно гидрокарбонатный анионный состав.

В пределах рассматриваемой территории распространены подземные воды двух типов: в рыхлых кайнозойских отложениях и в кристаллических породах докембрия.

В кристаллических породах преобладают трещинные (в основном безнапорные), трещинно-жильные (иногда с напором до 20-50 м) и воды, приуроченные к зонам выветривания и разрывным тектоническим нарушениям.

В песчаных, супесчано-песчаных и крупнообломочных образованиях четвертичной системы развиты порово-пластовые воды; чаще безнапорные, иногда с местным напором до 5-10 м.

Воды четвертичных отложений и верхней трещиноватой зоны кристаллических пород гидравлически взаимосвязаны и образуют единый водоносный горизонт грунтовых вод. Глубина залегания уровня от поверхности земли зависит от строения рельефа и состава водовмещающих отложений. Так, в пределах развития денудационно-тектонического грядового рельефа уровень подземных вод фиксируется до глубины 10 м от поверхности земли, в районах развития морских равнин – до 5 м, на участках распространения морских, озерных и озерно-ледниковых равнин – до 3,0 м, редко до 10 м. По характеру циркуляции подземные воды принадлежат к зоне свободного водообмена, формирующейся под влиянием климатических факторов и дренирующего воздействия гидрографической сети.

Годовые амплитуды колебания уровня подземных вод незначительны: 0,3-0,5 м на равнинных участках; 0,5-1,0 м на склонах и 1,0-3,0 м на вершинах гряд и холмов. Обводненность как четвертичных, так и коренных пород, в целом, слабая или весьма слабая (дебит источников 0,5-0,05 л/сек. и менее). Лишь на участках повышенной трещиноватости кристаллических пород, приуроченных к зонам различных тектонических нарушений, и в песчано-гравийно-галечных четвертичных образований дебит источников достигает 5 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые, кальциевые и магниевые общей минерализацией 0,01-0,5 г/л. Воды хлоридные, сульфатные и смешанного анионного состава распространены среди гидрокарбонатных локальными участками. И минерализация часто повышается до 0,8 г/л. По отношению к бетону подземные воды неагрессивны, реже отмечается общекислотная или углекислая агрессивность.

В пределах города и в непосредственной близости от него подземные воды встречены в морских отложения и в кристаллических породах, образующих единый водоносный горизонт. Данный водоносный горизонт не представляет особого интереса для целей водоснабжения, ввиду прерывистого и маломощного развития морских осадков, а также незначительной водообильности пород (удельные дебиты порядка 0,01-0,05 л/сек.).

Перспективный участок для проведения поисково-разведочных работ расположен в 3-6 км к юго-западу от города, в нижнем течении р. Сайды. В гидрогеологическом отношении подземные воды приурочены к четвертичным отложениям в переуглубленном днище долины значительной мощностью (17-20 м) и к трещинно-жильным водам тектонического разлома, совпадающего с направлением долины р. Сайды.

При необходимости выбора дополнительного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, следует продолжить поисково-разведочные работы в долинах рек Сайда и Малая Сайда.

### 2.3.4. Современные геологические процессы и явления

Геологические процессы, развитые на планируемой территории и на территории прилегающего региона разнообразны по генезису и интенсивности проявления.

Приуроченность региона к зоне избыточного увлажнения обуславливает широкое развитие заболачивания. Кроме того, здесь развито физическое выветривание с образованием осыпей и курумов. Локальное развитие имеют оползни, переработка морских берегов, речная эрозия и оврагообразование.

Необходимо отметить весьма неравномерное распределение напряжений в сейсмогенных зонах северной части региона. Аномально высокие напряжения в кристаллических породах вызывают вывалы, «стреляние» пород и горные удары. Их связывают с неотектоническими глыбовыми движениями вдоль разломов северо-западного направления.

Согласно результатам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 планируемая территория г. Гаджиево и н. п. Оленья Губа располагается в пределах потенциально сейсмичной области, где величина расчётной силы сейсмического воздействия на инженерные сооружения для условий грунтов второй категории по классификации СН и П II-7-81* для объектов основного строительства принята как 6 баллов по шкале MSK-64.

Планируемая территория располагается в потенциально сейсмичной зоне первой категории, где не исключается возможность возникновения очагов землетрясений силой в эпицентре до 6-7 баллов по шкале MSK-64.

### 2.3.5. Инженерно-строительная оценка территории

На основании анализа орографических, инженерно-геологических, гидрогеологических условий и инженерно-строительного районирования в пределах планируемого региона выделены следующие категории территорий для градостроительного освоения:

I – благоприятные;

II – ограниченно-благоприятные;

III – неблагоприятные.

I. Территории, не требующие проведения различных мероприятий по инженерной подготовке. К этим территориям отнесена центральная часть города и населенного пункта со спокойным пониженным рельефом. Грунтами оснований зданий и сооружений являются делювиально-ледниковые дресвяно-щебенистые четвертичные отложения с расчетным сопротивлением Ro = 1,5-2,5 кгс/см2 и морские илистые отложения с Ro = 1,0-1,5 кгс/см2. Грунтовые воды залегают более 2,0 м.

II.		Территории, требующие проведения незначительных мероприятий по инженерной подготовке

1.	Участки с близким залеганием грунтовых вод (до 2,0 м), развитые в центральной части по ложбине стока. Грунтами оснований будут служить илистые или заторфованные суглинки текучепластичной и мягкопластичной консистенции с Ro до 1,0 кгс/см2 .

2.	Участки с крутизной склонов от 10 до 20%. Грунтами оснований являются делювиально-ледниковые отложения с Ro = 1,0 –2,0 кгс/см2.

III.	Территории, требующие проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке

1.	Участки, с уклонами поверхности более 20%.

2.	Участки, с выходами коренных скальных пород и крутыми осыпающимися склонами.

3.	Болота и заболоченные участки с мощностью торфа до 2-х м.

Данные условия значительно осложняют строительство зданий и сооружений, прокладку инженерных коммуникаций и требуют значительных капитальных вложений на благоустройство территории.

Для успешного и динамического развития градостроительной деятельности необходимо провести комплексную инженерно-геологическую съемку масштаба 1: 5000, отражающую все изменения в геологической среде.

Схема

Схема

### 2.3.6. Полезные ископаемые

На территории муниципального образования Александровск вне границ территориальных округов, входящих в состав муниципального образования, расположены следующие месторождения:

- Карьер гравийно-песчаный «Рекингское»

| 1 | Название и адрес месторождения | Карьер гравийно-песчаный «Рекингское» Местоположение: Мурманская область, Муниципальное образование ЗАТО Александровск, территория, подведомственная г. Полярный |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид добываемого сырья | Песчано-гравийная смесь |
| 3 | Мощность полезной толщи | Полезная толща в общей массе представлена гравийно-песчаным материалом со следующим содержанием: валуны от 0 до 7% (среднее) –2%), гравий от 5 до 49% (среднее – 23%) и песок от 44 до 95 (среднее 75%). Объёмный вес горной массы в целике – 2,0-2,2 т/м3, в разрыхлённом состоянии – 1,4-1,6 т/м3. Средняя мощность полезной толщи в контуре запасов категории С1 составляет 5,3 м, а для запасов категории С2-1,5 м. Мощность полезной толщи, включённой в подсчёт запасов, изменяется от 1,5 до 6,1 м |
| 4 | Мощность пород вскрыши | 0,2 м |
| 5 | Обводнённость месторождения | Горнотехнические условия месторождения простые, полезная толща залегает выше грунтовых вод. Водопритоки в карьер возможны лишь за счёт атмосферных осадков |
| 6 | Горный отвод | 8,37 га |
| 7 | Запасы сырья и номер протокола заседания ГЗ | Балансовые запасы гравийно-песчаного материала были утверждены на заседании ТКЗ при КПР по Мурманской области, протокол №19-99 от 27.05.1999 г. и составили 521,4 тыс. м3 по категории С1 и 74,4 по категории С2 |
| 8 | Назначение добываемого сырья | Добыча гравийно-песчаного материала |
| 9 | Подъездные пути | Транспортировка ПГС производится по постоянным дорогам |
|  | Годовая производительность карьера | Ориентировочный объем добычи гравийно-песчаного материала 5 тыс. куб. м в год |
| 11 | Глубина. Ориентировочная площадь | Средняя глубина карьера – 5,3 м, площадь карьера – 10 га |
| 12 | Степень рекультивации | Рекультивация после окончания разработки карьера |

- Месторождение песчано-гравийной смеси «Сайда» (Северо-восточный фланг). Расположено в 4 км к северо-западу от г. Снежногорска. Географические координаты центра месторождения 69° 13' 22" с.ш. 33° 10' 06" в.д. запасы песчано-гравийного материала для содержания автодорог и обратной засыпки учитываются государственным балансом в количестве 83,06 тыс. м3. Разрабатывается по лицензии на право пользования недрами МУР 00656 ТЭ УМП «Трансавтодор».

Для получения сведений о расположении месторождений полезных ископаемых федерального значения необходимо обратиться в Управление по недропользованию по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 3, тел. 41-01-47).

Список использованных материалов и литературы.

1. СниП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

2. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

3. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов.

4. СНиП II-7-81*  Строительство в сейсмических районах.

5. «Инженерная геология СССР» в 8-ми томах. Том 1. Русская платформа. Изд-во Московского университета. 1978 г.

6. «Инженерная геология СССР». Платформенные регионы Европейской части СССР» в 2-х книгах. Москва. «Недра». 1992 г.

7. «План оперативного управления развитием города Скалистый до 2020 года. Пояснительная записка ИЦЭБ». Заозерск. 1999 г.

# 3. Земельный фонд

В соответствии с годовым отчётом Полярного отдела Управления Росреестра по Мурманской области «О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 01 января 2012 г.» общая площадь земель в административных границах ЗАТО Александровск составляла 52,16 тыс. га.

В структуре земель более половины территории составляют земли запаса, пятую часть территории занимают земли лесного фонда, на земли населённых пунктов приходится лишь десятая часть территорий.

В составе категории земель промышленности, транспорта, связи, земли обороны и безопасности и иного назначения 97% приходится на земли обороны и безопасности, что объясняется статусом городского округа.

Таблица 3.1

Распределение земельного фонда по основным категориям

|  | Категория земель | Общая площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1699 | 3,3 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 5440 | 10,4 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, земли обороны и безопасности и иного назначения | 7871 | 15,1 |
| 4 | Земли лесного фонда | 8995 | 17,2 |
| 5 | Земли запаса | 28155 | 54,0 |
|  | ИТОГО: | 52160 | 100,0 |

Особенности географического положения и природных условий планируемой территории отражены в структуре земель по угодьям.

Таблица 3.2

Распределение земель района по угодьям

|  | Наименование | Общая площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья | 120 | 0,2 |
| 2 | Лесные площади | 2476 | 4,8 |
|  | в том числе покрытые лесами | 2476 | 4,8 |
| 3 | Лесные насаждения, не входящая в лесной фонд | 12590 | 24,1 |
| 4 | Под водой | 6302 | 12,1 |

Продолжение таблицы 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Земли застройки | 892 | 1,7 |
| 6 | Под дорогами | 259 | 0,5 |
| 7 | Болота | 7812 | 15,0 |
| 8 | Прочие земли | 21709 | 41,6 |
|  | Из всех земель оленьи пастбища | 22496 | 43,1 |
|  | ИТОГО: | 52160 | 100,0 |

В структуре земель по угодьям 1/3 приходится на лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, 1/7 часть – на болота, 1/8 – занята водой. Застроено лишь около 2% территорий. Сельскохозяйственные угодья составляют лишь 0,2% территории ЗАТО. В структуре сельхозугодий 86% занимает пашня, 14% – пастбища и сенокосы.

По состоянию на 1.01.2012 г. в административных границах ЗАТО Александровск практически вся территория (52159 га из 52160 га) находилась в государственной и муниципальной собственности, что объясняется стратегическим значением городского округа.

Земли в собственности юридических лиц по состоянию на 1.01.2012 г. отсутствуют.

Согласно представленному отчёту, отражающем информацию о зарегистрированных правах на земельные участки, внесённых в государственный кадастр недвижимости, всего на территории ЗАТО Александровск на конец 2011 года зарегистрировано прав собственности на земельные участки:

-	Российской Федерации – 13791 га (26,4% всей территории ЗАТО);

-	собственности субъекта РФ – 85 га (0,2%);

-	муниципальной собственности – 61 га (0,1%);

-	в собственности граждан – 1 га (0,002%).

Земли населённых пунктов составляют 5,44 тыс. га, из них 90,5% приходится на городские населённые пункты: Полярный, Снежногорск и Гаджиево.

Таблица 3.3

Распределение земель городских населенных пунктов по видам использования

|  | Наименование | га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли жилой и общественной застройки | 182 | 3,7 |
| 2 | Земли промышленности | 183 | 3,7 |
| 3 | Земли общего пользования | 61 | 1,2 |

Продолжение таблицы 3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 42 | 0,9 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | 1 | 0,02 |
| 6 | Земли рекреационного значения | 2 | 0,04 |
| 7 | Земли лесничеств и лесопарков | 37 | 0,8 |
| 8 | Земли под водными объектами | 979 | 19,8 |
| 9 | Земли под военными и иными режимными объектами | 308 | 6,3 |
| 10 | Земли под объектами иного специального значения | 7 | 0,14 |
| 11 | Земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность | 3126 | 63,4 |
|  | ИТОГО: | 4928 | 100,0 |

Таблица 3.4

Распределение земель сельских населенных пунктов по видам использования

|  | Наименование | га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли жилой и общественной застройки | 7 | 1,4 |
| 2 | Земли промышленности | 26 | 5,1 |
| 3 | Земли общего пользования | 23 | 4,5 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | 18 | 3,5 |
| 7 | Земли лесничеств и лесопарков | 198 | 38,7 |
| 8 | Земли под водными объектами | 69 | 13,5 |
| 9 | Земли под военными и иными режимными объектами | 158 | 30,9 |
| 10 | Земли под объектами иного специального значения | 1 | 0,2 |
| 11 | Земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность | 12 | 2,3 |
|  | ИТОГО: | 512 | 100,0 |

На данный момент в черте городских населённых пунктов достаточно территорий для их развития.

Сельские населённые пункты на расчётный срок не испытывают значительных территориальных потребностей для развития, за исключением с. Белокаменка, в непосредственной близости от которого предполагается развитие портовых сооружений и сопутствующей инфраструктуры (в рамках намечаемого строительства нефтеперерабатывающего завода в районе Мурманска).

Поиск свободных территорий и направлений их территориального развития реализован в ходе ранее разработанных генеральных планов населённых пунктов.

Изменение (увеличение) границ с. Белокаменка за счёт перевода земель сельскохозяйственного назначения (ранее находящихся в пользовании СПК «Северная звезда») в земли населённого пункта отражено в настоящем генеральном плане.

# 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

4.1. Экономическая основа развития и население

### 4.1.1. Экономическая база

Экономической основой МО ЗАТО Александровск является военно-морская база, её службы, а также предприятия, осуществляющие ремонт кораблей (судов) ВМФ, утилизацию военной техники и другого военно-технического имущества, строительство судов и других плавучих средств.

Все остальные предприятия и организации выполняют обслуживающую роль.

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (далее – Мурманскстат) на 01 января 2011 года, на территории ЗАТО Александровск зарегистрировано 594 организации различных форм собственности, осуществляющие деятельность, направленную на решение задач обороноспособности Российской Федерации, производственных задач и удовлетворение социальных и иных потребностей жителей.

Число индивидуальных предпринимателей, (имеющих основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя), составляло 872 единицы.

Промышленное производство

Промышленное производство на территории ЗАТО Александровск представлено следующими видами экономической деятельности:

-	обрабатывающие производства,

-	производство и распределение электроэнергии, газа и воды (включая производство тепловой энергии).

Вид экономической деятельности «обрабатывающие производства» на территории ЗАТО Александровск представлен следующими подразделами:

-	«производства транспортных средств и оборудования (судоремонт и судоразделка)» – СРЗ «Нерпа», 10-й СРЗ, ООО «Ксилема-плюс»;

-	«производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» – Полярный хлебозавод филиал ОАО «Хлебопек»;

-	«целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность» – МКПИ «А-Медиа».

По виду экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на территории ЗАТО Александровск осуществляют деятельность следующие организации:

-	ОАО «111- я электрическая сеть»,

-	филиал ГОУТП «ТЭКОС» «Гаджиевская теплосеть»,

-	Кольский филиал ОАО «Мурманоблгаз»,

-	ОАО «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»,

-	ООО «Арно» – водоснабжение в г. Снежногорск,

-	ООО «Калган» – водоотведение в г. Снежногорск,

-	УМТЭП г. Снежногорск,

-	УМТЭП г. Полярный,

-	УМПП «Горэлектросеть».

Таблица 4.1

Перечень основных предприятий ЗАТО Александровск

(по состоянию на 01.01.2011 г.)

| № п/п | Наименование предприятий | Населённый пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка» | г. Снежногорск |
| 2 | ОАО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» | г. Полярный |
| 3 | ОАО «Адмиралтейские верфи» подразделение Специальная производственно-техническая база №7 | г. Снежногорск |
| 4 | ЗАО «Специальная производственно-техническая база «Звёздочка» | г. Полярный |
| 5 | Муниципальное унитарное теплоэнергетическое предприятие г. Снежногорска ЗАТО Александровск Мурманской области | г. Снежногорск |
| 6 | Унитарное муниципальное производственное предприятие «Горэлектросеть» ЗАТО Александровск Мурманской области | г. Снежногорск |
| 7 | Муниципальное унитарное теплоэнергетическое предприятие г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области | г. Полярный |
| 8 | Полярный хлебозавод обособленное подразделение ОАО «Хлебопек» | г. Полярный |
| 9 | РЭС «Александровский» филиал Кольский ОАО «Оборонэнерго» | г. Полярный |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Арно» | г. Снежногорск |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «RETEX-1» | г. Снежногорск |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «RETEX-2» | г. Снежногорск |
| 13 | ОАО «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал» | г. Полярный |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА ПЛЮС» | г. Снежногорск |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭММА» | г. Снежногорск |

Продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Океан» | с. Белокаменка |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Скат» | с. Белокаменка |
| 18 | Участок ГОУТП «ТЕКОС» «Гаджиевская теплосеть» | г. Гаджиево |
| 19 | Производственный участок г. Гаджиево КФ ОАО «Мурманоблгаз» | г. Гаджиево |
| 20 | ООО «Металлгрупп» | с. Белокаменка |
| 21 | ООО «Нордфиш» | с. Белокаменка |
| 22 | ООО «Мегапласт» | г. Полярный |
| 23 | ООО «Ксилема-плюс» (производство транспортных средств и оборудования, судоремонт и судоразделка) | г. Снежногорск |

Малое предпринимательство

Один из наиболее активно развивающихся секторов экономики муниципального образования – это торговля, общественное питание, предоставление бытовых услуг. Данные виды деятельности представляются в основном предприятиями малого и среднего бизнеса, индивидуальными предпринимателями

Содействие их развитию, а также развитию иных услуг населению является эффективным направлением работы по увеличению числа рабочих мест и содействию занятости населения, что особенно касается вторых членов семьи.

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Александровск разработана и утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.04.2010 №446 долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Александровск на 2010-2012 годы».

В программу включены следующие мероприятия, рекомендованные действующим законодательством по развитию малого и среднего предпринимательства:

-	аналитические и координационные мероприятия;

-	информационная, консультативная и научно-методическая поддержка;

-	имущественная поддержка;

-	пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Занятость

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по состоянию на 01.01.2011 г. составляла 12,8 тыс. человек (42% трудоспособного населения ЗАТО).

В среднем и малом бизнесе в ЗАТО Александровск занято ориентировочно 3,4 тыс. человек (порядка 11% трудоспособного населения).

Таблица 4.2

Структура численности рабочих и служащих в народном хозяйстве

МО ЗАТО Александровск на 01.12.2011 г.

(по выборочному кругу организаций)

|  | Наименование | % к итогу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные предприятия, всего | 30,6 |
|  | в том числе основные предприятия | 28,0 |
| 2 | Строительные организации | 5,1 |
| 3 | Предприятия и организации транспорта и связи | 3,3 |
| 4 | Предприятия торговли, общественного питания, заготовок и материально-технического снабжения | 11,9 |
| 5 | Учреждения просвещения, культуры, искусства, образования | 22,3 |
| 6 | Учреждения здравоохранения | 13,1 |
| 7 | Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания | 4,2 |
| 8 | Аппарат органов государственного управления, кооперативных и общественных организаций, кредитных и страховых учреждений | 1,2 |
| 9 | Прочие | 8,3 |
|  | Всего по МО | 100,0 |

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, по состоянию на 01.01.2012 г. на учёте незанятых трудовой деятельностью граждан в органах государственной службы занятости состояло 1,3 тыс. человек, из них нуждалось в трудоустройстве – 1,2 тыс. человек.

Предпосылки развития

Приграничное положение всей Мурманской области, незамерзающая акватория открытого Баренцева моря, определяет её положение (и положение всех приморских городов, связанных сухопутными дорогами с единой транспортной системой России) как чрезвычайно стратегически выгодное, как с точки зрения развития транспорта и торговли, так и с точки зрения базирования кораблей военно-морского флота.

Кроме того, изрезанное скалистое побережье Баренцева моря весьма благоприятно для укрытия кораблей и судов, глубокие бухты благоприятны для строительства портовых сооружений.

В перспективный период развитие муниципального образования ЗАТО Александровск будет определяться рядом факторов:

-	стратегическим статусом территории;

-	экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

-	имеющимися ресурсами;

-	накопленным экономическим и социальным потенциалом;

-	развитием новых форм хозяйственной деятельности муниципального образования, его функций и совершенствованием системы самоуправления.

В настоящее время просматриваются следующие основные направления развития муниципального образования ЗАТО Александровск:

1. Производственная деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности, строительством, ремонтом и техническим обслуживанием судов и плавучих форм (в частности, техническое перевооружение и реконструкция головного филиала ОАО «ЦС «Звёздочка» СРЗ «Нерпа» в г. Снежногорске), промышленная переработка рыбы и рыбопродуктов, пищевая промышленность.

2. Развитие транспортно-логистической функции, создание портовых мощностей.

3. 	Развитие административно-деловой функции, активизация деятельности органов местного самоуправления в инновационном процессе, организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата.

4. Развитие внутригородской социальной функции, создание достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни населения.

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года» прогнозируется создание новых видов экономической (промышленной) деятельности, таких как, добыча топливно-энергетических ресурсов и нефтепереработка; новые виды продукции: сжиженный газ, продукты нефтепереработки, и пр.; новый вид транспорта (трубопроводный), модернизация действующих и создание новых портовых мощностей.

Предполагается, что для транспортировки грузов на экспорт, в том числе продукции нефтеперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа, будет в основном использован морской транспорт.

В связи с вышесказанным, реализация намерений инвестирования в строительство нефтеперерабатывающего завода в районе Мурманска, предполагающих развитие портовых сооружений и инженерно-транспортной и трубопроводной инфраструктуры в районе с. Белокаменка, может обеспечить «точку роста» в юго-восточной части муниципального образования ЗАТО Александровск.

В целях обеспечения государственной безопасности территории  ЗАТО Александровск предусматривается:

-	строительство КПП №1 (федеральная автодорога Мишуково-Снежногорск);

-	строительство КПП №2 (в районе развилки н.п. Ура-Губа и Сайда-Губа).

В значительной степени развитие планируемой территории будет определяться инвестиционной политикой, осуществляемой на рассматриваемой территории администрацией области, а также, учитывая стратегическое значение ЗАТО, Министерством обороны Российской Федерации.

### 4.1.2. Демографическая ситуация

Численность населения муниципального образования ЗАТО Александровск по состоянию на 01.01.2011 г. составляла 42,8 тыс. человек.

В силу специфики деятельности и контингента проживающего населения, негативные демографические процессы, характерные для России в целом, в населённых пунктах МО ЗАТО Александровск проявляются в незначительной степени.

Естественный прирост населения всегда был и остаётся положительным. За прошедшие 5 лет количество родившихся в 2-2,5 раза превышало количество умерших.

Низкая смертность объясняется малым количеством граждан старших возрастов в общей структуре населения. Сравнительно высокая рождаемость обеспечивается постоянным обновлением кадров за счёт молодых специалистов. Так, средний возраст населения в г. Гаджиево – 26,6 лет.

Среднегодовая численность трудоспособного населения (30,5 тыс. человек) составляет 71% от общей численности населения.

Основную часть трудоспособного населения составляют военнослужащие, работники бюджетной сферы, государственных предприятий Министерства Обороны РФ и муниципальных предприятий.

Таблица 4.3

Динамика численности населения МО ЗАТО Александровск

за период 2002-2011 гг. в разрезе населённых пунктов, чел.

|  | на 01.01. 2002 (перепись, тыс. чел.) | на 01.01. 2007 | на 01.01. 2008 | на 01.01. 2009 | на 01.01. 2010 | на 01.01. 2011 (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общая численность населения по ЗАТО Александровск, в т. ч. | 46,4 | 46737 | 46845 | 46710 | 46622 | 42,8 |
| г. Полярный | 18,6 | 16847 | 16569 | 16207 | 16166 | 17,3 |
| с.Белокаменка |  | 114 |  | 88 |  | 0,1 |

Продолжение таблицы 4.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Снежногорск | 12,7 | 14128 | 14330 | 14356 | 14407 | 12,7 |
| н.п. Оленья Губа | 15,1 | 3123 | 15946 | 16059 |  | 1,6 |
| г. Гаджиево |  | 12525 |  |  | 16049 | 11,1 |
| Естественный прирост населения | 297 (чел) | 326 | 361 | 354 | 383 | 382 (чел) |
| - родилось | 542 (чел) | 610 | 626 | 608 | 646 | 647 (чел) |
| - умерло | 245 (чел) | 284 | 265 | 254 | 263 | 265 (чел) |
| Миграционный прирост населения | -1,1 | - 437 | - 253 | - 489 | - 470 | -396(чел) |

Демографическая ситуация на рассматриваемой территории находится в прямой зависимости от перспектив развития военно-морской базы Северного флота РФ, проведения военных реформ и прочих оргштатных мероприятий Министерства Обороны РФ.

Таблица 4.4

Прогноз численности населения МО ЗАТО Александровск, тыс. человек

| Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Расселяемое население, всего | 42,8 | 49,5 47,7 | 53,0 54,0 |
| в том числе |  |  |  |
| г. Полярный | 17,3 | 16,4 * 17,5 | 17,8 18,2 |
| с. Белокаменка | 0,1 | 0,1 0,2 | 0,2 0,8 |
| н. п. Ретинское | без постоянного населения |
| г. Снежногорск | 12,7 | 16,0 15,0 | 17,0 |
| н. п. Оленья Губа | 1,6 | 3,0 2,0 | 3,0 |
| н. п. Сайда Губа | без постоянного населения |
| г. Гаджиево | 11,1 | 14,0 13,0 | 15,0 |
| н. п. Кувшинская Салма | без постоянного населения |
| - в числителе – по материалам генеральных планов населённых пунктов, - в знаменателе – с учётом современных тенденций демографических процессов и социально-экономического развития |

4.2. Социальная сфера

Следует отметить, что качество застройки в населённых пунктах МО ЗАТО Александровск, как жилой, так и общественной, а также степень благоустройства территории, должны компенсировать специфику сурового северного климата, уровень и комфортность проживания, должны обеспечить достойные условия жизни для людей, занимающихся деятельностью государственной важности.

### 4.2.1. Жилищный фонд и жилищное строительство

В соответствии с данными генеральных планов, жилищный фонд, размещаемый на территории населённых пунктов ЗАТО Александровск, составлял порядка 1,1 млн. м2 общей площади,  в том числе эксплуатируемый – порядка 1 млн. м2.

Значительную часть жилищного фонда составляют дома, построенные из панелей по типовым проектам первого поколения.

Это дома с основными проблемами несоответствия современным требованиям теплоизоляции зданий, невентилируемые кровли, изношенность внутренних коммуникаций и малогабаритность квартир.

Существующие жилые дома панельного типа, построенные в период с 1959 по 1994 гг., не отвечают требованиям, предъявляемым к эксплуатации зданий в условиях Крайнего Севера, в результате чего не всегда возможно поддержание необходимого температурного режима в жилых зданиях и, как следствие, повышенный расход топлива в отопительный сезон.

В соответствии с материалами разработанных генеральных планов, а также намеченными мероприятиями Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2016 гг., объём нового строительства составит 138,1 тыс. м2 общей площади на первую очередь, 338,1 тыс. м2 – на проектный срок.

Кроме того, предусматривается ввод в эксплуатацию части временно законсервированных домов и подъездов.

Таблица 4.5

Мероприятия по новому жилищному строительству

и реконструкции жилищного фонда

| Наименование | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| г. Гаджиево |  |
| Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов 60-70 тыс. м2 | 1-ая очередь |
| Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов 90-100 тыс. м2 | Расчётный срок |
| Замена пассажирских лифтов жилых домов (9 лифтов) | 1-ая очередь |
| г. Полярный |  |
| Новое строительство – 20,6 тыс. м2 | Расчётный срок |
| Ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов – 3,46 тыс. м2 | 1-ая очередь |

Продолжение таблицы 4.5

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов – 14,038 тыс. м2 | Расчётный срок |
| Реконструкция пяти- и девятиэтажных кирпичных жилых домов, а также капитальный ремонт панельных | На протяжении всего срока проектирования |
| с. Белокаменка |  |
| Новое строительство – 1,408 тыс. м2 | 1-ая очередь |
| Новое строительство – 0,886 тыс. м2 | Расчётный срок |
| г. Снежногорск |  |
| Новое строительство - 62,7 тыс. м2 общей площади | 1-ая очередь |
| Новое строительство - 65,0 тыс. м2 общей площади | Расчётный срок |
| Реконструкция жилого дома № 15 по ул. Флотская | 1-ая очередь |
| н.п. Оленья Губа |  |
| Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов - 9 тыс. м2 общей площади | 1-ая очередь |
| Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов - 20 тыс. м2 общей площади | Расчётный срок |

Намеченные мероприятия позволят увеличить общий объём эксплуатируемого жилищного фонда ЗАТО Александровск соответственно до 1109,0 тыс. м2 и 1264, 0 тыс. м2.

Учитывая высокий процент износа жилых зданий, усугубляющийся суровыми климатическими условиями, необходимо систематическое проведение инвентаризации и детального обследования конструкций жилых домов для ежегодного уточнения перечня жилых домов, выводимых из состава жилого фонда.

##### Организация отселения жителей ЗАТО Александровск

Переселение и обеспечение жильем граждан, утративших производственную, служебную связь с предприятием или объектом, расположенным в закрытом административно-территориальном образовании, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (статья 7).

Порядок обеспечения жильём граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на новое место жительство, а также порядок выплаты компенсаций этим гражданам определяется постановлением Правительства РФ от 11 января 2001 года №23.

Учитывая требования законодательства Российской Федерации в данной сфере, во вновь образованном ЗАТО Александровск будет принято единое для всех трех городов Положение об отселении и создана единая комиссия по этим вопросам.

В соответствии с Уставом ЗАТО Александровск Совет депутатов устанавливает порядок обеспечения жильем граждан, переезжающих на новое место жительства, при разработке которого депутатами будут учтены все обстоятельства, в том числе и очередность, действовавшая до объединения муниципальных образований.

Жители ЗАТО Александровск вправе присутствовать на заседаниях Совета депутатов при принятии решений по интересующим вопросам, а также вносить свои замечания и предложения. Этот вопрос находится под пристальным вниманием органов государственной власти Мурманской области и депутатов представительного органа местного самоуправления ЗАТО Александровск, представляющих интересы жителей.

Постоянное увеличение стоимости квадратного метра жилья, увеличение численности граждан, подлежащих отселению из ЗАТО, приводят к уменьшению количества построенных квартир. Невозможность участия жителей ЗАТО в национальном проекте «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в связи со спецификой, отдалённостью ЗАТО и климатическими условиями, создаёт предпосылки для социальной незащищённости жителей ЗАТО и требует более пристального внимания федеральных органов.

### 4.2.2. Культурно-бытовое обслуживание. Направления развития

Современное состояние

Сеть учреждений обслуживания города довольно разнообразна, однако их количество, вместимость и качество не полностью обеспечивают потребности населения.

Учреждения и объекты обслуживания размещаются как в отдельно стоящих зданиях, так и во встроенно-пристроенных помещениях.

Таблица 4.6

Сводные данные по объектам культурно-бытового обслуживания

МО ЗАТО Александровск

(по состоянию с 01 января 2012 года)

|  | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | Больницы и госпитали, включая филиалы |  |
|  | - количество единиц | 5 |
|  | - количество коек | 693 |
|  | Поликлиники, диспансеры | 7 поликлиник в составе больниц |
|  | - посещений/в смену | 1346 |
| 2 | Учреждения образования |  |
|  | школы |  |
|  | количество ед. | 9 |
|  | численность учащихся, чел. | 4989 |

Продолжение таблицы 4.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | нормативная ёмкость, чел. | 6480 |
|  | детские дошкольные учреждения |  |
|  | количество, ед. | 17 |
|  | численность детей, чел. | 2871 |
|  | нормативная ёмкость, мест | 2437 |
|  | учреждения дополнительного образования детей |  |
|  | количество, ед. | 9 |
|  | численность детей, чел. | 8508 |
|  | нормативная ёмкость, мест | 3188 |
| 3 | Учреждения культуры |  |
|  | музеи |  |
|  | количество, ед. | 1 |
|  | площадь, тыс. м2. | 4,591 |
|  | учреждения культурно-досугового типа |  |
|  | количество, ед. | 7 |
|  | количество мест | 1861 |
|  | площадь, тыс. м2 | 10,6 |
|  | библиотеки |  |
|  | количество, ед. | 11 |
|  | количество, тыс. томов | 352,7 |
|  | количество мест | 426 |
| 4 | Спортивные сооружения |  |
|  | спортивно-оздоровительные комплексы и спортзалы |  |
|  | количество, ед. | 42 |
|  | площадь залов, тыс. м2 | 8,3 |
|  | бассейны |  |
|  | количество, ед. | 7 |
|  | площадь водного зеркала, тыс. м2 | 1,3 |
|  | плоскостные сооружения |  |
|  | количество, ед. | 19 |
| 5 | Предприятия общественного питания |  |
|  | количество, ед. | 37 |
|  | количество посадочных мест | 3668 |
| 6 | Предприятия торговли |  |
|  | количество магазинов, ед. | 271 |
|  | торговая площадь, тыс. м2 | 26562,0 |
|  | количество павильонов, киосков, палаток, тонаров, торгово-остановочных комплексов, ед. | 76 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания |  |
|  | количество, ед. | 55 |
|  | количество рабочих мест | 121 |

Подробная характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в населённых пунктах планируемой территории, представлена в генеральных планах.

На территории МО ЗАТО Александровск размещается 35 памятников архитектуры и истории:

-	два археологических объекта: Оленеостровский могильник (о. Большой Олений), стоянка (о. Екатерининский);

-	33 памятника истории и культуры.

Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития МО ЗАТО Александровск.

Основной целью развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей при минимальных затратах времени.

Особый статус ЗАТО Александровск обуславливает дополнительные требования к перечню размещаемых на их территориях общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутригородской социальной функции, решающей задачи совершенствования внутригородского сервисного обслуживания с целью достижения высокого качества жизни проживающего населения.

Специфика основной деятельности города формирует особенный контингент его жителей, что требует уделять внимание развитию объектов спорта и культурно-досуговых учреждений для молодых людей и их семей.

Обновление кадров за счёт молодых специалистов обеспечивает сравнительно высокую рождаемость, что диктует первоочередное решение проблем здравоохранения, дошкольного и школьного образования.

Правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т.д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Таким образом, планируемый период развития городов и посёлков ЗАТО характеризуется ростом как количественных, так и качественных показателей, дальнейшим приближением к потребителю повседневного обслуживания.

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, регионального и федерального уровня.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения ЗАТО Александровска по основным сферам: здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Образование

Стратегическая цель образовательной политики заключается в обеспечении доступного и качественного образования.

Необходимо продолжение работы по оснащению школ современным лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, доступом к Интернету, квалифицированными педагогическими кадрами и др.

Имеющиеся «запасы» ёмкости существующих учреждений могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов.

Окончательное решение о необходимости строительства детских дошкольных, школьных и внешкольных учреждений, их ёмкости и специализации должно приниматься в соответствии с планами управления по образованию администрации ЗАТО Александровск, а их размещение – на основании проектов планировки.

В соответствии с материалами разработанных генеральных планов, а также намеченными мероприятиями Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2016 гг.,  предусматривается:

Таблица 4.7

| Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| г. Гаджиево |  |
| Строительство здания детского сада на 300 мест в районе музыкальной школы, между домами №№ 103,104,105, 117,118 | 1-ая очередь |
| Строительство здания детского сада на 140 мест в районе дома № 49 (районе «вертолётки») | 1-ая очередь |
| Строительство здания детского сада на 80 мест на месте законсервированного дома №70 | 1-ая очередь |
| Строительство здания детского сада на 140 мест на месте дома законсервированного дома №43 | Расчётный срок |
| Строительство здания детского сада на 140 мест на месте дома № 66 | Расчётный срок |
| Строительство учреждения внешкольного образования (в районе дома № 49 - вертолётки») | Расчётный срок |
| Строительство межшкольного учебного комбината (пристройка к дому № 74) | Расчётный срок |
| Переоборудование, реконструкция Дома детского творчества (ул. Советская, Дом № 74-1) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания детского сада №1 «Якорёк»» (ул. Душенова, дом № 96-а) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт детской музыкальной школы (ул. Колышкина, дом № 114-а) | Расчётный срок |
| Капитальный ремонт (с расширением площадей помещения) БДОУ № 3 «Теремок» | 1-ая очередь – расчётный срок |
| Капитальный ремонт БДОУ № 46 «Северяночка» | 1-ая очередь – расчётный срок |
| Капитальный ремонт помещений центра творчества и досуга | 1-ая очередь |
| Реорганизация начальной общеобразовательной школы № 279 в основную или среднюю (для обеспечения нормативного радиуса пешеходной доступности) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений БОУ НОШ №279 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БОУ СОШ №276 | 1-ая очередь |
| г. Полярный |  |

Продолжение таблицы 4.7

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Строительство нового детского сада на 240 мест | 1-ая очередь |
| Реконструкция детского сада № 11 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №1 им. М.А. Погодина | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания дополнительного образования детей «Детская школа искусств» | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений гимназии | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БДОУ № 5 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БДОУ № 1 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БДОУ № 3 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БДОУ № 4 (2 объекта) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БДОУ № 56 | 1-ая очередь |
| Ремонт теплоснабжения БДОУ № 13 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ЦДОД | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ДДТ | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений Детской школы искусств | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания ДЮСШ (ул. Старикова, 10) или строительство нового | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт катка БОУ ДОД ДЮСШ | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт стадиона БОУ ДОД ДЮСШ | 1-ая очередь |
| г. Снежногорск |  |
| Строительство нового детского сада на 150 мест | 1-ая очередь |
| Строительство нового детского сада на 150 мест | Расчётный срок |
| Реконструкция детской спортивной школы | 1-ая очередь |
| Объединение школ № 268 и 269 в единое бюджетное общеобразовательное учреждение, включающее в себя вечернюю школу. | 1-ая очередь |
| Открытие в д/с №1 трёх дополнительных групп (60 мест) | 1-ая очередь |
| Перевод Центра социальной реабилитации несовершеннолетних из здания детского сада №1 (Флотская д. 11) на территорию здания бывшего общежития по ул. Мира 5/4 | 1-ая очередь |
| Перевод Центра дополнительного образования для детей из здания бывшего детского сада по Октябрьской улице д.20 в реконструируемое здание №9 по улице Победы. | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт БДОУ № 2 «Северяночка» | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт БДОУ № 7 «Пингвинёнок» | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт БДОУ № 8 «Якорёк» | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт БДОУ № 9 «Берёзка» | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БОУ СОШ №266 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БОУ СОШ №269 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт вечерней общеобразовательной школы (ул. Флотская) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт ФОК БОУ ДОД ДЮСШ № 2 | 1-ая очередь |
| н.п. Оленья Губа |  |
| Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 280 | 1-ая очередь |
| Строительство нового (или расширение существующего детского сада №4) | Расчётный срок |
| В большинстве дошкольных учреждений необходимо обустройство прилегающих игровых площадок, которые на данный момент не соответствуют санитарным нормам | 1-ая очередь |

Здравоохранение

Основной целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-	обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

-	реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

-	проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

-	дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения;

-	создание диагностических и специализированных лечебных центров, а также отделений скорой медицинской помощи с концентрацией новейшего медицинского оборудования и технологий, что позволит приблизить специализированную медицинскую помощь к населению и улучшить клинические результаты лечения.

Учитывая достаточно высокий современный уровень медицинского обслуживания, в системе здравоохранения города предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

В соответствии с материалами разработанных генеральных планов, а также намеченными мероприятиями Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2016 гг.,  предусматривается:

Таблица 4.8

| Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| г. Гаджиево |  |
| Формирование больничного городка со строительством госпиталя, станции скорой помощи, реабилитационно-диагностического центра. Строительство двухэтажного тёплого перехода между основными зданиями больничного городка | 1-ая очередь |

Продолжение таблицы 4.8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| г. Полярный |  |
| Капитальный ремонт или перевод в новое помещение отделения диагностики и восстановительного лечения | 1-ая очередь |
| г. Снежногорск |  |
| Открытие пунктов первичной медицинской помощи (офисов участковых врачей) во встроенных помещениях жилых домов | На протяжении всего срока реализации проекта |
| Строительство комплексного центра социального обслуживания населения | 1-ая очередь |
| н.п. Оленья Губа |  |
| Перевод в новое помещение амбулатории (ориентировочно – в военный гарнизон) | 1-ая очередь |

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить:

-	реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, оснащение их медицинской техникой с целью внедрения новых лечебно-диагностических технологий, специализированной помощи больным;

-	работу по приобретению санитарного транспорта;

-	по обеспечению учреждений подготовленными медицинскими кадрами (врачами и средним медицинским персоналом) в соответствии с существующими федеральными и региональными нормативами.

-	компьютеризацию системы здравоохранения;

-	работу по созданию единого информационного пространства здравоохранения путем интеграции информационных систем всех субъектов здравоохранения, обязательного медицинского страхования и социальной защиты населения в единую информационно-аналитическую систему.

Окончательные решения о реорганизации системы медицинского обслуживания населения, о проведении структурных преобразований в системе здравоохранения, о строительстве новых и реконструкции существующих учреждений здравоохранения принимаются специализированными федеральными, региональными и муниципальными организациями.

Культура

Главной целью в сфере культуры будут являться сохранение и развитие культурного потенциала, повышение социальной роли культуры.

Учитывая возрастную структуру населения города, учреждения культуры предлагается дополнить новыми видами учреждений (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе, кегельбаны, боулинги и т.д.) и другими объектами познавательно-развлекательного назначения.

Их размещение предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе многофункциональных центров.

Объекты досуга могут размещаться также во встроенно-пристроенных зданиях, или в первых этажах новостроек.

В соответствии с материалами разработанных генеральных планов, а также намеченными мероприятиями Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2016 гг.,  предусматривается:

Таблица 4.9

| Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| г. Гаджиево |  |
| Строительство молодёжного спортивно-досугового центра (в северо-западной части города, в районе планируемого стадиона) | Расчётный срок |
| Капитальный ремонт центральной городской библиотеки (наб. С. Преминина, д. № 106) | 1-ая очередь |
| Размещение в здание дома детского творчества детской и юношеской библиотек (ул. Советская, д. №74-1) | 1-ая очередь |
| Поддержание материальной базы и развитие музея города | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений центра творчества и досуга | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул. Колышкина, д.114-А | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений МУК "Муниципальная информационно-библиотечная система (наб. Преминина, д.106) | 1-ая очередь |
| г. Полярный |  |
| Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ЦДОД | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ДДТ | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений Детской школы искусств | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. Гаджиева, д.1 ) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений центральной городской библиотеки им. Каутского (ул. Сивко, д.11) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. Гаджиева, д. 4 ) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений Дома детского творчества (ул. Гаджиево, д. 1) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. Советская, д. 3 ) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки № 2 им. Бибеева (ул. Лунина, д. 11 ) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт отдела военной и военно-морской техники (музея под открытым небом) городского историко-краеведческого музея | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений в Центре досуга МУК "Централизованная клубная система» (ул. Душенова, д.13) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт городской библиотеки № 1 (ул. Красный Горн, д. 16) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт выставочного зала | 1-ая очередь |

Продолжение таблицы 4.9

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| с. Белокаменка |  |
| Капитальный ремонт сельского Дома культуры | 1-ая очередь |
| г. Снежногорск |  |
| Строительство нового молодёжного спортивно-развлекательного центра, включающего в себя боулинг, бильярд, крытые теннисные корты, зал для брейданса, дискотека, кафе, магазины спортивного инвентаря и пр. | Расчётный срок |
| Капитальный ремонт и расширение площадей МУК «Центр-книга» в существующих зданиях, передача библиотеке лестницы в её основном здании на улице Бирюкова д. 7 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт ОМДТ «Роза ветров» | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт выставочного зала | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещений детской музыкальной школы (ул. Бирюкова, д.3) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ЦДОД | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ДДТ | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул. Бирюкова, д.3 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт городского дома культуры «Современник» по ул. Мира, д.3 | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт помещения № 1 архива (ул.П. Стеблина, д.18) | 1-ая очередь |
| н.п. Оленья Губа |  |
| Строительство культурно- развлекательного центра | Расчётный срок |
| Оформление и благоустройство памятника Героям-подводникам | 1-ая очередь |

Физкультура и спорт

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений.

Развитие этой сферы социальной инфраструктуры обуславливает высокий процент детей и молодых людей в структуре населения города.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

-	строительство и реконструкция спортивных объектов;

-	проведение массовых спортивных мероприятий;

-	разработка и реализация мер по развитию спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и молодежи.

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим набором спортивных площадок, теннисных и хоккейных кортов, специализированных спортклубов и т.д.

Кроме того, необходимо строительство закрытых бассейнов для обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества населения.

В соответствии с материалами разработанных генеральных планов, а также намеченными мероприятиями Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2016 гг.,  предусматривается:

Таблица 4.10

| Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Строительство крытых плавательных бассейнов, спортивных площадок, плоскостных спортивных сооружений общего пользования, бассейнов при общеобразовательных школах и детских садах | На протяжении всего срока реализации проекта |
| Организация внутридворовых спортплощадок равномерно в жилой застройке |  |
| г. Гаджиево |  |
| Строительство ФОК (крытого катка) в районе школы № 279 | 1-ая очередь |
| Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с сауной на месте законсервированных домов № 26, 27, 30 | 1-ая очередь |
| Строительство стадиона с трибунами в северо-западной части города | Расчётный срок |
| Строительство базы отдыха с баней в районе дома № 112 | 1-ая очередь |
| Организация освещённой лыжной трассы от дома №112 до дома № 128 | 1-ая очередь |
| Организация горнолыжного склона с подъёмником за пределами планируемой территории | 1-ая очередь |
| Разработка рабочей документации на строительство (реконструкцию) плавательного бассейна, строительство (реконструкция) плавательного бассейна (ФОК) | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт спортивного зала Дома офицеров | 1-ая очередь |
| Капитальный ремонт тренажёрного зала и плавательного бассейна по ул. Колышкина, д. 37-а | 1-ая очередь |
| г. Полярный |  |
| Капитальный ремонт здания СОК «Канск» | 1-ая очередь |
| г. Снежногорск |  |
| Строительство спортивного горнолыжного комплекса ДЮСШ, включающего в себя лыжный подъёмник, прокат, домики для переодевания и пр. общая площадь – 5 га. | 1-ая очередь |
| Завершение строительства бассейна общего пользования, площадь зеркала воды - 300м² | 1-ая очередь |
| Организация освещения лыжной трассы | 1-ая очередь |
| Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа), общая площадь спортивных залов - 500 м² | Расчётный срок |
| Строительство крытого хоккейного корта, общая площадь 2 772 кв. метров | 1-ая очередь |
| Строительство отдельной площадки для картинга Дома детского творчества | 1-ая очередь |
| Устройство городских горнолыжных трасс | 1-ая очередь |
| Устройство наружных участков беговой лыжной трассы, длина трассы 5 км | 1-ая очередь |
| н. п. Оленья Губа |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и баней-сауной | 1-ая очередь –расчётный срок |

Окончательное решение о необходимости строительства учреждений, их ёмкости и специализации должно приниматься в соответствии с планами отдела культуры, спорта и молодёжной политике администрации ЗАТО Александровск, федеральными и региональными программами.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр.

Намечается организация новых учреждений общественного питания населения (небольшие рестораны, кафе, бары и пр.), в основном, во встроенно-пристроенных помещениях.

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Кроме «точечных» объектов обслуживания, проектом предлагается размещение многофункционального центров.

В соответствии с материалами разработанных генеральных планов, а также намеченными мероприятиями Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2016 гг.,  предусматривается:

Таблица 4.11

| Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| г. Гаджиево |  |
| Строительство многофункционального торгово-развлекательного центра | Расчётный срок |
| Строительство кафе | Расчётный срок |
| Строительство гостиницы-общежития | 1-ая очередь |
| Строительство Дома быта | 1-ая очередь |
| Строительство прачечной-химчистки | Расчётный срок |
| г. Снежногорск |  |
| Строительство торгового центра | 1-ая очередь |
| Рыночный комплекс | 1-ая очередь – расчётный срок |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1-ая очередь – расчётный срок |
| н.п. Оленья Губа |  |
| Строительство многофункционального центра | расчётный срок |
| Строительство ряда встроено-пристроенных объектов данной сферы | 1-ая очередь – расчётный срок |

Прочие объекты

Проектом предусматривается:

-	строительство ряда встроено-пристроенных объектов для размещения организаций управления, кредитно-финансовых учреждений, предприятий связи, жилищно-коммунального хозяйства, юридических консультаций и т. п.;

Окончательное принятие решений о выборе площадок для размещения объектов обслуживания и их ёмкости принимается на стадиях проекта планировки.

# 5. комплексная оценка территории

Комплексная оценка, являясь важным элементом анализа территории, выявляет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории: промышленного и гражданского строительства, сельского хозяйства, рекреационной и природоохранной деятельности.

В основу комплексной оценки положена система зон с особыми условиями использования территории, обусловленных экологическими, санитарно-гигиеническими, природно-техногенными (гидрологическими, гидрогеологическими, инженерно-геологическими и пр.) ограничениями, а также степенью градостроительной и хозяйственной освоенности территории, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций и определяющих режимы и возможности их градостроительного использования.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

-	природных факторов;

-	ресурсно-сырьевого потенциала;

-	экологического состояния окружающей среды;

-	транспортной обеспеченности территории;

-	планировочных условий;

-	градостроительной освоенности территории.

Главная задача комплексной оценки территории – показать, в первую очередь, определенные ограничения для градостроительного и сельскохозяйственного освоения, во вторую очередь – выявить благоприятные условия и предпосылки для того или иного вида освоения территории.

Одновременно стояла задача восстановления и рационального использования основных ресурсов.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определялся потребностями территориального образования в целом, экономико-географическим положением, его хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

Для каждого вида территориальных ресурсов сделан анализ планировочных ограничений, в результате которого выделены территории с неблагоприятными, относительно благоприятными и благоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

5.1. Оценка территории  по  природно-ресурсному потенциалу

Оценка территории по природно-ресурсному потенциалу выявила территории наиболее благоприятные для развития различных форм деятельности.

Для прогнозирования перспективы развития сельского хозяйства ограничением служат природные предпосылки: болота, геологическое строение почв. В целом комплексная оценка территориального образования  округа не подразумевает благоприятных площадок под сельское хозяйство. Низкий бонитет почв территорий сельскохозяйственного назначения около населенного пункта Белокаменка не позволяет отнести условия использования данной территории к благоприятным. Каменистые почвы прочих незалесённых территорий препятствуют развитию сельскохозяйственной деятельности.

Геологическое строение почв, проблемы с транспортной инфраструктурой, отсутствие подземных запасов питьевой воды являются ограничением для градостроительного освоения территориального образования. Значительная территория не пригодна для строительства или диктует ряд ограничений: крутизна рельефа, разломы, зона подтопления.

Результаты комплексной оценки представлены на схеме «Комплексная оценка территории» и учтены в проектных решениях Генерального плана МО ЗАТО Александровск.

5.2. Оценка  территории  по  планировочным факторам

Цель оценки территории по планировочным факторам – выявление проблем и особенностей сложившейся структуры расселения, инженерно-транспортной инфраструктуры, природно-экологического каркаса территории.

Современное состояние системы расселения территориального образования характеризуется концентрацией основного населения вокруг городов, где сосредоточены основные производственные объекты, объекты обслуживания, культуры, спорта.

Автотранспортная сеть территориального образования слабо развита. Для улучшения транспортных связей между населенными пунктами необходимо строительство отдельных участков автодорог местного значения.

МО ЗАТО Александровск обеспечено электроснабжением. Развито культурно-бытовое обслуживание.

Вместе с тем ряд территорий, занятых болотами, санитарно-защитными зонами от предприятий, карьерами, создают неблагоприятные условия для строительства, размещения объектов отдыха.

# 6. Планировочная организация территории

6.1. Задачи пространственного развития территории

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее развитие с приведением отдельных ее элементов в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды.

Задачами пространственного развития МО ЗАТО Александровск являются:

-	обеспечение целостности муниципального образования посредством территориального планирования;

-	функциональное зонирование территории;

-	развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

-	развитие и совершенствование природно-экологического каркаса;

-	учет мероприятий, принятых в СТП Мурманской области относительно МО ЗАТО Александровск;

-	усиление взаимосвязи мест приложения труда с жилыми территориями.

Реализация указанных целей осуществляется посредством 	разработки оптимальной функционально-планировочной структуры МО ЗАТО Александровск, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития его территории.

В качестве ведущего стратегического положения рассматривается максимальное использование сложившегося потенциала и всех видов имеющихся ресурсов.

МО ЗАТО Александровск имеет определенный потенциал для развития:

-	существенные по площади территории, омываемые Баренцевым морем;

-	богатые запасы пресной воды;

-	сохранившиеся природные ландшафты.

Основываясь на имеющихся ресурсах, можно выделить несколько направлений муниципального образования:

-	промышленный потенциал территории определяется крупными портовыми зонами;

-	развитие рыбохозяйственной деятельности.

Территориальное образование обладает достаточным потенциалом для развития туризма местного значения. Здесь возможно развитие следующих направлений: культурно-познавательный, экологический и спортивный виды туризма.

Базой для развития рекреационного направления является естественные природные ландшафты.

Экологизация всех видов жизнедеятельности на территории муниципального образования может способствовать сохранению и улучшению благоприятной среды обитания ныне живущих и будущих поколений.

6.2. Функционально-планировочная организация территории

Наиболее существенными характеристиками территориального образования являются дифференциация территории по степени освоенности, кустовая система размещения населённых пунктов.

Территория МО ЗАТО Александровск преимущественно холмистая, часто встречаются скалистые грунты и заболоченные территории, что затрудняет освоение территории как для градостроительной, так и для сельскохозяйственной деятельности.

Имеют место различия в степени освоенности северной и южной частей территориального образования. Южная и средняя части планируемой территории освоены наиболее интенсивно.

Определяющими структурообразующими элементами территории являются автомобильные дороги. Основными транспортными артериями для городов: Снежногорск, Полярный и Гаджиево МО ЗАТО Александровск являются автомобильные дороги Снежногорск–Гаджиево и Мишуково–Снежногорск. По указанным автодорогам производится обеспечение двух крупных судоремонтных завода (Головной филиал ОАО «Центр судостроения «Звездочка» СРЗ «Нерпа» в г. Снежногорск и ОАО «10 Ордена Красного Знамени судоремонтный завод» в г. Полярный), обеспечение крупнейшей военно-морской базы стратегических подводных сил Северного флота, обеспечивается строительство Пункта длительного хранения реакторных отсеков атомных подводных лодок в губе Сайда, доставка топлива для теплоэнергетических предприятий ЗАТО Александровск, перевозка пассажиров.

Автомобильные дороги Снежногорск–Гаджиево, Мишуково–Снежногорск и федеральная автодорога М-18 (участок Мишуково–Мурманск) образуют собой транспортный коридор, обеспечивающий связь МО ЗАТО Александровск с областным центром – г. Мурманск.

В силу географического местоположения железнодорожное сообщение отсутствует, морское сообщение прекращено, в связи, с чем МО ЗАТО Александровск обслуживается только автомобильным транспортом.

Транспортная сеть округа нуждается в развитии: реконструкции и новом строительстве. При этом необходимо улучшить внешние транспортные связи.

На проектируемой территории расположено множество озер (наибольшая глубина 70 метров), ручьев и река Сайда. Растительность низкорослая, преимущественно в распадках и по берегам озер и ручьев. Вершины холмов покрыты тундровой растительностью – мхом и кустарником.

6.3. Проектные предложения по планировочной организации территории

Генеральным планом МО ЗАТО Александровск предусматривается:

-	реорганизация среды обитания в муниципальном образовании, повышение ее качества;

-	усиление взаимосвязи мест приложения труда и мест проживания;

-	размещение новых производственных объектов в основном на уже сформировавшихся площадках за счет упорядочения территорий и интенсификации их использования;

-	развитие природно-экологического каркаса и инженерно-транспортной инфраструктуры муниципального образования;

-	развитие транспортной инфраструктуры;

-	размещение объектов обслуживания вдоль транспортных магистралей.

# 7. Транспортная инфраструктура

7.1. Существующее положение

### 7.1.1. Дорожная сеть

Планировочной осью МО ЗАТО Александровск является автомобильная дорога регионального значения – «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» (единственная связь МО ЗАТО Александровск с опорной сетью дорог РФ). К данной автодороге примыкают дороги регионального значения:

Таблица 7.1

Характеристика автомобильных дорог регионального значения

МО ЗАТО Александровск

| п/п | Наименование дороги | Кате-гория | Протяженность в границах поселения (км) | Ширина п/частей (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | IV | 37,5 | 7,5 | Асфальтобетон, щебень с применением вяжущих материалов |
| 2 | Авто подъезд к г. Снежногорску от а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | IV | 1,8 | 7,5 | Асфальтобетон |
| 3 | Авто подъезд к г. Гаджиево от а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | IV | 4,1 | 7,5 | Асфальтобетон |
| 4 | Авто подъезд к н.п. Ретинское от а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | IV | 2,5 | 7,0 | Щебень с применением вяжущих материалов |
| 5 | Авто подъезд к н.п. Белокаменка от а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | V | 1,1 | 7,0 | Щебень с применением вяжущих материалов |
|  | Итого |  | 47,0 |  |  |

Таблица 7.2

Характеристика муниципальных дорог МО ЗАТО Александровск

| п/п | Наименование дороги | Протяженность (км) | Ширина п/частей (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авто подъезд к г. Полярному от а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | 3,8 | 7,5 | Асфальтобетон |
| 2 | Авто подъезд к н.п. Сайда Губа от а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | 1,8 | 7,0 | Щебень с применением вяжущих материалов |
| 3 | Авто подъезд к н.п. Оленья Губа от а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | 1,9 | 7,0 | Щебень с применением вяжущих материалов |
|  | Итого | 7,5 |  |  |

Техническое состояние автодорог регионального и муниципального значения неудовлетворительное. Дороги, имея сложный продольный профиль с малыми радиусами поворотов, не имеют предупреждающих дорожных знаков. На них отсутствуют информационные знаки и знаки приоритета. На дорогах нет четких границ проезжих частей, разметки, благоустроенных обочин и т.д.

Таблица 7.3

Характеристика местных дорог МО ЗАТО Александровск

| п/п | Наименование дороги | Протяженность (км) | Ширина п/частей (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорога до станции перекачки воды городской системы водоснабжения. (г. Снежногорск) | 0,7 | 7,0 | Щебень |
| 2 | Дорога на станцию очистных сооружений городской канализации (г. Снежногорск). | 0,5 | 7,0 | Щебень |
| 3 | Дорога от свалки до фильтрующей дамбы | 0,9 | 7,0 | Щебень |
|  | итого | 2,1 |  |  |

Протяженность автодорог 56,5 км. Плотность автомобильных дорог 1,1км/1000км2 Плотность дорог низкая, что обусловлено сложным рельефом территории МО ЗАТО Александровск (скальные породы) и спецификой эксплуатации данной территории.

# Таблица 7.4

Мостовые сооружения на автомобильных дорогах МО ЗАТО Александровск

| № п/п | Наименование водотока | Ближайший населенный пункт | Длина, м | Габарит, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авто подъезд к н.п. Сайда Губа от а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» |
| 1 | р. Сайда | н.п. Сайда Губа | 20 | 7,0 | Техническое состояние неудовлетворительное |

Недостатки дорожной сети МО ЗАТО Александровск:

-	дорожная сеть не соответствует требованиям безопасности дорожного движения (отсутствует дорожная разметка, дорожные знаки, дорожное покрытие требует ремонта);

-	мостовое сооружение требует срочной диагностики и в соответствии с ним реконструкции (ремонта).

### 7.1.2. Общественный массовый пассажирский транспорт

Внешние пассажирские связи МО ЗАТО Александровск осуществляются на автомобильном транспорте по автодороге «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево». Железнодорожный и воздушный транспорт населению «ЗАТО» доступен с территории г. Мурманска, расположенного в 72 км от г. Снежногорска.

Общественный массовый пассажирский транспорт (ОПТ) МО ЗАТО Александровск представлен автобусным транспортом.

Пассажирские перевозки осуществляют:

-	МУАП «Снежногорское АТП» (г. Снежногорск), имеющий на балансе 43 транспортных средства.

-	ООО «Транс-Авто» (г. Полярный), имеющий на балансе 25 транспортных средства.

Таблица 7.5

Характеристика работы автобусных маршрутов МО ЗАТО Александровск на пригородных и междугородних направлениях

|  | Название маршрута | Протяжен-ность маршрута (км) | Перевезено пассажиров тыс. пас. год | Объём работ тыс. пас/км в год | Число рейсов в сутки летом/зимой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Снежногорск–Гаджиево–Снежногорск–Оленья Губа» | 20,0 | 79,1 | 813,3 | 12 |
| 2 | «Снежногорск–Полярный» | 16,8 | 192,2 | 2417,1 | 20 |
| 3 | «Полярный–Оленья Губа» | 11,0 | 29,6 | 317,6 | 16 |
| 4 | «Полярный–Гаджиево» | 20,8 | 10,6 | 166,6 | 5 |
| 5 | «Полярный–Белокаменка» | 23,7 | 2,7 | 56,5 | 4 |
| 6 | «Мурманск–Полярный» | 66,9 | 56,5 | 2832,4 | 10 |
| 7 | «Гаджиево–Снежногорск–Мурманск» | 83,0 | 141,7 | 9646,7 | 12 |
|  | Итого | 260,2 | 512,4 | 16250,2 | 79 |

Из представленной таблицы следует, что наибольший пассажиропоток на пригородных направлениях складывается на направлении г. Снежногорск – г. Полярный. Данный факт свидетельствует о тесной взаимосвязи двух городов «ЗАТО» и в первую очередь в связи с расположением на территории г. Снежногорска судоремонтного завода «НЕРПА».

Приведенная таблица характеризует низкую подвижность населения «ЗАТО» в межмуниципальных и региональных поездках. Однако, с учетом перевозимых пассажиров ведомственным транспортом, маршрутными такси (частные перевозчики) и личными автомобилями, выполняющих рейсы по маршрутам «Мурманск–Полярный», «Гаджиево–Мурманск» «Снежногорск–Мурманск» картина иная. Следует отметить, что на маршрутах «Мурманск–Полярный», «Гаджиево – Мурманск» работает 21 маршрутное такси и по оценке ими выполняются перевозки в объеме 100,0-120,0 тыс. пас год.

7.1.3. Автомобилизация населения

По данным ГИБДД за 2012 год на территории МО ЗАТО Александровск зарегистрировано: 12342 транспортных средств, в том числе автобусов – 124 (33 частных); грузовых автомобилей – 444 (183 частных); легковых автомобилей – 11631(11245 индивидуальных, 386 ведомственных); мотоциклов и мотороллеров – 143.

Существующий уровень автомобилизации населения МО ЗАТО Александровск составляет 288,4 машин на 1000 жителей, индивидуальных автомобилей 271,8 авто на 1000 жителей, что соответствует среднему уровню автомобилизации центральной части РФ.

Потребности в стоянках, гаражах для индивидуальных владельцев удовлетворяется за счет размещения автомобилей в гаражах «боксах» и на открытых стоянках, на территориях населенных пунктов. Вне населенных пунктов гаражей и стоянок нет.

По состоянию на 01.01.2012 г. в «ЗАТО» насчитывалось действующих 4 СТО и 5 АЗС. Техническая оснащенность СТО не соответствует современным требованиям диагностики и ремонта.

Размещение станций технического обслуживания автомобилей и автозаправочных станций представлено на «Схеме развития инженерно-транспортной инфраструктуры».

7.2. Проектные предложения

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры МО ЗАТО Александровск разработаны на основе анализа существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования.

### 7.2.1. Автомобильные дороги

Планируемая характеристика проектных дорог регионального (межмуниципального) значения, проходящих по территории МО ЗАТО Александровск.

Таблица 7.6

| № автомобильной дороги и участка | Наименование дороги/участка | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительство/ реконструкция (кап. ремонт) | Длина участка в границах поселения .км. | Категория | Число полос движения | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта |
|  |  |  |  |  |  |  | ширина, м. | площадь, га |
| 1 | а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | Р/К | 37,5 | IV | 2 |  |  |  |
| 2 | Авто подъезд к г. Снежногорску от а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | Р/К | 1,8 | IV | 2 |  | 20 | 3,6 |
| 3 | Авто подъезд к г. Гаджиево от а/д. «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | Р/К | 4,1 | IV | 2 |  | 20 | 8,2 |
| 4 | Авто подъезд к н.п. Ретинское от а/д «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | Р/К | 2,5 | IV | 2 |  | 20 | 5,0 |
| 5 | Авто подъезд к н.п. Белокаменка от а/д. «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | Р/К | 1,1 | V | 2 |  | 20 | 2,2 |
|  | Итого |  | 47,0 |  |  |  |  |  |

Примечание:

С – строительство, Р – реконструкция, К – капитальный ремонт.

Таблица 7.7

Планируемые характеристики автомобильных дорог муниципального значения, проходящих по территории МО ЗАТО Александровск

| № п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительство/ реконструкция0 | Длина участка в границах поселения .км | Категория | Число полос движения | Зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта |
|  |  |  |  |  |  | Ширина м | площадь, га |
| 1 | Авто подъезд к г. Полярному от а/д. «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | Р/К | 3,8 | V | 2 |  | 7,6 |
| 2 | Авто подъезд к н.п. Сайда Губа от а/д. «Мурманск–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | Р/К | 1,8 | V | 2 | 20 | 3,6 |
| 3 | Авто подъезд к н.п. Оленья Губа от а/д. «Мурманс–Мишуково–Ура-Губа–Видяево» | Р/К | 1,9 | V | 2 | 20 | 3,8 |
|  | Итого |  | 7,5 |  |  |  |  |

Таблица 7.8

Планируемые характеристики автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории МО ЗАТО Александровск.

| №/№ | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительство/ реконструкция0 | Длина участка в границах поселения .км | Категория | Число полос движения |
| 1 | Дорога на станцию очистных сооружений городской канализации (г. Снежногорск) | С* | 0,5 | V | 2 |
| 2 | Дорога до водозабора (оз. Арно г. Снежногорск) | С* | 1,2 | V | 2 |
| 3 | Дорога к мусороперегрузочной станции | С*8 | 1,5 | V | 2 |
|  | Итого: |  | 3,2 |  |  |

Примечания: *на расчетный срок дорога гравийно-щебеночная,

С – строительство, Р – реконструкция, К – капитальный ремонт.

К расчетному сроку протяженность дорог в МО ЗАТО Александровск составит  57,5 км (с учетом региональных дорог). Плотность дорог составит  1,1 км/1000 км2.

### 7.2.2. Автобусный транспорт

Анализ обслуживания населения системой общественного пассажирского транспорта (ОПТ) показал, что порядка 20% поездок осуществляется на маршрутных такси, принадлежащих частным перевозчикам. Для изменения сложившейся ситуации проектом предлагается

Муниципалитету МО ЗАТО Александровск для создания конкуренцию частным перевозчикам приобретать автобусы малой вместимости (маршрутных такси) взамен, списываемых автобусов средней (большой) вместимости. Увеличить количество расписаний движения муниципальных автобусов (малой вместимости) на направлениях – «Мурманск–Полярный», «Гаджиево–Мурманск».

### 7.2.3. Прогноз численности автомобильного парка МО ЗАТО Александровск

Перспективный парк легкового транспорта принят, в соответствии разработанными генеральным планами г. Снежногорска, г. Полярный (ФГУП «РосНИПИ Урбанитика» Сан Петербург, 2009 г.), г. Гаджиева, (ОАО «Гипрогор» г. Москва, 2009 г.)

Расчетный уровень автомобилизации на 2027 г. был принят в размере 350 – 400 легковых машин индивидуального пользования на 1 тыс. жителей.

Парк индивидуального легкового автотранспорта на расчетный срок генерального плана МО ЗАТО Александровск составит порядка 21,5 тыс. автомобилей.

Расчет потребности в стоянках, гаражах и предприятиях технического обслуживания легковых автомобилей и разработка рекомендаций по их размещению на территории МО ЗАТО Александровск необходимо принять в соответствии с предложениями, разработанными в составе генеральных планов: Снежногорск, Полярный, Гаджиево.

Порт в п. Белокаменка

В состав основных объектов порта входят:

-	причальные сооружения;

-	производственные технологические объекты;

-	объекты общехозяйственного назначения.

В зависимости от производственной мощности НПЗ количество причалов на полное развитие составляет от 6 до 7, из которых для завоза углеводородного сырья – один причал, для отгрузки товарной наливной продукции – от 4-х до 5-х причалов и один сухогрузный причал для отгрузки сыпучих грузов в биг-бегах.

# 8. Инженерная защита и подготовка территории

На планируемой территории отмечен ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление поверхностным стоком с нагорных территорий, подтопление грунтовыми водами, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, морская абразия, наличие участков с уклонами поверхности более 20%, наличие участков со слабой несущей способностью грунтов.

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории и наносит значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводит к разрушительным последствиям.

В настоящее время инженерная подготовка территории сводится к мероприятиям по отводу поверхностных вод с части территории или строительству дренажных коллекторов на локальных участках.

8.1. Проектные решения

Перечисленные выше отрицательные природные явления и проведенный анализ состояния благоустройства территорий показал, что для ликвидации названных неблагоприятных природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке в составе:

-	организация и очистка поверхностного стока;

-	защита от подтопления;

-	противоэрозионные мероприятия;

-	благоустройство береговой полосы;

-	благоустройство водоёмов и водотоков.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

### 8.1.1. Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами подвергаются значительные территории ЗАТО, в том числе населённые пункты: Гаджиево, Полярный, Горячие Ключи, Ретинское, Белокаменка, Снежногорск, Оленья Губа, Сайда Губа.

Подтопление связано как с природными, так и  техногенными факторами, ведущую роль среди которых представляет неорганизованный сток поверхностных вод, способствующий инфильтрации поверхностных вод в грунт, утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений.

Инженерные мероприятия по защите от подтопления практически не проводились.

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений локальными дренажами;

- подсыпку территории под вновь строящиеся отдельно стоящие здания или группу зданий;

- ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

### 8.1.2. Противоэрозионные мероприятия

Для предотвращения плоскостной и овражной эрозии планируется выполнять следующий комплекс природоохранных мер:

-	максимальное сохранение естественного стока – устройство водопропусков;

-	регулирование поверхностного стока с учетом восстановления естественного;

-	планировка водосборов с закреплением их растительностью, увеличение шероховатости тальвегов существующих ложбин кустарником и земляными валиками;

-	при необходимости организация открытого или закрытого дренажа.

Береговая полоса Кольского залива подвержена морской абразии в той или иной степени. Особенную активность этот процесс приобретает во время волнового воздействия, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Для борьбы с морской абразией, в том числе берегов в пределах населённых пунктов: Гаджиево, Полярный, Горячие Ключи, Ретинское, Белокаменка, Сайда Губа, площадки проектируемых портовых сооружений НПЗ, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на абразионных склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам.

Комплекс противоабразионных мероприятий и сооружений направлен на нейтрализацию основных факторов и устранение причин, вызывающих нарушение устойчивости склонов.

Для стабилизации абразионных проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- регулирование грунтового стока;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- строительство берегоукрепительных сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

В соответствии с требованиями СНиП II-89-80*, п. 2.17, для обеспечения защиты территории от наводнения и от нагона расчетной волны планировочные отметки назначены не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие абразионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

Конструкции берегоукрепительных сооружений разрабатываются на последующих стадиях проектирования на основании геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий для конкретных абразионных участков.

### 8.1.3. Организация поверхностного стока

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода на территории населённых пунктов: Гаджиево, Полярный, Горячие Ключи, Ретинское, Белокаменка, Снежногорск, Оленья Губа, Сайда Губа.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации необходимо строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее загрязнённую воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению.

### 8.1.4. Очистка поверхностного стока

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и  сооружения» и «Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 496-77, перед сбросом поверхностного стока в водоприемник необходимо обеспечить очистку наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70% объема поверхностного стока.

Очистные сооружения дождевой канализации должны быть построены в населённых пунктах: Гаджиево, Полярный, Горячие Ключи, Ретинское, Белокаменка, Снежногорск, Оленья Губа, Сайда Губа.

Выпуск поверхностных сточных вод после очистки на очистном сооружении ливневой канализации предусмотрен в близлежащие водотоки.

Для очистки поверхностного стока применяются пруды – отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. Эффективность очистки на прудах отстойниках (при времени отстаивания 2 часа) составляет 80%, эффект отстоя в прудах (при времени отстаивания 4 часа) – 85%.

Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически условно чистыми сбрасываются в водоприёмник, а наиболее загрязнённые воды поступают на очистные сооружения.

### 8.1.5. Благоустройство водоёмов

Как правило, водоёмы, особенно расположенные на застроенной территории ЗАТО, находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоёмы заилены, часто замусорены.

Для восстановления санитарного состояния водоёмов необходима регулярная расчистка от ила, создание необходимого водообмена, благоустройство берегов, в том числе в населённых пунктах: Гаджиево, Полярный, Снежногорск.

Береговые откосы озёр должны быть спланированы с крутизной 1:1,5 или 1:2. Крепление береговых откосов предусматривается травяным покровом, возможна одерновка откосов, мощение.

### 8.1.6. Благоустройство водотоков

Водотоки имеют малые летние расходы и значительные в период таяния снега. Во время прохождения паводков берега рек активно разрушаются.

Проектом предлагается в случае необходимости (в основном в пределах застроенных территорий) регулирование русла рек и более мелких водотоков в составе уширения, углубления, расчистки русла от ила и мусора с целью увеличения пропускной способности.

Работы по расчистке, углублению русел водотоков повысят их дренирующую способность и благоприятно скажутся на осушении прилегающих территорий.

С целью стабилизации береговых склонов предусматривается выполнение берегоукрепительных и противоэрозионных мероприятий. Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках, где к реке подходят освоенные или планируемые под освоение территории.

### 8.1.7. Рекультивация территорий карьеров и свалок

Мероприятия по рекультивации включают: полную засыпку (при необходимости – осушение), выравнивание, озеленение территории. При выполнении вертикальной планировки предусматриваются мероприятия по организации стока поверхностных вод.

Основным мероприятием при рекультивации участков закрытых свалок является создание изолирующего слоя грунта. Часть слоя (до 50%, нижний слой) может быть выполнена из золы, шлака. Верхний слой должен состоять из плодородного грунта (0,4-0,6 м).

Сверху место свалки засеивается семенами трав, затем высаживаются саженцы деревьев – ольха, тополь, ива. В дальнейшем можно высаживать другие породы деревьев.

### 8.1.8. Инженерная защита от пучения

При зимнем промерзании влажных грунтов (глин, суглинков, супесей, мелких и пылеватых песков) происходит их морозное пучение. Пучение – это общее или местное поднятие поверхности грунта, причиной которого является промерзание грунта и увеличение в объеме замерзающей в нем воды.

Для ликвидации пучин и пучинных просадок, в том числе на территории населённых пунктов: Гаджиево, Полярный, Горячие Ключи, Ретинское, Белокаменка, Снежногорск, Оленья Губа, Сайда Губа, применяют:

-	выведение зоны промерзания из слоя грунта, вызывающего пучины и пучинные просадки, или замену грунта;

-	осушение грунтов в зоне промерзания и защиту их от увлажнения грунтовыми водами;

-	мелиорацию грунтов (химическое, электрохимическое их закрепление и т.п.).

Выведение зоны промерзания из слоя грунта, вызывающего пучины, достигают устройством теплоизолирующей подушки.

При устройстве противопучинных мероприятий используют материалы, имеющие теплофизические свойства, отличные от свойств грунтов. Замена материала изменяет глубину промерзания.

### 8.1.9. Защита сооружений от проявления эндогенных геологических процессов

Для снижения влияния сейсмоопасности района строительства (сейсмичность 7 баллов)  уже на этапе проектирования предполагается принять дополнительные меры к укреплению оснований и усилению конструкций проектируемых зданий и сооружений, в том числе на территории населённых пунктов: Гаджиево, Полярный, Горячие Ключи, Ретинское, Белокаменка, Снежногорск, Оленья Губа, Сайда Губа.

Сейсмостойкость зданий будет обеспечиваться за счет следующих мероприятий:

-	использования объемно-планировочных решений, обеспечивающих симметрию масс и жесткость здания, а также равномерное их распределение по высоте;

-	выполнения конструктивных мероприятий в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* “Строительство в сейсмических районах”.

# 9. Озеленение

9.1. Лесные ресурсы и лесопользование

На территории муниципального образования ЗАТО «Александровск» расположены леса Туломского участкового лесничества Мурманского лесничества Комитета по лесному хозяйству Мурманской области.

По данным государственного лесного реестра по состоянию на 01.07.2011 года площадь, занимаемая землями лесного фонда следующая:

г. Полярный

Земли лесного фонда, всего                    9022 га;

в том числе: лесная площадь                  2236 га;

из нее лесопокрытая          2236 га.

г. Снежногорск

Земли лесного фонда, всего                    119 га;

в том числе: лесная площадь                    43 га;

из нее лесопокрытая            43 га.

В соответствии с приказом МПР России от 28.03.2007 №68 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория лесничества относится к району притундровых лесов, лесов лесотундры и редкостойной тайги Европейско-Уральской части Российской Федерации лесорастительной зоны притундровых лесов и редкостойной тайги.

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст.10) и приказам Рослесхоза от 29.10.2008 №329 «Об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ».

Леса Мурманской области находятся в суровых климатических условиях и относятся к защитным лесам. К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории ЗАТО «Александровск» защитные леса отнесены к категории лесов расположенных в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Согласно распределения лесов по видам целевого назначения и категориям защитности, на основании: Лесного Кодекса Российской Федерации (ст. 10) и Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 №201-ФЗ (ст.8), в защитных лесах заготовка древесины спелых и перестойных лесных насаждений в форме сплошных и выборочных рубок запрещены, за исключением рубки погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарно-оздоровительных рубок) и прочих рубок.

Рельеф территории лесничества равнинный. По характеру рельефа все леса относятся к равнинным. Каменистые почвы, короткий вегетационный период, недостаток питательных веществ обуславливают долгий период выращивания древостоев и небогатый ассортимент пригодных для выращивания древесных и кустарниковых пород. В защитных лесах сосредоточено 54,6% запасов древесины.

В Мурманской области преобладают три породы деревьев: сосна, ель и береза. В лесном фонде Мурманской области сохраняется преимущественная доля ценных хвойных пород. Удельный вес хвойных насаждений в лесопокрытой площади составляет 72,5%.

Площадь спелых и перестойных насаждений составляет 48,2% от лесопокрытой площади. В хвойных насаждениях 31,7% – насаждения перестойные. Из спелых и перестойных насаждений 48,2% – перестойные. Молодняки занимают 18,3% площади лесов, 28,9% – средневозрастные.

Распределение площади покрытых лесной растительностью земель всех древесных пород по группам возраста очень неравномерное. Например, в спелых и перестойных сосредоточено 48,7% еловых насаждений, всего 2,7% площади сосновых насаждений приходится на приспевающие, на средневозрастные приходится 47,3% лиственных насаждений.

По запасу спелые и перестойные насаждения составляют 59,3% общего запаса насаждений из них хвойные 89,5%. Приспевающие насаждения по запасу составляют всего 5,5% общего запаса насаждений.

Большая часть лесной площади Мурманской области относится к категории защитных лесов. В связи с этим Лесным планом предусматривается сценарий щадящего лесопользования, которое направлено не столько на повышение объемов лесозаготовок, сколько на сохранение и преумножение лесов для выполнения ими функций защиты и охраны окружающей среды.

Данные о делении площадей лесного фонда района по категориям земель приводятся в таблице 8.1.

Таблица 9.1

| Категории земель | Всего по территориальному лесничеству, % |
| --- | --- |
| Общая площадь | 100 |
| Лесные земли, всего | 54,0 |
| Земли, покрытые лесной растительностью, всего | 53,0 |
| в том числе: лесные культуры | 1,0 |
| Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 1,0 |
| в том числе: |  |
| несомкнувшиеся лесные культуры | - |
| редины естественные | 1,0 |
| Фонд лесовосстановления, всего | - |
| в том числе: гари | - |
| погибшие древостои | - |
| вырубки | - |
| прогалины, пустыри | - |
| Нелесные земли, всего | 46,0 |
| в том числе: пашни | - |
| сенокосы | - |
| воды | 8,0 |
| дороги, просеки | - |
| усадьбы | - |
| болота | 35,0 |
| Прочие земли (карьеры, каменные россыпи, скальные обнажения, трассы коммуникаций: воздушные и кабельные линии электропередач, телефонные линии, газопроводы, нефтепроводы) | 3,0 |

Площадь земель лесного фонда лесничества представлена на 53% покрытыми лесной растительностью землями, на 1% – не покрытыми лесной растительностью землями и на 46% – нелесными землями. Среди нелесных земель преобладают болота (35%) и воды (8%).

Лесохозяйственным регламентом, в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, допускаются следующие виды использования лесов:

1) заготовка древесины. Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого назначения лесов, категориям рубок. Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений допускаются в защитных лесах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Рубки ухода за лесами, санитарные рубки и прочие рубки осуществляются в защитных лесах в соответствии с Правилами заготовки древесины и законодательством Российской Федерации;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

В лесничестве разрешены не все виды использования лесов, предусмотренные статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации: переработка древесины и иных лесных ресурсов допускается только в эксплуатационных лесах. Создание лесных плантаций и их эксплуатация не допускается в лесах, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов.

Заготовкой живицы, выращиванием лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, в лесничестве не занимаются из-за суровых климатических условий. Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, если иное не установлено

Лесным кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами.

9.2. Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии с «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 №183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 №185.

На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», утвержденными приказом МПР России от 08.06.2007 №149. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо использовать районированные семена.

Увеличение покрытой лесной растительность площади возможно только за счет уменьшения непокрытых лесной растительностью земель при своевременном и успешном проведении лесовосстановительных мероприятий.

9.3. Недревесные ресурсы

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, грибы, семена и подобные лесные ресурсы.

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений осуществляется в соответствии с «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», утвержденными приказом МПР России от 10.04.2007 №83.

Порядок заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд определяется законами Мурманской области и лесохозяйственным регламентом.

Заготовка и сбор лекарственных растений допускаются в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство их запасов.

Запрещается осуществлять заготовку грибов и дикорастущих растений, виды которых занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, признаваемые наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года №3-ФЗ" О наркотических средствах и  психотропных веществах", (ст.11,33 ЛК РФ).

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем к деградацию зарослей ягодных и лекарственных растений.

9.4. Охотничьи промысловые ресурсы

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства производится в соответствии с Законом Мурманской области от 01.07.2008 №988-01-змо «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства».

В соответствии с указанным законом основания и порядок предоставления лесных участков для ведения охотничьего хозяйства устанавливаются лесным законодательством Российской Федерации.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации.

9.5. ВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии с «Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства», утвержденными приказом МПР России от 10.05.2007 №124.

Ведение сельского хозяйства в зеленых зонах запрещается за исключением пчеловодства и сенокошения, а также возведения изгородей в целях сенокошения и пчеловодства в соответствии с частью 5 в соответствии с частью 3 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации (кроме сенокошения без установки ограждений).

Гражданам для ведения сельского хозяйства для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное срочное пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации (п.3.1 ст. 38 ЛК РФ).

Использование лесных участков для ведения сельского хозяйства не должно, согласно части 1 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации, препятствовать праву граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах.

Леса могут использоваться для осуществления сенокошения, развития северного оленеводства и иной сельскохозяйственной деятельности.

9.6. Защита леса

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия осуществляется в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ и «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации (2006), «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 и «Требованиями к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды», утвержденными приказом МСХ РФ от 16.12.2008 №532.

В целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

-	противопожарное обустройство лесов;

-	создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

-	мониторинг пожарной опасности в лесах;

-	разработка планов тушения лесных пожаров;

-	тушение лесных пожаров;

-	иные меры пожарной безопасности в лесах.

### 9.6.1. Защита лесов от вредных организмов

На санитарное состояние лесов ЗАТО Александровск оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражение грибными заболеваниями, повреждение энтомологическими вредителями.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-	предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса, а так же промышленных загрязнений и других антропогенных факторов;

-	повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-	своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста древесины и снижение ее деловых качеств.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Требования к защите лесов определены «Положением о защите лесов от вредителей и болезней леса», утвержденным Рослесхозом 19.03.1998.

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 №414, а также утвержденными приказом Рослесхоза от 29.12.2007 №523.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

-	лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

-	лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

-	авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

-	санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

-	установление санитарных требований к использованию лесов.

9.7. Рекреация

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденными приказом МПР России от 24.04.2007 №108.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.

9.8. Озеленение

Зеленые насаждения являются одним из основных факторов формирования микроклимата и основным местом кратковременного отдыха горожан.

Проектируемая система озелененных территорий должна решаться в соответствии с архитектурно-планировочным решением и с учетом существующих озелененных территорий.

Все существующие зеленые насаждения общего пользования необходимо сохранять, дополнительно благоустраивать с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава существующих древостоев.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях, на территориях, освобождающихся от застройки, на базе существующих насаждений.

Планировочное ядро всей системы озеленения города составят зеленые насаждения общего пользования – парк, скверы и бульвары.

Площадь проектируемых озелененных территорий общего пользования (вместе с существующими зелёными устройствами) к концу проектного срока должна составить в среднем 10,0 кв. м на одного жителя, однако согласно СНиП 2.07.01-89 допускается уменьшение площади озеленённых территорий общего пользования до 2,0 кв. м на одного жителя города.

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории парков, скверов и бульваров необходимо выполнять по специально разработанным проектам, что позволит осуществить рациональное использование территории и избежать разрушения существующих зеленых насаждений.

Помимо озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных устройств значительную роль будут играть зелёные насаждения специального и ограниченного пользования, которые будут способствовать улучшению микроклимата и комфортности проживания в городе. Насаждения специального назначения представлены, в первую очередь, защитными насаждениями в санитарно-защитных зонах вокруг промышленных предприятий (в разделе «Охрана окружающей природной среды» даны предложения по организации защитных насаждений и на графических материалах показаны площади и конфигурация необходимых посадок). Часть насаждений в санитарно-защитных зонах организуется по типу насаждений общего пользования: скверы у административно-общественных зданий, бульваров по основным пешеходным направлениям.

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, больниц, стадионов, внутриквартальные насаждения и насаждения на участках индивидуального жилого фонда. Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

Для озеленения города рекомендуется следующий ассортимент деревьев и кустарников:

-	деревья – береза пушистая, ель финская, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная;

-	кустарники – боярышник кроваво-красный, жимолость обыкновенная, жимолость татарская, ива арктическая, ива козья, ива северная, кизильник блестящий, кизильник цельнокрайний, ольха кустарниковая, рябинник рябинолистный, смородина красная, смородина черная, спирея иволистная, спирея средняя, шиповник иглистый, шиповник морщинистый. Кустарники в озеленении города занимают ведущее положение.

Большое место в озеленении города должны занимать цветочные растения. В числе ведущих цветочных растений могут быть представлены: настурция, немезия низкая, астра китайская, незабудка альпийская, маргаритка многолетняя, лилия даурская, мак голостебельный, нивяник обыкновенный, аквилегия, купальница, вероника сибирская. На каменистых склонах можно высаживать гвоздику, анемон длинноволосый, мак альпийский, синеголовник альпийский, василек горный.

Рекомендуется использовать формы временного озеленения: размещение композиций растений в контейнерах и вазонах, использовать ценные элементы местного ландшафта (рельеф, выходы скальных пород, валуны и т.д.). В скверах и на бульварах могут быть устроены альпийские горки.

Поскольку возможности пользования насаждениями открытого грунта ограничены коротким вегетационным периодом, рекомендуется устройство зимних садов и озеленение интерьеров.

Для размещения зимних садов рекомендуется предусматривать специальные помещения в пределах 1-2 этажей зданий или в виде специальных пристроек к зданиям. Норма площади зимних садов предусматривается из расчета 0,4 м2 на 1 жителя.

Сложные климатические условия определяют специфику озеленения: места для посадок деревьев и кустарников следует выбирать под защитой склонов или зданий от северных ветров. Высаживать деревья и кустарники следует группами. Каменистые склоны могут быть включены в композиции, на них можно делать посадки в расщелинах скал, на мелких площадках, пригодных для посадок.

Для успешного проведения работ по озеленению необходимо:

-	использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

-	замена естественного грунта растительной землей;

-	полив в период вегетации при дефиците атмосферных осадков;

-	осуществление регулярного ухода.

# 10. Инженерная инфраструктура

10.1. Водоснабжение, водоотведение бытовых стоков

При разработке разделов были использованы и учтены материалы генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав МО ЗАТО Александровск, разработанные ФГУП РосНИПИ Урбанистики (2009 г.) и ОАО «Гипрогор» (2011 г); программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2016 годы; материалы долгосрочных целевых программ, действующих на территории МО ЗАТО Александровск, а также данные, полученные в коммунальных службах МО ЗАТО Александровск.

### 10.1.1. Водоснабжение

### Существующее положение

В настоящее время централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в следующих населенных пунктах МО ЗАТО Александровск: Полярный, Снежногорск, Гаджиево, Оленья Губа и с. Белокаменка.

Источниками водоснабжения городов: Полярный, Снежногорск, Гаджиево и н. п. Оленья Губа являются поверхностные водоисточники. Остальное население МО ЗАТО Александровск пользуется водой артезианских скважин и шахтных колодцев.

Ниже приводится краткая характеристика существующей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов МО ЗАТО Александровск.

г. Полярный

Источником централизованного хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения города является поверхностный водозабор из оз. Палагубское (эксплуатирующая организация ОАО «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»).

Вопрос дополнительного водного питания озера Палогубского решен устройством системы перекачки вод озер Арно, Ретинского и озер 8, 7, 6, входящих в состав других водных систем, имеющих сток в Кольский залив. Общая площадь водосбора составляет 100 км2. Переток воды из нижележащих озер техногенной системы в вышележащие, решен устройством перекачивающих насосных станций.

От головных водозаборных сооружений на оз. Палагубское вода подается по трем ниткам водоводов диаметром 426 мм каждый в городские сети г. Полярного и на ФГУП «10 СРЗ» филиал ОАО «ЦС «Звездочка».

По данным Регионального управления №120 ФМБА России качество воды поверхностного водоисточника по микробиологическим показателям остается на стабильно удовлетворительном уровне, по химическим показателям пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям цветности.

Очистные сооружения водопровода на водозаборных сооружениях отсутствуют. Обеззараживание воды осуществляется в хлораторной, расположенной в насосной станции 1-го подъема (ВНС-4). В качестве реагента используется жидкий хлор.

По данным отчетной формы №2-ТП (водхоз) за 2011 г. среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода составил 11,6 тыс. м3/сут., в том числе передано для использования – 6,2 тыс. м3/сут. Протяженность водопроводных сетей порядка 34,0 км. На сегодняшний день износ водопроводной сети составляет от 80 до 100%. Централизованным водоснабжением обеспечено 100% населения.

с. Белокаменка

Источником централизованного водоснабжения села является подземный водозабор из оной артезианской скважины. Централизованным водоснабжением обеспечено 55% населения.

Вода в скважине периодически не отвечает санитарным требованиям по содержанию железа. Водоочистных сооружений на водозаборе нет, имеются только сооружения по обеззараживанию воды.

Источниками нецентрализованного водоснабжения являются три общественных шахтных колодца, оборудованных павильонами. По химическим показателям в 100% случаях вода из колодцев не соответствует нормативным показателям по цветности.

г. Снежногорск

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города является поверхностный водозабор из оз. Большое Оленье (эксплуатирующая организация ООО «Арно»).

В состав сооружений водоснабжения города входят: водозабор с насосной станцией 1-го подъема, насосная станция 2-го подъема, два резервуара запаса воды емкостью по 250 м3 каждый и разводящая сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Подача воды в город за 2011 г. составила 1678546 м3 (4,6 тыс. м3/сут.).

Озеро Большое Оленье подвержено загрязнению. Состояние зон санитарной охраны питьевого водозабора оценивается как неудовлетворительное. Очистные сооружения в системе водоподготовки отсутствуют. Обеззараживание воды производится в электролизной установке гипохлоридом натрия.

По данным Регионального управления №120 ФМБА России качество питьевой воды, подаваемой населению, периодически не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Общая протяженность сетей водопровода порядка 25 км. На сегодняшний день произведена замена 50% разводящей водопроводной сети.

Хозяйственно-питьевое, производственное и противопожарное водоснабжение головного филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка», расположенного на территории г. Снежногорск, осуществляется от поверхностного водозабора из оз. Большое Оленье.

Подача воды на предприятие осуществляется самотеком по двум водоводам диаметром по 400 мм каждый протяженностью 1854 метра.

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, проходит очистку на станции водоподготовки. Вода, используемая на производственные нужды, предварительной обработке не подвергается. На заводе оборудованы системы оборотного водоснабжения и система повторного использования воды. Наряду с пресной водой в производственных целях используется морская вода.

н. п. Оленья Губа

Источником централизованного хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения н. п. Оленья Губа является поверхностный водозабор из оз. Питьевое (эксплуатирующая организация ОАО «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»). Проектная производительность водозабора по насосному оборудованию – 9,6 тыс. м3/сут.

Водопроводная насосная станция 1-го подъема (ВНС «Питьевое») подает воду в резервуар запаса воды объемом 2000 м3. От резервуара самотеком по водоводу диаметром 325 мм вода поступает в населенный пункт и на спецобъекты.

По данным Регионального управления №120 ФМБА России качество воды поверхностного водоисточника по микробиологическим показателям остается на стабильно удовлетворительном уровне, по химическим показателям пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям цветности.

Очистные сооружения водопровода на водозаборных сооружениях отсутствуют. Обеззараживание воды осуществляется в хлораторной, расположенной в здании ВНС 1-го подъема.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды потребителям.

По данным отчетной формы №2-ТП (водхоз) за 2011 г. среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода составил 2,3 тыс. м3/сут., в том числе передано для использования – 1,0 тыс. м3/сут. Процент охвата населения централизованным водоснабжением – 100%.

Общая протяженность сетей водопровода 11,7 км. Основная часть трубопроводов проложена в 1963 году, реконструкция их практически не производилась. На сегодняшний день износ водопроводной сети составляет от 50 до 100%.

г. Гаджиево

Источником централизованного хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения города является поверхностный водозабор из р. Сайда (эксплуатирующая организация ОАО «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»).

От насосной станции 1-го подъема проектной производительностью по установленному оборудованию 22,0 тыс. м3/сут., по водоводам протяженностью 450 м вода поступает на насосную станцию 2-го подъема, проектной производительностью по установленному оборудованию 21,6 тыс. м3/сут.

По данным Регионального управления №120 ФМБА России качество воды поверхностного водоисточника по микробиологическим показателям остается на стабильно удовлетворительном уровне, по химическим показателям пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям цветности.

Очистные сооружения водопровода на водозаборных сооружениях отсутствуют. Обеззараживание воды осуществляется в хлораторной, расположенной в насосной станции 1-го подъема на площадке водозаборных сооружений. В качестве реагента используется жидкий хлор.

От головных водопроводных сооружений вода в город подается по двум водоводам d=500 мм каждый, протяженностью 15,6 км.

На концевом участке одного из водоводов расположены два резервуара запаса воды емкостью 2000 и 3000 м3, откуда вода самотеком поступает потребителям г. Гаджиево. По второму водоводу вода подается в резервуар объемом 2000 м3 объекта спецназначения.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды потребителям.

По данным отчетной формы №2-ТП (водхоз) за 2011 г. среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода составил 15,9 тыс. м3/сут., в том числе передано для использования – 13,8 тыс. м3/сут. Процент охвата населения централизованным водоснабжением – 100%.

Общая протяженность сетей водопровода порядка 40,0 км. Основная часть трубопроводов была построена в 60-х годах прошлого века, реконструкция их практически не производилась. На сегодняшний день износ водопроводной сети составляет от 50 до 100%.

Проблемы систем водоснабжения населенных пунктов МО ЗАТО Александровск.

Основными проблемами являются отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах и большой износ водопроводных сетей. В г. Снежногорск состояние зон санитарной охраны питьевого водозабора из оз. Большое Оленье оценивается как неудовлетворительное. Необходимо строительство нового водозабора.

### Проектное решение

Ориентировочное проектное водопотребление МО ЗАТО Александровск на первую очередь и расчетный срок принимается по данным разработанных генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав МО.

Таблица 10.1

Объем водопотребления населенных пунктов, входящих в состав МО ЗАТО Александровск, на первую очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Население тыс. чел. первая очередь/ расчетный срок | Расход тыс. м3/сут. первая очередь/расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| г. Полярный (включая с. Белокаменка) | 17,7/19,0 | 16,7/17,8 |
| г. Снежногорск | 15,0/17,0 | 6,3/6,8 |
| г. Гаджиево | 13,0/15,0 | 18,6/19,3 |
| н. п. Оленья Губа | 2,0/3,0 | 2,0/2,1 |
| Всего (округленно) | 47,7/54,0 | 43,6/46,0 |

Проектные предложения по развитию систем централизованного водоснабжения населенных пунктов МО ЗАТО Александровск.

г. Полярный

Предлагается реконструкция системы водоснабжения города, которая включает следующие мероприятия:

1. Реконструкция водозаборных сооружений:

-	строительство резервуаров запаса воды;

-	строительство станции водоподготовки.

2. Постепенная реконструкция изношенных водопроводных сетей.

3. Строительство новых трубопроводов водоснабжения и их закольцовка с существующими сетями.

с. Белокаменка

Предлагается развитие централизованной системы водоснабжения на весь населенный пункт. Шахтные колодцы подлежат ликвидации.

Предлагается:

1. Строительство дополнительной скважины на водозаборе.

2. Оборудование артезианских скважин установками водоподготовки (обезжелезивания).

3. Строительство водопроводной насосной станции.

4. Реконструкция изношенных водопроводных сетей.

5. Строительство новых трубопроводов водоснабжения и их закольцовка с существующими сетями.

Для водоснабжения объектов проектируемых НПЗ и порта в районе с. Белокаменка предполагается строительство объединенных водозаборных сооружений. Источник водоснабжения будет определен после проведения специализированных гидрологических и гидрогеологических исследований.  Также предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений и насосной станции 2-го подъема с резервуарами запаса воды.

На площадке НПЗ предусматривается строительство трех систем водоснабжения: хозяйственно-питьевой; противопожарной и системы оборотного водоснабжения.

На территории порта предусматривается строительство трех систем водоснабжения: хозяйственно-питьевой; противопожарной и производственной.

г. Снежногорск

Ввиду того, что существующий источник водоснабжения города подвержен загрязнению, вследствие чего качество питьевой воды не отвечает нормативным требованиям, необходим перевод водоснабжения города на другой источник.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения города предлагается использование оз. Арно.

Для развития и реконструкции системы водоснабжения города предлагаются следующие мероприятия:

1. Строительство нового водозабора из оз. Арно (водозаборные сооружения с насосной станцией 1-го подъема, ВНС 2-го подъема, резервуары запаса воды, станция водоочистки).

2. Строительство магистрального водовода ориентировочной протяженностью 2,0 км.

3. Строительство ВНС 3-го подъема.

Новая трасса водопроводной сети будет подключена к существующим резервуарам чистой воды и ВНС 2-го подъема. Разводящая сеть города от существующей ВНС 2-го подъема сохраняется без изменений.

4. Разработка проекта и обустройство границ зон санитарной охраны проектируемого водозабора из оз. Арно.

5. Перевод питьевого водозабора из оз.  Большое Оленье в технический для нужд котельной.

6. Реконструкция изношенных водопроводных  сетей.

7. Строительство новых трубопроводов водоснабжения и их закольцовка с существующими сетями.

н. п. Оленья Губа

Предлагается реконструкция системы водоснабжения населенного пункта, которая включает следующие мероприятия:

1. Реконструкция водозаборных сооружений:

Предусматривается:

-	реконструкция водопроводных насосных станций;

-	строительство второго резервуара запаса воды;

-	строительство станции водоподготовки (площадку под строительство предлагается выделить рядом с резервуарами).

2. Замена (перекладка) подающего магистрального водовода.

3. Постепенная реконструкция изношенных водопроводных сетей.

4. Строительство новых трубопроводов водоснабжения и их закольцовка с существующими сетями.

г. Гаджиево

Предлагается реконструкция городской системы водоснабжения

Для обеспечения населения питьевой водой в необходимом объеме требуемого качества необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Реконструкция водозаборных сооружений.

Предусматривается:

-	реконструкция водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъемов и строительство дополнительных резервуаров с целью сокращения продолжительности работы насосной станции 2-го подъема. Увеличения проектной производительности насосного оборудования не требуется.

-	строительство станции водоподготовки.

При выборе площадки под размещение станции водоподготовки предлагается рассмотреть два варианта. Первый – на территории между водозабором и насосной станцией 2-го подъема; второй – на территории существующих резервуаров, что исключит попутное загрязнение воды по трассе подающих водоводов.

2. Замена подающих магистральных водоводов с использованием современных материалов. Рекомендуется водовод, проходящий на сопредельный объект, использовать только для нужд спецтерритории.

3. Постепенная реконструкция изношенных водопроводных сетей города.

4. Строительство новых трубопроводов водоснабжения и их закольцовка с существующими сетями.

### 10.1.2. Водоотведение бытовых стоков

### Существующее положение

В настоящее время централизованная система бытовой канализации имеется в городах: Полярный, Снежногорск, Гаджиево и в н. п. Оленья Губа. Очистные сооружения канализации имеются только в г. Снежногорск. Сточные воды от других населенных пунктов без очистки сбрасываются в поверхностные водоемы.

Ниже приводится краткая характеристика существующих систем бытовой канализации населенных пунктов МО ЗАТО Александровск.

г. Полярный

В городе эксплуатируется централизованная система водоотведения бытовых стоков (эксплуатирующая организация ОАО «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»). Сброс сточных вод без очистки осуществляется по трем выпускам в Кольский залив Баренцева моря (Екатерининская гавань – выпуски №1 и №2, губа Кислая – выпуск №3).

Процент охвата жилой застройки централизованной системой канализации – 100%. Протяженность канализационных сетей составляет 29,7 км.

По данным отчетной формы №2-ТП (водхоз) за 2011 г. среднесуточный пропуск сточных вод системой канализации города составил 4,9 тыс. м3/сут.

ФГУП «10 СРЗ» филиал ОАО «ЦС «Звездочка» имеет собственную систему водоотведения с отдельными выпусками сточных вод в Кольский залив и в оз. Безымянное.

с. Белокаменка

Село обеспечено централизованной системой водоотведения бытовых стоков на 55%. Очистных сооружений в системе водоотведения нет. Сточные воды без очистки сбрасываются в Кольский залив Баренцева моря.

г. Снежногорск

В городе эксплуатируется централизованная система водоотведения бытовых стоков (эксплуатирующая организация ООО «Калган»).

Отведение бытовых сточных вод от города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. На сети имеется 6 канализационных насосных станций. Общая протяженность канализационной сети порядка 23,0 км. Износ трубопроводов около 70%.

Все хозяйственно-бытовые стоки города по самотечному коллектору диаметром 400 мм поступают на канализационные очистные сооружения механической очистки проектной  производительностью 4,0 тыс. м3/сут. Очищенные сточные воды сбрасываются в ручей Безымянный, и далее в бухту Кут Кольского залива Баренцева моря.

Очистные сооружения морально и физически изношены, не обеспечивают нормативную степень очистки сточных вод, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства.

По данным за 2011 год среднесуточный пропуск сточных вод системой канализации города составил 4,6 тыс. м3/сут. Процент охвата жилой застройки централизованной системой канализации – 100%.

Водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных незагрязненных сточных вод от головного филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» осуществляется по отдельной системе. С помощью насосных станций перекачки сточные воды поступают на станцию биологической очистки, проектной производительностью 3,5 тыс. м3/сут. После очистки сточные воды отводятся в ручей Безымянный, впадающий в бухту Кут Кольского залива. В 2011 г. сброс сточных вод с КОС составил 921,83 тыс. м3.

Ливневые сточные воды от предприятия без очистки отводятся в бухту Кут Кольского залива, производственные сточные воды проходят обработку на установке нейтрализации производительностью 61,2 м3/сут., и далее сбрасываются в бухту Кут. В 2011 г. на ЛОС было очищено 14,4 тыс. м3 сточных вод.

н. п. Оленья Губа

В настоящее время в н. п. Оленья Губа эксплуатируется централизованная система водоотведения (эксплуатирующая организация ОАО «Водопроводно-канализационное предприятие Водоканал»).

Сеть водоотведения городских сточных вод является самотечной. Сточные воды по трем выпускам без очистки сбрасываются в Кольский залив Баренцева моря.

По данным отчетной формы №2-ТП (водхоз) за 2011 г. среднесуточный пропуск сточных вод системой канализации города составил 0,4 тыс. м3/сут.

Процент охвата жилой застройки централизованной системой канализации составляет 100%.

Протяженность самотечных канализационных сетей составляет 3,6 км. Основная часть трубопроводов проложена в 1963 году, реконструкция их практически не производилась. На сегодняшний день износ водопроводной сети составляет от 50 до 100%.

г. Гаджиево

В городе эксплуатируется централизованная система водоотведения бытовых стоков (эксплуатирующая организация ОАО «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»). Бытовые сточные воды по самотечным коллекторам подаются на две КНС, которые перекачивают стоки в магистральный коллектор d=600÷800 мм. Сточные воды без очистки сбрасываются в Кольский залив Баренцева моря по выпуску в районе Губы Сайда.

По данным отчетной формы №2-ТП (водхоз) за 2011 г. среднесуточный пропуск сточных вод системой канализации города составил 2,6 тыс. м3/сут. Процент охвата жилой застройки централизованной системой канализации – 100%. Протяженность канализационных сетей составляет 8,8 км, в том числе напорных коллекторов – 1,3 км, самотечных коллекторов – 7,5 км. Износ сетей составляет от 40 до 80%.

### Проблемы систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов МО ЗАТО Александровск

Основной проблемой является отсутствие очистных сооружений канализации в системах водоотведения бытовых стоков населенных пунктов МО ЗАТО Александровск, что несет в себе угрозу экологической безопасности.

Кольский залив Баренцева моря, куда в основном происходит сброс сточных вод, на всем протяжении является водоемом 1 категории рыбохозяйственного водопользования.

Большинство канализационных коллекторов, работающих в системах водоотведения, требует замены.

Проектное решение

Ориентировочное проектное водоотведение бытовых стоков МО ЗАТО Александровск на первую очередь и расчетный срок принимается по данным разработанных генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав МО.

Таблица 10.2

Объем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав МО ЗАТО Александровск,  на первую очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Население тыс. чел. первая очередь/расчетный срок | Расход тыс. м3/сут первая очередь/расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| г. Полярный (включая с. Белокаменка) | 17,7/19,0 | 15,8/16,7 |
| г. Снежногорск | 15,0/17,0 | 5,5/5,9 |
| г. Гаджиево | 13,0/15,0 | 4,2/4,8 |
| н. п. Оленья Губа | 2,0/3,0 | 0,9/1,0 |
| Всего (округленно) | 47,7/54,0 | 26,4/28,4 |

Проектные предложения по развитию систем централизованной канализации населенных пунктов МО ЗАТО Александровск.

г. Полярный

Мероприятия по развитию системы хозяйственно-бытовой канализации предусматривают, прежде всего, очистку сточных вод до показателей, разрешающих их сброс в водный объект.

На первую очередь для очистки стоков на выходе в водный объект предлагается внедрение кавитационного метода очистки на выпусках сточных вод.

На расчетный срок предусматривается развитие существующей системы водоотведения с подачей стоков на проектируемый комплекс очистных сооружений полной биологической очистки проектной производительностью 17,0 тыс. м3/сут. Площадка под строительство очистных сооружений выбрана на востоке города с выпуском очищенных сточных вод в Губу Кислая.

В связи со сложным рельефом территории города, для перекачки сточных вод на очистные сооружения, потребуется строительство двух канализационных насосных станций.

Для развития централизованной системы водоотведения города и обеспечения ее надежной и безаварийной работы требуется вести реконструкцию существующих и строительство новых канализационных сетей.

Выпуски неочищенных сточных вод подлежат ликвидации.

с. Белокаменка

На расчетный срок предусматривается достигнуть 100% охвата жилой застройки с. Белокаменка централизованной системой канализации. Для очистки сточных вод предлагается строительство очистных сооружений модульного типа.

Система бытовой канализации проектируемого порта в районе с. Белокаменка предназначена для отведения бытовых сточных вод от зданий и сооружений, предусматриваемых в составе порта.

Бытовые сточные воды от зданий и сооружений проектируемого порта в районе с. Белокаменка предусматривается самотеком отводить к КНС бытовых стоков, и далее напором перекачивать на площадку бытовых очистных сооружений порта. Очистные сооружения предлагаются модульного типа, их производительность будет определяться при разработке специализированного проекта.

Выпуски неочищенных сточных вод подлежат ликвидации.

г. Снежногорск

Проектом предусматривается развитие существующей системы бытовой канализации города с подачей стоков на новый комплекс очистных сооружений полной биологической очистки. Площадка под их строительство выбрана рядом с существующими КОС.

Для развития существующей системы бытовой канализации предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой мощностью 6,0 тыс. м³/сут.

- Рекультивация территории существующих КОС.

- Строительство новых модульных канализационных очистных сооружений биологической очистки СРЗ «Нерпа» мощностью 1,0 тыс. м³/сут.

- Реконструкция КНС с заменой насосного и электрического оборудования.

- Реконструкция напорных коллекторов с увеличением диаметра.

- Ремонт и перекладка трубопроводов самотечной сети города.

- Строительство новых трубопроводов бытовой канализации и подключение их к существующим сетям городской канализации.

- Ликвидация выпусков неочищенных сточных вод.

н. п. Оленья Губа

Предусматривается развитие существующей системы водоотведения с подачей стоков на проектируемый комплекс очистных сооружений полной биологической очистки проектной производительностью 2,0 тыс. м3/сут.

Для перекачки сточных вод на очистные сооружения предусматривается строительство двух КНС с напорными коллекторами.

Площадку под строительство очистных сооружений предлагается выделить, восточнее коллектора-выпуска сточных вод №3. Точное местоположение очистных сооружений будет выбрано только после проведения детальных изысканий на местности.

Для развития централизованной системы водоотведения города и обеспечения ее надежной и безаварийной работы требуется вести ремонт и перекладку существующих трубопроводов.

Выпуски неочищенных сточных вод подлежат ликвидации.

г. Гаджиево

Предусматривается развитие существующей системы водоотведения с подачей стоков на проектируемый комплекс очистных сооружений полной биологической очистки проектной производительностью 10,0 тыс. м3/сут.

Площадку под строительство очистных сооружений предлагается выделить, в районе концевого участка коллектора-выпуска сточных вод в 200 м севернее территории котельной, что обеспечит СЗЗ очистных сооружений.

Для развития централизованной системы водоотведения города требуется провести:

-	реконструкцию КНС с заменой насосного и электрического оборудования;

-	реконструкцию напорных коллекторов с увеличением диаметра;

-	ремонт и перекладку трубопроводов самотечной сети города;

-	строительство новых трубопроводов бытовой канализации.

Выпуски неочищенных сточных вод подлежат ликвидации.

10.2. ЭнЕРгОСНАБЖЕНИЕ

### 10.2.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории МО ЗАТО Александровск осуществляется от энергосистемы ОАО «МРСК Северо-Запада».

Генерирующий источник ГЭС-13 расположен за границей МО ЗАТО Александровск в п. Мурмаши. От ГЭС-13 линии электропередачи проложены на ПС-29 150/35/6 кВ г. Снежногорск и ПС-3 п. Междуречье–ПС-1 110/35/6 кВ г. Полярный.

По территории МО ЗАТО Александровск проложены двухцепные линии ВЛ-170 напряжением 150 кВ и ВЛ-140 напряжением 110 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется на напряжении 35 кВ через центры питания 35/6 кВ. Все подстанции связаны между собой линиями электропередачи общей протяженностью 36,9 км, выполненные на металлических и железобетонных опорах. Срок эксплуатации превышает 30 лет (многие линии были введены в эксплуатацию в 50-70 годах прошлого века).

На территории МО ЗАТО Александровск электросетевое хозяйство обслуживается:

-	ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»;

-	ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Кольский» РЭС «Александровский».

На балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» находятся два центра питания:

-	ПС-29 150/35/6 кВ с установленными трансформаторами 2х40 МВА, год ввода в эксплуатацию – 1981;

-	ПС-387 35/6 кВ с установленными трансформаторами 2х10 МВА, год ввода в эксплуатацию – 1982.

На 01.04.2012 г. максимальная фактическая нагрузка ПС-29 составила 59140 кВА при максимально допустимой 42000 кВА. Текущий резерв мощности составляет – 17140 кВа, резерв по сети 6/10 16129.

Максимальная фактическая нагрузка ПС-387 составила 8065 кВА при максимально допустимой 10500 кВА. Текущий резерв мощности составляет 2435 кВа, резерва по сети 6/10 нет. Максимальная нагрузка зафиксирована в 2007 г., в остальные периоды (2008-2011 гг.) фактическая нагрузка по данному центру питания снижается и находится в пределах36-49 МВА. При наличии резерва по сетям 6/10 кВ данный центр возможно рассматривать для присоединения новых потребителей.

Объем переданной за 2011 г. электроэнергии от сетей филиала «Колэнерго» потребителям МО ЗАТО Александровск ставил:

-	от ПС-1    69366953 кВт.ч;

-	от ПС-387    34507937 кВт.ч;

-	от ПС-29     152562904 кВт.ч.

По данным ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Кольский» РЭС «Александровский» уровень обеспеченности централизованным электроснабжением населения МО ЗАТО Александровск составляет 100%. Энергодефицитные территории отсутствуют.

Таблица 10.3

Трансформаторные подстанции РЭС «Александровский»

| №№ п/п | Наименование и местоположение ПС | Год ввода в эксплуата-цию | Тип и количество трансформа-торов | Суммарная мощность ПС, кВА | Напряже-ние, кВ | Максимальная нагрузка трансформаторов (А/МВт) 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РПП-1 г. Полярный | 1975 1974 1940 1974 | ТДТН ТДТН ТМ ТМ | 16000 16000 180 250 | 110/35/6 110/35/6 6/0,4 6/0,4 | 260/2,57 380/3,75 |
| 2 | РПП-315 п. Оленья Губа | 1975, 1999 1970 1070 | ТМ ТМН ТМ ТМ | 4000 6300 63 100 | 35/6 35/6 6/0,4 6/0,4 | 150/1,46 150/1,59 |
| 3 | РПП-364 г. Полярный | 1988 1990 1976 | ТМН ТАМ ТМ | 6300 5600 126 | 35/6 35/6 6/0,4 | 170,4/1,66 187,2/1,76 |
| 4 | РПП-392 п. Кувшинская Салма | 1984 1984 | ТМН ТМН ТМ х 2 | 10000 10000 320 | 35/6 35/6 6/0,4 | 170,4/1,64 276/2,55 |
| 5 | РПП-305 г. Гаджиево | 1973 1984 1973 | ТМН ТМН ТМ х 2 | 6300 10000 126 | 35/6 35/6 6/0,4 | 190/1,84 190/1,76 |
| 6 | РПП-308 п. Сайда-губа | 2007 2007 | TCR TCR ITR х 2 | 10000 10000 320 | 35/6 35/6 6/0,4 | 112,2/1,07 144,4/1,38 |

Продолжение таблицы 10.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | РПП-330 г. Гаджиево | 1964 1963 1963 | ТМН ТМН ТМ ТСМА | 5600 5600 100 60 | 35/6 6/0,4 6/0,4 | 150/1,55 150/1,92 |
| 8 | РПП-369 г. Гаджиево | 1980 1980 | ТМН ТДНС ТМ х 2 | 6300 6300 320 | 35/6 35/6 6/0,4 | 40/0,38 40/0,41 |

Электропотребление по данным ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Кольский» РЭС «Александровский» на 01.01.2011 г. составило 158,962 млн. кВт.ч, в том числе:

-	на жилищно-коммунальные нужды – 31,180 млн. кВт.ч;

-	на промышленность – 44,062 млн. кВт.ч.

Проектное решение

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах МО ЗАТО Александровск намечается от существующих понизительных подстанций 35 кВ и выше с присоединением к ним новых нагрузок.

Суммарные электрические нагрузки потребителей на жилищно-коммунальные нужды составят ориентировочно:

-	на расчетный срок 12,15 МВт, с учетом неучтенных расходов электроэнергии 13,5 МВт,

-	в т.ч. на I очередь 8,55 М Вт, с учетом неучтенных расходов электроэнергии 9,5 МВт.

Мероприятия по электроснабжению МО ЗАТО Александровск на планируемый срок:

- Реконструкция линий электропередачи Л-120, Л-121 общей протяженностью 56,4 км – в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Мурманской области на 2012-2016 гг. утверждена приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 26.04.2011 г. №29.

- Строительство двух альтернативных источников электроэнергии – ветроэнергетических станций (ВЭС) в северо-западной и юго-западной частях города с сооружением новых ТП в соответствии с генеральным планом г. Гаджиево.

- На площадках новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению  генеральным планом г. Гаджиево, необходимо строительство электросетей 6 кВ и трансформаторных подстанций:

  - прокладка линии электропередачи с сооружением ТП к площадкам нового жилищного строительства;

  - прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для детских садов и ледового дворца (предусмотреть подключение многофункционального торгово-развлекательного комплекса);

  - прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для спортивно-оздоровительного комплекса (предусмотреть подключение межшкольного учебного комбината);

  - прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для молодежного досугового комплекса.

- Строительство и реконструкция распределительных трансформаторных пунктов и линий напряжением 6/04кВ одновременно с реконструкцией жилищного фонда с уточнением, при выполнении этих работ, их мощности - в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Замена электропроводки и реконструкция существующих электропроводных стояков и разводки в домах – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Реконструкция оборудования с заменой трансформаторов на РПП-1 – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Реконструкция оборудования с заменой трансформаторов на РПП-315 – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Реконструкция оборудования с заменой трансформаторов на РПП-364 – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Реконструкция электрических сетей 35 кВ – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Разработка специализированной организацией схемы электроснабжения городского округа - в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Провести оценку технического состояния трансформаторов электроподстанций, расположенных в районе г. Снежногорск, и, обосновано, установить дальнейший срок службы и ресурс трансформаторов в эксплуатации.

- Произвести снятие ограничений на подключение новых потребителей к ПС «№29», путём расширения электроподстанции дополнительным трансформатором либо заменой установленной пары трансформаторов на следующий габарит.

- Уточнить ветровой потенциал в районе г. Снежногорск для технико-экономическая обоснования эффективности применения ветроэнергетических установок (ВЭУ) на территории городского округа.

- Произвести реконструкцию электросетевого комплекса 6 кВ г. Снежногорск с перекладкой части воздушных линий фидеров кабельными

- Провести модернизацию физически и морально устаревающего оборудования подстанций «№387» с учётом возможного ввода паротурбинной установки на котельной №2 г. Снежногорск.

- Полностью реконструировать электросетевой комплекс, обеспечивающий электроснабжение г. Снежногорск ввиду достижения им нормативного износа.

- Внедрить на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающих технологий, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии, в соответствии с генеральным планом г. Снежногорск.

- Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для мусороперегрузочной станции в соответствии с генеральным планом г. Снежногорск.

- Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для детского сада на 160 мест в соответствии с генеральным планом н.п. Оленья Губа.

- Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для культурно-развлекательного центра в соответствии с генеральным планом н.п. Оленья Губа.

- Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и баней-сауной в соответствии с генеральным планом н.п. Оленья Губа.

- Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для многофункционального центра в соответствии с генеральным планом н.п. Оленья Губа.

- Введение пониженного ночного тарифа и установка соответствующих электросчетчиков (по согласованию с РЭУ «Колэнерго») в соответствии с генеральным планом н.п. Оленья Губа.

- Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для портовых сооружений в соответствии с генеральным планом н.п. Белокаменка.

В том числе на первую очередь:

- Реконструкция линий электропередачи Л-120, Л-121 общей протяженностью 56,4 км – в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Мурманской области на 2012-2016 гг. утверждена приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 26.04.2011 г. №29. Начало реконструкции 2015 г., окончание – 2016 г.

- На площадках новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению  генеральным планом г. Гаджиево, необходимо строительство электросетей 6 кВ и трансформаторных подстанций:

  - прокладка линии электропередачи с сооружением ТП к площадкам нового жилищного строительства;

  - прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для детских садов и ледового дворца (предусмотреть подключение многофункционального торгово-развлекательного комплекса);

  - прокладка линии электропередачи с сооружением ТП для молодежного досугового комплекса.

- Строительство и реконструкция распределительных трансформаторных пунктов и линий напряжением 6/04 кВ одновременно с реконструкцией жилищного фонда с уточнением, при выполнении этих работ, их мощности – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Замена электропроводки и реконструкция существующих электропроводных стояков и разводки в домах – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Реконструкция оборудования с заменой трансформаторов на РПП-1 – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Реконструкция оборудования с заменой трансформаторов на РПП-315 – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Реконструкция оборудования с заменой трансформаторов на РПП-364 - в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Реконструкция электрических сетей 35 кВ – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Разработка специализированной организацией схемы электроснабжения городского округа – в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Провести оценку технического состояния трансформаторов электроподстанций, расположенных в районе г. Снежногорск, и, обосновано, установить дальнейший срок службы и ресурс трансформаторов в эксплуатации.

- Произвести снятие ограничений на подключение новых потребителей к ПС «№29», путём расширения электроподстанции дополнительным трансформатором либо заменой установленной пары трансформаторов на следующий габарит.

- Уточнить ветровой потенциал в районе г. Снежногорск для технико-экономическая обоснования эффективности применения ветроэнергетических установок (ВЭУ) на территории городского округа.

- Произвести реконструкцию электросетевого комплекса 6 кВ города Снежногорска с перекладкой части воздушных линий фидеров кабельными

- Внедрить на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающих технологий, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии, в соответствии с генеральным планом г. Снежногорск.

- Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для мусороперегрузочной станции в соответствии с генеральным планом г. Снежногорск.

- Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для детского сада на 160 мест в соответствии с генеральным планом н.п. Оленья Губа.

- Прокладка линии электропередачи 6-10 кВ с сооружением ТП для физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и баней-сауной в соответствии с генеральным планом н.п. Оленья Губа.

- Введение пониженного ночного тарифа и установка соответствующих электросчетчиков (по согласованию с РЭУ «Колэнерго») в соответствии с генеральным планом н.п. Оленья Губа.

### 10.2.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение МО ЗАТО Александровск осуществляется как централизованно, так и децентрализовано.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются  многоквартирная жилая, общественно-деловая застройка и промышленные предприятия населенных пунктов:

г. Полярный

Централизованное теплоснабжение коммунально-бытовых потребителей г. Полярный осуществляется от УМТЭП ТЦ-302. Котельная введена в эксплуатацию в 1976 году.

На ТЦ-302 УМТЭП установлено всего семь котлоагрегатов, пять из которых ДЕ-25/14 и два – ГМ. Вид топлива – мазут марки М-100. Мощность котельной 102,2Гкал/час, подключенная нагрузка – 55,37 Гкал/час.

Износ оборудования котельной по состоянию на 09.04.2008г. достиг более 70%, износ тепловых сетей по городу – 55%.

ТЦ-302 УМТЭП имеет резерв для подключения новых потребителей – 28,6 Гкал/час.

В с. Белокаменка имеется встроенная котельная. Жилые дома имеют, в основном, печное отопление.

г. Снежногорск

Потребители г. Снежногорск снабжаются теплом от городской котельной №2 «УМТЭП ЗАТО г. Снежногорск». Потребители ФГУП СРЗ «Нерпа» – от ведомственной локальной котельной, расположенной на площадке предприятия.

Установленная мощность котельной «УМТЭП ЗАТО г. Снежногорск», развиваемая на 2-х паровых (КПЖ-2,5-0,8М) и 3-х водогрейных котлах (2хПТВМ-30М+1хКВ-ГМ-30-150), составляет103,3 Гкал/ч: 100 Гкал/ч по воде и 5 т/ч по пару. Загрузка котельной находиться на уровне 46%; максимум присоединённой нагрузки по котельной – 47,3 Гкал/ч. Годовой расход топлива за 2007 год равнялся 18 955,6 тонн.

г. Гаджиево

Основными источниками централизованного теплоснабжения г. Гаджиево является ТЦ-640. Котельная оборудована 6 котлами ДЕ-25-14 ГМ, один из которых переоборудован в водогрейный, один – резервный. Топливом служит мазут марки М-40. Годовой расход топлива составляет 25 тыс. тонн.

Обеспеченность централизованным теплоснабжением составляет 86,5%.

Основными источниками централизованного теплоснабжения н.п. Оленья Губа является модульная котельная (год ввода в эксплуатацию 2008). Тепловая мощность котельной составляет 5,45 Гкал/ч. Котельная оборудована двумя котлами S3V-4 “Wartsila Biopower” Финляндия. Установленная мощность каждого котла 4 МВт. Основное топливо мазут, резервное топливо не предусмотрено.

Жилищный фонд других населенных пунктов получает тепло от индивидуальных децентрализованных источников тепла, работающих на жидком (мазут) и твердом (уголь, дрова) топливе и с использованием электроэнергии.

### Проектное решение

Тепловая нагрузка на жилищно-коммунальную застройку к расчетному сроку на централизованные системы по МО ЗАТО Александровск ориентировочно составит 115 Гкал/час, в том числе на первую очередь 100 Гкал/час.

Мероприятия по теплоснабжению МО ЗАТО Александровск на планируемый срок:

- Энергосбережение, внедрение систем автоматического регулирования температурных параметров теплоснабжения многоквартирных домов МО ЗАТО Александровск.

- Проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий (особенно панельных) и внедрению современных энергоэффективных технологий и материалов МО ЗАТО Александровск.

- Внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя) МО ЗАТО Александровск.

- Использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья МО ЗАТО Александровск.

- Перевод ТЦ-640 на природный газ г. Гаджиево.

- Перевод системы ГВС на индивидуальные электронагреватели с вводом пониженного ночного тарифа г. Гаджиево.

- Реконструкция магистральных и внутренних тепловых сетей с учетом новых ресурсосберегающих технологий г. Гаджиево.

- Отопление планируемых отдельно стоящих общественных зданий, учреждений торговли и общественного питания г. Гаджиево предусмотреть от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.

- Разработка схемы теплоснабжения городского округа Полярный.

- Реконструкция городских сетей теплоснабжения и переключение объектов жилого фонда на 302 теплоцентраль . гПолярный.

- Организация комплексной работы по модернизации системы теплоснабжения на основе комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы теплоснабжения городского округа г. Полярный, н.п. Горячие Ручьи.

- Реконструкция УМТЭП ТЦ-302 г. Полярный.

- Разработка плана реконструкции и замены изношенных тепловых сетей г. Полярный, н.п. Горячие Ручьи.

- Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Полярный и н.п. Горячие Ручьи.

- Установка индивидуальных проточных накопительных водонагревателей при реконструкции, ремонте и строительстве жилого фонда в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с температурной компенсацией по наружному воздуху системы отопления и регуляторов температуры горячего водоснабжения в жилых домах г. Снежногорск.

- Внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации г. Снежногорск.

- Прокладка новых тепломагистралей в ППУ изоляции, предусмотренных Генеральным планом в районе Нижней террасы на первую очередь и расчётный срок г. Снежногорск.

- Перекладка изношенных тепловых сетей с применением пенополиуретановой изоляции и современных технологий прокладки трубопроводов для повышения эффективности системы теплоснабжения и сокращения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя г. Снежногорск.

- Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на предварительно изолированные трубы г. Снежногорск.

- Заказать специализированным организациям проработку проекта модернизации котельного оборудования котельной города Снежногорск и котельной ФГУП СРЗ «Нерпа» с учётом возможного перевода котельных на сжигание природного газа и установки на них паротурбинных установок г. Снежногорск.

- Проложить тепловые сети канально (бесканально) в Полиуретановой изоляции с устройством ИТП в подвалах или технических подпольях зданий н.п. Оленья Губа.

- Присоединить к существующему источнику (котельной) планируемый детский сад на 160 мест н.п. Оленья Губа.

- Присоединить к существующему источнику (котельной) планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и баней-сауной н.п. Оленья Губа.

В том числе на первую очередь:

- Энергосбережение, внедрение систем автоматического регулирования температурных параметров теплоснабжения многоквартирных домов МО ЗАТО Александровск.

- Проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий (особенно панельных) и внедрению современных энергоэффективных технологий и материалов МО ЗАТО Александровск.

- Внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя) МО ЗАТО Александровск.

- Использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья  МО ЗАТО Александровск.

- Перевод системы ГВС на индивидуальные электронагреватели с вводом пониженного ночного тарифа г. Гаджиево.

- Реконструкция магистральных и внутренних тепловых сетей с учетом новых ресурсосберегающих технологий г. Гаджиево.

- Разработка схемы теплоснабжения г. Полярный.

- Реконструкция городских сетей теплоснабжения и переключение объектов жилого фонда на 302 теплоцентраль г. Полярный.

- Организация комплексной работы по модернизации системы теплоснабжения на основе комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы теплоснабжения городского округа г. Полярный, н.п. Горячие Ручьи.

- Реконструкция УМТЭП ТЦ-302 г. Полярный.

- Разработка плана реконструкции и замены изношенных тепловых сетей г. Полярный, н.п. Горячие Ручьи.

- Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Полярный и н.п. Горячие Ручьи.

- Установка индивидуальных проточных накопительных водонагревателей при реконструкции, ремонте и строительстве жилого фонда в соответствии с генеральным планом г. Полярный.

- Внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с температурной компенсацией по наружному воздуху системы отопления и регуляторов температуры горячего водоснабжения в жилых домах г. Снежногорск.

- Внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации г. Снежногорск.

- Прокладка новых тепломагистралей в ППУ изоляции, предусмотренных Генеральным планом в районе Нижней террасы на первую очередь и расчётный срок г. Снежногорск.

- Перекладка изношенных тепловых сетей с применением пенополиуретановой изоляции и современных технологий прокладки трубопроводов для повышения эффективности системы теплоснабжения и сокращения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя г. Снежногорск.

- Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на предварительно изолированные трубы г. Снежногорск.

- Присоединить к существующему источнику (котельной) планируемый детский сад на 160 мест н.п. Оленья Губа.

- Присоединить к существующему источнику (котельной) планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и баней-сауной н.п. Оленья Губа.

### 10.2.3. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение жителей привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ) осуществляется только в г. Гаджиево. Газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции г. Мурманска.

Населением города сжиженный газ используется на приготовление пищи и горячей воды. В многоквартирные жилые дома газ поступает от газорезервуарных установок (ГРУ) по системе газопроводов. Газорезервуарные установки предусмотрены на группу зданий.

В настоящее время часть жителей много- и среднеэтажной жилой застройки для бытовых нужд  используют электроплиты.

Население малоэтажных жилых домов используют сжиженный углеводородный газ от газобаллонных установок.

Сжиженный углеводородный газ используется в незначительных количествах коммунально-бытовыми потребителями.

Газоснабжением обеспечено 52,9% населения, электроплиты установлены у 18,8% жилого фонда, 29,3% жилого фонда не имеют газоснабжения.

Годовое потребление газа составляет 146096,68 м3 или 310844 кг.

В городе действуют 68 ГРУ, из них 10 шт. емкостью 4,5 м3 и 58 шт. – 2,1 м3.

В остальных населенных пунктах газоснабжение сжиженным углеводородным газом (СУГ) отсутствует. Жители используют для пищеприготовления электроплиты.

### Проектное решение

В перспективе, при строительстве магистрального газопровода «Мурманск–Волхов» от Штокмановского месторождения, предлагается газификация потребителей МО ЗАТО Александровск природным газом.

Организация системы газоснабжения населенных пунктов предлагается двухступенчатой с транспортировкой газа высокого (0,6 МПа) и низкого давлений.

Газ по газопроводам высокого давления (0,6 МПа) будет подаваться на ГРП и котельные населенных пунктов. Предлагается газифицировать г. Гаджиево, г. Снежногорск, н.п. Оленья Губа и г. Полярный.

Жилищно-коммунальные и общественные потребители будут использовать газ низкого давления.

Мероприятия по газоснабжению МО ЗАТО Александровск на планируемый срок:

- Поручить специализированным организациям разработать проект «Схемы газоснабжения и газификации г. Снежногорск», в увязке со «Схемой газоснабжения г. Мурманска и Мурманской области».

- Прокладка газопровода высокого давления «Мурманск – Волхов» по территории МО ЗАТО Александровск Мурманской области.

- Сооружение ГРП г. Гаджиево, г. Снежногорск, н. п. Оленья Губа, г. Полярный.

- Сооружение газопроводов высокого давления к ГРП и ТЦ-640 г. Гаджиево.

- Перевод потребителей г. Гаджиево (существующих и новое строительство) на природный газ.

- Демонтаж газорезервуарных установок (ГРУ) в соответствии с генеральным планом г. Гаджиево.

- Заказать специализированным организациям проработку проекта модернизации котельного оборудования котельной г. Снежногорск и котельной ФГУП СРЗ «Нерпа» с учётом возможного перевода котельных на сжигание природного газа и установки на них паротурбинных установок в соответствии с генеральным планом.

В том числе на первую очередь:

- Поручить специализированным организациям разработать проект «Схемы газоснабжения и газификации г. Снежногорск», в увязке со «Схемой газоснабжения г. Мурманска и Мурманской области».

- Прокладка газопровода высокого давления «Мурманск–Волхов» по территории МО ЗАТО Александровск Мурманской области.

- Сооружение газопроводов высокого давления к ГРП и ТЦ-640 г. Гаджиево.

- Перевод потребителей г. Гаджиево (существующих и новое строительство) на природный газ.

- Сооружение ГРП г. Гаджиево, г. Снежногорск, н.п. Оленья Губа, г. Полярный.

- Демонтаж газорезервуарных установок (ГРУ) в соответствии с генеральным планом г. Гаджиево.

10.3. Средства связи

### 10.3.1. Телефонизация

Телефонная сеть населенных пунктов МО ЗАТО Александровск находится в зоне ответственности нескольких операторов сети электросвязи. Основным оператором, обслуживающим ТФ сеть в г. Гаджиево н.п. Оленья Губа, является ООО «МСС-Телеком», а основным оператором сети в г. Снежногорск, г. Полярный, с. Белокаменка является Мурманский филиал ОАО «Ростелеком».

Телефонизация населенных пунктов осуществляется от действующих АТС.

Таблица 10.4

Перечень действующих АТС

| Оператор | Место расположения АТС | Индекс АТС | Тип обо-рудования | Монтиров. ёмкость №№ | Задейств. ёмкость №№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОАО «Ростелеком» | г. Снежногорск, ул. Мира, д. 4 | 306 | АТСКУ | 4700 | 3985 |
| то же | г. Полярный, ул. Сивко,д. 16 | 517 | Si2000 | 1776 | 1511 |
| то же | г. Полярный, ул. Героев Тумана, д.8 | 5172 | Si2000 | 3520 | 3074 |

Продолжение таблицы 10.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| то же | с. Белокаменка, д. 32 | 51701 | Si2000 | 32 | 20 |
| то же | г. Гаджиево, ул. Ленина, д.78 | 3955 | Si2000 | 640 | 457 |
| ООО«МСС-Телеком» | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 91 |  | Si2000 | 2829 | 1646 |
| то же | п. Оленья Губа |  | Элком | 663 | 124 |

Все действующие АТС, за исключением АТС в. Снежногорске и п. Оленья Губа, оснащены современным цифровым оборудованием.  Координатная АТС в г. Снежногорске подлежит замене на цифровую в 1 очередь.

По данным операторов на начало 2012 г. количество телефонизированных домов: в г. Полярный – 129, в. Гаджиево – 190, в н. п. Оленья Губа – 17 домов, в г. Снежногорск телефонизированы все дома.

Следует отметить, что в отдельных населенных пунктах МО ЗАТО Александровск потребность в услугах местной телефонной связи удовлетворена не в полном объеме. С учетом перспективы развития для полного удовлетворения потребностей населения и организаций необходимо увеличение задействованной номерной емкости на ряде АТС.

В соответствие с программой «Универсальная услуга связи» в населенных пунктах МО ЗАТО Александровск оборудованы 6 таксофонов для организации междугородной и международной связи (г. Снежногорск-1; г. Полярный-2, г. Гаджиево-2, н.п. Оленья Губа-1). В трех городах также оборудованы узлы доступа (УД) к сети передачи данных Мурманского филиала ОАО «Ростелеком»

В качестве соединительных линий внутризоновой телефонной сети используются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) протяженностью 15 км (ООО «МСС-Телеком») и 13,2 км (ОАО «Ростелеком) и медная пара – 2,3 км.

Внутризоновая, междугородная и международная телефонная связь абонентов МО ЗАТО Александровск осуществляется через Транзитно-зоновый узел связи (ТЗУС), расположенный в г. Мурманск.

Сети сотовой подвижной связи на территории МО ЗАТО Александровск, как и во всей Мурманской области, успешно развиваются, представляя абонентам различные услуги: местную, междугородную и международную связь (роуминг), телематические услуги связи, услуги связи по передаче данных, доступа в интернет и др. Основные операторы сотовой связи, работающие в Мурманской области: региональные филиалы ОАО «Билайн GSM», ОАО «Mобильные Телесистемы», ОАО «Мегафон», ЗАО «Теле2-Мурманск».

В перспективных планах операторов сотовой связи строительство современной сети связи на базе перспективного оборудования, с целью охвата всех населенных пунктов МО ЗАТО Александровск, и значительного расширения перечня предоставляемых услуг, в том числе доступа в сеть интернет и телевидения.

Дальнейшее развитие телефонной связи города связано с максимальным использованием емкостей существующих АТС и оснащением сети современным цифровым электронным оборудованием (ЭАТС), обеспечивающим наилучшие условия эксплуатации и возможности расширения действующих АТС для увеличения номерной емкости в целях удовлетворения возникающих заявок населения.

Следует отметить, что потребность населения города в различных информационных услугах, включая возможность доступа во всемирную сеть Интернет,  удовлетворена не в полом объеме.

Провайдером, оказывающих населению и предприятиям города услуги по представлению доступа в Интернет, IP-телефонии, передачи данных, видеоконференции и др. является Мурманский филиал ОАО «Ростелеком»

Для удовлетворения потребностей населения МО ЗАТО Александровск в представлении современных инфокоммуникационных услуг связи планируется расширение и строительство транспортной сети на базе ОАО «Ростелеком» (для выхода ко всем населенным пунктам ЗАТО).

10.3.2. Радиофикация

Действующие сети проводного вещания обслуживаются Мурманским филиалом ОАО «Ростелеком».

В настоящее время сети проводного вещания действуют  только в двух городах: Снежногорск и Полярный.

Количество абонентов сети в г. Полярный – 498; в г. Снежногорск – 348.

На сети проводного вещания используется следующее оборудование:

Таблица 10.5

| Наименование радиоузлов | Тип усилителя | Количество усилителей | Передатчики 3-х программного вещания | Общая мощность (Вт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снежногорск | ЛУЧ-2,5 | 2 | УПТВ-60х2 | 5000 |
| Полярный | ЛУЧ-2,5 | 2 | ПТПВ 500\250 | 5000 |

С учетом состояния действующих сетей проводного вещания и уровня развития техники, сети проводного вещания в их современном виде не имеют перспективы развития.

### 10.3.3. Телевидение

Территория МО ЗАТО Александровск находится в зоне уверенного прима от радиотелевизионной передающей станции (ОРТПС) г Мурманска. Население ЗАТО имеет возможность приема 8 ТВ аналоговых программ.

В н. п. Оленья Губа имеется ТВ ретранслятор с опорой 18 м, обеспечивающий передачу двух государственных программ.

В г. Гаджиево оператором «Теле2» организована сеть кабельного телевидения, обеспечивающая распределение населению свыше 40 ТВ программ. Кабельная сеть, организованная УМП «СКаТ» в г. Снежногорск, охватывает до 70% населения города. В г. Полярный действует кабельная сеть ООО «Контакт».

До 2015 г. предусматривается создание сетей цифрового телевидения стандарта DVB-Т. Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения и звука и, соответственно, приему ТВ сигналов.

На РПС в Мурманск должен быть введен в действие цифровой передатчик IV-V диапазона для передачи первого мультиплекса (пакета) общероссийских обязательных программ (8 телевизионных и 3 радиовещательные программы).

В перспективе планируется установка дополнительных цифровых передатчиков для передачи других пакетов программ с целью значительного увеличения количества программ, распределяемых населению.

# 11. охрана природы

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта «Генеральный план ЗАТО Александровск» в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.

В число учтенных Генеральным планом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны, либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах («Схема границ зон с особыми условиями использования территории»). Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах территории ЗАТО систему зон с особыми условиями использования.

Предложены природоохранные мероприятия и мероприятия по улучшению экологической составляющей условий проживания населения.

11.1. существующее положение

Определяющее влияние на экологические условия проживания населения оказывают климатический фактор (расположение в арктической зоне), особенности рельефа, комплекс социально-гигиенических условий, а также наличие потенциально опасных атомных и ядерных объектов.

### 11.1.1. Основные источники негативных воздействий

К основным источникам (в том числе потенциально опасным) негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения относятся следующие территории и функциональные объекты (в скобках указан размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) либо санитарного разрыва в соответствии с генеральными планами городов, входящих в ЗАТО Александровск, на основании новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»):

г. Гаджиево:

-	котельная ТЭЦ-640 – 100 м;

-	газорезервуарные установки – 15 м;

-	гаражи – 20-50 м;

-	канализационные насосные станции (КНС № 1 и КНС № 2) – 20 м;

-	автомагистрали – ул. Колышкина – 50 м и ул. Душенова – 20 м;

-	воздушные линии электропередачи 35 кВ – 15 м.

н.п. Оленья Губа:

-	котельная (СЗЗ устанавливается от источника выбросов) – 50 м;

-	воздушные линии электропередачи 35 кВ – 15 м;

-	гаражи – 25 м;

-	выпуски сточных вод (4 шт.);

-	автомагистрали – 20 м.

н.п. Сайда Губа

В границах проектирования расположен пункт длительного хранения реакторных отсеков в губе Сайда СЗЦ «СевРАО» – филиала ФГУП «РосРАО».

На указанный радиационный объект разработаны «ОВОС пункта длительного берегового хранения реакторных отсеков» и схема санитарно-защитной зоны ПДХ РО в н.п. Сайда-Губа (согласована органами Госсанэпиднадзора и утверждена Главой МО ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк 02.12.2011.).

Размер СЗЗ в соответствии с расчетами ОВОС составляет: 250 м в направлении СЗ, ЮВ; и 210 м в направлении СВ, ЮЗ, включая акваторию.

Радиационная обстановка при эксплуатации ПДХ РО в н.п. Сайда-Губа определяется ионизирующем излучением об блоков реакторных отсеков. На границе СЗЗ мощности дозы при нормальной эксплуатации не превысят 0,06 мкЗв/ч, а годовая доза облучения населения (при продолжительности облучения 8800 ч) – 1мЗв (с учетом коэффициента запаса 2). Максимальная доза облучения населения за счет газоаэрозольных выбросов при нормальной работе ПДХ РО на границе СЗЗ не превысит 3 мкЗв/год, что ниже минимально значимой дозы (10 мкЗв/год).

Доза облучения населения на границе СЗЗ при нормальной эксплуатации и авариях на ПДХ РО не превысит установленный предел дозы 1мЗв/год, что соответствует требованиям НРБ-99/2009.

г. Снежногорск:

-	Филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» – СЗЗ 1000 м;

-	ОАО «Адмиралтейские верфи» подразделение специальная производственно-техническая база №7 (строительство и ремонт судов);

-	МУ теплоэнергетическое предприятие г. Снежногорска ЗАТО Александровск Мурманской области (производство пара и горячей воды, тепловой энергии котельными) – 300 м;

-	городские канализационные очистные сооружения – 300 м;

-	канализационные очистные сооружения Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» – 300 м.

с. Белокаменка

-	ООО «Океан» – промышленная переработка рыбы и рыбопродукции – 300 м;

-	ООО «Скат» – промышленная переработка рыбы и рыбопродукции – 300 м;

-	ООО «Металлгрупп» – утилизация лома черных и цветных металлов – 100 м;

-	ООО «Нордфиш» – 50 м.

г. Полярный:

-	ОАО «10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» – 500 м;

-	ЗАО «Специальная производственно-техническая база «Звездочка» – 100 м;

-	УМТЭП ТЦ-302 (котельная на мазуте) – 300 м;

-	Полярный хлебозавод обособленное подразделение ОАО «Хлебопек» – 100 м.

Прочие объекты:

- Разрабатываемые месторождения:

-	песчано-гравийные карьеры «Рекингское» и «Сайда» – 100 м.

- Кладбища (н.п. Белокаменка, 3,4 га) и (г. Полярный, 4 га) – 50 м.

- Свалка ТБО – 1000 м.

- Электроподстанции:

-	ПС 29 (н.п. Снежногорск) – 300 м;

-	ПС 392 (н.п. Кувшинская Салма) – 100 м;

-	ПС 305 (г. Гаджиево) – 120 м;

-	ПС 330 (г. Гаджиево) – 120 м;

-	ПС 369 (г. Гаджиево) – 95 м;

-	РПП 392 (г. Полярный) – 205 м;

-	РПП 364 (г. Полярный) – 205 м;

-	РПП-1 (г. Полярный) – 210 м;

-	ПС 387 (г. Снежногорск) – 130 м;

-	ПС 315 (н.п. Оленья Губа) – 70 м.

- Пожарные депо – 50 м.

- СТО (для обслуживания 5 легковых а/м) – 50 м.

- АЗС – 100 м.

- Выпуски сточных вод:

Таблица 11.1

| № п/п | Наименование водного объекта | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Озеро без названия бассейна бухты Кут Кольского залива Баренцева моря | Филиал СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» |
| 2 | Ручей Безымянный №3 бассейна бухты Кут Кольского залива Баренцева моря | Филиал СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» |
| 3 | Руч. Безымянный бассейна бухты Кут Кольского залива | ООО «Калган» |
| 4 | Руч. Чайковского | УМТЭП г. Полярный |
| 5 | Оз. Безымянное | ОАО «10 СРЗ» |

- Воздушные линии электропередачи:

-	110кВ – 20 м;

-	35 кВ – 15 м.

- Автомобильные дороги:

-	регионального значения – 100 м;

-	местного значения с твердым покрытием – 50 м;

-	Нарушенные территории, требующие рекультивации.

- Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы промышленных и коммунальных объектов (проектируемые):

- Канализационные очистные сооружения (КОС):

-	Снежногорск (производительностью 6 тыс. м3/сут. – 300 м и

производительностью 1 тыс. м3/сут. – 150 м);

-	Оленья Губа (производительностью 2 тыс. м3/сут.) – 150 м;

-	Гаджиево  (производительностью 10 тыс. м3/сут.) – 300 м;

-	Полярный – 300 м.

- Портовые сооружения, в т.ч. место установки понтона (Губа Белокаменка, ур. Маяк Великий) – 1000 м;

- ВЛЭП 110 кВ – 20 м;

- Ветроэнергетические установки (ВЭУ) – 400 м;

- - Мусороперегрузочная станция – 100 м

- Коридор технологических трубопроводов* – 450 м в обе стороны;

- Магистральный газопровод высокого давления* – 300 м.

*Санитарные разрывы даны по аналогии на основании новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. После разработки соответствующей проектной документации их размер должен быть откорректирован.

### 11.1.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания благоприятных экологических условий для населения:

-	территории индивидуальной жилой застройки и кварталы общественной застройки;

-	источники хозяйственно-питьевого водоснабжения: поверхностные воды р. Сайды (г. Гаджиево), оз. Питьевое (н.п. Оленья Губа), оз. Палагубское (г. Полярный), оз. Большое Оленье (водозабор для водоснабжения г. Снежногорск, водозабор для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения филиала ОАО «ЦС «Звездочка»)

-	объекты и территории водного фонда:

-	Кольский залив – водоемом 1-й категории рыбохозяйственного значения;

-	водотоки, водоемы, болота и заболоченные территории суши;

-	озелененные территории общего пользования и специального назначения;

-	земли лесного фонда.

### 11.1.3. Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

В графических материалах проекта зоны с особыми условиями использования территорий отражены на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории» (существующие ограничения), а также «Схеме охраны природы», на которой показаны существующие и проектные планировочные ограничения, во многом определяющих возможности пространственного развития, градостроительного, хозяйственного и рекреационного использования территории.

1. Водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы и береговые полосы общего пользования.

В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 65):

Кольский залив Баренцева моря – 500 м;

Озера площадью, более 0,5 кв. км, в т.ч. оз. Гайновского (0,78 кв. км), оз. Круглое (0,10 кв. км), оз. Торфяное (0,043 кв. км), оз. Боковое (0,082 кв. км) – 50 м;

Водоохранные зоны малых рек и ручьев (менее 10 км) – 50 м.

Общая площадь водоохранных зон (с площадью самих водотоков и водоемов) в границах ЗАТО Александровск составляет 26 тыс. га, что составляет порядка 50% общей площади ЗАТО Александровск.

В пределах водоохранных зон запрещается:

-	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	движение и стоянка транспортных средства (кроме специальных) за исключением их движения по дорогами и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Размер прибрежно-защитных полос водоемов принят равным 50 м, на основании Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 65) для уклонов поверхности три и более градусов;

В пределах прибрежных защитных полос кроме того вышеуказанного для водоохранных зон, запрещается:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов;

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей

Размер береговой полосы общего пользования водоемов – 20 м (на основании Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 6).

2. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» (на основании СанПиН 2.1.4.1110-02):

Имеются согласованные проекты зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения – р. Сайда (г. Гаджиево), оз. Большое Оленье (г. Снежногорск), оз. Палагубское (г. Полярный), оз. Питьевое (н.п. Оленья Губа).

В соответствии и проектом «Зоны санитарной охраны р. Сайды» (2000 г.) определены границы 3-х поясов зоны санитарной охраны.

Границы I пояса:

-	вверх по течению – 200 м от водозабора;

-	вниз по течению – 100 м от водозабора;

-	по прилегающему к водозабору берегу – 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

-	в направлении к противоположному от водозабора берегу – вся акватория реки и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы 2 пояса:

-	вниз по течению – 250 м от водозабора;

-	вверх по течению – весь водоток реки, начиная от истока;

-	боковые границы совпадают с границей площади её водосбора и проходят по линии водораздела основного водотока и его притоков.

Границы 3 пояса – совпадают по длине и ширине с границами 2 пояса.

На оз. Большое Оленье для водоснабжения г. Снежногорск зоны санитарной охраны утверждены постановлением Главы ЗАТО Снежногорск от 06.04.1998.

Границы 1-го пояса:

-	на расстоянии 100 м от уреза воды в период летне-осенней межени во все стороны по прилегающему к водозабору берегу, по акватории 100 м во всех направлениях;

Границы 2 пояса:

-	по акватории – все озеро, боковые границы: вне территории застройки города – по вершинам склонов на расстоянии 750-900 м от водозабора, на территории застройки – по местному проезду ул. Октябрьская – ул. Советская, далее – по ул. Флотская, далее – по ул. Победы;

Границы 3 пояса ЗСО:

-	по акватории – все озеро, боковые границы: вне территории застройки по водоразделу на расстоянии 1-1,9 км, на территории застройки – по ул. Советская, Флотская.

Для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Филиала СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» утверждены границы ЗСО в составе поясов:

-	Границы 1-го пояса ЗСО – 100 м.

-	Границы 2-го пояса ЗСО – 750 м.

-	Границы 3-го пояса ЗСО – 1000 м.

Зоны санитарной охраны оз. Палагубское

-	Граница 1-го пояса ЗСО – 100 м.

-	Граница 2-го и 3-го поясов ЗСО совпадают и находятся от 50 м до 900 м от уреза воды.

3. 1-й пояс зон санитарной охраны водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» имеет следующие размеры:

-	для резервуаров  хозяйственно-питьевого водоснабжения – 30 м;

-	вдоль трассы магистральных водоводов за пределами жилой застройки устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 50 м в обе стороны; в границах селитебной территории – 10 м.

С целью максимального снижения микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения для получения воды питьевого качества по каждому поясу разработаны специальные мероприятия. Наиболее строгий режим имеет 1 пояс ЗСО, в границах 2 и 3 поясов запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ и других объектов, могущих вызвать загрязнение воды.

4. Санитарные разрывы воздушных линий электропередачи.

Приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению».

5. Санитарный разрыв автомобильных дорог регионального значения – 100 м; автодорог местного значения с твердым покрытием – 50 м.

6. Санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов даны в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (приведены выше).

7. В настоящее время нет данных по параметрам проектируемого магистрального газопровода высокого давления, а также путепровода.  Размеры санитарного разрыва проектируемого магистрального газопровода высокого давления предлагается и путепровода предлагаем принять по аналогии в зависимости от класса и диаметра газопровода в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. №30 (с изменениями от 8 января 1987 г., 13 июля 1990 г. и 10 ноября 1996 г.). Требуется уточнение размеров санитарных разрывов данных коммуникаций после разработки и утверждения их проектов.

8. В настоящее время нет данных по параметрам проектируемых ветроэнергетических установок, в связи с чем, размер санитарно-защитных зон от них предлагается устанавливать размером 400 м по аналогии от ветровых электростанций мощностью до 20 МВт с использованием ветроэнергетических установок мощностью 100 кВт (Гигиена и санитария №5 2009 г.).

### 11.1.4. Характеристика экологического состояния

При написании раздела использована информация Комитета промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области (письмо от 12.03.2012 №16-05/780-ФШ), материалы Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Мурманской области в 2011 году», Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2010 году, данные Регионального управления №120 ФМБА России, ОАО «Водоканал» (г. Полярный), ранее разработанная проектная документация по ЗАТО Александровск.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения являются сложные природно-климатические условия, обусловленные территориальным расположением области в арктической зоне, с характерными резкими температурными перепадами и перепадами атмосферного давления в течение суток, наличием длительного светового дня в период полярного дня и отсутствием светового промежутка времени в период полярной ночи, а также  антропогенные факторы, в т.ч. загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водных объектов неочищенными стоками, недостаточное качество питьевой воды и др.

Состояние атмосферного воздуха

Загрязнение атмосферного воздуха продолжает оставаться одним из главных факторов риска для здоровья населения Мурманской области.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей  территория Мурманской области относится к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы. Под действием циклонической деятельности с умеренными и сильными ветрами, происходит рассеивание загрязняющих веществ.

Максимальное количество дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, способствующими накоплению вредных примесей в атмосфере (приземные инверсии, застои, туманы) приходится на холодное время года: январь-февраль и ноябрь-декабрь.

В целом, уровень загрязнения атмосферы городов Мурманской области ниже среднего по городам России (благодаря очищающей способности атмосферы).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории ЗАТО Александровск являются ТЭЦ, котельные и автотранспорт. Здесь проводятся исследования атмосферного воздуха в городах на содержание двуокиси азота, окиси углерода, марганец и его соединения, свинец, хром, триоксид железа; на свалке ТБО – сероводорода и бензола. Основными загрязняющими веществами являются: диоксиды азота, серы, оксид углерода, марганец и его соединения, керосин, бензин, пыль абразивная.

По данным Регионального управления №120 ФМБА России в 2006-2011 гг. содержание вредных веществ не превышало ПДК для атмосферного воздуха.

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников имеют следующие предприятия (не подлежащие федеральному государственному надзору): ЗАО «СПТБ «Звездочка» (г. Полярный), Полярный хлебозавод филиал ОАО «Хлебопек», ООО «Алькор-Траст» (с. Белокаменка), ООО «Аврора» (г. Полярный), ООО «СеверТранс» (г. Снежногорск), ОАО «Водоканал» (г. Полярный).

На каждом предприятии имеются планы и программы природоохранных мероприятий, выполняемых за счёт средств предприятия.

Состояние водного бассейна

Индекс загрязнения воды в водоемах Мурманской области колеблется от 0,65 до 0,8.

Экологическую проблему представляет загрязнение неочищенными сточными водами Кольского залива Баренцева моря, являющимся  рыбохозяйственным водным объектом высшей рыбохозяйственной категории, является путем миграции к местам нереста ценных видов рыб (атлантический лосось).

Основными загрязняющими веществами, сбрасываемыми в водоемы, являются взвешенные вещества, фосфаты, азот аммонийный, нефтепродукты, железо, СПАВ, никель.

Основными источниками загрязнений открытых водоемов  являются жилищно-коммунальные объекты и промышленные предприятия, осуществляющие сброс в них хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод без очистки или недостаточно очищенных, что вызвано неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием КОС (высокий процент изношенности и несоответствия их мощности объему принимаемых сточных вод) или их отсутствием. В настоящее время централизованная система бытовой канализации имеется в городах: Полярный, Снежногорск, Гаджиево и в н. п. Оленья Губа. Очистные сооружения канализации имеются в г. Снежногорск, Филиале «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка». Большинство канализационных коллекторов, работающих в системах водоотведения, требует замены (подробно в разделе «Водоотведение бытовых стоков»).

Филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в соответствии с утвержденными  нормативами допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными водами в Кольский залив.

В соответствии с «Положением об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства в водоемах СССР» от 15.09.1958 №1045 запрещается сбрасывать в рыбохозяйственныме водоемы и на берега неочищенные и необезвреженные сточные воды промышленных, коммунальных и иных предприятий и всех видов транспорта, а также производственные и другие виды отходов.

Мероприятия по охране водных объектов от загрязнения  предусматривают, прежде всего, очистку сточных вод до показателей, разрешающих их сброс в водный объект. Проектом предусмотрено строительство комплекса очистных сооружений полной биологической очистки в н.п. Полярный, Снежногорск, Оленья Губа. Во всех населенных пунктах предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей. Предусмотрено строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в г. Гаджиево, г. Полярный, н.п. Ретинское, с. Белокаменка. Выпуски неочищенных сточных вод подлежат ликвидации.

Качество питьевой воды (подробно – в разделе «Водоснабжение»)

Основными проблемами систем водоснабжения населенных пунктов МО ЗАТО Александровск являются отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах и большой износ водопроводных сетей.

В г. Снежногорск существующий источник водоснабжения города (оз. Большое Оленье) подвержен загрязнению, вследствие нарушения требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения». Санитарное состояние ЗСО в пределах первого пояса удовлетворительное. На территории ЗСО второго пояса, выше водоисточника по рельефу расположены: жилая застройка, городская котельная, гаражи – все это является угрозой микробиологического и химического загрязнения воды водоисточника. Территория 1-го пояса ЗСО не может быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, т.к. имеет значительный естественный уклон в сторону поверхностного водоисточника.

Состояние зоны санитарной охраны питьевого водозабора из оз. Большое  Оленье оценивается как неудовлетворительное, качество питьевой воды не отвечает нормативным требованиям.

Неудовлетворительные пробы воды по санитарно-химическим показателям в колодцах с. Белокаменка.

Таблица 11.2

Результаты лабораторных исследований воды

по ЗАТО Александровск  за 2011 г.

| Наименование | г. Снежногорск | г. Полярный | г. Гаджиево | н.п. Оленья Губа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические исследования |
| Источник | 0 | 0 | 2/1* (ТКБ) | 0 |
| До распред. сети | 1/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 |
| В распред. сети | 109/0 | 11/2 (ОКБ, ТКБ) | 25/4 (ОКБ, ТКБ) | 10/0 |
| Органолептические исследования |
| До распред. сети | 34/0 | 1/0 | 1/1 (цв.) | 1/1 (цв.) |
| В распред. сети | 31/1 (цв.) | 10/5 (цв.) | 18/17(цв.) | 10/7 (цв.) |
| Химические исследования |
| Источник | 0 | 0 | 1/1 (железо общее, сухой остаток, марганец, азот аммиака) | 0 |
| До распред. сети | 1/0 | 1/0 | 2/1 (сухой остаток, марганец, азот аммиака) | 1/0 |
| В распред. сети | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 0 |
| *- исследовано проб/из них неудовлетворительных ТКБ – термотолерантные колиформные бактерии ОКБ – общие колиформные бактерии |

По показателям цветности, микробиологическим показателям ряд проб не соответствует требованиям качества питьевой воды; по паразитологическим и радиологическим показателям пробы воды соответствуют нормативам.

Проектом предлагается реконструкция водопроводных сооружений, в т.ч. строительство станций водоподготовки; замена изношенных водопроводных сетей; строительство новых трубопроводов водоснабжения и их закольцовка с существующими сетями.

Проектом предлагается перевод хозяйственно-питьевого водоснабжения города и строительство нового водозабора на оз. Арно. Необходима разработка проекта и обустройство границ зон санитарной охраны проектируемого водозабора из оз. Арно. Перевод существующего питьевого водозабора из оз. Большое Оленье в технический для нужд котельной.

Состояние почв и земельного покрова

Почвы в рассматриваемом регионе отличаются низкой самоочищающей способностью, обладают низкой микробиологической и биохимической активностью, поэтому загрязняющие вещества накапливаются, угнетая микрофлору.

Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются промышленные и бытовые отходы, а также аэрогенное загрязнение за счет выбросов предприятий.

Результаты лабораторных исследований почвы по ЗАТО Александровск в 2011 г. по химическим, паразитологическим и радиологическим показателям соответствуют нормативам, по микробиологическим исследованиям наблюдается наличие бактериального загрязнения проб в г. Снежногорск, г. Полярный и г. Гаджиево.

На территории ЗАТО размещение отходов ведется на территории свалки ТБО, расположенной в 2,2 км северо-западнее территории СРЗ «Нерпа». На свалку принимаются отходы 3-5 класса опасности, строительный мусор и уличный смет. Площадь, используемая под захоронение ТБО, составляет 2,9 га. Проблемой эксплуатации свалки ТБО является отсутствие технической документации, а также установки для утилизации биологических отходов (подробно в разделе - Санитарная очистка. Утилизация ТБО).

Настоящим проектом на территории МО ЗАТО Александровск предлагается внедрить двухэтапную систему вывоза отходов со строительством мусороперегрузочной станции и дальнейшим вывозом отходов на межрайонное мусороперерабатывающее предприятие. На территории проектируемой мусороперегрузочной станции предлагается разместить комплекс для термического уничтожения биологических и других опасных отходов – инсинератор ИН-50.02К.

Существующая свалка ТБО, а также все несанкционированные свалки на территории МО подлежат рекультивации. В качестве материала для рекультивации рекомендуется использовать строительные отходы, образующиеся в процессе демонтажа непригодных для проживания домов.

На территории ЗАТО Александровск разрабатываются песчано-гравийные месторождения: «Рекингское» и «Сайда», при разработке которых необходимо соблюдать природоохранные требования.

Состояние растительности и животного мира

Территория ЗАТО Александровск относится к району притундровых лесов и редкостойной тайги Европейско-Уральской части РФ.

К неблагоприятным факторам состояния лесов относятся – лесные пожары, болезни леса, погодные условия и почвенно-климатические, а также антропогенные – промышленные выбросы.

В качестве мероприятий по охране лесов предлагаются  лесовосстановление, охрана лесов от пожаров, охрана лесов от лесонарушений (подробно в разделе «Озеленение»).

На территории ЗАТО Александровск могут находиться следующие объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Мурманской области:

-	лишайники: офмалина гудзонская;

-	мохообразные: андреа толтожилковая;

-	сосудистые растения: кокушник комариный, ладьян трехнадрезный, леукорхис беловатый, пололепестник зеленый, родиола актическая, родиола розовая, армерия шероховатая, кастиллея лапландская, жирянка волосистая;

-	беспозвоночные животные: махаон;

-	рыбы, амфибии и рептилии: кумжа, обыкновенная гадюка;

-	птицы: белокрылая гагара, северная олуша, большой баклан атлантический, хохлатый баклан, серый гусь, пискулька, лебедь кликун, обыкновенная гага, сибирская гага, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, хрустан, грязовик, белая сова, рогатый жаворонок, белозобый дрозд;

-	млекопитающие: обыкновенный тюлень.

Для подтверждения присутствия на территории ЗАТО Александровск вышеуказанных видов требуется проведение дополнительных полевых исследований. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на типичные местообитания данных видов с целью недопущения их уничтожения при освоении территории.

Радиационная обстановка

По данным за 2010 г. на территории Мурманской области концентрация 137Cs, а также других определяемых радионуклидов, в приземной атмосфере на несколько порядков ниже нормативов, установленных нормативными документами по радиационной безопасности. Мощности экспозиционной дозы на территории области изменялась в пределах колебаний естественного радиационного фона (5-20 мк Р/час). Контроль радиационной обстановки обеспечивает Мурманская территориальная автоматизированная система контроля радиационной обстановки (МТ АСКРО). В 2010 г. на территории Мурманской области не было крупных радиационных аварий, способных повлиять на радиационную обстановки в области. В районах расположения потенциально опасных в радиационном отношении объектов обстановки оставалась стабильной.

Региональным управлением №120 ФМБА России проводится мониторинг за влиянием радиационно-опасных объектов (филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО «10 СРЗ») на компоненты окружающей среды. По внешнему периметру санитарно-защитных зон и в зонах наблюдения предприятий в течение 2011 г. в 1-м квартале 2012 г. содержание техногенных радионуклидов в пробах морской воды, донных отложениях и водной растительности, почвах, снежном покрове, грибах, ягодах и растительности сохранялось на уровне фоновых значений.

Радиационная обстановка на территории городов Снежногорск и Полярный удовлетворительная. Мощность дозы гамма-излучения в течение вышеуказанного периода не превышала контрольных уровней и оставалась на уровне фоновых значений; загрязнения поверхностей бета-излучающими радионуклидами не выявлено.

Таблица 11.3

Результаты проводимых измерений в 2011 году

| Место измерения | Мощности дозы гамма-излучений, мкЗв/час |
| --- | --- |
|  | Мин. | Средн. | Макс. |
| Внешний периметр СЗЗ Филиала СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» | 0,03 | 0,066 | 0,11 |
| Зона наблюдения Филиала СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» (г. Снежногорск) | 0,03 | 0,069 | 0,14 |
| Зона наблюдения ОАО «10 СРЗ» (г. Полярный) | 0,05 | 0,086 | 0,15 |
| Контрольная точка (н. п. Белокаменка) | 0,04 | 0,0866 | 0,15 |

11.2. Мероприятия по охране окружающей среды и улучшению экологических условий проживания населения

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на экологический контроль за состоянием компонентов окружающей среды, природных комплексов, а также их охрану,  экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, реконструкцию инженерных коммуникаций, обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

Предлагаемые генеральным планом мероприятия отображены на карте «Схема охраны природы».

В качестве основного планировочного мероприятия предлагается учёт границ и режима зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами,  организацией границ зон с особыми условиями использования территорий и соблюдение режима этих зон.

Нормативные СЗЗ существующих предприятий определены исходя из их деятельности по СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. Для проектируемых предприятий размеры СЗЗ (санитарных разрывов) указаны в подразделе «Основные источники негативных воздействий».

В соответствии с принятыми долгосрочными целевыми программами: «Охрана окружающей среды Мурманской области» на 2011-2013 годы, «Совершенствование системы радиационной безопасности Мурманской области» на 2012-2014 годы, ВЦП «Охрана и рациональное использование водных объектов (ресурсов) Мурманской области» на 2012-2014 годы и другими предлагаемые мероприятия рассчитаны на 1-ю очередь проектирования.

### 11.2.1. Охрана атмосферного воздуха:

1.Разработка всеми предприятиями проектов обоснования размера санитарно-защитной зоны. Организация, благоустройство, озеленение нормативных санитарно-защитных зон вокруг предприятий: г, Полярный, г. Снежногорск, г. Гаджиево.

2. Снижение уровня негативного воздействия от предприятий и промышленных объектов:

-	Обустройство источников выбросов высокоэффективными пыле-, газоочистными установками – г. Снежногорск.

-	Оформление разрешений на выброс и разработка проектов предельнодопустимых выбросов (ПДВ) – г. Снежногорск; корректура проектов ПДВ и ликвидация неорганизованных выбросов – г. Полярный.

-	Снижение выбросов от котельных: (г. Гаджиево, н.п. Оленья Губа).

-	Использование малосернистого мазута. (г. Гаджиево).

-	Ликвидация газорегуляторных пунктов – г. Гаджиево, н.п. Оленья Губа.

-	Строительство и внедрение на промышленных предприятиях эффективных методов очистки отходящих от производства загрязняющих веществ: Полярный.

-	Перевод объектов теплоэнергетики на газовое топливо – г. Снежногорск (расчетный срок).

3. Снижение уровня воздействия от автотранспорта:

-	Реконструкция и благоустройство магистральной улично-дорожной сети в соответствии с нормативами (полосы зеленых насаждений, расширение, строительство тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта – г. Полярный, г. Снежногорск.

-	Контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов – г. Снежногорск.

### 11.2.2. Уменьшение негативного воздействия автотранспортного шума на жилую застройку:

1. Разработка специальных шумозащитных мероприятий планировочного, конструктивного (внутри зданий) и организационного характера (устройство шумозащитных полос озеленения с посадкой кустарников, содержание дорожного  покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт).

### 11.2.3. Охрана водного бассейна

1. Охрана источников водоснабжения:

-	Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников поверхностного водоснабжения. По каждому поясу ЗСО разработаны специальные мероприятия. Наиболее строгий режим имеет 1 пояс ЗСО, в границах 2 и 3 поясов запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ и других объектов, могущих вызвать загрязнение воды;

-	Необходимо ограждение 1 пояса ЗСО резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения – 30 м; организация санитарно-защитной полосы шириной по 50 м в обе стороны от трассы магистральных водоводов за пределами жилой застройки и в границах селитебной территории – 10 м.

- Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления:

-	Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водоемов и зон формирования и питания местного поверхностного стока; ограничение в них хозяйственной деятельности (г. Гаджиево, г. Полярный).

г. Гаджиево:

-	Ликвидация выпусков котельной и бассейна с подключением их к сетям городской канализации;

-	Запрет аварийных сбросов городской канализации в городские озера

-	Реконструкция КНС и сетей канализации. Строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями. Организация санитарно-защитной зоны – 150 м.

-	Строительство сетей и очистных сооружений дождевой канализации.

г. Полярный:

-	строительство и эксплуатация общегородских очистных сооружений хозбытовых и ливневых вод;

-	строительство водопроводных очистных сооружений;

-	ремонтные работы на водопроводно-канализационной сети, ликвидация аварийных выпусков;

г. Снежногорск:

Комплекс мероприятий направленных на снижение уровня воздействия на водные объекты:

-	Предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты предельно допустимых выбросов (ПДС), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (ПДС, ПДК);

-	СРЗ «Нерпа» необходимо обеспечить очистку дождевых стоков, с внедрением высокоэффективных систем очистки.

Организация и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока:

-	Дальнейшее развитие системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации;

-	Реконструкция очистных сооружений канализации;

-	Организация и очистка поверхностного стока города.

н.п. Оленья Губа:

-	Ликвидация выпусков котельной и бассейна с подключением их к сетям городской канализации;

-	Запрет аварийных сбросов городской канализации в городские озера;

-	Строительство сетей и очистных сооружений дождевой канализации.

-	Реконструкция КНС и сетей канализации;

-	Строительство централизованной  системы канализации с очистными сооружениями;

-	Предусмотреть организацию санитарно-защитной зоны – 150 м.

### 11.2.4. Обращение с отходами производства и потребления

н.п. Оленья Губа:

Организация площадок для контейнеров под временное складирование ТБО, рекультивация и обеззараживание загрязненных участков:

-	Устройство полигона ТБО в районе существующей неусовершенствованной свалки.

-	Организация санитарно-защитной зоны  полигона ТБО 1000 м.

-	Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация нарушенных территорий.

г. Снежногорск:

-	Разработка и утверждение «Генеральной схемы санитарной очистки ЗАТО г. Снежногорск».

-	Строительство нового усовершенствованного полигона ТБО площадью порядка 6 га, в районе существующей санкционированной свалки ТБО.

-	Рекультивация существующей санкционированной свалки ТБО.

-	Организация селективного сбора отходов.

-	Организация вывоза отсортированных отходов на вторичное их использование на предприятиях области.

-	Приобретение машин с прессовальной техникой.

Совершенствование системы обращения с отходами на предприятиях города:

-	Предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

-	Хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах.

-	Предприятия должны обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку.

Утилизация биологических и медицинских отходов:

-	В больнице требуется установить установку по обеззараживанию медицинских отходов;

-	Для утилизации медицинских отходов необходимо приобрести и разместить инсинераторную установку, возможно на территории полигона ТБО.

г. Гаджиево:

Организация площадок для контейнеров под временное складирование ТБО, рекультивация и обеззараживание загрязненных участков:

-	Устройство полигона ТБО в районе существующей неусовершенствованной свалки.

-	Организация санитарно-защитной зоны  полигона ТБО 1000 м.

### 11.2.5. Защита от воздействия физических факторов

1. Обеспечение радиационной безопасности:

-	Систематический контроль радиационной обстановки на территории г. Снежногорск, н.п. Сайда Губа.

-	На предприятии ФГУП СРЗ «Нерпа» обеспечить контроль соблюдения требований нормативных документов в области обеспечения радиоактивной безопасности.

-	При отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

2. Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи:

Планировочно обеспечивается организацией, залужением и соблюдением режима санитарного разрыва (15 м – ВЛЭП 35 кВ).

- Обеспечение экологической безопасности при эксплуатации ветроэнергетических установок.

### 11.2.6. Снижение негативного воздействия на природную среду при строительстве и эксплуатации портовых сооружений в н.п. Белокаменка

Разработка и реализация программы экологического мониторинга в период строительства и эксплуатации портовых сооружений (на основании Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирвания в строительство нефтеперерабатывающего завода в районе Мурманска (т.1, 2011 г):

- Мероприятия по уменьшению воздействия на морские воды:

-	выполнение при проектировании, строительстве и эксплуатации всех требований нормативных документов в части учета нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения;

-	разработка плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

-	соблюдение режима использования прибрежных защитных полос, водоохранных зон и территориальных вод;

-	предотвращение поступления загрязняющих веществ в приурезовую зону моря со сточными и ливневыми стоками со строительных участков, а также льяльных вод технического флота;

-	минимизация поступления загрязняющих веществ с балластными водами;

-	минимизация увеличения концентрации взвеси (мутности воды) при дноуглубительных работах и сбросе грунта в подводный отвал;

-	соблюдение нормативных документов по предельно-допустимым выбросам в атмосферу загрязняющих веществ с морских судов, технических средств.

2. Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир:

Разработка и реализация программы экологического мониторинга в период строительства и эксплуатации портовых сооружений.

### 11.2.7. Охрана растительности (для всех населенных пунктов)

- Охрана от уничтожения и повреждения легкоранимой тундровой и лесотундровой растительности, как в пределах города, так и на прилегающих территориях. Снятие почвенно-растительного слоя с застраиваемых участков и сохранение его для целей озеленения.

2. Внешнее благоустройство и озеленение населенных пунктов.

### 11.2.8. Охрана почв

1. Разбор брошенных построек МО РФ, рекультивация территорий (г. Полярный).

2. Рекультивация и санация территорий несанкционированных стихийных свалок.

### 11.2.9. Создание  территорий рекреационного назначения

Мероприятия рассмотрены в разделе «Озеленение».

### 11.2.10. Организация постоянного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды

Требуется регулярный мониторинг состояния поверхностных вод, атмосферы, почвенно-растительного покрова, радиационной обстановки.

11.3. Особо охраняемые природные территории

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Мурманской области в границах муниципального образования ЗАТО Александровск особо охраняемые природные территории отсутствуют.

По данным Комитета промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области на территории ЗАТО «Александровск» находятся следующие объекты растительного и животного мира занесенные в Красную книгу Мурманской области и требующих охраны:

-	лишайники: офмалина гудзонская;

-	мохообразные: андреа толстожилковая;

-	сосудистые растения: кокушник комариный, ладьян трехнадрезный, леукорхис беловатый, пололепестник зеленый, родиола арктическая, родиола розовая, армерия шероховатая, кастиллея лапландская, жирянка волосистая;

-	беспозвоночные животные: махаон;

-	рыбы, амфибии и рептилии: кумжа, обыкновенная гадюка;

-	птицы: белоклювая гагра, северная олуша, большой баклан, атлантический, хохлатый баклан, серый гусь, пискулька, лебедь кликун, обыкновенная гага, сибирская гага, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, хрустан, грязовик, белая сова, рогатый жаворонок, белозобый дрозд;

-	млекопитающие: обыкновенный тюлень.

11.4. Санитарная очистка. Утилизация ТБО

### 10.4.1. Существующее положение

На территории МО ЗАТО Александровск действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки и уборки территории. Сбор и утилизация ТБО, а также уборка городских территорий находится в ведении МУП ЖКХ «База механизации».

В населенных пунктах МО ЗАТО Александровск действует контейнерный способ сбора ТБО. Вывоз ТБО осуществляется мусоровозами по графику.

На сегодняшний день фактическая норма образования твердых бытовых отходов на 1 жителя в среднем составляет 1,1 м3/год.

Размещение отходов ведется на территории свалки ТБО, расположенной в 2,2 км северо-западнее территории СРЗ «Нерпа».

Год начала эксплуатации свалки – 1987, проектная мощность – 97,0 тыс. м3/год ТБО. На свалку принимаются отходы 3-5 класса опасности, строительный мусор и уличный смет. Площадь, используемая под захоронение ТБО, составляет 2,9 га.

Свалка ТБО в МО ЗАТО Александровск не может считаться и иметь статус полигона, так как не имеет технической документации.

Промышленные отходы от головного филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» вывозятся на полигон г. Мурманска в районе п. Дровяное.

Проблемы

Вывоз ТБО от населенных пунктов МО ЗАТО Александровск осуществляется на свалку, не имеющую технической документации.

Технические средства сбора (контейнеры) и транспортировки (мусоровозы) ТБО изношены и требуют замены.

Отсутствуют специальные сооружения для утилизации биологических отходов.

### 11.4.2 Проектное решение

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий принимается – 1,5 м3 в год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО, подлежащее утилизации от населенных пунктов МО ЗАТО Александровск, составит 71,6 тыс. м3 в год на первую очередь и 81,1 тыс. м3 в год на расчетный срок.

Проектное решение, принятое в настоящем проекте, учитывает мероприятия, предусмотренные «Концепцией по оптимизации управления отходами потребления в Мурманской области» и долгосрочной целевой программой «Отходы», разработанной на 2009-2013 годы.

В целях реализации ДЦП «Отходы», и привлечения инвестиций в экономику Мурманской области, Правительством Мурманской области принято постановление от 22.08.2011 №414-ПП (ред. от 24.10.2011 г.) «О заключении концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области». Объектом концессионного соглашения является создание на территории Мурманской области межрайонного полигона твердых бытовых отходов в комплексе с мусоросортировочным и мусороперерабатывающим комплексом, и четырех мусороперегрузочных станций (МПС).

Настоящим проектом на территории МО ЗАТО Александровск предлагается внедрить двухэтапную систему вывоза отходов со строительством мусороперегрузочной станции и дальнейшим вывозом отходов на межрайонное мусороперерабатывающее предприятие.

Земельный участок площадью 0,5 га под размещение МПС выделен в кадастровом квартале 51:21:0030101. Производительность объекта будет определяться при разработке специализированного проекта, с учетом объема образующихся ТБО.

Принцип действия МПС заключается в сортировке и прессовании отходов. При внедрении мусороперегрузочных станций и большегрузных транспортных мусоровозов может быть получен значительный экономический и экологический эффект. Анализ показывает, что путем внедрения двухэтапного вывоза можно сократить транспортные расходы на 30%. Одновременно сокращаются выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта.

Существующая свалка МО ЗАТО Александровск подлежит рекультивации. В качестве материала для рекультивации рекомендуется использовать строительные отходы, образующиеся в процессе демонтажа непригодных для проживания домов.

Все несанкционированные свалки на территории МО подлежат ликвидации. УМС администрации МО ЗАТО Александровск необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На территории проектируемой МПС предлагается разместить комплекс для термического уничтожения отходов (биологических и других опасных отходов). В качестве специализированного устройства в «Программе комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2012 годы» предложено использовать инсинератор ИН-50.02К.

Вся территория населенных пунктов МО ЗАТО Александровск должна быть охвачена планово-регулярной системой санитарной очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Важнейшими составляющими процесса вывоза отходов потребления являются контейнеры для сбора отходов и транспортные средства для перемещения отходов.

Система сбора ТБО в населенных пунктах нуждается в установке современных и отвечающих эстетическим требованиям контейнерных площадок. Для совершенствования системы обращения с отходами необходимо строительство новых контейнерных площадок и приобретение контейнеров как для ТБО, так и для КГМ.

Специальной программой в МО необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному сбору отходов. Для организации сбора вторичного сырья необходимо приобретение специальных контейнеров и обустройство площадок под их установку. Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

# 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. Объекты обеспечения пожарной безопасности

В соответствии с данными МКУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО Александровск, в настоящее время на территории ЗАТО размещается 7 пожарных частей и пожарных команд.

Таблица 12.1

Перечень пожарных депо

по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование объектов | Ведомст-венная подчинен-ность | Адрес | Кол-во ма-шин | Здание специальн. или приспособ-ленное | Качествен-ное состояние зданий (хорошее, ветхое, аварийное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Специальная пожарная часть №8 ФГКУ «Специальное управление ФПС №48» | МЧС России | г. Гаджиево | 5 | специаль-ное | в стадии стр-ва |
| 2 | Пожарная команда 6 филиала базы войсковой части 77360 | Министерство обороны России | г. Гаджиево | 4 | специаль-ное | ветхое |
| 3 | Специальная пожарная часть № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №48» | МЧС России | г. Снежногорск СРЗ «Нерпа» | 4 | специаль-ное | хорошее |

Продолжение таблицы 12.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Специальная пожарная часть № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48» | МЧС России | г. Снежногорск ул. Бирюкова, 4 | 4 | специаль-ное | хорошее |
| 5 | Пожарная команда 6 филиала базы войсковой части 10544 | Министерство обороны России | н.п. Оленья Губа | 3 | приспособ-ленное | хорошее |
| 6 | Специальная пожарная часть № 3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48» | МЧС России | г. Полярный ул. Советская, 13 | 5 | приспособ-ленное | хорошее |
| 7 | Пожарная команда филиала базы войсковой части 77360-4 | Министерство обороны России | г. Полярный ул. Котельни-кова, 7 | 5 | специаль-ное | хорошее |

В соответствии с Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22 июня 2008 г. (ст. 76), дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, в сельских поселениях – 20 минут.

Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо и обеспечивать безопасность жителей, инженерно-транспортной инфраструктуры и военных объектов, расположенных на территории МО ЗАТО Александровск.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Исходя из вышеназванных требований, проектом предусматривается:

-	строительство 3-х новых пожарных депо;

-	поддержание материальной базы существующих объектов;

-	приобретение новых типов пожарных автомобилей и специальной пожарной техники.

Намечается:

-	завершение строительства пожарного депо на 6 выездов в г. Гаджиево;

-	строительство пожарного депо на 6 выездов в г. Полярный;

-	строительство пожарного депо на 2 выезда в с. Белокаменка.

Строительство всех вышеперечисленных объектов предусматривается на первую очередь генерального плана.

В соответствии с Программой  комплексного развития ЗАТО 2012-2016 гг., намечается капитальный ремонт противопожарной системы здания общежития в г. Снежногорске (ул. Мира, д. 4).

Кроме того, требуется реконструкция здания пожарной команды 6 филиала базы войсковой части 77360 (г. Гаджиево), находящегося в ветхом состоянии.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства новых пождепо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть согласовано с планами МКУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО Александровск.

12.2. Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах с централизованной системой водоснабжения имеется объединенный противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение в жилой и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

По городам: Полярный, Снежногорск и Гаджиево на первый этап развития  и расчетный срок принимается два пожара, с расходом воды на наружное пожаротушение по 15 л/сек на каждый. Потребный расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/сек. каждая. Требуемый противопожарный запас воды составит: (35 х 3600 х 3)( 1000 ( 378 м3.

По н. п. Оленья Губа на первый этап развития и расчетный срок принимается один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. Потребный расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/сек. каждая. Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды составит (15 х 3600 х 3)( 1000 ( 162 м3.

# 13. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для правовой реализации утвержденного генерального плана создается план реализации генерального плана, который утверждается Главой ЗАТО Александровск в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации разрабатывается с учётом:

-	Закона РФ от 14 июля 1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

-	«Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года», утверждённой постановлением Правительства Мурманской области от 26.08.2010 г. № 383-ПП;

-	адресной инвестиционной программы, областных целевых программ в части объектов капитального строительства регионального значения, в том числе региональной программы «Адресная программа Мурманской области №2 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» (утв. Постановлением Правительства Мурманской области от 6 августа 2010 г. №360-ПП);

-	Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2016 годы;

В плане реализации генерального плана выделяется расчетный срок реализации генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения и первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации.

План реализации генерального плана включает:

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

При разработке плана реализации учитываются основные тенденции социально-экономического развития, ранее разработанная проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

Генеральный план, в соответствии с Градостроительным кодексом и другими руководящими документами, реализуется, прежде всего, через разработку градостроительной документации низшего уровня. К ним относятся:

-	Правила землепользования и застройки;

-	Проекты планировки на территории размещения объектов капитального строительства;

-	прочие специализированные схемы и проекты.

Таблица 13.1

Предложения по срокам реализации разработки

градостроительной и другой проектной документации

|  | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правила землепользования и застройки | Выполнены частично |
| 2 | Проекты планировки отдельных районов городов и населённых пунктов | 1-ая очередь - расчётный срок |
| 3 | Проект благоустройства берега залива (г. Гаджиево) | 1-я очередь |
| 4 | Проекты благоустройства парков, скверов, бульваров (по всем населённым пунктам) | перманентно |
| 5 | Схема ливневой канализации (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 6 | Схема электроснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 7 | Схема газоснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 8 | Схема теплоснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 9 | Схема водоснабжения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 10 | Схема водоотведения (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 11 | Схема санитарной очистки (по всем населённым пунктам) | 1-ая очередь |
| 12 | Инженерно-геологические изыскания для последующих стадий проектирования | перманентно |

# 14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять планировочную схему рассматриваемой территории, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют генеральный план муниципального образования ЗАТО Александровск в электронном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории муниципального образования.

Постоянный мониторинг территории на базе ГИС позволит:

- повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

- усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

- обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной информацией все категории субъектов, принимающих управленческие и общественно-значимые решения;

- сформировать новые источники поступления средств в бюджет администрации муниципального образования за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Материалы генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

- создать информационно-поисковую систему общего доступа, обрабатывающую запросы по пространственной информации;

- создать отраслевой фонд цифровых данных;

- обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей  геоинформационных данных;

- сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию ЗАТО;

- использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных о территории через интернет-интерфейсы;

- разработать ГИС учёта земель, предназначенная для сбора, хранения и анализа информации о пользовании земельными участками на территории муниципального образования.

Использование геоинформационных технологий при разработке настоящего генерального плана особенно актуально, поскольку с начала 2011 года в регионе реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы".

Её основная задача – комплексное внедрение информационных технологий в различные сферы общественной жизни.

# 15. Основные технико-экономические показатели

|  | Показатели | Един. измер. | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО ЗАТО Александровск | га % | 52160 100,0 | 52160 100,0 | 52160 100,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 1699 3,3 | 550 1,1 | 550 1,1 |
| 1.1.2 | Земли населенных пунктов, в том числе: |  | 5440 10,4 | 6589 12,6 | 6589 12,6 |
|  | городских |  | 4928 9,4 | 4928 9,4 | 4928 9,4 |
|  | сельских |  | 512 1,0 | 1661 3,2 | 1661 3,2 |
| 1.1.3 | Земли промышленности, транспорта, обороны и безопасности, специального назначения и т. д. |  | 7871 15,1 | 7871 15,1 | 7871 15,1 |
| 1.1.4 | Земли лесного фонда |  | 8995 17,2 | 8995 17,2 | 8995 17,2 |
| 1.1.5 | Земли запаса |  | 28155 54,0 | 28155 54,0 | 28155 54,0 |
| 2. Население |
| 2.1. | Расселяемое население, всего | тыс. чел. | 42,8 | 49,5 47,7 | 53,0 54,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | г. Полярный |  | 17,3 | 16,4 * 17,5 | 17,8 18,2 |
|  | с. Белокаменка |  | 0,1 | 0,1 0,2 | 0,2 0,8 |
|  | н. п. Ретинское |  | без постоянного населения |
|  | г. Снежногорск |  | 12,7 | 16,0 15,0 | 17,0 |
|  | н. п. Оленья Губа |  | 1,6 | 3,0 2,0 | 3,0 |
|  | н. п. Сайда Губа |  | без постоянного населения |
|  | г. Гаджиево |  | 11,1 | 14,0 13,0 | 15,0 |
|  | н. п. Кувшинская Салма |  | без постоянного населения |
|  | - в числителе – по материалам генеральных планов населённых пунктов, в знаменателе – с учётом современных тенденций демографических процессов и социально-экономического развития |
| 3. Жилищный фонд (по материалам генеральных планов населённых пунктов) |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общ. пл. | 1131,9 |  |  |
|  | в том числе эксплуатируемый жилищный фонд |  | 1016,5 | 1109,0 | 1264,0 |
| 3.2 | Новое строительство |  | - | 138,1 | 338,2 |
| 4.Транспортная инфраструктура |
| 4.1 | Протяжённость дорожной сети с твёрдым покрытием | км | 54,5 |  | 57,6 |
|  | - реконструкция дорог | км | - | 12,0 | 16,0 |
| 4.2 | Плотность дорожной сети с твёрдым покрытием | км/ 1000 км2 | 10,5 | 10,5 | 11,1 |
| 4.3 | Массовый пассажирский транспорт (протяж. линий МПТ) | км | 36,1 | 36,1 | 40,0 |
| 5. Инженерная инфраструктура |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Общий объём водопотребления, всего | тыс. м3 в сутки | 34,4 | 43,6 | 46,0 |
| 5.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общий объём стоков | тыс. м3 в сут. | 12,5 | 26,4 | 28,4 |
| Показатели по водоснабжению и водоотведению бытовых стоков определены суммарно для населенных пунктов МО ЗАТО Александровск на основании отчетной формы 2ТП «Водхоз» за 2011 год и проектных данных генеральных планов. |
| 5.3 | Утилизация ТБО |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации | тыс. м3 в год | 64,2 | 71,6 | 81,1 |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | 6,4 | 9,5 | 13,5 |
| 5.4.2 | Источники покрытия электронагрузок | ПС №29, 387 и РПП №305, 315 |
| 5.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ час | 90 | 100 | 115 |
| 5.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Потребление сжиженного газа на коммунально-бытовые нужды и отопление одноэтажной застройки | Млн. м3/год | 0,15 | - | - |
| 5.6.2. | Источники подачи газа | ГИС г. Мурманск |

# приложения

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск Муниципальный контракт: МК № 9 от 12 декабря 2011 г.

Генеральный план муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области

Том 3

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории муниципального образования

закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

Москва     2012

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  | Заказчик: Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск Муниципальный контракт: МК № 9 от 12 декабря 2011 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Генеральный план муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области

Том 3

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории муниципального образования

закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

Первый заместитель

Генерального директора						С. И. Бычков

Директор по градостроительству,

архитектуре и проектным работам				 И. М. Шнайдер

Главный инженер проекта						Н. В. Рязанова

# Оглавление

1. Введение	6

2. Методология формирования перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории	8

2.2.1 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций природного характера	11

2.2.2 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	14

2.2.3 Формирование перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории	16

3. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на исследуемой территории	21

3.1.1 Источники ЧС техногенного характера	21

3.1.2  Описание применяемых методов оценки последствий ЧС техногенного характера	35

3.2.1 Источники ЧС природного характера	96

3.2.2 Описание применяемых методов оценки последствий опасных природных явлений	100

3.2.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера	111

4 Результаты Анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на исследуемой территории	120

приложения	130

Приложение 1 – Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по их предупреждению.	130

Приложение 2 – Перечень нормативных документов	131

Приложение 3 – Термины и определения	137

Приложение 4 – Перечень исходных данных	146

Приложение 5 – Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	147

# Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
|  | Проектный план (Основной чертеж). Схема размещения планируемых объектов капитального строительства. Функциональное зонирование | 1: 25000 |
|  | Схема планируемого развития инжернерно-транспортной инфраструктуры | 1: 25000 |
| Материалы по обоснованию проекта |
|  | Положение района в Мурманской области | б/м |
|  | Схема современного использования территории (опорный план) | 1: 25000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1: 25000 |
|  | Схема комплексной оценки территории | 1: 25000 |
|  | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по их предупреждению | 1: 25000 |
| 8. | Схема охраны природы | 1: 25000 |

Б. Текстовые материалы

●	Том 1. Положения о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию проекта.

- Том 3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск.

# 1. Введение

Формирование Перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнено с целью определения границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территории МО ЗАТО Александровск Мурманской области.

Заказчиком Перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО ЗАТО Александровск в составе проекта: «Разработка генерального плана закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области» применительно к территории, вне границ территориальных округов, входящих в состав муниципального образования» является Администрация МО ЗАТО Александровск.

Исполнителем Перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО ЗАТО Александровск в составе проекта генерального плана является Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 4 июня 2012 года №П-3-12-0002, выдано Саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство «Объединение градостроительного планирования и проектирования» – регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-021-) (Приложение 5).

Исходные данные и требования на подготовку документации по формированию Перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО ЗАТО Александровск в составе проекта: «Разработка генерального плана закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области» применительно к территории, вне границ территориальных округов, входящих в состав муниципального образования» выданы Администрацией МО ЗАТО Александровск (Приложение 4).

Настоящий том включает результаты анализа возможных последствий воздействия ЧС техногенного и природного характера на функционирование МО, а также зонирование территории МО в зависимости от вида возможной опасности при ЧС природного и техногенного характера.

При разработке документации по формированию Перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО ЗАТО Александровск в составе генерального плана обеспечено соответствие принятых проектных решений, действующим Российским законам, Постановлениям органов исполнительной власти Российской Федерации, стандартам и правилам. Перечень соответствующих нормативных документов приведен в приложении 2.

# 2. Методология формирования перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

2.1. Основные понятия и определения

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия и объекты, которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность возникновения поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению или существенному нарушению жизненных условий населения.

Согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ:

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94:

Источник чрезвычайной ситуации (источник ЧС): Опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС: Вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника ЧС: Составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Пострадавший в чрезвычайной ситуации; пострадавший в ЧС: Человек, пораженный либо понесший материальные убытки в результате возникновения чрезвычайной ситуации.

Пораженный в чрезвычайной ситуации; пораженный в ЧС: Человек, заболевший, травмированный или раненый в результате поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации.

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС: Территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распределения его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация.

Потенциально опасный объект: Объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95:

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника природной ЧС: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника природной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасное природное явление: Событие природное происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94:

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария: Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Техногенная опасность: Состояние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов.

поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника техногенной ЧС: Составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника техногенной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника техногенной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Потенциально опасное вещество; опасное вещество: Вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений.

2.2  Последовательность формирования перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Определение возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводится путем оценки возможных последствий действия поражающих факторов, характеризуемых физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

### 2.2.1 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лесовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в следующей таблице:

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1. Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар |
|  |  | Деформация горных пород |
|  |  | Взрывная волна |
|  |  | Извержение вулкана |
|  |  | Нагон волн (цунами) |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
|  |  | Затопление поверхностными водами |
|  |  | Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| 1.2 Вулканическое | Динамический | Сотрясение земной поверхности |
| извержение |  | Деформация земной поверхности |
|  |  | Выброс, выпадение продуктов извержения |
|  |  | Движение лавы, грязевых, каменных потоков |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород |
|  | Тепловой | Палящая туча |
|  | (термический) | Лава, тефра, пар, газы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, |
|  | Теплофизический | гидросферы |
|  | Физический | Грозовые разряды |
| 1.3 Оползень | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
| Обвал | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. |
|  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс |
|  |  | Удар |
| 1.4 Карст | Химический | Растворение горных пород |
| (карстово- суффозионный процесс) | Гидродинамический | Разрушение структуры пород. |
|  |  | Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. |
|  |  | Деформация земной поверхности |
| 1.5 Просадка в лесовых | Гравитационный | Деформация земной поверхности |
| грунтах |  | Деформация грунтов |
| 1.6 Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны |
|  |  | Размывание (разрушение) грунтов |
|  |  | Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов |
|  |  | Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  | Деформация речного русла |
| 2.3 Цунами | Гидродинамический | Удар волны |
| Штормовой нагон воды |  | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  | Размывание грунтов |
|  |  | Затопление территории |
|  |  | Подпор воды в реках |
| 2.4 Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Удар |
|  |  | Механическое давление селевой массы |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока |
|  | Аэродинамический | Ударная волна |
| 2.5 Наводнение. | Гидродинамический. | Поток (течение) воды |
| Половодье. | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Паводок. |  |  |
| Катастрофический паводок |  |  |
| 2.6 Затор. | Гидродинамический | Подъем уровня воды |
| Зажор. |  | Гидродинамическое давление воды |
| 2.7 Лавина снежная | Гравитационный. | Смещение (движение) снежных масс |
|  | Динамический | Удар |
|  |  | Давление смещенных масс снега |
|  | Аэродинамический | Ударная воздушная волна |
|  |  | Звуковой удар |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток |
| Шторм. |  | Ветровая нагрузка |
| Шквал. |  | Аэродинамическое давление |
| Ураган. |  | Вибрация |
| 3.2 Смерч. | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха |
| Вихрь |  | Вихревой восходящий поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| 3.4 Сильные осадки |  |  |
| 3.4.1 Продолжительный | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| дождь (ливень) |  | Затопление территории |
| 3.4.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| 3.4.3 Сильная метель. | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| 3.4.4 Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
|  | Динамический | Вибрация |
| 3.4.5 Град | Динамический | Удар |
| 3.5 Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.6 Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.7 Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.8 Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  | Тепловой |  |
| 3.9 Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 Природные пожары |  |  |
| 4.1 Пожар | Теплофизический | Пламя. |
| ландшафтный, степной, |  | Нагрев тепловым потоком |
| лесной |  | Тепловой удар |
|  |  | Помутнение воздуха |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

### 2.2.2 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Согласно Приказа МЧС РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г. №105:

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

-	на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

-	на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

-	прямого действия или первичные;

-	побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

-	физического действия;

-	химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

-	воздушную ударную волну;

-	волну сжатия в грунте;

-	сейсмовзрывную волну;

-	волну прорыва гидротехнических сооружений;

-	обломки или осколки;

-	экстремальный нагрев среды;

-	тепловое излучение;

-	ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Номенклатуру контролируемых и используемых для прогнозирования поражающих факторов источников техногенных ЧС, номенклатуру параметров этих поражающих факторов устанавливают в соответствии со следующей таблицей:

| Наименование поражающего фактора источника техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- |
| Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия |
| Волна сжатия в грунте | Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения |
| Сейсмовзрывная волна | Скорость распространения волны. Максимальное значение массовой скорости грунта. Время нарастания напряжения и волне до максимума |
| Волна прорыва гидротехнических сооружений | Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Температура воды. Время существования волны прорыва |
| Обломки, осколки | Масса обломка, осколка. Скорость разлета обломка, осколка |
| Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур |
| Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения |
| Ионизирующее излучение | Активность радионуклида в источнике. Плотность радиоактивного загрязнения местности. Концентрация радиоактивного загрязнения. Концентрация радионуклидов |
| Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества и среде. Плотность химического заражения местности и объектов |

### 2.2.3 Формирование перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

Согласно требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий, задача по формированию перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории сводится к определению:

-	опасных природных явлений или процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

-	потенциально опасных объектов, на которых в результате аварий способны сформироваться источники поражающего воздействия, создающие на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящие к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде

-	установок, складов, хранилищ, инженерных сооружений и коммуникаций, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

На основе оценок прогнозирования поражающих факторов определяется возможный наиболее опасный результат поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации, негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, который выражается в количественных показателях степени опасности ЧС (степень риска, возможные людские и материальные потери).

Для оценки степени опасности ЧС используются требования следующих документов:

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

Приказ МЧС РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах».

По результатам оценки степени опасности ЧС формируется перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории.

2.3  Определение границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий

Предполагается, что в границах исследуемой территории по месторасположению источники опасности представлены двумя видами. Это фоновое (внешнее) воздействие источников природных ЧС и внутренние воздействия источников техногенных ЧС.

В связи с наличием условных границ района исследования для ограничения влияния источников техногенных ЧС, расположенных на соседних территориях, оценку их влияния следует рассматривать как внешнее воздействие.

Для определения границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по степени опасности в процессе исследования возможных последствий чрезвычайных ситуаций используются результаты оценок поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации – негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, которые выражены в количественных показателях степени опасности ЧС (степень риска, возможные людские и материальные потери).

При прогнозировании чрезвычайных ситуаций (Приказ МЧС РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах») определяются:

-	показатели степени риска для населения в связи с возможными авариями на потенциально опасных объектах (потенциальный риск, коллективный риск, индивидуальный риск, риск нанесения материального ущерба);

-	опасность, которую представляет чрезвычайная ситуация техногенного характера в общем (интегральном) риске чрезвычайных ситуаций.

Для установления степени риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера определяются:

-	расчетные сценарии возможных крупных аварий, приводящих к чрезвычайным ситуациям, (условия возникновения, поражающие факторы, продолжительность их воздействия и масштабы);

-	частоты или вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций по каждому из выбранных расчетных сценариев;

-	границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации;

-	распределение людей (производственного персонала и населения) на территории, в пределах которой может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации.

Определение степени риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера производится на основе нормативно-методической документации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их воздействия.

При отсутствии достаточных исходных данных для определения степени риска чрезвычайных ситуаций на конкретных потенциально опасных объектах допускается использование информации об оценках риска для объектов-аналогов, а также статистические данные о частотах аварий для отдельных видов технологического оборудования и коммуникаций.

Общая картина влияния всех негативных факторов в границах территории выявляется оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени, установленный для определенного объекта, принимаемый равным 1-му году.

Очевидно, что частные риски определяются независимыми событиями. Поэтому справедливо их интеграция, т.е. суммирование. Так, если есть независимые события с вероятностью Р1 и Р2, то вероятность ЧС будет определяться как 1-(1-Р1)*(1-Р2).

В частности, используя платформу ГИС-технологий, поля частных рисков суммируются в каждой точке в границах исследуемой территории. Методология суммирования частных рисков представлена на следующем рисунке, где интегральный риск определяется в точке М:

Для зонирования исследуемой территории по степени опасности применяются критерии рекомендованные сводом нормативных документов в строительстве СП 11 – 112 – 2001 (Приложение Г), содержание которых представлено в таблицах ниже.

КРИТЕРИИ

ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию “частота реализации - социальный ущерб”

| Частота реализации опасности, случаев/год | Социальный ущерб |
| --- | --- |
|  | Погибло более одного человека, имеются пострадавшие | Погиб один человек, имеются пострадав-шие | Погибших нет, имеются серьезно пострадав-шие | Серьезно пострадавших нет, имеются потери трудоспособ-ности | Лиц с потерей трудоспособ-ности нет |
| > 1 |  |  | Зона |
| 1 - 10-1 | Зона неприемлемого риска, необходимы неотложные меры | жесткого необходима | контроля, |
| 10-1 – 10-2 | по уменьшению риска | оценка мер | целесообразности по уменьшению | Зона |
| 10-2 – 10-3 |  |  | риска | приемлемого | риска, |
| 10-3 – 10-4 |  |  |  | нет необходимости в |
| 10-4 – 10-5 |  | мероприятиях по уменьшению риска |
| 10-5 – 10-6 |  |  |  |  |  |

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию

“частота реализации - финансовый ущерб”

| Частота реализации опасности, | Финансовый ущерб, МРОТ |
| --- | --- |
| случаев/год | > 200000 | 20000-200000 | 2000-20000 | 200-2000 | <200 |
| > 1 |  |  |  |  | Зона |
| 1 - 10-1 | Зона неприемлемого | риска, | жесткого контроля, |
| 10-1 – 10-2 | необходимы неотложные меры по снижению риска | необходима оценка целесообразности мер по снижению | Зона приемлемого риска, |
| 10-2 – 10-3 |  |  | риска |  |  |
| 10-3 – 10-4 |  |  |  | нет необходимости в |
| 10-4 – 10-5 |  |  | мероприятиях по снижению риска |
| 10-5 – 10-6 |  |  |  |  |  |

# 3. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на исследуемой территории

3.1  Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера

### 3.1.1 Источники ЧС техногенного характера

#### 3.1.1.1 Потенциально опасные объекты

Потенциально опасный объект: Объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Потенциально опасные объекты на исследуемой территории по источнику техногенной опасности представлены следующими видами:

-	радиационно-опасные объекты;

-	пожаровзрывоопасные объекты;

-	транспорт и транспортные коммуникации.

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов экономики, а также окружающей природной среды (ГОСТ Р 22.0.05-94).

На территории поселения имеются промышленные предприятия, использующие в своей деятельности радиоактивные вещества.

На филиале СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звёздочка» проводится комплекс работ по утилизации выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок Северного флота. При утилизации АПЛ проводятся потенциально-опасные работы, которые представляют опасность для персонала завода личного состава кораблей, находящихся в акватории предприятия (бухта Кут) и населения.

Радиационные последствия аварийных выбросов и сбросов в пределах территории и акватории предприятия (санитарно-защитной зоне) существенно зависят от характера развития реально возникающей аварийной ситуации, состоянии атмосферы, метеорологических параметров в момент аварии, действий персонала при аварии и других условий.

На территории Центра по обращению с РАО-отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» находятся радиационно-опасные блоки. Согласно РД 95 10594-2005. М. 2005 устанавливаемые на ПДХ радиационно-опасные блоки «классифицируются как радиационные источники закрытого типа в виде изделий, внутри которых содержится радиоактивное оборудование и материалы» и рассматриваются как специфические радиационные упаковки и относятся к 3-й транспортной категории по СанПиН 2.6.1.1281-03.

В соответствии с Руководством Р 2.6.6.42-02 подготовленный к хранению реакторный отсёк следует считать нестандартным транспортным упаковочным комплектом типа В(М) для ТРО, и в нем размещаются твердые радиоактивные отходы, образующиеся на предприятии при ремонте, модернизации и утилизации АПЛ. Помимо оборудования, входящего в состав ЯЭУ утилизируемой АПЛ, в свободных объемах блоков РО может быть загружено дополнительное количество ТРО 1-й и 2-й категорий в соответствии с классификацией ОСПОРБ-99/2010 и СП0Р02002. Размещение высокоактивных дополнительных ТРО не допускается. Объем загружаемых в отсек ТРО составляет 40-100 м3 в зависимости от модификации утилизируемой АПЛ. Удельная активность загружаемых ТРО составляет в среднем от 3,7*105 до 2*106 Бк/кг. Активность ТРО определяется, в основном, радионуклидами 137Cs, 60Со, 54Мп (ОВОС, ВНИПИЭТ, 2007).

ТРО загружаются в отсек в металлических контейнерах объемом 2,1 м3, изготовленных из углеродистой стали. Размеры контейнера – 1200x1200x1500 мм. Толщина стенок контейнера для ТРО категории составляет 5 мм. ТРО 2-й категории загружаются в контейнеры, имеющие стенки толщиной 10 мм. Контейнеры перед загрузкой в РО герметично завариваются. Крупногабаритное оборудование загружается без контейнеров. В РО оборудование раскрепляется (ОВОС, ВНИПИЭТ, 2007).

На площадку берегового хранения будут устанавливаться радиационно-опасные блоки (РО АПЛ РО ледоколов и НК с ЯЭУ и отсеки плавучей технической базы – ПТБ). Для уменьшения мощности дозы излучения в нижней части реакторного отсека в районе расположения реакторов устанавливается дополнительная биологическая защита в виде накладных листов. Пространство между прочным корпусом и накладным листом заполняется бетоном. Высота накладных листов под реакторными отсеками АПЛ составляет – до 1/3 высоты РО.

Перед утилизацией выгружают ОЯТ и ЖРО В отсеках остается радиоактивно загрязненное оборудование, в частности, в ПТБ в носовом отсеке – цистерна для ЖРО, осушенная и частично забетонированная, в кормовом – баки-хранилища ОТВС, в которых после выгрузки сборок могут находиться просыпи топлива. Нижняя часть баков также заливается бетоном.

После выгрузки ОЯТ основными источниками ионизирующих излучений в РО является оборудование реакторной установки и коррозионные отложения на его внутренних поверхностях, активированные под воздействием нейтронного излучения от работавших реакторов, а также радионуклиды осколочного происхождения.

До настоящего времени наличия активных нуклидов на наружных поверхностях блоков ППУ утилизируемых АПЛ службой РБ предприятия зафиксировано не было. Наличие загрязнений поверхностей блока ППУ АПЛ I и II поколений активными нуклидами обычно не наблюдаются, однако при проведении работ по подготовке РО к длительному хранению возможно загрязнение вследствие выноса их персоналом из РО на одежде, СИЗ, инструменте. Величины загрязнений при этом могут варьироваться в пределах от 10 до 100 част/(см2 мин.). При загрязнении выше указанных пределов производится дезактивация поверхностей.

Возможные опасности

Излучения радиоактивных веществ оказывает очень сильное воздействие на все живые организмы. Даже сравнительно слабое излучение, которое при полном поглощении повышает температуру тела лишь на 0,001°С, нарушает жизнедеятельность клеток.

При попадании радиоактивных веществ в организм любым путём они уже через несколько минут обнаруживаются в крови. Если поступление радиоактивных веществ было однократным, то концентрация их в крови вначале возрастает до максимума, а затем в течение 15-20 суток снижается.

В основе повреждающего действия ионизирующих излучений лежит комплекс взаимосвязанных процессов. Ионизация и возбуждение атомов и молекул дают начало образованию высокоактивных радикалов, вступающих в последующем в реакции с различными биологическими структурами клеток. В повреждающем действии радиации важное значение имеют возможный разрыв связей в молекулах за счет непосредственного действия радиации и внутри- и межмолекулярной передачи энергии возбуждения. Физико-химические процессы, протекающие на начальных этапах, принято считать первичными – пусковыми. В последующем развитие лучевого поражения проявляется в нарушении обмена веществ с изменением соответствующих функций органов. Малодифференцированные, молодые и растущие клетки наиболее радиочувствительны.

Животные и растительные организмы характеризуются различной радиочувствительностью, причины, которой до сих пор полностью ещё не выяснены. Как правило, наименее чувствительны одноклеточные растения, животные и бактерии, а наиболее чувствительны – млекопитающие животные и человек. Различие в чувствительности к радиации имеет место у отдельных особей одного и того же вида. Она зависит от физиологического состояния организма, условий его существования и индивидуальных особенностей. Более чувствительны к облучению новорожденные и старые особи. Различного рода заболевания, воздействие других вредных факторов отрицательно сказывается на течении радиационных повреждений.

Изменения, развивающиеся в органах и тканях облучённого организма, называют соматическими. Различают ранние соматические эффекты, для которых характерна чёткая дозовая зависимость, и поздние – к которым относят повышение риска развития опухолей (лейкозов), укорочение продолжительности жизни и разного рода нарушения функции органов. Специфических новообразований, присущих только ионизирующей радиации, нет. Существует тесная связь между дозой, выходом опухолей и длительностью латентного периода. С уменьшением дозы частота опухолей падает, а латентный период увеличивается.

В отдалённые сроки могут наблюдаться и генетические (врождённые уродства, нарушения, передающиеся по наследству), повреждения, которые наряду с опухолевыми эффектами являются стохастическими. В основе генетических эффектов облучения лежит повреждение клеточных структур, ведающих наследственностью – половых яичников и семенников.

Промежуточное место между соматическими и генетическими повреждениями занимают эмбриотоксические эффекты – пороки развития – последствия облучения плода. Плод весьма чувствителен облучению, особенно в период органогенеза (на 4-12 неделях беременности у человека). Особенно чувствительным является мозг плода (в этот период происходит формирование коры).

Радиация очень опасна для людей и для последующего потомства. Так, например, вероятность заболеть раком легких на каждую единицу дозы облучения для шахтеров урановых рудников оказалась в 4 7 раз выше, чем для людей, переживших атомную бомбардировку. Следовательно, проблема разработки средств защиты от радиации очень актуальна в наше время. И хотя в материалах некоторых обследований содержится вывод о том, что у облученных родителей больше шансов родить ребенка с синдромом дауна, другие исследования этого не подтверждают. Несколько настораживает сообщение о том, что у людей, получающих малые дозы облучения, действительно наблюдается повышенное содержание клеток крови с хромосомными нарушениями.

Согласно оценкам, полученным при первом подходе, доза в 1 Гр., полученная при низком уровне радиации только особями мужского пола, индуцирует появление от 1000 до 2000 мутаций, приводящих к серьезным последствиям, и от 30 до 1000 хромосомных аберраций на каждый миллион живых новорожденных. Оценки, полученные для особей женского пола, гораздо менее определенны, но явно ниже; это объясняется тем, что женские половые клетки менее чувствительны к действию радиации. Согласно ориентировочным оценкам, частота мутаций составляет от 0 до 900, а частота хромосомных аберраций от 0 до 300 случаев на миллион живых новорожденных.

В соответствии с дозой лучевого воздействия лучевую болезнь принято разделять по степени тяжести.

Само по себе разделение больных по степеням тяжести весьма условно и преследует конкретные цели сортировки больных и проведение в отношении их конкретных организационно-терапевтических мероприятий. Абсолютно необходимо определять степень тяжести пострадавших при массовых поражениях, когда число пострадавших определяется десятками, сотнями и более.

Лучевая болезнь

1.Острая лучевая болезнь (ОЛБ) представляет собой одномоментную травму всех органов и систем организма, но прежде всего – острое повреждение наследственных структур делящихся клеток, преимущественно кроветворных клеток костного мозга, лимфатической системы, эпителия желудочно-кишечного тракта и кожи, клеток печени, легких и других органов в результате воздействия ионизирующей радиации.

Будучи травмой, лучевое повреждение биологических структур имеет строго количественный характер, то есть малые воздействия могут оказаться незаметными, большие могут вызвать гибельные поражения. Существенную роль играет и мощность дозы радиационного воздействия: одно и то же количество энергии излучения, поглощенное клеткой, вызывает тем большее повреждение биологических структур, чем короче срок облучения. Большие дозы воздействия, растянутые во времени, вызывают существенно меньшие повреждения, чем те же дозы, поглощенные за короткий срок.

Основными характеристиками лучевого повреждения являются таким образом две следующие: биологический и клинический эффект определяется дозой облучения («доза-эффект»), с одной стороны, а с другой, этот эффект обуславливается и мощностью дозы («мощность дозы-эффект»).

Острая лучевая болезнь представляет собой самостоятельное заболевание, развивающееся в результате гибели преимущественно делящихся клеток организма под влиянием кратковременного (до нескольких суток) воздействия на значительные области тела ионизирующей радиации. Причиной острой лучевой болезни могут быть как авария, так и тотальное облучение организма с лечебной целью – при трансплантации костного мозга, при лечении множественных опухолей.

Клиническая картина острой лучевой болезни весьма разнообразна; она зависит от дозы облучения и сроков, прошедших после облучения. В своём развитии болезнь проходит несколько этапов. В первые часы после облучения появляется первичная реакция (рвота, лихорадка, головная боль непосредственно после облучения). Через несколько дней (тем раньше, чем выше доза облучения) развивается опустошение костного мозга, в крови – агранулоцитоз, тромбоцитопения. Появляются разнообразные инфекционные процессы, стоматит, геморрагии. Между первичной реакцией и разгаром болезни при дозах облучения менее 500-600 рад отмечается период внешнего благополучия – латентный период. Деление острой лучевой болезни на периоды первичной реакции, латентный, разгара и восстановления неточное: чисто внешние проявления болезни не определяют истинного положения.

2. Хроническая лучевая болезнь представляет собой заболевание, вызванное повторными облучениями организма в малых дозах, суммарно превышающих100 рад. Развитие болезни определяется не только суммарной дозой, но и её мощностью, то есть сроком облучения, в течение которого произошло поглощение дозы радиации в организме. В условиях хорошо организованной радиологической службы в стране случаев хронической лучевой болезни не наблюдается. Плохой контроль за источниками радиации, нарушение персоналом техники безопасности в работе с рентгенотерапевтическими установками приводит к появлению случаев хронической лучевой болезни.

Клиническая картина хронической лучевой болезни определяется, прежде всего, астеническим синдромом и умеренными цитопеническими изменениями в крови. Сами по себе изменения в крови не являются источниками опасности для больных, хотя снижают трудоспособность.

При хронической лучевой болезни очень часто возникают опухоли – гемобластозый рак. При хорошо поставленной диспансеризации, тщательном онкологическом осмотре 1 раз в год и исследовании крови 2 раза в год удается предупредить развитие запущенных форм рака, и продолжительность жизни таких больных приближается к нормальной.

Наряду с острой и хронической лучевой болезнями, можно выделить подострую форму, возникающую в результате многократных повторных облучений в средних дозах на протяжении нескольких месяцев, когда суммарная доза за сравнительно короткий срок достигает 500-600 рад. По клинической картине это заболевание напоминает острую лучевую болезнь.

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

В настоящее время газоснабжение жителей г. Гаджиево осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). Газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции г. Мурманска.

Населением города сжиженный газ используется на приготовление пищи и горячей воды. В многоквартирные жилые дома газ поступает от газорезервуарных установок (ГРУ) по системе газопроводов. Газорезервуарные установки предусмотрены на группу зданий.

В настоящее время часть жителей много- и среднеэтажной жилой застройки для бытовых нужд используют электроплиты.

Население малоэтажных жилых домов используют сжиженный углеводородный газ от газобаллонных установок.

Сжиженный углеводородный газ используется в незначительных количествах коммунально-бытовыми потребителями.

Газоснабжением обеспечено 52,9% населения, электроплиты установлены у 18,8% жилого фонда, 29,3% жилого фонда не имеют газоснабжения.

Годовое потребление газа составляет 146096,68 м3 или 310844 кг.

В городе действуют 68 ГРУ, из них 10 шт. емкостью 4,5 м3 и 58 шт. – 2,1 м3.

В соответствии с Государственной комплексной программой освоения месторождений п-ова Ямал и прилегающих акваторий, а также с планами ОАО «Газпром» по освоению нефтегазовых месторождений западного сектора Арктики и шельфа Баренцева моря предусматривается строительство НПЗ на Кольском полуострове.

Приняты следующие места возможного расположения объектов МНПЗ:

• Место №1 – Кольский залив, площадка МНПЗ – северный берег реки Лавна, портовые сооружения – район п. Белокаменка, север;

• Место №2 – Кольский залив, площадка МНПЗ – южный берег реки Лавна, портовые сооружения – район п. Белокаменка, север.

Резервуарный парк хранения нефти, исходя из указанного объема хранения, предполагает 13 вертикальных стальных резервуаров объемом V = 50000 м3 с понтоном высотой Н = 18 м, внутренним диаметром Dвнутр. = 60,7 м. Резервуарный парк хранения стабильного газового конденсата предусматривает 8 аналогичных резервуаров. Резервуары в парках сгруппированы по 4 шт. в каждую группу. По периметру каждой группы резервуаров предусматривается ограждающая стена из негорючих материалов, рассчитанная на гидростатическое давление разлившейся жидкости. В пределах одной группы каждый резервуар отделен ограждающей стенкой высотой 1,3 м. Резервуары в каждой группе расположены в два ряда. Расстояние между стенками резервуаров 30 м. Расстояние между стенками резервуаров, расположенных в соседних группах 60 м. Для перехода через ограждающую стену на противоположных сторонах ограждения предусматриваются лестницы-переходы шириной не менее 0,7 м, в количестве 4 шт. для каждой группы резервуаров.

В зависимости от производственной мощности МНПЗ количество причалов на полное развитие составляет от 6 до 7, из которых для завоза углеводородного сырья – один причал, для отгрузки товарной наливной продукции – от 4-х до 5-х причалов и один сухогрузный причал для отгрузки сыпучих грузов в биг-бегах.

В состав производственных и технологических объектов порта входят:

•	сырьевая насосная нефти для подачи нефти по сырьевому нефтепроводу в сырьевой резервуарный парк ТСБ;

•	сырьевая насосная стабильного конденсата для подачи стабильного конденсата в сырьевой резервуарный парк ТСБ;

•	лаборатория качества нефти, газового конденсата и нефтепродуктов - осуществляет контроль качества нефтепродуктов при проведении операций по приему и отпуску нефтепродуктов с целью предотвращения реализации некондиционных нефтепродуктов;

•	установка рекуперации паров (УРП) – для улавливания и возвращения в нефтепродукты летучих углеводородов;

•	стендер – для соединения берегового и судового трубопроводов с целью подачи с берега на судно или приема с судна на берег сырья или продуктов МПНЗ;

•	факельная установка – для сброса и последующего сжигания горючих газов и паров;

•	азотная станция – предназначена для получения азота.

Сведения о пожаровзрывоопасных объектах:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта (адрес) | Наименование вещества | Объем, т | Организация поставки на объект | Характе-ристика прилегаю-щей жилой зоны чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ТЦ-640 | г. Гаджиево | Мазут | 5000 | Авто | 10 |
|  | Котельная | н.п. Оленья Губа | Мазут | 2000 | Авто | 10 |
|  | АЗС | На автотрассах | Автотопливо | До 100 | Авто | 5 |
|  | Котельная УМТЭП ТЦ-302 | г. Полярный | Мазут | 5000 | Авто | 10 |
|  | Котельная №2 «УМТЭП ЗАТО г. Снежногорск | г. Снежногорск | Мазут | 5000 | Авто | 10 |
|  | Склад ГСМ ФГУП «Судоремонт-ный завод «Нерпа» | г. Снежногорск | Мазут | 7000 м3 | Авто | 10 |
|  | Портовые сооружения МНПЗ | п. Белокаменка | Нефтепродукты для авто, авиа и судовой техники (включая СУГ) | Производ-ственная мощность МНПЗ по сырью – 16 млн. тонн/год | Нефтепровод, ж/д, море | 10 |

Возможные опасности

При техногенных авариях можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своем прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениями, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, все горючие материалы воспламеняются.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая определенные условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

Транспорт и транспортные коммуникации

Основная доставка нефтепродуктов в ЗАТО производится по автодороге автоцистернами по 22,7 тонн. Доставка осуществляется из г. Кола.

Транспортировка отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с утилизируемых АПЛ Северного флота с ФГУП «СРЗ «Нерпа» (ЗАТО г. Снежногорск) осуществляется водным путем на РТП «Атомфлот» (г. Мурманск). Транспортировка трёхотсечных реакторных блоков утилизируемых АПЛ СФ осуществляется так же водным путем по маршруту бухта Кут–губа Сайда в пункт временного хранения (ПВХ) Сайда.

В перспективе, при строительстве магистрального газопровода от Штокмановского месторождения, предлагается перевод потребителей на природный газ. Организация системы газоснабжения предлагается двухступенчатой с транспортировкой газа высокого (0,6 МПа) и низкого давлений.

Газ по газопроводам высокого давления (0,6 МПа) будет подаваться на ГРП и ТЦ-640. Жилищно-коммунальные и общественные потребители будут использовать газ низкого давления.

Предварительно, подачу газа предполагается осуществить по межпоселковому газопроводу диаметром 325 мм от проектной ГРС «Междуречье» с отводами диаметром 219 мм на город Снежногорск и 108 мм на ФГУП СРЗ «Нерпа».

Перспективное потребление природного газа городского округа ЗАТО Снежногорск оценивается в 15 755,9 м3/ч. В том числе по городу Снежногорск 12 882 м3/ч, по ФГУП СРЗ «Нерпа» 2 873,9 м3/ч.

С целью поставки сырья НПЗ – нефти и стабильного конденсата – из порта в сырьевой резервуарный парк ТСБ, предусматривается строительство нефтепровода и конденсатопровода от сырьевых насосных порта до сырьевого резервуарного парка ТСБ.

Технологическая схема сырьевых трубопроводов предусматривает:

•	устройство трубопроводов соответствующего диаметра и давления;

•	устройство узлов задвижек (УЗ) с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, в климатическом исполнении ХЛ1;

•	устройство узлов запуска (УЗОУ) и приема (УПОУ) СОД.

При переходе через водные преграды предусматривается устройство резервных ниток сырьевых трубопроводов.

С целью поставки товарных нефтепродуктов НПЗ в порт для налива в морские танкеры предусматривается строительство продуктопроводов соответствующего диаметра от продуктовых насосных ТСБ до объектов порта.

Прокладка продуктопроводов предусматривается в одном технологическом коридоре с проектируемыми сырьевыми трубопроводами. Расстояние между трубопроводами определяется в соответствие со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Объемы транспортировки

опасных веществ по территории поселения

| Вид транспорта | Вид опасного вещества | Маршруты | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| а/д | Природный газ | г. Мурманск–г. Гаджиево | Годовое потребление газа составляет 146096,68 м3 или 310844 кг |
|  | Мазут | г. Гаджиево–г. Полярный–н.п. Горячие ручьи–н.п. Оленья Губа | До 23 тонн |
|  | Нефтепродукты | К АЗС | До 23 тонн |
| морской | Отработанное ядерное топливо | г. Снежногорск–г. Мурманск |  |

Сведения о трубопроводном транспорте опасных веществ

| № п/п | Транспортируемое вещество | Маршрут транспортировки (протяженность, км) | Протяжен-ность, км | Диаметр трубопро-вода, м | Рабочее давление (<25 атм., >25 атм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Природный газ | Штокмановское месторождение–г. Снежногорск–г. Гаджиево | 53,9 | 0,3 | >25 атм. |
|  | Нефть, конденсат | Кольский залив, площадка МНПЗ–северный берег реки Лавна, портовые сооружения–район п. Белокаменка, север | 10,7 | 1,2 | >25 атм. |
|  | Нефтепродукты: - Бензин; - Дизельное топливо; - Нафта; -Авиакеросин; - Бензол; - Параксилол; - СУГ. | Кольский залив, площадка МНПЗ–северный берег реки Лавна, портовые сооружения–район п. Белокаменка, север | 10,7 | 0,7-1,2 | >25 атм. |

Возможные опасности

Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, происходящие на производственных объектах, не связанных непосредственно с движением транспорта и аварии во время движения транспортных средств.

В местах аварии возможно:

-	поражение и гибель людей;

-	повреждение транспортных средств;

-	разрушение железнодорожного полотна;

-	повреждение причалов, речных судов;

-	повреждение шоссейных дорог и мостов;

-	повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам и причалам;

-	разрушение опор линий электропередачи;

-	загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов.

Возгорания, утечки, просыпания опасного вещества при повреждении тары или подвижного состава с опасным грузом, а также повреждения путей могут привести к крушению, взрыву, пожару подвижного состава.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте являются – нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед).

#### 3.1.1.2 Установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации

На территории расположены:

-	автомобильные мосты;

-	котельные;

-	электросети;

-	водозаборы, скважины;

-	трансформаторные подстанции;

-	теплосети;

-	водопроводные сети;

-	канализационные сети;

-	и другие сооружения и коммуникации, играющие существенную роль в жизнедеятельности поселения.

Возможные опасности

Для нормальной жизнедеятельности существенное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения населенных пунктов и решение жилищных проблем.

Нарушение нормального функционирования коммунально-бытового обеспечение может привести:

-	к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

-	к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;

-	к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

-	к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

-	к созданию нестабильной социальной обстановки.

#### 3.1.1.3 Терроризм

Терроризм, а также его последствия, являются одной из основных и наиболее опасных проблем, с которой сталкивается современный мир. Реалией настоящего времени является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические и моральные потери. Его жертвой может стать любое государство, любой человек. Терроризм оказался непосредственно связанным с проблемой выживания человечества, обеспечения безопасности государства.

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется:

-	широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, наличием связи и взаимодействием с международными террористическими центрами и организациями;

-	жесткой организационной структурой, состоящей из организационного и оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия;

-	жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров;

-	наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах;

-	хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим оснащение подразделений правительственных войск;

-	наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов.

На сегодня терроризм – это уже не только и не столько диверсанты-одиночки, угонщики самолетов и убийцы-камикадзе. Современный терроризм – это мощные структуры с соответствующим их масштабам оснащением.

Эскалация терроризма в современной России является следствием распада СССР и последовавшего за этим глубокого системного кризиса в обществе. Значительное воздействие на развитие терроризма оказывает в настоящее время также подъем исламского фундаментализма на Ближнем Востоке и в ряде других стран Азии и Африки.

Террористические группировки активно используют в своих интересах современные достижения науки и техники, получили широкий доступ к информации и современным военным технологиям.

Терроризм приобретает новые формы и возможности в связи с усиливающей интеграцией международного сообщества, развитием информационных, экономических и финансовых связей, расширением миграционных потоков и ослаблением контроля за пересечением границ.

Велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

В связи с участившимися случаями терроризма, не исключена возможность минирования зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и разрушения зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы.

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее количество жертв будет в дневное время, особенно при террористическом акте в местах скопления людей при проведении массовых мероприятий. Обстановка в районе взрыва, а также в местах предположительного минирования, может резко осложниться в случае возникновения паники среди населения, в результате чего могут быть дополнительные жертвы. Следует учитывать, что такие ситуации потребуют привлечения значительных сил медицинской службы и службы охраны общественного порядка.

Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность химического, биологического, ядерного и других видов современного терроризма, в том числе и «электромагнитного терроризма», как составной части «информационного терроризма», который также представляет определенную опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы управления и оповещения населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

### 3.1.2  Описание применяемых методов оценки последствий ЧС техногенного характера

Расчеты проведены в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера» (№1-4-60-9-9, утверждены Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1 сентября 2007 года).

Настоящие методические рекомендации (далее – Рекомендации) разработаны в соответствии с «План-графиком выполнения мероприятий по созданию системы независимой оценки рисков и контроля в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации».

Рекомендации разработаны на основе подходов, предложенных в международном «Руководстве по классификации и определению приоритетности рисков, связанных с крупными авариями на объектах перерабатывающей и смежных отраслей промышленности».

Описанные в Руководстве подходы и алгоритмы могут быть использованы при оценке последствий крупных аварий как на стационарных промышленных объектах, на которых осуществляется применение, или хранение опасных веществ, так и при их транспортировке автомобильным, железнодорожным, трубопроводным и внутренним водным транспортом. Указанный документ содержит систему таблиц, позволяющую по виду (240 наименований) и объему (от 0,2 до 10 000 тонн) опасных веществ, оценить размер и форму зоны безвозвратных потерь среди персонала и населения в случае аварии.

Рекомендации устанавливают методические принципы, соответствующие упрощенные алгоритмы и процедуру определения максимально возможного количества пострадавших в результате аварии на опасных объектах, не имеющих в своем составе сложных технических систем (автозаправочные станции, объекты хранения аварийно химически опасных веществ и др.).

В Рекомендациях учитываются последствия, обусловленные:

-	пожарами;

-	взрывами;

-	выбросами токсических веществ за пределы опасных объектов.

Под последствиями аварии понимается количество пострадавших из числа проживающих или работающих на территории, прилегающей к объекту, на котором осуществляется деятельность с использованием пожаровзрывоопасных и аварийно химически опасных веществ или транспортировка указанных веществ трубопроводным транспортом.

Под числом пострадавших, в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года №2640, понимается количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Принимается, что зона, где физическое или токсическое воздействие приводит к смертности c вероятностью выше 50%, является зоной безвозвратных потерь, то есть все люди, оказавшиеся там, должны погибнуть, при этом предполагается, что за ее пределами гибели людей не происходит.

Предполагается, что всем людям, оказавшимся в зоне санитарных потерь, в той или иной мере будет нанесен ущерб здоровью (т.е., что за пределами этой зоны ущерб здоровью людей нанесен быть невозможен). Принимается, что площадь зоны санитарных потерь превышает площадь зоны безвозвратных потерь в 10 раз.

Предположение по поводу соотношения площадей основано на данных Major Accident Hazards Bureau (MAHB) о том, что при боевых действиях и техногенных катастрофах число погибших соотносится с числом получивших вред здоровью как 1:10. То есть, площадь находящаяся внутри внешней границы зоны санитарных потерь, должна превышать зону безвозвратных потерь в 11 раз. При этом, соотношение, описывающее эту границу на плоскости, определяется постоянством параметра, обуславливающим поражающий фактор, характеризующий ту или иную чрезвычайную ситуацию.

В Рекомендациях рассматривается три типа зон поражения, характеризуемые одним линейным масштабом Rз (Рис.4.1.2.1.):

| - тип I - | круг радиусом Rз (круговая зона поражения типична, например, при детонации взрывчатых веществ); |
| --- | --- |
| - тип II - | зона поражения, занимающая до Ѕ площади круга радиусом Rз (например, в результате испарения из проливов большой площади); |
| - тип III - | зона поражения, занимающая до 1/10 площади круга радиусом Rз (например, при рассеивании дрейфующего облака). |
| Рис. 4.1.2.1 - Типы зон безвозвратных потерь |

На основе полученных результатов оценки строятся шаблоны для упрощенной оценки площадей зон безвозвратных и санитарных потерь (рис. 4.1.2.2).

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| Рис. 4.1.2.2 - Шаблоны для упрощенной оценки площадей зон безвозвратных и санитарных потерь а) для зоны типа II, б) для зоны типа III |

Для определения глубины действия максимальных по последствиям поражающих факторов при взрывах использованы рекомендации учебного пособия «Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» издание Академии гражданской защиты, Институт развития МЧС России, г. Новогорск 2004 г., разработанного при участии Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также НПБ 105-03, утв. МЧС России 18.06.2003 Приказом №314 (Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности).

Для оценки степени воздействия избыточного давления во фронте ударной взрывной волны (ΔРф) на здания, сооружения и человека проводится разделение площади поражения по зонам.

- Зоны разрушений зданий и сооружений:

-	полных разрушений: (ΔРф ( 50 кПа);

-	сильных разрушений (30 ( ΔРф ( 50 кПа);

-	средних разрушений (20 ( ΔРф < 30 кПа);

-	слабых разрушений (10 ( ΔРф < 20 кПа).

Характеристики степеней разрушения зданий:

| слабые - | частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт; |
| --- | --- |
| средние - | разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено; |
| сильные - | разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно. |

- Зоны поражения человека:

-	нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны Δpф < 5 кПа (0,05 кгс/см2);

-	легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны Δpф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами;

-	средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны Δpф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей;.

-	тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно Δpф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и Δpф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Для определения указанных зон используется зависимость давления во фронте ударной волны от расстояния до источника взрыва. Расчеты отношения г/го в зависимости от давления во фронте ударной волны представлены в следующей таблице:

Давление во фронте ударной волны в зависимости от отношения г/го

| r/r0 | 0-1 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Рф,кПа | 1700 | 1232 | 814 | 568 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| r/r0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | - |
| (Рф,кПа | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | - |

Исходя из соотношения:

-	где г – расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки;

-	где г0 – расстояние от центра взрыва при постоянном ΔРф.

Максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов определен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (уточнено Постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 №240), который определяется для следующих объектов:

-	нефтеналивное судно – 2 танка;

-	нефтеналивная баржа – 50 процентов ее общей грузоподъемности;

-	стационарные и плавучие добывающие установки и нефтяные терминалы – 1500 тонн;

-	автоцистерна – 100 процентов объема;

-	железнодорожный состав – 50 процентов общего объема цистерн в железнодорожном составе;

-	трубопровод при порыве – 25 процентов максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;

-	трубопровод при проколе – 2 процента максимального объема прокачки в течение 14 дней;

-	стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов – 100 процентов объема максимальной емкости одного объекта хранения.

Выбор метода для проведения оценок риска возникновения аварийных ситуаций и сценариев их развития определялся исходя из следующих обстоятельств:

-	наличия соответствующих исходных данных;

-	целей проведения оценок;

-	выделенных ресурсов (времени, сил и средств).

Методы оценки вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций и реализации тех или иных сценариев развития чрезвычайных ситуаций в общем случае делятся на феноменологические, детерминистские, вероятностные, а также различные их модификации и комбинации.

Феноменологический метод базируется на определении возможностей протекания аварийных процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных законов природы. Феноменологический метод предпочтителен при сравнении запасов безопасности различных типов потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа разветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объекта или (и) его средств защиты.

Детерминистический метод предусматривает анализ последовательности этапов развития нарушений равновесного состояния системы, начиная с исходного события через последовательность предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до установившегося конечного состояния системы с помощью математического моделирования, построения имитационных моделей и проведения сложных расчетов.

Вероятностный метод основан на оценке вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. При этом анализируется разветвленные цепочки событий и отказов оборудования, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается полная вероятность аварий, приводящих к чрезвычайной ситуации. Основные ограничения вероятностного анализа безопасности связаны с недостаточностью сведений по функциям распределения параметров, а также недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных схем снижает достоверность получаемых оценок риска для тяжелых аварий. В зависимости от имеющейся (используемой) исходной информации на основе вероятностного метода могут быть реализованы различные методики оценки риска, в том числе:

-	статистическая, когда вероятности определяются по имеющимся статистическим данным, т.е. при наличии представительной выборки данных по частоте возникновения различных причин инициирования аварий;

-	теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, когда статистика практически отсутствует;

-	эвристическая, основанная на использовании субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания. Используется при оценке комплексных рисков от различных опасностей, когда отсутствуют не только статистические данные, но и математические модели (либо модели слишком грубы, т.е. их точность низка) и при невозможности проведения модельных экспериментов.

Множество причин возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций делятся на четыре основные класса:

1) отказы оборудования;

2) отклонения от технологического регламента;

3) ошибки производственного персонала;

4) внешние причины (стихийные бедствия, катастрофы, диверсии и т.д.).

Для каждого из приведенных классов существуют методы, позволяющие или построить сценарий развития аварии или определить частоту ее возникновения.

Для анализа фазы инициирования аварий, вызываемых отказами оборудования, наиболее часто используется  метод дерева неполадок. Одним из главных достоинств метода является систематичное, логически обоснованное, построение множества отказов элементов системы, которые могут приводить к аварии. Этот метод требует от исследователя полного понимания функционирования системы и характера возможных отказов ее элементов. Данный метод является методом "обратного осмысливания", т.е. исследователь начинает с аварии или другого нежелательного события (обычно называемого верхним нежелательным событием) и рассматривает события, которые могут приводить к его реализации. Затем исследуются причины возникновения этих событий и т.д., до тех пор, пока не будут выявлены все первичные события, анализ причин, возникновения которых не проводится или в силу отсутствия необходимой информации, или из-за нежелания рассматривать слишком громоздкую структуру. Результатом анализа дерева неполадок является перечень комбинаций отказов оборудования. Каждая такая комбинация (их называют минимальными прерывающими совокупностями) является минимальным набором отказов оборудования, одновременная реализация которых приводит к аварии.

Каждый технологический процесс характеризуется некоторым набором переменных процесса, отклонения которых от своих рекомендованных значений могут приводить к непредвиденным химическим реакциям, превышению рабочего давления и/или температуры и, как следствие, к повреждению (разрушению) технологического оборудования. Для оценки устойчивости процесса используют различные методы, одним из которых является метод контрольных карт. Контрольные карты процесса позволяют визуально контролировать соответствующие переменные процесса и определять появление систематических отклонений. Контрольные карты являются достаточно надежным и эффективным методом, позволяющим выявлять отклонения от нормального хода процесса.

Для анализа технологических установок на стадии их проектирования применяется метод изучения опасностей и функционирования. Применение данного метода начинается не с определения видов возможных неполадок, а с изучения системных переменных (переменных процесса) и их отклонений от нормы. Данный метод основан на том, что развивающиеся или уже существующие неполадки проявляются в той или иной мере в отклонениях переменных процесса от обычно наблюдаемого уровня. (Следует отметить схожесть основной идеи метода изучения опасностей и функционирования с идеей метода контрольных карт.) Применение метода начинается с исследования структуры системы и протекающих в ней процессов, и анализа каждого возможного отклонения переменных от нормального значения, а затем выявляются возможные причины и следствия этих отклонений. Результаты исследований для каждого из параметров процесса заносятся в специальные таблицы.

Метод анализа ошибок персонала предназначен для качественной оценки событий, связанных с ошибками персонала. Он также может быть использован для разработки рекомендаций по снижению вероятности таких ошибок. Ошибка персонала – это действие, которое выполняется или не выполняется при некоторых условиях. Это могут быть физические действия (поворот рукоятки) или действия, связанные с умственной деятельностью (диагностика отказов или принятие решения).

Количественные характеристики ошибок персонала получают с помощью метода прогноза частоты ошибок персонала или плана развития последовательности событий. Внешние события могут инициировать аварии на различных объектах. Хотя частота наступления таких событий достаточно мала, они могут приводить к крупномасштабным последствиям. Внешние события могут быть поделены на две категории – природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, высокая температура, грозовые разряды и т.д.) и явления, возникающие в результате деятельности людей (авиакатастрофы, падение ракет, деятельность соседних промышленных объектов, диверсии и т.д.). Включение в дерево неполадок внешних причин требует от исследователя не только понимания особенностей функционирования анализируемой системы, но и ее взаимосвязей с другими системами и природными явлениями.

Изложенные методы оценки частот реализации чрезвычайных ситуаций техногенного характера свидетельствуют о трудоемкости построения комплексных показателей риска для населения исследуемой территории.

Для оценки комплексных показателей риска для населения и территории использован методический подход, получивший название "метод дерева событий". Данный метод позволяет проследить возможные аварийные ситуации, возникающие вследствие реализации отказа оборудования или прерывания процесса, которые выступают в качестве исходных событий. В отличие от метода дерева неполадок анализ дерева событий представляет собой "осмысливаемый вперед" процесс, то есть процесс, при котором пользователь начинает с исходного события и рассматривает цепочки последующих событий, приводящих к аварии. Дерево событий предоставляет возможность в строгой форме записывать последовательности событий и определять взаимосвязи между инициирующими и последующими событиями, сочетание которых приводит к аварии. Наиболее важные из них определяются или путем ранжирования, или путем количественного анализа. Метод дерева событий хорошо приспособлен для анализа исходных событий, которые могут приводить к различным эффектам. Каждая ветвь дерева событий представляет собой отдельный эффект (последовательность событий), который является точно определенным множеством функциональных взаимосвязей.

Построение деревьев событий для каждой чрезвычайной ситуации и проведение расчетов с использованием деревьев событий позволяет (на основе построения полей поражающих факторов и проведения оценки последствий) оценить частоты гибели людей и возникновения материального ущерба различного масштаба от всех природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, характерных для региона.

Для оценки возможных последствий террористического воздействия рассматривается наиболее распространенный вариант со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, заложенных в автомобили.

При террористических актах со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, заложенных в автомобили, возможны большие человеческие жертвы и разрушения зданий и сооружений. Для прогнозирования последствий взрыва от террористического характера осуществлено определение безопасных радиусов удаления от предполагаемого места совершения теракта.

Для зданий и сооружений безопасное расстояние будет определяться минимальным значением избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, способным привести к разрушению.

Для людей, находящихся вне зданий безопасное расстояние будет определяться радиусом разлета осколков, обладающих энергией, достаточной для поражения человека, и минимальным значением избыточного давления, способным привести к поражению. В расчетах принималось, что для усиления поражающего действия возможно использование небольших металлических предметов (болтов, гаек, гвоздей и т.д.).

Значения избыточного давления во фронте воздушной ударной волны на различных расстояниях от центра взрыва определялись по экспериментальной формуле Садовского для наземного взрыва:

ΔРф=14,

-	где q – масса заряда ВВ, кг;

-	R – расстояние от центра взрыва, м.

Для проведения расчетов применительно ко всем взрывчатым веществам кроме тротила необходимо учитывать коэффициент эффективности ВВ.

кэф=,

-	где Em – удельная энергия взрывчатого превращения тротила, Дж/кг;

-	Евв – удельная энергия взрывчатого превращения конкретного ВВ, Дж/кг.

Данный коэффициент позволяет привести массу любого ВВ к эквивалентной массе тротила:

qэкв = qвв · кэф

Коэффициент эффективности для наиболее распространенных конденсированных ВВ приведен в следующей таблице.

Значения тротиловых эквивалентов для ВВ

| Вид ВВ | Тротил | Тритонал | Гексоген | ТЭН | Аммонал | Порох | ТНРС | Тетрил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кэф | 1 | 1,53 | 1,3 | 1,39 | 0,99 | 0,66 | 0,39 | 1,15 |

Исходными данными для определения радиуса поражения осколками являются масса ВВ, суммарная масса осколков, плотность стали, кинетическая энергия, достаточная для поражения людей (принимается равной 80 Дж).

Для решения рассматриваемой задачи было принято, что часть кузова автомобиля в результате взрыва сформируется в осколки различных размеров и массы. Кроме того, предполагаем, что для формирования осколков машина была начинена мелкими металлическими предметами, масса которых вместе с разрушаемой частью кузова составит 400 кг.

Начальная скорость полета осколков определяется по экспериментальной формуле:

V0 = ,

-	где В – коэффициент, учитывающий отношения массы заряда к массе осколков;

-	Ев – энергия взрыва, Дж/кг.

В = ,

-	где Мвв – масса ВВ;

-	Мос – суммарная масса осколков.

V0 = =1025, м/с.

При разрыве корпуса автомобиля могу образоваться осколки различной массы. Самыми разными осколками могут быть начинены сами заряды. Большинство инженерных боеприпасов иностранного и отечественного производства как наиболее эффективные используют корпуса, образующие при разрушении осколки массой от 1 до 10 грамм. Эти значения, как наиболее неблагоприятные с точки зрения безопасности были приняты для расчетов.

Скорость, при которой сохраняется поражающее действие, для осколков с разной массой будет различной. Указанная скорость для осколков массой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 г была определена по следующим зависимостям:

Vпор = , м/с;

Vпор = ==400 м/с;

Vпор = =283 м/с;

Vпор = =231 м/с;

Vпор = =200 м/с;

Vпор = =179 м/с;

Vпор = =163 м/с;

Vпор = =151 м/с;

Vпор = =141 м/с;

Vпор = =133 м/с;

Vпор = =126 м/с

Для определения дальности поражающего действия осколка определен приведенный диаметр:

d   ===0,006 м;

d   ==0,0078 м;

d   ==0,009 м;

d   ==0,0099 м;

d   ==0,0106 м;

d   ==0,0113 м;

d   ==0,0119 м;

d   ==0,0125 м;

d   ==0,0130 м;

d   ==0,0135 м.

Возможные радиусы поражения для осколков определяются по следующей формуле:

Rпор=, м

-	где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принимается равным 1,5;

-	 – плотность воздуха. =1,29 кг/м3.

3.1.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера

#### 3.1.3.1 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах

При проведении расчетов возможных последствий чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах использованы следующие методики, методические рекомендации и пособия:

-	Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009СанПиН 2.6.1.2523-09 утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 07 июля 2009 г.

-	Методика расчёта выделения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей).

-	Расчёты радионуклидного состава отработавшего ядерного топлива проводились с использованием программы ROSA. Программа позволяет рассчитать распределение продуктов деления в объёме циркулирующего теплоносителя I контура – в воде, на поверхности контура, в тихте фильтра и в системе КД (компенсатор давления).

-	Расчет накопленной активности в элементах конструкции реакторных установок проводился по программе ССТIV с использованием результатов расчетов активирующих потоков нейтронов в двухмерной R-Z геометрии.

-	Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и оценки риска для персонала предприятия, незанятого работами по утилизации АПЛ выполнен с использованием программы УПРЗА «Эколог». (Расчет выполнен Отделом охраны окружающей природной среды ОАО «ЦС «Звёздочка» применительно к условиям филиала СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звёздочка».)

-	Расчёт индивидуального годового риска смерти и математического ожидания потери лет предстоящей здоровой жизни  непроизводственного персонала предприятия проведен с использованием Методики РД5.ЯНМИ.056-2004.

Методы оценки рисков аварий на радиационно опасных объектах

Анализ возможных аварийных ситуаций выполнен на основе подходов, регламентированных действующими правилами безопасности корабельных ЯЭУ, и с учётом требований общих положений обеспечения ядерной и радиационной безопасности корабельных ЯЭУ. «Обоснование безопасности включает детальное рассмотрение последовательности и содержания потенциально-ядерно-опасных и радиационно-опасных работ, анализ путей возникновения и развития, а также последствий возможных аварийных ситуаций.

В качестве причин аварий при выполнении этих работ рассматривались ошибки персонала или отказы механизмов, с помощью которых выполняются эти работы.

Причинами аварий могут быть также события, возникающие в результате внешних воздействий (затопление, пожар, падение летательного аппарата).

C учётом требований нормативных документов по безопасности рассматриваемые аварии разделены на проектные и запроектные, исходя из количества ошибок персонала или отказов элементов.

В качестве проектных, рассмотрены аварии (аварийные ситуации), обусловленные каким-либо исходным событием (ошибкой или отказом), с наложением независимой дополнительной ошибки или отказа, рассматриваемой в качестве нарушения барьера безопасности.

В качестве ошибок согласно НТД по безопасности рассматривалось единичное неправильное действие, бездействие или пропуск операции, противоречащие действующим инструкциям.

При этом, согласно требованиям нормативных документов по безопасности полагалось, что при проектных аварийных ситуациях конструкция элементов и оборудования в сочетании с принятыми дополнительными организационно-техническими мерами должны исключать  неблагоприятные последствия.

Целью рассмотрения запроектных и аварийных ситуаций является анализ их последствий, и разработка при необходимости дополнительных мер по ограничению этих последствий.

В рамках запроектных аварий рассматривались все аварии в результате внешних действий, а также аварий в результате множественных ошибок персонала.

Для запроектных аварийных ситуаций число ошибок персонала или отказов оборудования практически не регламентируется, и при проведении настоящего анализа запроектные аварийные ситуации рассматриваются с учетом имевших место аварий в корабельной атомной энергетике при технически возможном наборе отказов и ошибок в данных ситуациях. При этом, учитывая эффективность принятой системы организационно-технических мер безопасности, использование радикальной меры безопасности – осушение реактора, контроль и взаимоконтроль при проведении ПОР, реализация наиболее тяжёлой запроектной аварийной ситуации постулируется, и её анализ проводится консервативно с целью разработки и планирования соответствующих мер, оценки необходимости эвакуации персонала и населения.

В рамках настоящего анализа для остановленных реакторов АПЛ рассмотрены только реактивные аварии, т.е. аварии, связанные с введением положительной реактивности.

Теплоотводные аварии, связанные с перегревом (повреждением) ТВЭЛов вследствие потери теплоносителя из АЗ, вплоть до полного осушения, исключены для рассматриваемых ППУ, так как время выдержки для них составляет более 3 лет и ППУ полностью расхоложены и осушены.

1. Оценка радиационных последствий при нормальных условиях проведения работ

Радиоактивные выбросы. В нормальных условиях утилизации АПЛ образование радиоактивных выбросов происходит от следующих источников:

| Этап утилизации | Источник выброса |
| --- | --- |
| Демонтажные и сопутствующие работы под выгрузку ОЯТ | Сбрасываемый ГВД |
| Выгрузка ОЯТ | Выбросы радиоактивных газов и аэрозолей при операциях по выгрузке ОЯТ из реакторов |
| Армирование блока РО | Выбросы радионуклидов при резке корпусных конструкций в районе блока РО, имеющих слабую наведённую активность, с продуктами горения разрезаемой стали |

При проведении работ, указанных в таблице, происходит практически полный выход РБГ, содержащихся в системе КД и в теплоносителе I контура. Выход радиоактивных аэрозолей в окружающую среду по опыту выгрузки АЗ составляет: по радионуклидам цезия 2%, по остальным радионуклидам – не более 1% от активности, содержащейся в теплоносителе I контура.

Прогнозируемый выход радионуклидов в атмосферу

при нормальном протекании процесса утилизации

| Радионуклид | Активность |
| --- | --- |
| Кг85 | 1,9*1010 |
| Sr90 + Y90 | 81 |
| Ru,106 + Rh106 | 9,3*102 |
| Cs134 | 3.4*106 |
| Cs137 + Ba137m | 1,6*107 |
| Ce144 + Pr144 | 5,2*103 |
| Fe55 | 2,0*106 |
| Ni59 | 6,3*103 |
| Со60 | 2,2*103 |
| Ni63 | 6,7*103 |

После подрыва крышки реактора возможен выход радионуклидов с поверхности остатков I контура в воздух. Принят следующий механизм выхода радионуклидов с теплоносителя в воздух помещения:

-	после вскрытия реактора и съёма крышки происходит испарение воды, если температура теплоносителя превышает температуру воздуха окружающей среды; такое соотношение наиболее вероятно в осенний, зимний и весенний периоды;

-	водяной пар из слоя над поверхностью теплоносителя диффундирует в атмосферу помещения; интенсивность диффузионного потока определяется разностью температур остатков теплоносителя I контура и воздуха над реактором, влажностью этого воздуха и интенсивностью турбулентного перемешивания воздуха.

Выброс радионуклидов при резке ЛK и ПК АПЛ определяется расположением линии реза относительно активной зоны, длиной, шириной и глубиной реза. При формировании трёхотсечного блока для АПЛ резка корпусов производится на большом расстоянии от РУ. Наведённая активность ПК в этих районах практически отсутствует

В расчёте доз облучения персонала филиала СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звёздочка» и населения учитывались следующие пути радиационного воздействия:

-	внешнее облучение от проходящего радиоактивного облака;

-	внешнее облучение от загрязнённой радионуклидами поверхности земли в течение года;

-	внутреннее облучение при ингаляции радионуклидов.

Согласно расчётам, проведённым проектантом ППУ, максимальные годовые дозы облучения составляют:

-	для персонала предприятия эффективная доза облучения – 4 мкЗв,

-	эффективная доза облучения населения ближайшего населённого пункта (г. Снежногорск) – 4,5 мкЗв.

Указанные дозы облучения существенно ниже годовой дозы облучения, получаемой за счёт естественного радиационного фона.

2. Классификация аварийных ситуаций

В качестве причин аварии при выполнении ядерно-опасных и радиационно-опасных работ, повлекших несанкционированный выброс радионуклидов, рассматривались ошибки персонала или отказы  механизмов, с помощью, которых выполняются эти работы.

Также причинами аварий могут быть события, возникающие в результате внешних воздействий (затопление, пожар, падение летательного аппарата).

С учётом требований нормативных документов по безопасности, рассматриваемые аварии разделены на проектные и запроектные, исходя из количества ошибок персонала и отказов элементов.

В качестве ошибок согласно НТД по безопасности рассматривались единичные неправильное действие, бездействие или пропуск операции, противоречащие действующим инструкциям. При этом согласно требованиям нормативных документов по безопасности полагалось, что при проектных аварийных ситуациях конструкция элементов и оборудования в сочетании с принятыми дополнительными организационно-техническими мерами должны

Аварии, связанные с перегревом АЗ, повреждением ТВЭЛов и выбросом компонентов ОЯТ исключены для рассматриваемых ППУ, так как время выдержки для них составляет более 3-х лет и ППУ полностью расхоложены и осушены.

Также рассмотрены радиационно-опасные аварийные ситуации, возможные при проведении работ на ППУ, которые могут привести к нарушению барьеров локализации источников активности и, как следствие, к выходу радиоактивных продуктов в окружающую в различном виде.

2.1 Перечень проектных аварийных ситуаций

В качестве проектных, рассмотрены аварии (аварийные ситуации), обусловленные каким-либо исходным событием (ошибкой или отказом), с наложением независимой дополнительной ошибки или отказа, рассматриваемой в качестве нарушения барьера безопасности.

Перечень проектных радиационных аварий

| Исходные события | Оценка последствий |
| --- | --- |
| Падение контейнера с выгружаемой ОТВС | Разрушение ОТВС с выходом накопленной активности газообразных продуктов деления и йодов |
| Повреждение ОТВС при выгрузке ОЯТ | Разрушение ОТВС с выходом накопленной активности газообразных продуктов деления и йодов |
| Пожар в отсеке при выгрузке ОЯТ | Вынос активности при испарении остатка воды в реакторе |
| Не санкционированный сброс части теплоносителя I контура в акваторию (до 0,5 м3) | Выход активности, накопленной в выбрасываемом теплоносителе, в акваторию |

При падении контейнера с ОТВС постулировано её серьёзное повреждение с выходом максимально возможной накопленной активности в виде газообразных продуктов деления и йодов. Следует отметить, что используемая топливная композиция является эффективным барьером, удерживающим продукты деления, поэтому данное предположение является консервативным.

Аналогичный сценарий принят для ситуации с повреждением ОТВС при выгрузке.

Пожар в РО в результате возгорания штатного оборудования является маловероятным событием, так как это оборудование на утилизируемых кораблях обесточено. Более вероятно возгорание нештатного оборудования, например, электронагревателей. Однако в этом случае какие-либо ядерно- или радиационно-опасные ситуации исключены. Так как пожар в отсеке не может оказать влияние на состояние АЗ.

При анализе последствий пожара предполагалось, что выход активности возможен в испарения воды в реакторе, содержащей долгоживущие продукты деления и оставшейся после проведения операции осушения. По оценкам проектанта ППУ возможное количество воды составит при этом ~ 50 л.

С учётом принятой технологии осушения принято, что несанкционированный сброс носителя в акваторию происходит вследствие разрыва трубопровода осушения, при этом возможен сброс максимально до 0,5 м3 теплоносителя I контура при максимально возможной активности.

На территории Центра по обращению с РАО-отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» возможны следующие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера:

-	ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, ураган);

-	ситуации техногенного характера (полное прекращение подачи электроэнергии, пожар).

Все вышеперечисленные ситуации не приведут к возникновению чрезвычайной ситуации приводящей к радиационной аварии.

К возникновению радиационной аварии могут привести:

Падение реакторного отсека (РО) с его разгерметизацией. За счет разности давлений возможен выход части воздуха, загрязненного радиоактивными нуклидами, находящегося в РО. Величина оцененного аварийного выброса при этой аварии составляет 90Sr –1,4*105 Бк, 137Cs – 106 Бк.

В ходе производственной деятельности при перемещении блоков РО транспортно-технологическая схема обращения с РО (блоками) на ПДХ и используемое для транспортировки оборудование разработаны таким образом, что максимальная высота, на которой находится отсек при транспортировке и хранении, составляет 1,8 м.

Подготовленные к хранению и герметично закрытые одноотсечные блоки РО транспортируются на ПДХ с помощью самоходной транспортной системы (СТС). Учитывая массогабаритные характеристики отсека и небольшую (3,5 км/ч.) скорость перемещения СТС, при транспортировке даже в результате резкого торможения падения РО с транспортной тележки не произойдет.

Предположим, однако, что при установке РО на ПДХ реакторный отсек падает с высоты 1,8 м на кромку соединения прочного корпуса с переборкой. При этом может произойти нарушение целостности сварного шва, через который за счет перепада давлений из внутренней полости прочного корпуса будет выходить воздух, загрязненный радионуклидами 137Cs, 90Sr.

Данная аварийная ситуация является максимальной проектной аварией.

При физическом воздействии на блок РО находящийся на плаву с его разгерметизацией возможен выход части воздуха находящегося в РО, загрязненного радиоактивными нуклидами. Величина оцененного аварийного выброса при этой аварии составляет 90Sr – 1,4*105 Бк, 137Cs – 1,3*106 Бк.

В качестве аварии с наибольшим выбросом радионуклидов в атмосферу рассматривается авария с падением самолета на блок РО, его разгерметизация и, как следствие, возгорание TPO, расположенных внутри него. Величина аварийного выброса будет определяться 137Cs при выгорании всех горючих TPO 0,43 ТБк.

Ударная волна может привести к разрушению части защитной бетонной стены, выполняющей функцию биологической защиты, с одной из сторон площадки берегового хранения. После разрушения защитной стены на территории предприятия в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) увеличится мощность дозы гамма излучения. Продолжительность (расчетная) восстановления защитной стены составит 2 месяца. В результате аварии с ударной волной мощность дозы за пределами ПДХРО увеличивается. На границе СЗЗ мощность дозы от ПДХРО составит 0,32 мкЗв/ч вместо 0,06 мкЗв/ч в направлении северо-восток, юго-запад (СВ, Ю3), на расстоянии 70 метров, в направлении северо-запад, юго-восток (СЗ, ЮВ) на расстояние 100 метров 0,27 мкЗв/ч. Таким образом, при восстановлении защитной стены в течение 2 месяцев доза облучения персонала на границе СЗЗ не превысит 0,46 мЗв/ч. Доза облучения населения в населенных пунктах не превысит минимально значимой дозы 10 мкЗв.

2.2 Перечень запроектных аварийных ситуаций

В рамках запроектных аварий рассматривались все аварии в результате внешних воздействий, а также аварии в результате множественных ошибок персонала.

Целью рассмотрения запроектных аварий и аварийных ситуаций является анализ их неблагоприятных последствий и разработка, при необходимости, дополнительных мер по уменьшению этих последствий.

Для запроектных аварийных ситуаций число ошибок персонала или отказов оборудования фактически не регламентируется и при проведении настоящего анализа запроектные аварийные ситуации рассматриваются с учётом имевших место аварий в атомной корабельной энергетике при технически возможном наборе отказов и ошибок в данных ситуациях. При этом, учитывая высокую эффективность принятой системы организационно-технических мер безопасности, использование радикальной меры безопасности – осушение реактора, контроль и взаимоконтроль при проведении ПОР, реализация наиболее тяжёлой запроектной аварийной ситуации постулируется, и её анализ проводится консервативно с целью разработки и планирования соответствующих мер, оценки необходимости эвакуации персонала и населения.

Для анализа максимальных последствий реактивностной аварии постулировалось достижение реактором надкритического состояния.

Консервативно может быть рассмотрено извлечение КР из АЗ при проведении демонтажных работ с её приводом в постулированной аварийной ситуации при нахождении ещё одной (второй) КР в верхнем положении.

Для возникновения такой ситуации необходимо выполнение персоналом целого ряда неправильных действий при одновременном невыполнении целого ряда мер по контролю нахождения каждой из КР в нижнем положении и отсутствии действий проверяющих лиц.

Поэтому ситуацию с возникновением неуправляемой цепной реакции деления ЯТ на утилизируемых АПЛ можно рассматривать только как постулированную.

В случае затопления АПЛ на этапе хранения или выгрузки, когда первый контур осушен, а КР надёжно зафиксированы в нижнем положении (приводами КР или заглушками-упорами) изменение реактивности потенциально возможно за счёт заполнения реактора водой (в результате нарушения плотности первого контура), однако очевидно, что безопасность реактора при этом не нарушается, так как сохраняется глубокая подкритичность реактора за счёт погруженных КР.

Следует отметить, что по условиям выполнения работ по выгрузке АЗ затопление АПЛ не может происходить на значительных глубинах и рассматривается как достаточно кратковременная ситуация (не более 1-2 месяцев), учитывая обязательные действия по скорейшему поднятию корабля. Тем самым исключаются коррозионные воздействия и воздействие высокого давления воды на оборудование ППУ (устройства стопорения КР).

Последствия падения летательного аппарата можно представить как комбинированные воздействие удара и последующего пожара. Очевидно, что наиболее опасным такое воздействие является при выгрузке ОЯТ из реакторов. Как показывают расчёты прочности оборудования перегрузочного комплекса, смонтированного на крышке реактора во время выгрузки, оно выдерживает возможный удар и никаких существенных воздействий на АЗ при этом не возникает. Горение разлитого авиационного топлива внутри реактора невозможно из-за отсутствия необходимого доступа кислорода. Возможным следствием пожара из-за горения разлитого авиационного топлива является нагрев перегрузочного контейнера с выгружаемой ТВС.

Качественный анализ радиационных последствий возможных радиационных аварий

| Аварийная ситуация | Оценка последствий |
| --- | --- |
| Реактивностная авария |
| Постулируемое неконтролируемое извлечение одновременно двух КР при заполненном водой реакторе | Возникновение СЦР (вспышка) с повреждением части ТВЭЛов и выбросом активности |
| Аварии в результате внешних воздействий |
| Затопление АПЛ в процессе выгрузки ОЯТ | Выход активности из топлива негерметичных ТВЭЛов и в результате коррозии элементов реактора, бака МВЗ, прочного корпуса |
| Падение летательного аппарата на АПЛ в процессе выгрузки ТВС | Пожар, перегрев выгружаемой ТВС в перегрузочном контейнере с выходом накопленной активности |

3. Радиационные последствия аварий

При возникновении аварии радиационная обстановка на предприятии и за её пределами будет определяться видом аварии, количеством и изотопным составом радионуклидов, характером протекания аварии, метеоусловиями и другими факторами.

Радиационное воздействие возможных аварий при утилизации АПЛ на персонал предприятия и население обусловлено, прежде всего, выходом в атмосферу РВ, накопленных в конструкциях реакторной установки в процессе эксплуатации.

В расчёте доз облучения населения учитывались следующие пути радиационного воздействия:

-	внешнее облучение от проходящего радиоактивного облака;

-	внешнее облучение от загрязнённой радионуклидами поверхности земли в течение года после аварии;

-	внутреннее облучение при ингаляции радионуклидов.

В расчёте доз внешнего облучения от загрязнённой поверхности земли учитывалось неполное время пребывания человека на открытой местности и снижение дозы облучения за счёт экранирования стенами зданий. Усреднённый по времени коэффициент экранирования принят 0,5.

В оценке радиационных последствий учитывалось образование дочерних радионуклидов в процессе переноса радионуклидов в атмосфере и после осаждения на поверхности земли.

3.1 Радиационные последствия проектных аварий

Падение контейнера с ОТВС. Анализ динамического поведения элементов конструкции контейнера при падении показывает, что величина перегрузки, действующей на ОТВС, является допустимой и её разрушение не произойдёт. Однако в качестве консервативной оценки радиационных последствий принимается, что при падении контейнера герметичность оболочек ТВЭЛов нарушается.

Максимальная оценка радиационных последствий аварии выполнена из условия, что в результате падения ОТВС происходит механическое разрушение топливной композиции, герметичность оболочек ТВЭЛов нарушается и в атмосферу полностью (100%) выходят летучие продукты деления (Кг90 и I129), содержащиеся в ОТВС. Выход нелетучих продуктов деления (Sr90, С97 и др.) из холодной матрицы не происходит.

В соответствии с результатами расчётов накопленной в топливе активности, максимальный выброс продуктов деления в атмосферу из ОТВС при аварии составит: Кг85 – 8,6x1011 Бк и I129 – 2,6x106 Бк.

Максимальные дозы облучения будут наблюдаться в непосредственной близости от контейнера с разрушенной ОТВС. Согласно расчётам максимальные годовые эффективные дозы Вручения составляют: для персонала предприятия – 1,2 мкЗв, для населения ближайшего населённого пункта (г. Снежногорск) – 6,0x10-3 мкЗв, что значительно ниже 1 мЗв – дозового предела для населения при нормальной эксплуатации, установленного НРБ-99.

Повреждение ОТВС при выгрузке. Повреждение ОТВС при выгрузке может иметь место в результате снижения механических свойств материалов конструкции ОТВС, нарушения геометрии ОТВС в процессе эксплуатации или длительного хранения, а также при ошибочных действиях персонала, проводящего выгрузку.

Радиационные последствия повреждения ОТВС обусловлены, в первую очередь, выходом радионуклидов в окружающую среду. Консервативная оценка радиационных последствий предполагает полный выход летучих продуктов деления из ОТВС. Максимальная эффективная доза персонала предприятия не превышает 1,2 мкЗв, что значительно ниже дозового предела для населения при нормальной эксплуатации и не представляет радиационной опасности.

Пожар в отсеке при выгрузке ОЯТ. Для операции выгрузки ОЯТ опасность пожара заключается в тепловом воздействии на металлоконструкции реактора и испарении части воды с выносом в атмосферу радионуклидов, содержащихся в воде.

Для реализации консервативного подхода к расчётному анализу радиационных последствий аварии принимается, что очаг пожара расположен в реакторной выгородке в непосредственной близости от открытого корпуса реактора. При этом интенсивность горения такова, что из реактора полностью испаряется вода (около 50 кг), оставшаяся после дренирования теплоносителя перед выгрузкой ОЯТ.

Выброс активности в атмосферу при испарении теплоносителя будет обусловлен радионуклидами цезия, так как он определяет активность в I контуре при длительной выдержке. Вынос с паром радионуклидов-продуктов коррозии (Fe, Со) составляет не более 1%.

Консервативно принимая долю выноса с паром для цезия равной 1, максимальный выброс радиоактивности в атмосферу составит: по Cs134 –1,7х10б Бк, по Cs1378,1x106 Бк. Пар после выхода в атмосферу образует факел. Максимальному облучению подвергается персонал, находящийся внутри этого факела, доза облучения персонала за аварию составит ~3 МкЗв.

Расчёт радиационных последствий аварии для населения проводился для различных категорий устойчивости атмосферы. Максимальная годовая эффективная доза облучения населения ближайшего населённого пункта (г. Снежногорск) по результатам расчётов составляет 2,2*10-2 мкЗв, то есть значительно ниже 1 мЗв – дозового предела для населения при нормальной эксплуатации (по НРБ-99)

Несанкционированный сброс теплоносителя I контура в акваторию

Несанкционированный сброс теплоносителя I контура в акваторию возможен при осушении реакторов перед выгрузкой топлива. Вода I контура дренируется в дренажные цистерны или в ёмкости, установленные вне объекта. Поступление теплоносителя I контура в акваторию возможно из-за ошибок персонала или разгерметизации трубопровода осушения.

Осушение I контура осуществляется дренированием теплоносителя через систему очистки с выходом не более 2,0 м3/ч. Дренаж теплоносителя из реактора контролируется по линии закачки и по поступлению воды в приёмные ёмкости. Максимальное количество теплоносителя контура, которое бесконтрольно может вылиться в забортную воду, оценивается величиной не более 0,5 м3.

При указанном выше расходе осушения объём 0,5 м3 может поступить за борт в течение 15 мин. В первый момент аварии активность забортной воды определяется глубиной бухты и скоростью течения в зоне выгрузки. Равномерная концентрация по глубине и ширине бухты Кут, объем воды, которой составляет 3,0x108 м3, достигается за 5-6 часов после сброса, после чего начинается спад удельной активности воды за счёт приливно-отливных явлений.

Результаты расчётов активности воды в акватории «СРЗ «Нерпа» в результате несанкционированного сброса теплоносителя I контура, выполненные проектантом ППУ, значения контрольных концентраций  радионуклидов в воде бухты, создающих дозу 0,1 мЗв за год.

Рассмотрено несколько критических групп по характеру выполняемых работ. Наиболее характерными представляется группа лиц из населения, чья работа, в основном, связана с работами на пирсе, подвергающихся внешнему облучению от воды и ингаляционному поступлению радионуклидов, а также группа водолазов, работающих на дне, дополнительно подвергающихся во время подводных работ проникающему излучению от дна и донных отложений.

Из рассмотрения полученных значений удельной активности воды в бухте ФГУП «СРЗ Нерпа», обусловленной поступлением радионуклидов при аварийном сбросе теплоносителя I контура, следует, что она существенно меньше значений контрольных концентраций, соответствующих эффективной годовой дозе облучения 0,1 мЗв.

Результаты расчетов эффективных доз облучения населения, проведенные ФГУП "Головной институт «Всероссийский проектный и научно-исследовательский институт комплексной энергетической технологии» (ВНИПИЭТ), при проектной аварии с падением блока РО на территории Центра по обращению с РАО-отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» филиала ОГУП «РосРАО», показывают, что основная доза облучения персонала определяется внешним облучением тела человека за счет воздействия на него радионуклидов, накопившихся в поверхностном слое почвы, за первый год после аварии.

Ожидаемая индивидуальная эффективная доза населения за счет газоаэрозольных выбросов в первый год после проектной аварии с падением РО при наихудших погодных условиях на границе СЗЗ составит 26 нЗв/год, т.е. много ниже минимально значимой дозы (10 мкЗв/год).

Таким образом, при проектной аварии, согласно НРБ-99/2009, не требуется осуществлять никаких мер вмешательства.

3.2 Радиационные последствия запроектных аварий

Оценка радиационных последствий при СЦР. Рассматривается постулированная авария – вспышка СЦР, приводящая к локальному повреждению АЗ реактора, сопровождающаяся выбросом в атмосферу как вновь образовавшихся радионуклидов вследствие самой вспышки, так накопленных при работе реактора на мощности.

По результатам рассмотрения развития аварии разрушение оболочек возможно не более чем для 10% ТВЭЛов от всего количества в АЗ. Этот масштаб разгерметизации принят для оценки радиационных последствий аварии.

Как следует из результатов расчётов последствий запроектной аварии с возникновением СЦР. эффективная доза облучения населения на границе городской черты г. Снежногорска (2,7 км места радиоактивного выброса) составляет 9,5 мЗв, что в соответствии с НРБ-99 не требует проведения эвакуации населения. Зона проведения защитных мероприятий ограничена радиусом ~ 4,0 км. В качестве мер защиты, снижающих дозу облучения, могут рассматриваться укрытие во время прохождения радиоактивного облака, дезактивация загрязнённых поверхностей, радиационного контроля воды и продуктов питания местного производства и исключение из рациона загрязнённых продуктов.

За пределами 4,0 км зоны проведение защитных мероприятий не требуется, кроме временного ограничения потребления продуктов питания местного производства.

Затопление АПЛ при выгрузке ОЯТ. Затопление АПЛ в процессе выгрузки ОЯТ может рассматриваться как кратковременное, поскольку происходит у спецнабережной на акватории судоремонтного завода.

Основные источники излучения в затопленной при выгрузке АПЛ включают в себя активность в составе ОЯТ и продуктов активации конструкционных материалов. Оценки показывают, что пребывание в затопленном состоянии в течение двух месяцев недостаточно для сквозного коррозионного повреждения исходно герметичных оболочек ТВЭЛов и выхода активности из ОЯТ в окружающую среду.

Для получения максимальной оценки радиационных последствий затопления АПЛ при выгрузке топлива принималось, что АЗ эксплуатировалась до предельно допустимого состояния, а оболочки ТВЭЛов потеряли герметичность.

Источником, определяющим поступление продуктов активации конструкционных материалов АПЛ, является коррозия в морской воде оболочек ТВЭЛов, внутриреакторных конструкций (экраны, плиты), корпуса реактора, а также конструкций бака МВЗ и прочного корпyca АПЛ, расположенных в непосредственной близости от реактора.

При проведении оценок последствий затопления консервативно предполагалось, что выходящие радионуклиды гомогенно размешиваются в струе воды, поперечный размер которой определяется глубиной фарватера в месте затопления и эффективным горизонтальным размером следа.

Исходные данные для расчёта последствий аварийного затопления АПЛ при выгрузке ОЯТ:

-	эффективный горизонтальный размер следа (Т), м	12;

-	глубина фарватера в районе возможного затопления (Н), м	10;

-	средняя скорость течения в месте затопления (W), м/сек	0,15.

Из рассмотрения полученных значений удельной активности воды в бухте ФГУП «СРЗ «Нерпа», обусловленной поступлением радионуклидов при аварийном затоплении АПЛ в процессе выгрузки топлива, следует, что она ниже значений контрольных концентраций, соответствующих эффективной годовой дозе облучения 0,1 мЗв.

Величина ZAi/ KKi, являющаяся критерием в случае совместного присутствия нескольких радионуклидов в воде, < 1. Таким образом, годовая доза облучения персонала предприятия и населения не превысит 0,1 мЗв, то есть ниже дозового предела для населения при нормальных Условиях эксплуатации (по НРБ-99).

С учётом приведённых результатов можно считать, что аварийное затопление АПЛ в процессе выгрузки ОЯТ не приведёт к значимым радиационным и экологическим последствиям.

Падение летательного аппарата на АПЛ при выгрузке ОЯТ. Падение летательного аппарата на АПЛ может рассматриваться только как постулированное, крайне маловероятное событие.

Рассматривается падение самолёта массой 20 т, скорость при падении на АПЛ – 700 км/час.

Для анализа последствий аварии падения летательного аппарата рассматривается два возможных сценария:

•	падение летательного аппарата на АПЛ за пределами РО;

•	падение летательного аппарата непосредственно на РО при проведении работ по выгрузке ОЯТ.

Последствиями падения самолёта на АПЛ вне РО могут быть повреждение лёгкого и прочного корпусов, разрушение ЦГБ и пожар в результате разлива и воспламенения авиационного топлива и его попадания внутрь корпуса. Самым тяжелым вариантом развития аварии в данном случае является затопление АПЛ с поступлением забортной воды в реактор с невыгруженным ОЯТ. Радиационные последствия подобной аварии рассмотрены выше.

Падение летательного аппарата на РО при проведении выгрузки ОЯТ может иметь более серьёзные радиационные последствия, поскольку в данном случае отсутствуют конструктивные барьеры, такие как:

-	ЛК;

-	ПК;

-	крышка реактора.

Принимается, что летательный аппарат падает на плиту механизма наведения, следствием чего является:

а)	механическое воздействие на конструкцию элементов перегрузочного оборудования и реактора;

б)	пожар в РО, обусловленный горением разлитого топлива.

По результатам анализа динамических возмущений элементов реактора при ударе летательного аппарата о плиту механизма наведения максимально возможное перемещение ОТВС в вертикальном направлении вверх составит 0,157 м, при этом возможна остаточная деформация элементов крепления ТВЭЛов в ОТВС, но разрушения ТВЭЛов не происходит, что исключает выход продуктов деления, содержащихся в топливной композиции. Возникновение СЦР вследствие перемещения ОТВС даже при заполненном водой реакторе исключено.

Для анализа температурного состояния ОТВС в рассматриваемой аварийной ситуации (при горении топлива на перегрузочной плите) использовалась методика, разработанная для расчёта температурных полей конструкционных элементов реактора и ОТВС при хранении их в осушенном реакторе, дополненная в части учёта внешних источников нагрева корпуса реактора.

Согласно результатам расчётов максимальная температура ТВЭЛов через 0,5 ч после начала пожара не превышает 380°С. Имеется значительный резерв времени на управление аварией. Предельная температура достигается через несколько часов после начала аварии, при условии непрекращения пожара в помещении.

Таким образом, пожар в отсеке, обусловленный горением авиационного топлива упавшего летательного аппарата, не приведёт к выходу продуктов деления из топлива АЗ. При нахождении всех ОТВС в АЗ радиационные последствия аварии будут обусловлены выходом в атмосферу активности, содержащейся в несливаемом теплоносителе I контура. Падение летательного аппарата на РО и возникновение пожара в момент нахождения перегрузочного контейнера с ОТВС на плите механизма наведения или в РО приведёт к разрушению контейнера (потере герметичности) и нагреву топлива ОТВС. Максимальный выброс радионуклидов в атмосферу из :ОТВС при этом будет составлять:

-	Кг85 – 4,3x1011 Бк; – Cs134 – 1,1x1011 Бк; – Cs137 – 1,2х 1012 Бк.

Основная часть вышедшей активности с потоком дымовых газов выносится в атмосферу, расчёт радиационных последствий выброса радионуклидов в окружающую среду проводился для наихудших погодных условий.

Проведенные расчёты показывают, что дозовые нагрузки на персонал предприятия и население определяются излучением осаждённого на поверхности земли Cs137. Максимальные Эффективные дозы облучения за год составляют: персонала предприятия – 7,0 мЗв, населения г. Снежногорска – 4,0 мЗв. Таким образом, прогнозируемые дозы облучения населения не превышают годового предела дозы, регламентированного НРБ-99.

4. Оценка вероятности возникновения аварий

4.1 Оценка вероятности возникновения проектных аварий

Падение контейнера с ОТВС. Данная авария может реализовываться только при обрыве двух тросов двойного полипласта подъёмного крана, каждый из которых может обеспечить Удержание контейнера от падения.

Вероятность данной аварии оценим в соответствии со следующими соображениями: вероятность безотказной работы узлов и деталей грузоподъёмных машин, отказ которых связан с аварией, принято нормировать величиной 0,99-0,9999. в тех случаях, когда отказ детали может привести к несчастному случаю, рекомендуется принимать нормативное значение вероятности безотказной работы 0,9999.

Накопленный опыт эксплуатации корабельных реакторов показал, что при общем числе реакторов ~ 400 и среднем числе перезарядок активных зон каждого из них 2-3 имели место 3 случая падения контейнера с загруженными в них сборками. Таким образом, точечная оценка вероятности падения контейнера составляет ~ 3,0x10-3 на выгрузку 1 активной зоны. Верхняя Доверительная оценка данной вероятности при доверительной вероятности 0,9 составляет 3,9x10-3. Считывая выгрузку ОТВС из двух реакторов, вероятность падения контейнера с ОТВС при выгрузке активных зон с АПЛ проекта 671 консервативно может быть оценена величиной 8,0х10-3.

Повреждение ОТВС при выгрузке. Повреждение ОТВС при выгрузке может иметь место в результате снижения механических свойств материалов конструкции ОТВС, при нарушении геометрии ОТВС, а также при ошибочных действиях персонала, производящего выгрузку.

Накопленный опыт проведения перезарядок активных зон АПЛ второго поколения показал, что при общем числе выгрузок ~ 1000 имели место 2 случая выгрузки повреждённых ОТВС. Точечная вероятность повреждения ОТВС оценивается значением 2,0x10-3 на одну выгрузку. Верхняя доверительная оценка данной вероятности при доверительной вероятности 0,9 для двух активных зон АПЛ проекта 671 составит 6,0x10-3 год'1.

Пожар в отсеке при выгрузке ОЯТ. Вероятность возникновения пожара оценим с учётом Статистики пожаров на АПЛ в процессе эксплуатации. Согласно данным эксплуатации вероятность возникновения пожара на АПЛ оценивается величиной 6,0x10-3 в год. Учитывая, что разные помещения корабля обладают разной пожарной нагрузкой, вероятность возникновения пожара по отсекам различается. По данным ЦКБ МТ «Рубин» условная вероятность пожара в РО, при условии возникновения пожара на АПЛ, составляет – 9,8x10-4 год’1.

С учётом принятой продолжительности операции выгрузки ядерного топлива 2 месяца вероятность возникновения пожара в реакторном отсеке за время выгрузки можно оценивать величиной 1,6x10-4 год’1.

Несанкционированный сброс теплоносителя в акваторию. Ввиду отсутствия данных «вероятность аварии принята равной 4,0x10-6 год'1.

4.2 Оценка вероятности возникновения запроектных аварий

Возникновение СЦР при выгрузке ОЯТ. Самопроизвольная цепная реакция деления при выгрузке активной зоны реакторов АПЛ проекта 671 принципиально возможна, если при заполнении реактора водой до верха активной зоны будет осуществлено неконтролируемое извлечение одной ПКР.

Заполнение реактора водой и неконтролируемое извлечение одной ПКР являются нарушением регламента выгрузки ОЯТ из реакторов АПЛ, находящихся в отстое. Сделан ряд предположений о возможности заполнения реактора водой после его осушения, предусматриваемого регламентом подготовки к операции по выгрузке топлива:

а)	после удаления теплоносителя из реактора трубопровод слива воды на некоторое время ошибочно не демонтирован и по нему вода из дренажных ёмкостей, куда она была закачана через герметичную запорную арматуру, возвратилась в реактор. Затем, после демонтажа трубопровода в нарушение инструкции не было проверено отсутствие воды в реакторе перед началом операций подготовки к выгрузке ОТВС. Заметим, что в реактор должно поступить большое количество воды – практически столько же, сколько было выкачано;

б)	ошибочная подача воды в реактор из системы подпитки-проливки.

Во избежание такой ситуации в процессе подготовки АПЛ к утилизации подпиточная емкость должна быть осушена, а магистраль системы подпитки-проливки демонтирована с установкой заглушки на входе системы в реактор. Кроме того, снимается электропитание подпиточных насосов. Затопление реактора водой извне принципиально возможно в результате выпадения атмосферных осадков и нарушении укрытия над реакторным отсеком, либо при тушении пожара в окрестностях реакторного отсека. В любых таких случаях операции на реакторе должны быть прекращены. Также рассмотрено заполнение реактора водой в результате диверсии, однако такие действия требуют знания технологии подачи воды в реактор и могут быть теоретически совершены персоналом, осуществляющим выгрузку. Предотвращение таких действий осуществляется организационно-техническими мерами контроля за выполнением работ, ограничением доступа и др. В целом вероятность несанкционированного заполнения реактора водой может быть оценена величиной ~ 10-6 год'1.

Увеличенный конструктивный зазор штока ПКР в отверстии крышки реактора теоретически исключает захват штока крышкой при её демонтаже. Теоретически может быть рассмотрена только гипотетическая авария с захватом одной КР – центральной (ЦКР).

Для реактора данного типа извлечение ЦКР из активной зоны, даже заполненной водой, – в предположении полного нарушения регламента работ, отсутствия мер безопасности и бездействия контролирующих лиц, не приводит к нарушению безопасного подкритического состояния и не имеет последствий с точки зрения ядерной безопасности.

Выход реактора в надкритическое состояние возможен только в гипотетической ситуации – предположении извлечения одной ПКР. Извлечение ПКР из активной зоны возможно вследствие нерасцепления её с приводом (при демонтаже приводов КР) до выгрузки активной зоны.

Извлечение ПКР из активной зоны, приводящее к СЦР, возможно при нарушениях регламента демонтажных работ. Оценим вероятность таких нарушений величиной 0,1 год-1.

Аварийная ситуация извлечения ПКР теоретически возможна при совершении персоналом ряда грубых нарушений и ошибок при демонтаже приводов:

•	невыполнении операции расцепления винтового механизма с КР;

•	невыполнение проверки усилия на ключе винтового механизма;

•	невыполнении проверки расцепления по стуку при опускании КР на наводящее устройство;

•	невыполнение проверки расцепления по динамометру;

•	подъём КР выше предписанной документацией высоты;

•	при полном бездействии лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ.

Вероятность невыполнения требований регламента (технологии) работ по демонтажу приводов КР и извлечения при этом ПКР оценим исходя из вероятности работ без инструкции, несмотря на её наличие – 0,05; вероятности совершения ошибочного пропуска операции расцепления винтового механизма с ПКР -3,0*10-3 и вероятности контроля проверяющим – 0,5.

В соответствии с этими данными вероятность извлечения из активной зоны нерасцеплённой ПКР при демонтаже приводов можно оценить величиной 1,5*10-3 – 1,5*10-4 год-1.

Таким образом, вероятность СЦР, определяемая как вероятность совместного события – несанкционированного заполнения реактора водой и извлечения ПКР при демонтаже приводов, равна произведению вероятности заполнения реактора водой и извлечения ПКР, то есть не более 1,5*10-7 год-1.

Затопление АПЛ при выгрузке ОЯТ. Из опыта проведения ремонтных работ и хранения АПЛ в отстое известно, что имел один случай затопления АПЛ второго поколения при выполнении ремонтных работ на судоремонтном заводе и один случай затопления АПЛ второго поколения, находящейся в отстое.

К настоящему времени суммарная наработка корабельных реакторных установок II, III поколений составляет ~ 6000 реактор-лет, что соответствует 2600 АПЛ-лет. Точечная вероятность затопления АПЛ на этапе выдержки оценим как отношение указанных двух случаев затопления к суммарной наработке АПЛ. Эта величина составляет 7,7x10-4 на АПЛ в год. За время выгрузки активных зон вероятность затопления составит 1,2x10-4 год-1.

Падение летательного аппарата на АПЛ при выгрузке ОЯТ. Вероятность падения самолёта на АПЛ непосредственно в район реакторного отсека оценим на базе руководства по безопасности МАГАТЭ по учёту чрезвычайных ситуаций.

Вероятность авиационной катастрофы в пределах площади, равной 10000 м2 в любом районе страны оценивается величиной около 10-6 в год. Параметры реакторного отсека существенно меньше. Принимая площадь реакторного отсека АПЛ проекта 671 на уровне ~ 100 м2 и исходя из указанного значения вероятности падения летательного аппарата на площадку площадью 10000 м2, вероятность падения летательного аппарата на реакторный отсек АПЛ на этапе выдержки можно оценивать величиной ~1,0х10-8 год-1.

С учётом продолжительности выгрузки топлива вероятность падения летательного карата на реакторный отсек в период проведения операции выгрузки ядерного топлива можно оценивать величиной не более 2,0x10-9 год-1.

#### 3.1.3.2 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах

Оценка последствий аварийного разлива осуществлялась путем определения основных параметров, характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих факторов.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных веществ определяются на основе данных статистики и условий функционирования подобных объектов, а также с использованием сведений по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий, представленным в «Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10 июля 2009 года №404.

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов представлены в следующей таблице:

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов

| Наименование оборудования | Инициирующее аварию событие | Диаметр отверстия истечения, мм | Частота разгерметизации, год-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуары, емкости, сосуды и аппараты под давлением | Разгерметизация с последующим истечением жидкости, газа или двухфазной среды | 5 | 4,0(10-5 |
|  |  | 12,5 | 1,0(10-5 |
|  |  | 25 | 6,2(10-6 |
|  |  | 50 | 3,8(10-6 |
|  |  | 100 | 1,7(10-6 |
|  |  | Полное разрушение | 3,0(10-7 |
| Насосы (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением жидкости или двухфазной среды | 5 | 4,3(10-3 |
|  |  | 12,5 | 6,1(10-4 |
|  |  | 25 | 5,1(10-4 |
|  |  | 50 | 2,0(10-4 |
|  |  | Диаметр подводящего / отводящего трубопровода | 1,0(10-4 |
| Компрессоры (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением газа | 5 | 1,1(10-2 |
|  |  | 12,5 | 1,3(10-3 |
|  |  | 25 | 3,9(10-4 |
|  |  | 50 | 1,3(10-4 |
|  |  | Полное разрушение | 1,0(10-4 |
| Резервуары для хранения ЛВЖ и горючих жидкостей (далее – ГЖ) при давлении, близком к атмосферному | Разгерметизация с последующим истечением жидкости в обвалование | 25 | 8,8(10-5 |
|  |  | 100 | 1,2(10-5 |
|  |  | Полное разрушение | 5,0(10-6 |
| Резервуары с плавающей крышей | Пожар в кольцевом зазоре по периметру резервуара | - | 4,6(10-3 |
|  | Пожар по всей поверхности резервуара | - | 9,3(10-4 |
| Резервуары со стационарной крышей | Пожар на дыхательной арматуре | - | 9,0(10-5 |
|  | Пожар по всей поверхности резервуара | - | 9,0(10-5 |

Частоты утечек из технологических трубопроводов представлены в следующей таблице:

Частоты утечек из технологических трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Частота утечек, (м-1 ( год-1) |
| --- | --- |
|  | Малая (диаметр отверстия 12,5 мм) | Средняя (диаметр отверстия 25 мм) | Значительная (диаметр отверстия 50 мм) | Большая (диаметр отверстия 100 мм) | Разрыв |
| 50 | 5,7 ( 10-6 | 2,4 ( 10-6 | - | - | 1,4 ( 10-6 |
| 100 | 2,8 ( 10-6 | 1,2 ( 10-6 | 4,7 ( 10-7 | - | 2,4 ( 10-7 |
| 150 | 1,9 ( 10-6 | 7,9 ( 10-7 | 3,1 ( 10-7 | 1,3 ( 10-7 | 2,5 ( 10-8 |
| 250 | 1,1 ( 10-6 | 4,7 ( 10-7 | 1,9 ( 10-7 | 7,8 ( 10-8 | 1,5 ( 10-8 |
| 600 | 4,7 ( 10-7 | 2,0 ( 10-7 | 7,9 ( 10-8 | 3,4 ( 10-8 | 6,4 ( 10-9 |
| 900 | 3,1 ( 10-7 | 1,3 ( 10-7 | 5,2 ( 10-8 | 2,2 ( 10-8 | 4,2 ( 10-9 |
| 1200 | 2,4 ( 10-7 | 9,8 ( 10-8 | 3,9 ( 10-8 | 1,7 ( 10-8 | 3,2 ( 10-9 |

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует отнести следующие варианты:

-	образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

-	пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

-	взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Зонирование опасных зон производилось путем нанесения концентрических окружностей на схеме размещения проектируемого поселения.

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ на котельной ТЦ-640 г. Гаджиево

| Расчет последствий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Тип вещества: | Легко воспламеняющаяся жидкость |
| Наименование вещества: | Мазут нефтяной (флотский) |
| Объем емкости хранения, м3: | 5000 |  |  |  |  |
| Степень заполнения емкости: | 1 |  |  |  |  |
| Молярная масса вещества, кг/кмоль: | 500 |  |  |  |  |
| Стихиометрическая концентрация газа в % по объему | 2 |  |  |  |  |
| Плотность вещества, т/м3 | 0,88 |  |  |  |  |
| Характеристика места расположения: | Ровная |  |  |  |  |
| Коэффициент разлива: | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю активного газа (долю продукта, участвующего во взрыве): | 0,05 |  |  |  |  |
| Результаты расчетов: |  |  |  |  |  |
| Объем возможного разлития |  |  | = | 5000 | м3 |
| Вес возможного разлития |  |  | = | 4400 | т |
| Площадь зоны разлития: | - расчетная |  | = | 25000 | м2 |
| Радиус возможного разлития |  |  | = | 89,2 | м |
| Зона действия детонационной волны |  | = | 6,0 | м. |
| Параметры зон поражения человека |
| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 19,1 |
| Зона тяжелого поражения | 0,5<Рпор<0,99 | 69,9 |
| Зона среднего поражения | 0,33<Рпор<0,5 | 95,3 |
| Зона легкого поражения | 0,01<Рпор<0,33 | 152,4 |
| Зона безопасности | Рпор<0,01 | 381,1 |
| Примечание: Зоны поражения человека: – нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2); – легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами; – средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей; – тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д. |
| Параметры зон повреждения зданий |  |  |
| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |  |  |
| Зона полных разрушений | 19,1 |  |  |
| Зона тяжелых повреждений | 63,4 |  |  |
| Зона средних повреждений | 121,9 |  |  |
| Зона слабых разрушений | 198,2 |  |  |
| Зона растекления | 476,3 |  |  |
| Примечание: Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, травмирование персонала; д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. |
| Определение степени опасности ЧС |  |  |  |  |  |
| Вероятное количество погибших | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество тяжелых поражений | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество средних поражений | = | 1 | чел. |  |
| Вероятное количество легких поражений | = | 7 | чел. |  |
| Вероятный ущерб | = | 0,96 | млн. руб. |
| Частота реализации опасности |  | = | 2,32E-07 | год-1 |  |
| Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) |
| Глубина зоны, м | Риск гибели человека, год-1 | Категория зоны риска |  |
| 19 м | 1,16E-07 | Зона приемлемого риска |  |
| 70 м | 6,96E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 95 м | 2,32E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 152 м | 2,32E-09 | Зона приемлемого риска |  |
| 381 м | 2,32E-10 | Зона приемлемого риска |  |
| Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304). |  |
| Чрезвычайная ситуация муниципального характера. |  |  |  |

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ на котельной н.п. Оленья Губа

| Расчет последствий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Тип вещества: | Легко воспламеняющаяся жидкость |
| Наименование вещества: | Мазут нефтяной (флотский) |
| Объем емкости хранения, м3: | 2000 |  |  |  |  |
| Степень заполнения емкости: | 1 |  |  |  |  |
| Молярная масса вещества, кг/кмоль: | 500 |  |  |  |  |
| Стихиометрическая концентрация газа в % по объему | 2 |  |  |  |  |
| Плотность вещества, т/м3 | 0,88 |  |  |  |  |
| Характеристика места расположения: | Ровная |  |  |  |  |
| Коэффициент разлива: | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю активного газа (долю продукта, участвующего во взрыве): | 0,05 |  |  |  |  |
| Результаты расчетов: |  |  |  |  |  |
| Объем возможного разлития |  |  | = | 2000 | м3 |
| Вес возможного разлития |  |  | = | 1760 | т |
| Площадь зоны разлития: | - расчетная |  | = | 10000 | м2 |
| Радиус возможного разлития |  |  | = | 56,4 | м |
| Зона действия детонационной волны |  | = | 4,4 | м |
| Параметры зон поражения человека |
| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 12,2 |
| Зона тяжелого поражения | 0,5<Рпор<0,99 | 44,7 |
| Зона среднего поражения | 0,33<Рпор<0,5 | 60,9 |
| Зона легкого поражения | 0,01<Рпор<0,33 | 97,4 |
| Зона безопасности | Рпор<0,01 | 243,5 |
| Примечание. Зоны поражения человека: – нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) ; – легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами; – средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей; – тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д. |
| Параметры зон повреждения зданий |  |  |
| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |  |  |
| Зона полных разрушений | 12,2 |  |  |
| Зона тяжелых повреждений | 40,5 |  |  |
| Зона средних повреждений | 77,9 |  |  |
| Зона слабых разрушений | 126,6 |  |  |
| Зона растекления | 304,4 |  |  |
| Примечание: Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-мирование персонала; д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. |
| Определение степени опасности ЧС |  |  |  |  |  |
| Вероятное количество погибших | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество тяжелых поражений | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество средних поражений | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество легких поражений | = | 3 | чел. |  |
| Вероятный ущерб | = | 0,38 | млн. руб. |
| Частота реализации опасности |  | = | 9,28E-08 | год-1 |  |
| Зонирование территории по степени опасности ЧС (СП 11-112-2001) |
| Глубина зоны, м | Риск гибели человека, год-1 | Категория зоны риска |  |
| 12 м | 4,64E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 45 м | 2,78E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 61 м | 9,28E-09 | Зона приемлемого риска |  |
| 97 м | 9,28E-10 | Зона приемлемого риска |  |
| 244 м | 9,28E-11 | Зона приемлемого риска |  |
| Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304). |  |
| Чрезвычайная ситуация муниципального характера. |  |  |  |

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ на котельной УМТЭП ТЦ-302 г. Полярный

| Расчет последствий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Тип вещества: | Легко воспламеняющаяся жидкость |
| Наименование вещества: | Мазут нефтяной (флотский) |
| Объем емкости хранения, м3: | 5000 |  |  |  |  |
| Степень заполнения емкости: | 1 |  |  |  |  |
| Молярная масса вещества, кг/кмоль: | 500 |  |  |  |  |
| Стихиометрическая концентрация газа в % по объему | 2 |  |  |  |  |
| Плотность вещества, т/м3 | 0,88 |  |  |  |  |
| Характеристика места расположения: | Ровная |  |  |  |  |
| Коэффициент разлива: | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю активного газа (долю продукта, участвующего во взрыве): | 0,05 |  |  |  |  |
| Результаты расчетов: |  |  |  |  |  |
| Объем возможного разлития |  |  | = | 5000 | м3 |
| Вес возможного разлития |  |  | = | 4400 | т |
| Площадь зоны разлития: | - расчетная |  | = | 25000 | м2 |
| Радиус возможного разлития |  |  | = | 89,2 | м |
| Зона действия детонационной волны |  | = | 6,0 | м |
| Параметры зон поражения человека |
| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 19,1 |
| Зона тяжелого поражения | 0,5<Рпор<0,99 | 69,9 |
| Зона среднего поражения | 0,33<Рпор<0,5 | 95,3 |
| Зона легкого поражения | 0,01<Рпор<0,33 | 152,4 |
| Зона безопасности | Рпор<0,01 | 381,1 |
| Примечание: Зоны поражения человека: – нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) – легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами; – средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей; – тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д. |
| Параметры зон повреждения зданий |  |  |
| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м. |  |  |
| Зона полных разрушений | 19,1 |  |  |
| Зона тяжелых повреждений | 63,4 |  |  |
| Зона средних повреждений | 121,9 |  |  |
| Зона слабых разрушений | 198,2 |  |  |
| Зона растекления | 476,3 |  |  |
| Примечание: Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, травмирование персонала; д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. |
| Определение степени опасности ЧС |  |  |  |  |  |
| Вероятное количество погибших | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество тяжелых поражений | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество средних поражений | = | 1 | чел. |  |
| Вероятное количество легких поражений | = | 7 | чел. |  |
| Вероятный ущерб | = | 0,96 | млн. руб. |
| Частота реализации опасности |  | = | 2,32E-07 | год-1. |  |
| Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) |
| Глубина зоны, м | Риск гибели человека, год-1 | Категория зоны риска |  |
| 19 м | 1,16E-07 | Зона приемлемого риска |  |
| 70 м | 6,96E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 95 м | 2,32E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 152 м | 2,32E-09 | Зона приемлемого риска |  |
| 381 м | 2,32E-10 | Зона приемлемого риска |  |
| Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304). |  |
| Чрезвычайная ситуация муниципального характера. |  |  |  |

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ на котельной №2 «УМТЭП ЗАТО г. Снежногорск»

| Расчет последствий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Тип вещества: | Легко воспламеняющаяся жидкость |
| Наименование вещества: | Мазут нефтяной (флотский) |
| Объем емкости хранения, м3: | 5000 |  |  |  |  |
| Степень заполнения емкости: | 1 |  |  |  |  |
| Молярная масса вещества, кг/кмоль: | 500 |  |  |  |  |
| Стихиометрическая концентрация газа в % по объему | 2 |  |  |  |  |
| Плотность вещества, т/м3 | 0,88 |  |  |  |  |
| Характеристика места расположения: | Ровная |  |  |  |  |
| Коэффициент разлива: | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю активного газа (долю продукта, участвующего во взрыве): | 0,05 |  |  |  |  |
| Результаты расчетов: |  |  |  |  |  |
| Объем возможного разлития |  |  | = | 5000 | м3 |
| Вес возможного разлития |  |  | = | 4400 | т |
| Площадь зоны разлития: | - расчетная |  | = | 25000 | м2 |
| Радиус возможного разлития |  |  | = | 89,2 | м |
| Зона действия детонационной волны |  | = | 6,0 | м. |
| Параметры зон поражения человека |
| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 19,1 |
| Зона тяжелого поражения | 0,5<Рпор<0,99 | 69,9 |
| Зона среднего поражения | 0,33<Рпор<0,5 | 95,3 |
| Зона легкого поражения | 0,01<Рпор<0,33 | 152,4 |
| Зона безопасности | Рпор<0,01 | 381,1 |
| Примечание: Зоны поражения человека: – нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) ; – легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами; – средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей; – тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д. |
| Параметры зон повреждения зданий |  |  |
| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |  |  |
| Зона полных разрушений | 19,1 |  |  |
| Зона тяжелых повреждений | 63,4 |  |  |
| Зона средних повреждений | 121,9 |  |  |
| Зона слабых разрушений | 198,2 |  |  |
| Зона растекления | 476,3 |  |  |
| Примечание: Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, травмирование персонала; д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. |
| Определение степени опасности ЧС |  |  |  |  |  |
| Вероятное количество погибших | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество тяжелых поражений | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество средних поражений | = | 1 | чел. |  |
| Вероятное количество легких поражений | = | 7 | чел. |  |
| Вероятный ущерб | = | 0,96 | млн. руб. |
| Частота реализации опасности |  | = | 2,32E-07 | год-1. |  |
| Зонирование территории по степени опасности ЧС (СП 11-112-2001) |
| Глубина зоны, м | Риск гибели человека, год-1 | Категория зоны риска |  |
| 19 м | 1,16E-07 | Зона приемлемого риска |  |
| 70 м | 6,96E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 95 м | 2,32E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 152 м | 2,32E-09 | Зона приемлемого риска |  |
| 381 м | 2,32E-10 | Зона приемлемого риска |  |
| Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304). |  |
| Чрезвычайная ситуация муниципального характера. |  |  |  |

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ на складе ГСМ ФГУП г. Снежногорск

| Расчет последствий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Тип вещества: | Легко воспламеняющаяся жидкость |
| Наименование вещества: | Мазут нефтяной (флотский) |
| Объем емкости хранения, м3: | 7000 |  |  |  |  |
| Степень заполнения емкости: | 1 |  |  |  |  |
| Молярная масса вещества, кг/кмоль: | 500 |  |  |  |  |
| Стихиометрическая концентрация газа в % по объему | 2 |  |  |  |  |
| Плотность вещества, т/м3 | 0,88 |  |  |  |  |
| Характеристика места расположения: | Ровная |  |  |  |  |
| Коэффициент разлива: | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю активного газа (долю продукта, участвующего во взрыве): | 0,05 |  |  |  |  |
| Результаты расчетов: |  |  |  |  |  |
| Объем возможного разлития |  |  | = | 7000 | м3 |
| Вес возможного разлития |  |  | = | 6160 | т |
| Площадь зоны разлития: | - расчетная |  | = | 35000 | м2 |
| Радиус возможного разлития |  |  | = | 105,6 | м |
| Зона действия детонационной волны |  | = | 6,8 | м. |
| Параметры зон поражения человека |
| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 22,5 |
| Зона тяжелого поражения | 0,5<Рпор<0,99 | 82,5 |
| Зона среднего поражения | 0,33<Рпор<0,5 | 112,3 |
| Зона легкого поражения | 0,01<Рпор<0,33 | 179,7 |
| Зона безопасности | Рпор<0,01 | 449,3 |
| Примечание: Зоны поражения человека: – нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2); – легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами; – средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей; – тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д. |
| Параметры зон повреждения зданий |  |  |
| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |  |  |
| Зона полных разрушений | 22,5 |  |  |
| Зона тяжелых повреждений | 74,8 |  |  |
| Зона средних повреждений | 143,8 |  |  |
| Зона слабых разрушений | 233,6 |  |  |
| Зона растекления | 561,7 |  |  |
| Примечание. Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-мирование персонала; д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. |
| Определение степени опасности ЧС |  |  |  |  |  |
| Вероятное количество погибших | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество тяжелых поражений | = | 1 | чел. |  |
| Вероятное количество средних поражений | = | 1 | чел. |  |
| Вероятное количество легких поражений | = | 9 | чел. |  |
| Вероятный ущерб | = | 1,13 | млн. руб. |
| Частота реализации опасности |  | = | 2,32E-07 | год-1 |  |
| Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) |
| Глубина зоны, м | Риск гибели человека, год-1 | Категория зоны риска |  |
| 22 м | 1,16E-07 | Зона приемлемого риска |  |
| 82 м | 6,97E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 112 м | 2,32E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 180 м | 2,32E-09 | Зона приемлемого риска |  |
| 449 м | 2,32E-10 | Зона приемлемого риска |  |
| Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304). |  |
| Чрезвычайная ситуация муниципального характера. |  |  |  |

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ на АЗС

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип вещества: |  | Горючие жидкости |
| Свойства: |  | Давление насыщенных паров при 20°С менее 0,3 бар |
| Наименование вещества: | Дизельное топливо |
| Форма использования: | Другие формы хранения, производство, переработка |
| Количество вещества, т.: | от 10 до 50 тонн |
| Характеристика прилегающей жилой зоны: |  |  |  |  |  |
| - | Район фермерских хозяйств, хутора |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение параметров зоны поражения: |  |  |  |  |
|  | где: |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 = | 25 | м |  |  |  |  |  |  |
| - максимальная площадь области безвозвратных потерь | = | 0,2 | га |
| - максимальная площадь области санитарных потерь | = | 1,94 | га |
| - размеры зоны санитарных потерь: | 165 | Х | 165 | м |  |
| - размеры зоны безвозвратных потерь: | 50 | Х | 50 | м |  |
| - глубина зоны санитарных потерь: | 82,5 | м |  |  |  |
| - глубина зоны безвозвратных потерь: | 25 | м |  |  |  |
| 2. Определение числа людей попавших в зону поражения |  |  |
| - доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = | 0,50 |
| - доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей = | 0,50 |
| - число людей попавших в область безвозвратных потерь | = | 1 | чел. |
| - число людей попавших в область санитарных потерь | = | 5 | чел. |
| 3. Определение количества пострадавших. |  |  |
| - поправочный коэффициент смягчения последствий = | 1,00 |  |  |
| - число безвозвратных потерь | = | 1 | чел. |  |  |
| - число пострадавших | = | 5 | чел. |  |  |
| 4. Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения. |
| - глубина зоны полных разрушений | = | 44,55 | м |  |  |
| - глубина тяжелых повреждений | = | 54,945 | м |  |  |
| - глубина зоны средних разрушений | = | 83 | м |  |  |
| - глубина зоны слабых разрушений | = | 172 | м |  |  |
| - глубина зоны растекления | = | 413 | м |  |  |
| 5. Определение глубины действия поражающих факторов на человека |
| - глубина зоны безвозвратных потерь | = | 25 | м |  |  |
| - глубина зоны тяжелого поражения | = | 61 | м |  |  |
| - глубина зоны среднего поражения | = | 82,5 | м |  |  |
| - глубина зоны легкого поражения | = | 132 | м |  |  |
| - безопасное расстояние | = | 330 | м |  |  |
| 6. Определение степени опасности ЧС |
| - частота реализации опасности | = | 2,43E-07 | год-1 |  |  |
| - социальный ущерб: |  |  |  |  |  |
| - возможное число погибших | = | 1 | чел. |  |  |
| - возможное число пострадавших | = | 5 | чел. |  |  |
| - возможный финансовый ущерб | = | 4,18 | млн. руб. |  |
| Зонирование территории по степени опасности ЧС (СП 11-112-2001) |
| Глубина зоны, м | Риск гибели человека, год-1 | Категория зоны риска |
| 25 м | 1,22E-07 | Зона приемлемого риска |
| 61 м | 7,30E-08 | Зона приемлемого риска |
| 83 м | 2,43E-08 | Зона приемлемого риска |
| 132 м | 2,43E-09 | Зона приемлемого риска |
| 330 м | 2,43E-10 | Зона приемлемого риска |
| 8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304). |  |
| Чрезвычайная ситуация | муниципального | характера. |  |  |  |

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ на объектах МНПЗ п. Белокаменка

При аварии на трубопроводах между площадкой НПЗ и площадкой ТСБ с образованием свища или трещины в трубопроводе возможен выброс нефти, сток нефти по склону и попадание части выброса нефти в водный объект.

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объекта: |  | Трубопроводный транспорт |  |  |  |
| Тип вещества: |  | Горючие жидкости |
| Свойства: |  | Давление насыщенных паров при 20°С менее 0,3 бар |  |
| Наименование вещества: | Дизельное топливо, нефть |
| Рабочее давление: | Более 25 атм. |
| Диаметр трубопровода: | свыше 1 м. |
| Характеристика прилегающей жилой зоны: |  |  |  |  |
| - | Район фермерских хозяйств, хутора. |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение параметров зоны поражения: |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 = | 25 | м |  |  |  |  |  |  |
| - максимальная площадь области безвозвратных потерь | = | 0,2 | га |
| - максимальная площадь области санитарных потерь | = | 1,94 | га |
| - размеры зоны санитарных потерь: | 165 | Х | 165 | м |  |
| - размеры зоны безвозвратных потерь: | 50 | Х | 50 |  |  |
| - глубина зоны санитарных потерь: | 82,5 | м |  |  |  |
| - глубина зоны безвозвратных потерь: | 25 | м. |  |  |  |
| 2. Определение числа людей попавших в зону поражения. |  |  |  |
| - доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = | 0,50 |
| - доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей = | 0,50 |
| - число людей попавших в область безвозвратных потерь | = | 1 | чел. |
| - число людей попавших в область санитарных потерь | = | 5 | чел. |
| 3. Определение количества пострадавших |  |  |  |  |  |
| - поправочный коэффициент смягчения последствий = | 1,00 |  |  |
| - число безвозвратных потерь | = | 1 | чел. |  |  |
| число пострадавших |  | = | 5 | чел. |  |  |
| Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения |
| - глубина зоны полных разрушений | = | 44,55 | м |  |  |
| - глубина тяжелых повреждений | = | 54,945 | м |  |  |
| - глубина зоны средних разрушений | = | 132 | м |  |  |
| - глубина зоны слабых разрушений | = | 172 | м |  |  |
| - глубина зоны растекления | = | 413 | м. |  |  |
| 5. Определение глубины действия поражающих факторов на человека |
| - глубина зоны безвозвратных потерь | = | 25 | м |  |  |
| - глубина зоны тяжелого поражения | = | 61 | м |  |  |
| - глубина зоны среднего поражения | = | 82,5 | м |  |  |
| - глубина зоны легкого поражения | = | 132 | м |  |  |
| - безопасное расстояние | = | 330 | м. |  |  |
| 6. Определение степени опасности ЧС. |
| - частота реализации опасности | = | 5,13E-05 | год-1 |  |
| - социальный ущерб: |  |  |  |  |  |
| - возможное число погибших | = | 1 | чел. |  |  |
| - возможное число пострадавших | = | 5 | чел. |  |  |
| - возможный финансовый ущерб | = | 4,88 | млн. руб. |  |
| 7. Зонирование территории по степени опасности ЧС (СП 11-112-2001) |

| Глубина зоны, м | Риск гибели человека, год-1 | Категория зоны риска |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 м | 2,57E-05 | Зона жесткого контроля |  |
| 61 м | 1,54E-05 | Зона жесткого контроля |  |
| 83 м | 5,13E-06 | Зона приемлемого риска |  |
| 132 м | 5,13E-07 | Зона приемлемого риска |  |
| 330 м | 5,13E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304). |  |
| Чрезвычайная ситуация | муниципального | характера. |  |  |  |

При авариях на оборудовании погрузочно-разгрузочного терминала и нефтеналивного порта возможен выброс нефти.

При зажигании разлившейся нефти возможен пожар пролива. Максимальная утечка нефти может составить 375 тонн с возможным попаданием до 190 тонн в водный объект.

| Расчет последствий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Наименование вещества: | Нефть |
| Форма хранения: | Нефтепродуктопровод |
| Плотность вещества, кг/м3 | 880 |  |  |  |  |
| Удельная скорость выгорания, кг/м2с | 0,04 |  |  |  |  |
| Характеристика местности: |  | Ровная |  |  |  |  |
| Коэффициент разлива: | 5 |  |  |  |  |
| Результаты расчетов: |  |  |  |  |  |
| Объем возможного разлития |  |  | = | 426 | м3 |
| Вес возможного разлития |  |  | = | 374,88 | т |
| Площадь зоны разлития: | - расчетная |  | = | 2130 | м2 |
| Высота пламени |  |  |  |  | = | 41,0 | м |
| Параметры зон поражения |
| Характеристика зоны поражения | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Глубина зоны, м |
| Зона безусловного поражения | 10,0 | 26,0 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 | - |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин. | 12,9 | - |
| Непереносимая боль через 3-5 с. Ожог 1-й степени через 6-8 с. Ожог 2-й степени через 12-16 с. | 10,5 | - |
| Непереносимая боль через 20-30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. Ожог 2-й степени через 30-40 с. Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин. | 7,0 | 28,6 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 33,1 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 47,9 |

| Определение степени опасности ЧС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятное количество погибших | = | 0 | чел. |
| Вероятное количество тяжелых поражений | = | 0 | чел. |
| Вероятное количество средних поражений | = | 0 | чел. |
| Вероятное количество легких поражений | = | 1 | чел. |
| Вероятный ущерб | = | 0,28 | млн. руб. |
| Частота реализации опасности |  | = | 5,63E-04 | год-1. |

#### 3.1.3.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на транспорте и транспортных коммуникациях

Из анализа перевозок опасных грузов по дорогам района видно, что наиболее опасны чрезвычайные ситуации техногенного характера при перевозке автомобильным транспортом опасных грузов в виде легко воспламеняющихся жидкостей и сжиженных углеводородов.

Исходя из данных статистики мониторинга аварий и чрезвычайных ситуаций на автодорогах России, а также, учитывая состояние специализированного парка цистерн для перевозок опасных грузов, определена вероятность аварии с одной цистерной перевозящей разово опасный груз в расчете на 1 км пути.

| Вероятность аварии а/д цистерны: | с СУГ | - | 1,87*10-7 | (сут,км)-1; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с ЛВЖ | - | 5,6*10-7 | (сут,км)-1. |

Коэффициент опасности, определяющий степень вероятности развития аварии в чрезвычайную ситуацию с максимально возможными последствиями составляет:

- для автомобильного транспорта – 6*10-4.

В настоящее время эксплуатируется около 51 тыс. км магистральных нефтепроводов, 142 тыс. км магистральных газопроводов, 24 тыс. км магистральных продуктопроводов.

Из них: 23% магистральных трубопроводов работают 10-12 лет, 34% – 20-30 лет, 35% – свыше 30 лет и только 8% – менее 10 лет. Степень их износа составляет 70-75%, что и является основной причиной аварийности на трубопроводном транспорте.

Средние показатели аварийности составляют 0,2-0,26 единиц на 1 тысячу км.

Данные показатели являются базовыми для дальнейшего определения вероятности развития чрезвычайных ситуаций.

Расчеты возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями при перевозке опасных веществ проводились исходя из максимальных возможных объемов, имеющихся в эксплуатации специальных транспортных средств, а также из расчета, что авария происходит в месте маршрута транспортного средства с наибольшей плотностью населения.

Объект исследования: автомобильная дорога – авария с участием сжиженных углеводородных газов

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип вещества: |  | Воспламеняющиеся газы |
| Свойства: |  | Сжиженные давлением |  |  |  |  |
| Наименование вещества: | СУГ |
| Форма использования: | Другие формы хранения, производство, переработка |
| Количество вещества, т.: | от 10 до 50 тонн |
| Характеристика прилегающей жилой зоны: |  |  |  |  |  |
| - | Усадьбы |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение параметров зоны поражения: |  |  |  |  |
|  | где: |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 = | 100 | м. |  |  |  |  |  |  |
| - максимальная площадь области безвозвратных потерь | = | 0,14 | га. |
| - максимальная площадь области санитарных потерь | = | 1,35 | га. |
| - размеры зоны санитарных потерь: | 330 | Х | 45 | м |  |
| - размеры зоны безвозвратных потерь: | 100 | Х | 13,5 | м |  |
| - глубина зоны санитарных потерь: | 330 | м |  |  |  |
| - глубина зоны безвозвратных потерь: | 100 | м |  |  |  |
| 2. Определение числа людей попавших в зону поражения |  |  |  |
| - доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = | 0,30 |
| - доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей = | 0,70 |
| - число людей попавших в область безвозвратных потерь | = | 0 | чел. |
| - число людей попавших в область санитарных потерь | = | 9 | чел. |
| 3. Определение количества пострадавших |  |  |  |
| - поправочный коэффициент смягчения последствий = | 1,00 |  |  |
| - число безвозвратных потерь | = | 0 | чел. |  |  |
| - число пострадавших | = | 9 | чел. |  |  |
| 4. Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения. |
| - глубина зоны полных разрушений | = | 178,2 | м |  |  |
| - глубина тяжелых повреждений | = | 219,78 | м |  |  |
| - глубина зоны средних разрушений | = | 528 | м |  |  |
| - глубина зоны слабых разрушений | = | 686 | м |  |  |
| - глубина зоны растекления | = | 1650 | м |  |  |
| 5. Определение глубины действия поражающих факторов на человека. |
| - глубина зоны безвозвратных потерь | = | 100 | м |  |  |
| - глубина зоны тяжелого поражения | = | 242 | м |  |  |
| - глубина зоны среднего поражения | = | 330 | м |  |  |
| - глубина зоны легкого поражения | = | 528 | м |  |  |
| - безопасное расстояние | = | 1320 | м. |  |  |
| 6. Определение степени опасности ЧС. |
| - частота реализации опасности | = | 1,13E-06 | год-1 |  |
| - социальный ущерб: |  |  |  |  |  |
| - возможное число погибших | = | 0 | чел. |  |  |
| - возможное число пострадавших | = | 9 | чел. |  |  |
| - возможный финансовый ущерб | = | 8,4 | млн. руб. |  |
| 7. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) |

| Глубина зоны, м | Риск гибели человека, год-1 | Категория зоны риска |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 м | 5,66E-07 | Зона приемлемого риска |  |
| 242 м | 3,39E-07 | Зона приемлемого риска |  |
| 330 м | 1,13E-07 | Зона приемлемого риска |  |
| 528 м | 1,13E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 1320 м | 1,13E-09 | Зона приемлемого риска |  |
| 8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304). |  |
| Чрезвычайная ситуация | регионального | характера. |  |  |  |

Объект исследования: автомобильная дорога – авария с участием нефтепродуктов

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип вещества: |  | Горючие жидкости |
| Свойства: |  | Давление насыщенных паров при 20°С более 0,3 бар |  |
| Наименование вещества: | Бензин (газолин) |
| Форма использования: | Другие формы хранения, производство, переработка |
| Количество вещества, т.: | от 10 до 50 тонн |
| Характеристика прилегающей жилой зоны: |  |  |  |  |  |
| - | Район фермерских хозяйств, хутора |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение параметров зоны поражения: |  |  |  |  |
|  | где: |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 = | 50 | м |  |  |  |  |  |  |
| - максимальная площадь области безвозвратных потерь | = | 0,19 | га. |
| - максимальная площадь области санитарных потерь | = | 1,75 | га. |
| - размеры зоны санитарных потерь: | 242,5 | Х | 81,5 | м |  |
| - размеры зоны безвозвратных потерь: | 62,5 | Х | 30 | м |  |
| - глубина зоны санитарных потерь: | 230 | м |  |  |  |
| - глубина зоны безвозвратных потерь: | 50 | м. |  |  |  |
| 2. Определение числа людей попавших в зону поражения |  |  |
| - доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = | 0,30 |
| - доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей = | 0,80 |
| - число людей попавших в область безвозвратных потерь | = | 0 | чел. |
| - число людей попавших в область санитарных потерь | = | 7 | чел. |
| 3. Определение количества пострадавших. |  |  |
| - поправочный коэффициент смягчения последствий = | 1,00 |  |  |
| - число безвозвратных потерь | = | 0 | чел. |  |  |
| - число пострадавших | = | 7 | чел. |  |  |
| 4. Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения. |
| - глубина зоны полных разрушений | = | 124,2 | м |  |  |
| - глубина тяжелых повреждений | = | 153,18 | м |  |  |
| - глубина зоны средних разрушений | = | 230 | м |  |  |
| - глубина зоны слабых разрушений | = | 478 | м |  |  |
| - глубина зоны растекления | = | 1150 | м. |  |  |
| Определение глубины действия поражающих факторов на человека |
| - глубина зоны безвозвратных потерь | = | 50 | м |  |  |
| - глубина зоны тяжелого поражения | = | 169 | м |  |  |
| - глубина зоны среднего поражения | = | 230 | м |  |  |
| - глубина зоны легкого поражения | = | 368 | м |  |  |
| - безопасное расстояние | = | 920 | м |  |  |
| 6. Определение степени опасности ЧС |
| частота реализации опасности | = | 6,17E-06 | год-1 |  |  |
| социальный ущерб: |  |  |  |  |  |
| - возможное число погибших | = | 0 | чел. |  |  |
| - возможное число пострадавших | = | 7 | чел. |  |  |
| - возможный финансовый ущерб | = | 6,17 | млн. руб. |  |
| 7. Зонирование территории по степени опасности ЧС (СП 11-112-2001) |
| Глубина зоны, м | Риск гибели человека, год-1 | Категория зоны риска |  |
| 50 м | 3,09E-06 | Зона приемлемого риска |  |
| 169 м | 1,85E-06 | Зона приемлемого риска |  |
| 230 м | 6,17E-07 | Зона приемлемого риска |  |
| 368 м | 6,17E-08 | Зона приемлемого риска |  |
| 920 м | 6,17E-09 | Зона приемлемого риска |  |
| 8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304). |  |
| Чрезвычайная ситуация | регионального | характера. |  |  |  |

Объект исследования: магистральный газопровод – авария с участием природного газа

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объекта: |  | Трубопроводный транспорт |  |  |  |
| Тип вещества: |  | Воспламеняющиеся газы |
| Свойства: |  | Под давлением |  |  |  |  |  |
| Наименование вещества: | Природный газ |
| Рабочее давление: | Более 25 атм. |
| Диаметр трубопровода: | от 0,2 до 0,4 м. |
| Характеристика прилегающей жилой зоны: |  |  |  |  |
| - Район фермерских хозяйств, хутора |

| Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Определение параметров зоны поражения: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 = | 25 | м |  |  |  |  |  |  |
| - максимальная площадь области безвозвратных потерь | = | 0,2 | га. |
| - максимальная площадь области санитарных потерь | = | 1,94 | га. |
| = размеры зоны санитарных потерь: | 165 | Х | 165 | м |  |
| - размеры зоны безвозвратных потерь: | 50 | Х | 50 | м |  |
| - глубина зоны санитарных потерь: | 82,5 | м |  |  |  |
| - глубина зоны безвозвратных потерь: | 25 | м |  |  |  |
| 2. Определение числа людей попавших в зону поражения |  |  |  |
| - доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = | 0,30 |
| - доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей = | 0,50 |
| - число людей попавших в область безвозвратных потерь | = | 0 | чел. |
| - число людей попавших в область санитарных потерь | = | 5 | чел. |
| 3. Определение количества пострадавших. |  |  |  |  |  |
| - поправочный коэффициент смягчения последствий = | 1,00 |  |  |
| - число безвозвратных потерь | = | 0 | чел. |  |  |
| число пострадавших |  | = | 5 | чел. |  |  |
| 4. Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения |
| - глубина зоны полных разрушений | = | 44,55 | м |  |  |
| - глубина тяжелых повреждений | = | 54,945 | м |  |  |
| - глубина зоны средних разрушений | = | 132 | м |  |  |
| - глубина зоны слабых разрушений | = | 172 | м |  |  |
| - глубина зоны растекления | = | 413 | м. |  |  |
| 5. Определение глубины действия поражающих факторов на человека |
| - глубина зоны безвозвратных потерь | = | 25 | м |  |  |
| - глубина зоны тяжелого поражения | = | 61 | м |  |  |
| - глубина зоны среднего поражения | = | 82,5 | м |  |  |
| - глубина зоны легкого поражения | = | 132 | м |  |  |
| - безопасное расстояние | = | 330 | м. |  |  |
| 6. Определение степени опасности ЧС. |
| - частота реализации опасности | = | 7,78E-04 | год-1 |  |
| - социальный ущерб: |  |  |  |  |  |
| - возможное число погибших | = | 0 | чел. |  |  |
| - возможное число пострадавших | = | 5 | чел. |  |  |
| - возможный финансовый ущерб | = | 4,48 | млн. руб. |  |
| 7. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) |
| Глубина зоны, м | Риск гибели человека, год-1 | Категория зоны риска |  |
| 25 | м | 3,89E-04 | Зона жесткого контроля |  |
| 61 | м | 2,33E-04 | Зона жесткого контроля |  |
| 83 | м | 7,78E-05 | Зона жесткого контроля |  |
| 132 | м | 7,78E-06 | Зона приемлемого риска |  |
| 330 | м | 7,78E-07 | Зона приемлемого риска |  |
| 8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304). |  |
| Чрезвычайная ситуация | муниципального | характера. |  |  |  |

#### 3.1.3.4 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций в результате террористического воздействия

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип вещества: |  | Взрывчатое вещество |
| Наименование вещества: | Тринитротолуол |
| Количество вещества, кг.: | 50 |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение параметров зоны поражения человека взрывной ударной волной: |
| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м. |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 2,03 |
| Зона тяжелого поражения | 0,5<Рпор<0,99 | 2,43 |
| Зона среднего поражения | 0,33<Рпор<0,5 | 2,82 |
| Зона легкого поражения | 0,01<Рпор<0,33 | 3,64 |
| Зона безопасности | Рпор<0,01 | 6,25 |
| Примечание. Зоны поражения человека: – нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2); – легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами; – средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей; – тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д. |
| 2. Определение параметров зон повреждения зданий: |
| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| Зона полных разрушений | 2,03 |
| Зона тяжелых повреждений | 2,30 |
| Зона средних повреждений | 3,64 |
| Зона слабых разрушений | 4,17 |
| Зона растекления | 9,26 |
| Примечание: Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, травмирование персонала; д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. |

2. Определение параметров зон поражения осколками:

Расчетные возможные радиусы поражения для осколков следующие:

Rпор=, м

-	где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принимается равным 1,5;

-	 – плотность воздуха 1,29 кг/м3.

Радиусы поражения осколков

| Моск, гр. | Rпор, м |
| --- | --- |
| 1 | 31,5 |
| 2 | 62,1 |
| 3 | 72,6 |
| 4 | 87,6 |
| 5 | 100,8 |
| 6 | 112,8 |
| 7 | 123,7 |
| 8 | 133 |
| 9 | 143,5 |
| 10 | 152,2 |

Вывод:

Из приведенных расчетов видно, что осколки массой 10 г обладают поражающей способностью на расстоянии до 152,2 метров, следовательно, зона с радиусом 152,2 м будет являться зоной сплошного поражения персонала (населения), находящегося вблизи стоянки легкового автомобиля.

Безопасное расстояние для зданий и сооружений для рассматриваемого варианта воздействия может быть принято 10 метрам.

Количество пострадавших может составить до 120 человек.

Количество погибших может составить от 5 до 20 человек.

Материальный ущерб может достигнуть 10 млн. руб.

Возможные типы взрывных устройств и предметы, в которых они могут располагаться, а также безопасное расстояние при обнаружении подозрительных предметов приведены в следующей таблице:

Типы взрывных устройств

| Тип взрывного устройства или предмет (машина), где взрывное устройство размещено | Безопасное расстояние от взрывного устройства, Rбез, м |
| --- | --- |
| Граната РГД-5 | не менее 50 |
| Граната Ф-1 | не менее 200 |
| Тротиловая шашка массой 200 граммов | 45 |
| Тротиловая шашка массой 400 граммов | 55 |
| Пивная банка 0,33 литра | 60 |
| Мина МОН-50 | 85 |
| Чемодан (кейс) | 230 |
| Дорожный чемодан | 350 |
| Автомобиль типа «Жигули» | 460 |
| Автомобиль типа «Волга» | 580 |
| Микроавтобус | 920 |
| Грузовая автомашина (фургон) | 1240 |

Оценка возможных последствий проведения террористических актов

Потенциальные объекты проведения террористических актов можно ранжировать по следующим характеристикам:

А. Доступность объекта для совершения теракта

1. Ограничений в доступе нет. Службы, отвечающие за общий порядок на объекте, отсутствуют.

2. Ограничений доступа нет. На объекте существуют службы, отвечающие за общий порядок.

3. Доступ на объект ограничен.

4. Объект находится под военизированной охраной.

Б. Технические средства, необходимые для осуществления теракта

1. Общевойсковое оружие или до 1-го кг взрывчатых веществ.

2. Свыше 1-го кг взрывчатых веществ.

3. Транспортные средства, вооружение и значительное количество взрывчатых веществ.

4. Радиационно, химически и биологически опасные вещества.

5. Специальная техника или уникальное, не находящееся на вооружении войск министерств внутренних дел и обороны, оружие.

В. Необходимый уровень квалификации для осуществления теракта

1. Навыки обращения с огнестрельным оружием или минимальные знания по осуществлению взрывных работ.

2. Опыт проведения взрывных работ, умение оценить направленность и разрушительную способность взрыва.

3. Знание специфики функционирования объекта теракта, владение навыками и умениями обращения со спецсредствами или опасными спецвеществами.

Г. Периодичность повторения условий, при которых теракт может принести максимальный ущерб

1. Постоянно.

2. Ежедневно в часы «пик».

3. Несколько раз в месяц.

4. Несколько раз в год.

5. Условия уникальны и могут быть повторены только раз в несколько лет.

Д. Последствия осуществленного на объекте теракта

1. Несколько десятков пострадавших, локальные разрушения, нанесен незначительный (в масштабах края) экономический ущерб.

2. Число пострадавших порядка сотни человек, площадь разрушения или заражения местности составляет несколько квадратных километров, на несколько дней парализована нормальная жизнь края, нанесен существенный экономический ущерб.

3. Число пострадавших – несколько сотен человек, площадь разрушения или заражения местности составляет несколько десятков квадратных километров, нарушена инфраструктура, на восстановление которой потребуется несколько недель или привлечение федеральных сил и средств, нанесен экономический ущерб, сопоставимый с бюджетом края.

4. Число пострадавших – несколько тысяч человек, площадь разрушения или заражения местности составляет несколько сот квадратных километров, последствия выходят за рамки края и являются трагедией общегосударственного масштаба.

Типовой перечень критических «точек»

с указанием возможных последствий (графа «Д»)

| Наименование объекта | Характеристики объекта |
| --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д |
| Ядерные реакторы АЭС | 4 | 2-4 | 3 | 1 | 2-4 |
| Трубопроводы и скважины питьевой воды | 2 | 1 или 4 | 1 или 3 | 1 | 1 или 2 |
| Водоочистные сооружения | 3 | 1 или 4 | 1 или 3 | 1 | 1 или 2 |
| Места проведения досуга | 2 | 1-3 | 1-3 | 4 | 1 или 2 |
| Автозаправочные станции | 2 | 1-3 | 1-3 | 4 | 1 |
| Автомобильные дороги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 или 2 |
| Железнодорожные сети | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 или 2 |

3.2 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера

### 3.2.1 Источники ЧС природного характера

Опасное природное явление – событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Многолетними наблюдениями за природными явлениями на исследуемой территории отмечены ситуации, которые создавали угрозу жизни людей и животных, приносили материальный ущерб хозяйству, а в ряде случаев приводили к человеческим жертвам, гибели животных и уничтожению материальных ценностей.

Характерными для исследуемой территории являются:

-	опасные геологические процессы;

-	опасные гидрологические явления и процессы;

-	опасные метеорологические явления и процессы

-	природные пожары.

Природные и климатические условия на территории Мурманской области, а также сложное физико-географическое положение зачастую приводят к стихийным бедствиям, наиболее характерными из которых являются:

-	ураганные и штормовые ветры со скоростью 30 м/сек. и более;

-	сильные метели (со скоростью ветра до 20 м/сек. в течение 12-15 часов);

-	снегопады (со среднесуточной нормой осадков около 40 см);

-	морозы (с температурой ниже 40 градусов по Цельсию в течение более 3 суток);

-	сильный гололед (обледенение на проводах более 20 мм);

-	сход снежных лавин в горах;

-	лесные пожары.

##### 3.2.1.1 Опасные геологические процессы

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории.

Геологические процессы, развитые на планируемой территории, на территории прилегающего региона, разнообразны по генезису и интенсивности проявления. Приуроченность региона к зоне избыточного увлажнения обуславливает широкое развитие заболачивания. Кроме того, здесь развито физическое выветривание с образованием осыпей и курумов. Локальное развитие имеют оползни, переработка морских берегов, речная эрозия и оврагообразование.

Экзогенные геологические процессы наносят значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям. Необходимо отметить весьма неравномерное распределение напряжений в сейсмогенных зонах северной части района. Аномально-высокие напряжения в кристаллических породах вызывают вывалы, «стреляние» пород и горные удары. Их связывают с неотектоническими глыбовыми движениями вдоль разломов северо-западного направления.

Землетрясения – согласно данным исследований объединенного института физики Земли РАН (ОИФЗ, директор академик В.Н. Страхов) в рамках Государственной научно-технической программы "Глобальные изменения природной среды и климата" (рук. вице-президент РАН академик Н.П. Лаверов) территория относится к зоне, характеризующихся сейсмической интенсивностью до 7 баллов вероятной частотой проявления 1 раз в 5000 лет.

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20-30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов.

#### 3.2.1.2 Опасные гидрологические явления и процессы

На планируемой территории отмечены гидрологические процессы и явления, отрицательно влияющие на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление поверхностным стоком с нагорных территорий, подтопление грунтовыми водами, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, морская абразия.

Подтопление связано как с природными, так и техногенными факторами, ведущую роль среди которых представляет неорганизованный сток поверхностных вод, как на территории населённого пункта, так и на прилегающих территориях, способствующий инфильтрации поверхностных вод в грунт, утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений.

Береговая полоса Кольского залива в пределах предполагаемого строительства имеет изогнутую форму со сложным рельефом местности. Существующие отметки прибрежной полосы колеблются от 30 м до 39 м. Береговая полоса подвержена морской абразии в той или иной степени. Особенную активность этот процесс приобретает во время волнового воздействия, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

#### 3.2.1.3 Опасные метеорологические явления и процессы

Ветер в большинстве районов Мурманской области носит муссонный характер. Зимой, в период наибольшей повторяемости и интенсивности циклонов над Норвежским и Баренцевым морями, преобладают южные и юго-западные ветры; летом, когда увеличивается повторяемость антициклонов, направление ветра становится менее устойчивым, но заметно преобладание восточных ветров.

Наибольшие скорости ветра 15 м/с и более ожидаются в осенне-зимний период. В зимний период резко увеличивается количество снежных заносов на дорогах, обрыв линий электропередач (Териберская, Серебрянская ГЭС).

Шторма на Баренцевом море наиболее часты (среднее годовое число дней – 70-90) с октября по март, туманы и осадки – июле-августе. Плохая видимость (менее 1 мили) может наблюдаться в течение всего года, ее повторяемость составляет 5-15%.

Максимальные скорости ветра для исследуемой территории составляют:

-	1 раз в год – 27м/с, 1 раз в 5 лет – 30 м/с, 1 раз в 10 лет – 32 м/с, 1 раз в 20 лет 33 м/с.

Ураган – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого примерно равна 32 м/с и более.

Средняя продолжительность урагана – 9-12 дней. Часто сопровождаются ливнями.

Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередачи и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, ломает и вырывает с корнями деревья, повреждает и топит суда, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях в производстве.

На территории ЗАТО существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к :

•	ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

•	приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

Это приводит к обрывам линий электропередач и связи, а так же нарушению авто и железнодорожного сообщения

Снежные бури (скорость ветра более 15 м/с) и обильные снегопады, сопровождающиеся резкими перепадами температур, вызывающими снежные заносы, сильное обледенение воздушных линий электропередач, связи, что приводит к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов города. Возможно возникновение заносов на трассах районного значения.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипаний мокрого снега, что особенно опасно для линий электропередач. Кроме того при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечнососудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара в летний период может привести к возникновению лесных пожаров.

В зимний период сильный мороз может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло и энергоснабжения. Кроме того в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

#### 3.2.1.4 Природные пожары

Природные пожары – это неконтролируемые горения растительности, стихийно распространяющиеся по территории.

Больше всего от огня страдает сельское хозяйство: гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса. Нередко природные пожары приводят к гибели людей.

Анализ чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами и имевших место на территории Мурманской области, показывает, что лесопожарная обстановка остается напряженной из года в год  и существенно не меняется. Одной из причин явились малоснежные зимы с низким процентом содержания воды в снеге, что не обеспечивает запас грунтовых вод и приводит к быстрому высыханию надпочвенного покрова,  как следствие – создает предпосылки к возникновению очагов пожаров.

Анализ данных свидетельствует, что 94-98% лесных пожаров на территории Мурманской области возникают по вине населения. Исходя из этого, наиболее вероятно возникновение лесных пожаров в полосе 20-30 км от населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог, вдоль южного побережья Кольского полуострова, т.е. в местах традиционного отдыха населения, рыбной ловли и сбора грибов и ягод.

Наиболее массовый характер лесные пожары могут принять в июле-августе, когда созревают ягоды и грибы.

### 3.2.2 Описание применяемых методов оценки последствий опасных природных явлений

Методика оценки последствий воздействий опасных природных явлений принята по материалам учебного пособия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» издание ГУП «Облиздат» г. Калуга 2001 г., разработанной при участи Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

При опасном природном явлении – частота наступления чрезвычайной ситуации с гибелью человека составляет:

При расчетах возможных последствий землетрясений использована методика прогнозирования последствий землетрясений, разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 2000 г.

Методика предназначена для прогнозирования последствий сильных землетрясений в пределах территории, подвергшейся сейсмическому воздействию.

Методика позволяет определить:

-	количество человек, получивших смертельное поражение, а также число раненых;

-	количество человек, оставшихся без крова;

-	количество зданий, получивших обвалы, частичные разрушения, тяжелые, умеренные и легкие повреждения (5, 4, 3, 2 и 1 степени повреждения);

-	количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС);

-	пожарную обстановку.

В методике применяется вероятностный подход при определении потерь людей и объемов разрушений.

Вероятностный подход обусловлен тем, что ситуация, в которой могут оказаться люди, носит ярко выраженный случайный характер. Невозможно достоверно определить интенсивность землетрясения в районе расположения каждого конкретного здания. Эта интенсивность с разной вероятностью может принимать значения от небольших величин до девяти и более баллов.

При воздействии одинаковых сейсмических нагрузок на однотипные здания, будет существовать разная вероятность разрушения зданий. На характер разрушения зданий влияет разброс прочности материалов, отклонения в размерах и качестве строительных материалов от проектных значений и другие факторы.

Принимается, что объем разрушений и людские потери, в основном, определяются двумя факторами – интенсивностью землетрясения (моделью воздействия) и сопротивлением этому воздействию (законами разрушений – для зданий, сооружений и законами поражения – для людей). Все другие факторы, влияющие в той или иной степени на последствия землетрясения, учитываются через эти факторы.

Для заблаговременного прогнозирования интенсивности землетрясения на исследуемой территории используются карты общего сейсмического районирования (ОСР-97), разработанные Объединенным институтом физики земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук в 1999 г.

Интенсивность землетрясения I (от англ. intensity) – мера воздействия колебания грунта на внешнюю среду, оценивается по двенадцати балльной шкале.

При проведении оценки последствий землетрясений используется классификация зданий, приведенная в Международной модифицированной сейсмической шкале (MMSK-86). В соответствии с этой шкалой здания разделяются на две группы:

-	здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий;

-	здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями.

Здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий разделяют на типы:

Тип А1 – Местные здания. Здания со стенами из местных строительных материалов:

-	глинобитные без каркаса;

-	саманные или из сырцового кирпича без фундамента;

-	выполненные из окатанного или рваного камня на глиняном растворе и без регулярной (из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах и т.п.

Тип А2 – Местные здания. Здания со стенами из самана или сырцового кирпича, с каменными, кирпичными или бетонными фундаментами;

-	выполненные из рваного камня на известковом, цементном или сложном растворе с регулярной кладкой в углах;

-	выполненные из пластового камня на известковом, цементном или сложном растворе;

-	выполненные из кладки типа «мидис»;

-	здания с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины, с тяжелыми земляными или глиняными крышами;

-	сплошные массивные ограды из самана или сырцового кирпича и т.п.

Тип Б – Местные здания. Здания с деревянным каркасом с заполнителем из самана или глины и легкими перекрытиями.

Тип Б1 – Местные здания. Здания из жженого кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе;

-	деревянные щитовые дома.

Тип Б2 – Сооружения из жженого кирпича тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе;

-	сплошные ограды и стенки, трансформаторные киоски, силосные и водонапорные башни.

Тип В – Местные здания. Деревянные дома, рубленные в «лапу» или в «обло»;

Тип В1 – Типовые здания. Железобетонные, каркасные, крупнопанельные и армированные крупноблочные дома.

Тип В2 – Сооружения. Железобетонные сооружения: силосные и водонапорные башни, маяки, подпорные стенки, бассейны и т.п.

Здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями разделяются на типы:

Тип С7 – Типовые здания и сооружения всех видов (кирпичные, блочные панельные, бетонные, деревянные, щитовые и др.) с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 7 баллов.

Тип С8 – Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 8 баллов.

Тип С9 – Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 9 баллов.

По результатам сейсмического воздействия на здания и сооружения (в соответствии с MMSK-86) рассматривается пять степеней повреждения зданий:

d=1 – Легкие повреждения. Слабые повреждения материала и неконструктивных элементов здания:

-	тонкие трещины в штукатурке;

-	откалывание небольших кусков штукатурки;

-	тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами каркаса;

-	между панелями в разделке печей и дверных коробок;

-	тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах.

Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации повреждений достаточен текущий ремонт здания.

d=2 – Умеренные повреждения. Значительные повреждения материала и неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из труб, падение отдельных черепиц. Слабые повреждения несущих конструкций:

-	тонкие трещины в несущих стенах;

-	незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и стыках панелей. Для ликвидации повреждения необходим капитальный ремонт здания.

d=3 – Тяжелые повреждения. Разрушения неконструктивных элементов здания:

-	обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. Значительные повреждения несущих конструкций;

-	сквозные трещины в несущих стенах, значительные деформации каркаса, заметные сдвиги панелей, выкрашивание бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный ремонт здания.

d=4 – Частичные разрушения несущих конструкций:

-	проломы и вывалы в несущих стенах;

-	разрывы стыков и узлов каркаса;

-	нарушение связей между частями здания;

-	обрушение отдельных панелей перекрытия;

-	обрушение крупных частей здания. Здание подлежит сносу.

d=5 – Обвалы:

-	обрушение несущих стен и перекрытия;

-	полное разрушение зданий.

Характер повреждения зданий в значительной степени зависит от конструктивных схем этих зданий.

В каркасных зданиях преимущественно разрушаются узлы каркаса вследствие возникновения в этих местах значительных изгибающих моментов и поперечных сил. Особенно сильные повреждения получают основания стоек и узлы соединения ригелей со стойками каркаса.

В крупнопанельных и крупноблочных зданиях наиболее часто разрушаются стыковые соединения панелей и блоков между собой и с перекрытиями. При этом наблюдается взаимное смещение панелей, раскрытие вертикальных стыков, отклонение панелей от первоначального положения, а в некоторых случаях обрушение панелей.

Для зданий с несущими каменными стенами и стенами из местных материалов (сырцовый кирпич, глиносаманные блоки, туфовые блоки и др.) характерны следующие повреждения:

-	появление трещин в зданиях;

-	обрушение торцовых стен;

-	сдвиг, а иногда и обрушение перекрытий;

-	обрушение отдельно стоящих стоек и, особенно, печей и дымовых труб.

Наиболее устойчивыми к сейсмическому воздействию являются деревянные рубленные и каркасные дома. Как правило, такие здания сохраняются, и только при интенсивности 8 баллов и более наблюдается изменение геометрии здания и в некоторых случаях обрушение крыш.

Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется законами разрушения. Под законами разрушения зданий понимают зависимость между вероятностью повреждения зданий и интенсивностью проявления землетрясения в баллах. Законы получены на основе анализа статистических материалов по повреждению и разрушению жилых, общественных и промышленных зданий от воздействия землетрясений разной интенсивности.

Математическое ожидание количества зданий со степенью повреждения d определяется по формуле:

-	где Vi — численность зданий i-го типа в городе;

-	n – число типов рассматриваемых зданий (максимальное число типов зданий n = 6: A, Б, B, C7, C8, C9);

-	СVi – вероятности повреждения зданий i-го типа, полученные на основании анализа законов разрушения зданий.

Вероятности СVi повреждения зданий различного типа в зависимости от интенсивности землетрясения представлены в следующей таблице.

| Типы зданий | Степень повреждения | Вероятности повреждения зданий при интенсивности землетрясений в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А | 1 2 3 4 5 | 0,36 0,12 0,02 0 0 | 0,13 0,37 0,34 0,13 0,03 | 0 0,02 0,14 0,34 0,50 | 0 0 0 0,02 0,98 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 |
| Б | 1 2 3 4 5 | 0,09 0,01 0 0 0 | 0,4 0,34 0,13 0,02 0 | 0,01 0,15 0,34 0,34 0,16 | 0 0 0,02 0,14 0,84 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 |
| В | 1 2 3 4 5 | 0,01 0 0 0 0 | 0,36 0,11 0,02 0 0 | 0,13 0,37 0,34 0,13 0,03 | 0 0,02 0,14 0,34 0,50 | 0 0 0 0,03 0,97 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 |
| С7 | 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | 0,09 0,01 0 0 0 | 0,4 0,34 0,13 0,02 0 | 0,01 0,15 0,34 0,34 0,16 | 0 0 0 0,1 0,9 | 0 0 0,02 0,14 0,84 | 0 0 0 0 1 |
| С8 | 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | 0,01 0 0 0 0 | 0,36 0,1 0,02 0 0 | 0,13 0,37 0,34 0,13 0,03 | 0 0,02 0,14 0,34 0,50 | 0 0 0 0,02 0,98 | 0 0 0 0 1 |
| С9 | 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0,09 0,01 0 0 0 | 0,4 0,34 0,13 0,02 0 | 0,01 0,15 0,34 0,34 0,16 | 0 0 0,02 0,14 0,84 | 0 0 0 0 1 |

Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах определяется по формуле:

,

-	где R – вероятность размещения людей в зданиях;

-	n – число типов рассматриваемых зданий;

-	Ni – численность людей в зданиях i-ого типа, чел.;

-	CNi – вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, полученная на основании анализа законов поражения людей.

-	M(Nj) – математическое ожидание потерь j–ой степени (общих, безвозвратных).

Значения R принимаются на основе обработки статистических материалов. В качестве средних показателей могут быть приняты значения:

с 23 до 7 часов			R = 1;

с 7  до 9 часов			R = 0,6;

с 9 до 18 часов			R = 0,7;

с 18 до 20 часов			R = 0,65;

с 20 до 23 часов			R = 0,9.

Вероятности CNi общих и безвозвратных потерь людей в зданиях различного типа (по классификации MMSK-86) при землетрясениях:

| Типы зданий | Степень поражения людей | Вероятность потерь людей в зданиях различного типа при интенсивности землетрясения в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А | Общие | 0,004 | 0,14 | 0,70 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | Безвозвратные | 0 | 0,05 | 0,38 | 0,59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Б | Общие | 0 | 0,03 | 0,39 | 0,90 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | Безвозвратные | 0 | 0,01 | 0,18 | 0,53 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| В | Общие | 0 | 0 | 0,14 | 0,70 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |
|  | Безвозвратные | 0 | 0 | 0,05 | 0,38 | 0,59 | 0,6 | 0,6 |
| С7 | Общие | 0 | 0 | 0,03 | 0,39 | 0,90 | 0,97 | 0,97 |
|  | Безвозвратные | 0 | 0 | 0,01 | 0,18 | 0,53 | 0,6 | 0,6 |
| С8 | Общие | 0 | 0 | 0,004 | 0,14 | 0,70 | 0,96 | 0,97 |
|  | Безвозвратные | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,38 | 0,59 | 0,6 |
| С9 | Общие | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,39 | 0,90 | 0,97 |
|  | Безвозвратные | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,18 | 0,53 | 0,6 |

Количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС) определяются из условия, что на 1 км2 разрушенной части города приходится 6-8 аварий.

Эти данные получены на основании анализа последствий разрушительных землетрясений.

Общее количество аварий на КЭС распределяют:

-	на системы теплоснабжения – 15%;

-	электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20%;

-	газоснабжения – 25%.

Причины, вызывающие повреждения КЭС, можно разделить на 2 группы. К первой группе относятся причины, связанные с волновым движением грунта, вследствие чего в элементах КЭС появляются растягивающие и сдвигающие усилия, которые вызывают движение подземных коммуникаций и сооружений КЭС – коллекторов, трубопроводов, колодцев, кабельных линий.

Ко второй группе относятся причины, связанные с разрушением вводов в наземные здания и сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий.

Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Число очагов пожаров определяется масштабами разрушений. Анализ последствий землетрясений показывает, что в среднем в половине числа зданий, получивших частичные разрушения (4 степень) и обвалы (5 степень), возможно возникновение пожаров.

При расчетах возможных последствий ураганов и бурь использована методика оценки последствий ураганов, разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 1994 г.

Методика позволяет решать следующие задачи:

-	оценка и прогнозирование разрушений зданий и сооружений на территории населенных пунктов;

-	определение характеристик разрушений;

-	оценка и прогнозирование потерь населения в разрушенных зданиях.

За основное воздействие на здание и сооружения принимается скоростной напор воздушного потока и продолжительность его воздействия. В качестве обобщенной характеристики воздействия принимается скорость ветра или его сила (в баллах) по шкале Бофорта.

Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением фактической скорости над расчетной в месте их расположения. Под расчетной скоростью ветра понимается максимальная скорость ветра, при которой здания и сооружения не получают разрушений.

При выборе типа наземного здания используется следующая классификация зданий по этажности:

-	малоэтажные (до 4-х этажей);

-	многоэтажные (от 5 до 8 этажей);

-	повышенной этажности (от 9 до 25 этажей);

-	высотные (более 25 этажей).

На основании данных о застройке исследуемой территории и с учетом параметров и частоты возникновения опасного природного явления выполняется оценка степеней разрушений зданий и сооружений.

Принимаются следующие возможные степени разрушения:

| слабая | - | разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах; откалывание штукатурки; падение кровельных черепиц; трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей; |
| --- | --- | --- |
| средняя | - | разрушение перегородок, кровли, части сооружения, большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах; |
| сильная | - | значительные деформации несущих конструкций, сквозные трещины и проломы в стенах, обрушения части стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних этажей. |
| полная | - | полное разрушение несущих конструкций, приводящее к обрушению здания. Здание восстановлению не подлежит. |

Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется законами разрушения. Под законами разрушения зданий понимают зависимость между вероятностью повреждения зданий и скоростью ветра. Законы получены на основе анализа статистических материалов по повреждению и разрушению жилых, общественных и промышленных зданий от воздействия ветра разной интенсивности.

Математическое ожидание количества зданий со степенью повреждения d определяется по формуле:

-	где Vi – численность зданий i-го типа в городе;

-	n – число типов рассматриваемых зданий;

-	СVi – вероятности повреждения зданий i-го типа, полученные на основании анализа законов разрушения зданий.

Учитывается, что скоростной напор воздушного потока и продолжительность его воздействия в различных частях застройки будет различна.

Согласно сведениям, представленным в учебном издании Тамбовского государственного технического университета «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» (Тамбов Издательство ТГТУ 2003) скорость ветра по отношению к загородным условиям снижается в зависимость от плотности застройки:

-	в застройке плотностью до 20% – на 20%;

-	плотностью от 20 до 30% – на 20-50%;

-	плотностью более 30% более чем на 50%.

Примечание: под плотностью застройки понимается отношение площади, занятой зданиями, к общей площади рассматриваемой территории.

В качестве поражающих факторов рассматриваются обломки зданий и сооружений. Для определения математического ожидания потерь населения используется закон поражения людей. Под законом поражения людей понимается зависимость между вероятностью поражения людей и интенсивностью явления.

Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах определяется по формуле

-	где R – вероятность размещения людей в зданиях;

-	n – число типов рассматриваемых зданий;

-	Ni – численность людей в зданиях i-ого типа, чел.;

-	CNi – вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, полученная на основании анализа законов поражения людей.

-	M(Nj) – математическое ожидание потерь j–ой степени (общих, безвозвратных).

Значения R принимаются на основе обработки статистических материалов. В качестве средних показателей могут быть приняты значения:

с 23 до 7 часов			R = 1;

с 7  до 9 часов			R = 0,6;

с 9 до 18 часов			R = 0,7;

с 18 до 20 часов			R = 0,65;

с 20 до 23 часов			R = 0,9.

В зависимости от степени разрушения зданий определяются возможные потери населения:

| Структура потерь, % | Степени разрушения зданий |
| --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная | Полная |
| Общие | 5 | 30 | 60 | 100 |
| Безвозвратные | 0 | 8 | 15 | 60 |
| Санитарные | 5 | 22 | 45 | 40 |

Количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС) определяются из условия, что на 1 км2 разрушенной части города приходится 6-8 аварий.

Эти данные получены на основании анализа последствий.

Общее количество аварий на КЭС распределяют:

-	на системы теплоснабжения – 15%;

-	электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20%;

-	газоснабжения – 25%.

Причины, вызывающие повреждения КЭС связанны с разрушением вводов в наземные здания и сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий.

Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Число очагов пожаров определяется масштабами разрушений. Анализ последствий показывает, что в среднем в половине числа зданий, получивших полные и сильные разрушения, возможно возникновение пожаров.

При опасном природном явлении – частота наступления чрезвычайной ситуации с гибелью человека составляет:

Для определения степени риска ЧС применен метод укрупненных показателей, использующий статистические данные экономического развития региона и плотности расселения населения.

В составе вероятного вреда учтен социальный ущерб и реальный ущерб объектам инфраструктуры и промышленности.

Рассматривается наиболее опасный вариант развития событий – ночь.

### 3.2.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера

#### 3.2.3.1 Результаты оценки последствий опасных геологических процессов

Результаты оценки последствий землетрясений

Согласно данным исследований объединенного института физики Земли РАН (ОИФЗ, директор академик В.Н. Страхов) в рамках Государственной научно-технической программы "Глобальные изменения природной среды и климата" (рук. вице-президент РАН академик Н.П. Лаверов) территория относится к зоне, характеризующихся сейсмической интенсивностью до 7 баллов вероятной частотой проявления 1 раз в 5000 лет.

| Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество жителей |  | 42800 | чел. |
| - Площадь территории |  | 521,6 | км2. |
| - Площадь жилой застройки |  | 21 | км2. |
| - Площадь производственной зоны |  | 29 | км2. |
| - Расчетная интенсивность землетрясения |  | 7 | баллов |
| - Возможная частота проявления (ОСР-97), 1 раз в | 5000 | лет. |
| - Обеспеченность жильем населения |  |  | 20 | м2/чел. |
| Типы зданий по MMSK-86 | Количество зданий, шт. | Количество проживающего населения, чел. |
|  | Б1, Б2 |  | 44 | 176 |
|  | В1, В2 |  | 115 | 13800 |
|  | С7 |  | 208 | 28824 |
| Результаты расчетов |  |  |  |  |  |
| 1. Характеристика повреждения зданий. |
| Обвал - |  |  | 0 | зданий |  |  |  |
| Частичное разрушение - | 0 | зданий |  |  |  |
| Тяжелое разрушение - | 0 | зданий |  |  |  |
| Умеренное разрушение - | 44 | зданий |  |  |  |
| Характеристика повреждений: |
| значительные повреждения материала и неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из труб, падение отдельных черепиц; |
| слабые повреждения несущих конструкций (тонкие трещины в несущих стенах, незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и стыках панелей. |
| Для ликвидации повреждения необходим капитальный ремонт здания. |
| Легкое разрушение – | 115 | зданий |  |  |  |
| Характеристика повреждений: |
| тонкие трещины в штукатурке; |
| откалывание небольших кусков штукатурки; |
| тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами каркаса; |
| между панелями в разделке печей и дверных коробок; |
| тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. |
| 2. Характеристика степени поражения людей. |
|  | Безвозвратные потери |  | 2 | чел. |
|  | Санитарные потери |  | 4 | чел. |
|  | Общие потери |  | 6 | чел. |
|  | Число пострадавших без крова |  | 0 | чел. |
| 3. Характеристика инженерной обстановки. |
| Разрушено | 0 | зданий |  |
| Требуется восстановительный ремонт | 0 | зданий |  |
| Требуется капитальный ремонт | 44 | зданий |  |
| Требуется косметический ремонт | 115 | зданий |  |
| Площадь разрушенной части поселения | 0,00 | км2 |  |
| Протяженность заваленных улиц и проездов | 0,00 | км |  |
| Количество аварий на КЭС | 0 | ед. |  |
| Число очагов пожаров | 0 | ед. |  |

| 4. Оценка степени риска ЧС |
| --- |
|  | - риск проявления природного явления | 2,00E-04 | год-1 |
|  | - риск формирования ЧС | 2,00E-06 | год-1 |
|  | - риск ущерба | 15,43 | млн. руб./ЧС. |

#### 3.2.3.2 Результаты оценки последствий опасных гидрологических явлений и процессов

Результаты оценки последствий цунами

Характеристики цунами для исследуемой территории

| Показатели опасности | Характеристика опасности | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| Максимальная высота волны | 1-2 | м |
| Глубина проникновения на сушу | До 100 | м |
| Ширина зоны осушки (при отливе) | До 100 | м |
| Время пробега волны от очага | 10 - 60 | мин. |
| Период воздействия максимальной волны на сушу | 15 | мин. |
| Общая продолжительность процесса | 10-20 | час |
| Возможное число волн близких к максимальной по высоте | 1-2 | ед. |
| Протяженность берегов единовременного проявления процесса | 300 | км |
| Повторяемость (вероятность) цунами максимальной интенсивности, | 40 | раз за 1000 лет |

Выводы

Общая зона воздействия цунами может составить 5 км2 с населением до 1 тыс. человек.

Возможный ущерб связан с затоплением домов вдоль побережья с разрушением 30-50% временных хозяйственных объектов.

-	вероятное число погибших составляет 0,003 чел.;

-	вероятное число пострадавших составляет 0,03 чел.;

-	материальный ущерб может достигнуть 4,85 млн. руб.

-	вероятность наступления ЧС составляет 3,0*10-6 год-1.

#### 3.2.3.3 Результаты оценки последствий опасных метеорологических явлений и процессов

Оценка возможных последствий воздействия сильных ветров

Согласно данным мониторинга МЧС наступление ЧС скорость ветра до 33 м/с возможна с частотой не реже 1 раз в 20 лет.

| Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество жителей |  | 42800 | чел. |
| - Площадь территории |  | 521,6 | км2 |
| - Площадь жилой застройки |  | 179,11 | км2 |
| - Площадь жилой застройки занятая строениями | 21 | км2 |
| - Площадь производственной зоны |  | 29 | км2 |
| - Расчетная скорость ветра |  |  |  | 30-35 | м/с |
| - Возможная частота проявления, 1 раз в | 20 | лет. |
| - Обеспеченность жильем населения |  |  | 19 | м2/чел. |
| Типы зданий | Количество зданий, шт. | Количество проживающего населения, чел. |
| Малоэтажные (до 4-х этажей) | 159 | 13976 |
| Многоэтажные (от 5 до 9 этажей) | 208 | 28824 |
| Результаты расчетов |  |  |  |  |  |
| 1. Характеристика повреждения зданий. |
| Полное разрушение - | 0 | зданий. |  |  |  |
| Сильное разрушение - | 0 | зданий. |  |  |  |
| Среднее разрушение - | 1 | зданий. |  |  |  |
| Характеристика повреждений: |
| разрушение перегородок, кровли, части сооружения; |
| большие и глубокие трещины в стенах; |
| падение дымовых труб; |
| разрушение оконных и дверных заполнений; |
| появление трещин в стенах. |
| Для ликвидации повреждения необходим капитальный ремонт здания. |
| Слабое разрушение - | 3 | зданий. |  |  |  |
| Характеристика повреждений: |
| разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; |
| небольшие трещины в стенах; |
| откалывание штукатурки; |
| падение кровельных черепиц; |
| трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей. |
| Для ликвидации повреждения необходим косметический ремонт здания. |
| 2. Характеристика степени поражения людей |
|  | Безвозвратные потери |  | 16 | чел. |
|  | Санитарные потери |  | 61 | чел. |
|  | Общие потери |  | 77 | чел. |
|  | Число пострадавших без крова |  | 0 | чел. |
| 3. Характеристика инженерной обстановки |
| Разрушено | 0 | зданий. |  |
| Требуется капитальный ремонт | 1 | зданий. |  |
| Требуется косметический ремонт | 3 | зданий. |  |
| Площадь разрушенной части поселения | 0,00 | км2. |  |
| Протяженность заваленных улиц и проездов | 0,00 | км. |  |
| Количество аварий на КЭС | 0 | ед. |  |
| Число очагов пожаров | 0 | ед. |  |
| 4. Оценка степени риска ЧС |
|  | - риск проявления природного явления | 5,00E-02 | год-1 |
|  | - риск формирования ЧС | 4,00E-03 | год-1 |
|  | - риск ущерба | 154,28 | млн. руб./ЧС. |

#### 3.2.3.4 Результаты оценки последствий природных пожаров

Анализ данных свидетельствует, что 94-98% лесных пожаров на территории Мурманской области возникают по вине населения. Исходя из этого, наиболее вероятно возникновение лесных пожаров в полосе 20-30 км от населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог, т.е. в местах традиционного отдыха населения, рыбной ловли и сбора грибов и ягод.

Наиболее массовый характер лесные пожары могут принять в июле-августе, когда созревают ягоды и грибы.

Последствия могут сформировать чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой количество пострадавших может составить до 10 человек либо размер материального ущерба составляет до 100 тыс. рублей.

Риск возникновения подобного события составляет 2,08*10-2 год-1.

#### 3.2.3.5 Общая оценка сложности природных условий

Таким образом, территория муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области подвержена различным видам ЧС природного характера.

Природно-географические особенности в различные периоды года могут вызвать:

нарушение транспортной схемы (прекращение полётов авиации, завалы (разрушения) на автомобильных дорогах);

угрозу затопления прибрежных районов и пойменных участков рек;

затруднение проведения поисковых, АС и ДНР.

При возникновении ЧС, обусловленных сложными метеоусловиями, возможны отключения электроэнергии из-за обледенения и порывов линий электропередач, аварии на коммуникациях тепловодоснабжения, увеличение случаев ДТП, сбои в графике движения железнодорожного транспорта, что в свою очередь может привести к нарушениям работы объектов жизнеобеспечения, социальной и бытовой инфраструктуры города, и в целом может негативно сказаться на нормальной жизнедеятельности населения.

Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным природным явлениям позволил сформировать основные характеристики опасных природных явлений муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области, которые представлены в следующей таблице:

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Площадь зоны возможной ЧС, км2 | Количество населения попадающего в зону ЧС, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Землетрясения, балл | 7 | 2*10-4 | 521,6 | 42,8 |
| Ураганы, шторма, м/с | 33 | 5*10-2 | 521,6 | 42,8 |
| Цунами, м | 2 | 4*10-2 | 5 | 1 |
| Пожары природные, га |  | 1*10-1 | 0,6 | - |

Выводы:

Согласно критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 территория муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области относится к категории территории со сложными природными условиями, а по категории опасности природных процессов оцениваются как «опасные».

3.3  Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – ГОСТ Р 22.0.04-95 – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – ГОСТ Р 22.0.04-95 – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В качестве источников природных ЧС рассматриваются:

-	эпидемии;

-	эпизоотии;

-	эпифитотии.

Эпидемия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное. (ГОСТ Р 22.0.04-95).

В Мурманской области периодически регистрируются групповые заболевания с общим числом заболевших до 100 человек. В основном это случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ротавирусная инфекция, сальмонеллез). Все случаи регистрировались в основном в детских дошкольных учреждениях и школах. Основными причинами групповых заболеваний острыми кишечными инфекциями являются нарушения санитарно-эпидемического режима в данных учреждениях, не соблюдение технологии приготовления готовых блюд и употребление в пищу недоброкачественных продуктов питания.

Организационные мероприятия по профилактике ОКИ включают введение дезинфекционного режима детских организованных коллективах, осуществление активного выявления и изоляции больных, обеспечение лабораторной диагностики.

По анализу состояния эпидемиологической обстановки в области тенденций к возникновению массовых инфекционных заболеваний на территории области нет.

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов. (ГОСТ Р 22.0.04-95).

В течение последнего десятилетия массовых случаев эпизоотий, паразитарных и зоонозных заболеваний животных на территории области не зарегистрировано.

На территории области стационарно неблагополучными по сибирской язве остаются 2 населенных пункта: пос. Зверосовхоз Кольского района и пос. Никель Печенгского района. Заболевания среди крупного рогатого скота были зафиксированы в 1954 и 1957 годах. Источник заболевания – завозные корма (сено).

Заболевание лептоспирозом регистрировались у поголовья свиней и крупного рогатого скота в конце 90-х годов прошлого столетия.

Заболевание лейкозом крупного рогатого скота начали регистрировать в 1975 году. На 01.01.1992 в области было 13 неблагополучных пунктов. На данный момент имеется 1 неблагополучный пункт – ГОУСП «Тулома» Кольского района.

Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений. (ГОСТ Р 22.0.04-95)

Климатические условия на территории области исключают случаи возникновения вспышек массового размножения вредителей сельскохозяйственных растений и леса (лугового мотылька, клопа вредной черепашки, саранчовых).

Последние годы выявлены случаи поражения картофеля фитофторой. Проявление заболевания в основном зависит от благоприятных погодных условий. Профилактические и иные меры борьбы с фитофторой  в области не проводятся, так как картофель выращивается только на индивидуальных участках.

На приусадебных участках населения города Кандалакша, п.г.т. Зеленоборский и др. населенных пунктов выявлены очаги золотистой картофельной нематоды. Постановлением Правительства Мурманской области наложен карантин по золотистой картофельной нематоде в пределах установленных карантинных фитосанитарных зон. Среди населения зараженных местностей инспекцией проводиться разъяснительная работа по осуществлению мероприятий по обследованию, локализации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды. Запрещен вывоз картофеля, корнеплодов, луковиц и окоренённых растений из зон распространения золотистой картофельной нематоды. Данную продукцию использовать только для внутреннего потребления.

# 4 Результаты Анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на исследуемой территории

4.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

Основными источниками поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению населения исследуемой территории являются:

-	потенциально опасные объекты, использующие в своем обращении аварийно-радиоактивные вещества, пожаровзрывоопасные вещества в виде ЛВЖ, горючих газов;

-	возможные последствия аварий при перевозке опасных веществ на транспорте и транспортных коммуникациях;

-	возможные последствия террористических актов;

-	установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод);

-	природные опасности в виде:

- Землетрясения силой до 7 баллов;

- сильного ветра силой до 33 м/с;

- сильные осадки в виде снега и дождя;

- природных пожаров.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

на радиационно опасных объектах

| № п/п | Наименование предприятия | Место расположе-ния объекта (адрес) | Глубина зоны санитар-ных потерь (м) | Вероят-ность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадав-ших (чел.) | Возмож-ный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звёздочка» | Бух. Ягельная | 2770 | 1,00-04 | 1 | 10 | 4 |
|  | Центр по обращению с РАО-отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» | Сайда-Губа | В пределах границ объекта | 1,50-07 | - | - | - |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

на пожаровзрывоопасных объектах

| № п/п | Наиме-нование объекта | Место расположе-ния объекта (адрес) | Глубина зоны санитар-ных потерь (м) | Вероятность ЧС, год-1 | Возмож-ное число погибших (чел.) | Возмож-ное число пострадавших (чел.) | Возмож-ный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котель-ная ТЦ-640 | г. Гаджиево | 121,9 | 2,32E-07 | - | 8 | 0,96 |
|  | Котель-ная | н.п. Оленья Губа | 77,9 | 9,28E-08 | - | 3 | 0,38 |
|  | АЗС | На автотрассах | 83 | 2,43E-07 | 1 | 5 | 4,18 |
|  | Котель-ная УМТЭП ТЦ-302. | г. Полярный | 121,9 | 2,32E-07 | - | 8 | 0,96 |
|  | Котель-ная №2 «УМТЭП ЗАТО г. Снежно-горск» | г. Снежногорск | 95,3 | 2,32E-07 | - | 8 | 0,96 |
|  | Склад ГСМ ФГУП «Судоремонтный завод «Нерпа» | г. Снежногорск | 112,3 | 2,32E-07 | 1 | 11 | 1,13 |
|  | Порто-вые сооружения МНПЗ | п. Белокаменка | 82,5 | 5,13E-05 | 1 | 5 | 4,88 |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

на транспорте и транспортных коммуникациях

| Вид транспорта | Вид опасного вещества | Глубина зоны санитарных потерь (м) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а/д | Природ-ный газ | 330 | 1,13E-06 | - | 8 | 8,4 |
|  | Нефтепродукты | 230 | 6,17E-06 | - | 7 | 6,17 |
| морской | Отрабо-танное ядерное топливо | В пределах границ объекта | 1,50-07 | - | - | - |
| Трубопроводный | Природ-ный газ | 82,5 | 7,78E-04 | - | 5 | 4,48 |
|  | Нефть, конденсат | 82,5 | 5,13E-05 | 1 | 5 | 4,88 |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

при проявлении опасных природных явлений

| Виды опасных природных явлений | Частота природного явления год | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы | 2*10-4 | 2,00E-06 | 2 | 4 | 15,43 |
| Опасные гидрологические явления и процессы | 4*10-2 | 3,00E-06 | - | - | 4,85 |
| Опасные метеорологические явления и процессы | 5*10-2 | 4,00E-03 | 16 | 61 | 154,28 |
| Природные пожары | 1/в год | 2,08E-02 | - | До 10 | 0,1 |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

террористического характера

К основным факторам террористического характера на территории района относятся:

-	нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

-	взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей, похищение людей и захват заложников;

-	нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

-	вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

-	нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

-	внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

-	проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

-	применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

-	отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

-	искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

-	к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

-	к созданию атмосферы страха;

-	к большому количеству жертв.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

коммунально-бытового и жилищного характера

На территории расположены:

-	автомобильные мосты;

-	котельные;

-	электросети;

-	водозаборы, скважины;

-	трансформаторные подстанции;

-	теплосети;

-	водопроводные сети;

-	канализационные сети;

-	и другие сооружения и коммуникации, играющие существенную роль в жизнедеятельности поселения.

К основным причинам риска возникновения чрезвычайных ситуаций коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

-	повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

-	возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

-	дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

-	перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;

-	медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

-	снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

-	снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

-	возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

-	старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера

По заболеваниям людей прогнозируется:

-	групповые заболевания острыми кишечными инфекциями (ротавирусная инфекция, сальмонеллёз) в основном в детских дошкольных учреждениях и школах, с общим числом заболевших до 100 человек.

Основными причинами групповых заболеваний острыми кишечными инфекциями являются нарушения санитарно-эпидемического режима в данных учреждениях, не соблюдение технологии приготовления готовых блюд и употребление в пищу недоброкачественных продуктов питания.

По заболеваниям животных и птиц прогнозируется:

-	Мурманская область благополучна по особо опасным и карантинным болезням животных и птиц.

В то же время, наличие на территории Мурманской области скотомогильников предполагает возможные вспышки заболевания сибирской язвы и лейкоза крупного рогатого скота, лептоспирозом у поголовья свиней и крупного рогатого скота.

По распространению вредителей и заболеваниям растений прогнозируется:

-	картофельная нематода и фитофтороз картофеля только на  индивидуальных участках.

4.2 Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий для исследуемой территории

Зонирование территории муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области по степени опасности проведено на основе общей картины влияния всех негативных факторов, в границах территории выявленной оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени (1 год).

## Результаты оценки комплексного риска возможного поражения при ЧС техногенного и природного характера на территории МО ЗАТО Александровск представлены на схеме (Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по их предупреждению).

Необходимо учитывать, что вся территория муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области согласно критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 относится к категории территории со сложными природными условиями, а по категории опасности природных процессов оцениваются как «опасные». А также, учитывая, высокую степень опасности реализации ЧС в результате возможных сильных ветров, воздействующих по всей территории муниципального образования, вся территория муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области относится к зоне неприемлемого риска.

Учитывая, что возможные сильные ветра способны воздействовать по всей исследуемой территории, для наглядности результатов анализа, риск формирования ЧС в результате этих природных явления для определения комплексного риска в дальнейшем не учитывался.

С учетом выше сказанного, анализ проведенных исследований и полученных результатов расчетов показывает, что территорию муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области можно разбить на следующие зоны:

-	зона неприемлемого риска (вся территория муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области подверженная воздействию сильных ветров) с величиной комплексного риска 1-1,0*10-3;

-	зона жесткого контроля (территория муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области подверженная возможному радиационному воздействию, а также зоны возможного поражения, формируемые последствиями крупных аварий как на стационарных промышленных объектах, на которых осуществляется применение или хранение опасных веществ, так и при их транспортировке автомобильным и трубопроводным транспортом) с величиной комплексного риска 1,00*10-3-1,00*10-5;

-	зона приемлемого риска (формируемая зонами возможных санитарных потерь при ЧС) с величиной комплексного риска менее 1,0*10-5.

Основные факторы формирования зон неприемлемого риска чрезвычайных ситуаций

Ущерб для всей исследуемой территории способны нанести сильные ветра.

Согласно данным мониторинга МЧС, наступление ЧС со скоростью ветра до 33 м/с возможно с частотой не реже 5 раз в 100 лет.

Здания и сооружения на исследуемой территории могут получить от слабой до средней степени разрушения в зависимости от конструктивных особенностей зданий.

При этом:

| 1. Характеристика повреждения зданий |
| --- |
| Полное разрушение - | 0 | зданий. |  |  |  |
| Сильное разрушение - | 0 | зданий. |  |  |  |
| Среднее разрушение - | 1 | зданий. |  |  |  |
| Слабое разрушение - | 3 | зданий. |  |  |  |
| 2. Характеристика степени поражения людей. |
|  | Безвозвратные потери |  | 16 | чел. |
|  | Санитарные потери |  | 61 | чел. |
|  | Общие потери |  | 77 | чел. |
|  | Число пострадавших без крова |  | 0 | чел. |
| 3. Оценка степени риска ЧС. |
|  | - риск проявления природного явления | 5,00E-02 | год-1 |
|  | - риск формирования ЧС | 4,00E-03 | год-1 |
|  | - риск ущерба | 154,28 | млн. руб./ЧС. |

Последствия природных пожаров могут сформировать чрезвычайную ситуацию локального уровня, в результате которой количество пострадавших может составить до 10 человек либо размер материального ущерба составляет до 100 тыс. рублей.

Количество пострадавших может составить 10 человек.

Материальный ущерб может достигнуть 0,1 млн. руб.

Риск возникновения подобного события составляет 2,08*10-2 год-1.

Вывод:

Указанные выше опасные природные процессы формируют зоны неприемлемого риска и необходимы неотложные меры по уменьшению риска.

Основные факторы формирования зон жесткого контроля риска чрезвычайных ситуаций

Аварии на радиационно опасных объектах, расположенных на исследуемой территории способны сформировать зоны радиоактивного заражения глубиной до 4 км, при этом зона до 2,7 км. Будет представлять особую опасность.

Возможные последствия подобных аварий составят:

-	количество погибших может составить – 1 человек;

-	количество пострадавших может составить до 10 человек;

-	материальный ущерб может достигнуть 4 млн. руб.;

-	вероятность наступления ЧС составляет 1,00*10-4 год-1.

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах: портовые сооружения МНПЗ, расположенных на исследуемой территории использующих в своей деятельности легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества способны привести к образованию поражающих факторов при взрывах – ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация.

Возможные последствия подобных аварий составят:

-	количество погибших может составить – 1 человек;

-	количество пострадавших может составить до 5 человек;

-	материальный ущерб может достигнуть 5 млн. руб.

-	вероятность наступления ЧС составляет 5,13*10-5 год-1.

Особую опасность представляет территория вдоль трасс газопроводов и продуктопроводов шириной до 83 м.

Статистика крупных аварий с выбросом опасных веществ в атмосферу показывает, что возможна массовая гибель людей в результате взрывов и пожаров.

Возможные последствия подобных аварий:

-	количество погибших может составить до 1 человек;

-	количество пострадавших может составить до 5 человек;

-	материальный ущерб может достигнуть 5 млн. руб.;

-	вероятность наступления ЧС составляет от 10-5 до 10-3.

Вывод:

Указанные выше опасные процессы формируют зоны жесткого контроля и необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Основные факторы формирования зон приемлемого риска чрезвычайных ситуаций

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах за исключением МНПЗ, расположенных на исследуемой территории использующих в своей деятельности легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества способны привести к образованию поражающих факторов при взрывах – ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация.

Возможные последствия подобных аварий:

-	количество погибших может составить до 1 человек;

-	количество пострадавших может составить до 11 человек;

-	материальный ущерб может достигнуть 5 млн. руб.;

-	при этом индивидуального риска для населения ниже 1*10-6 год-1.

Особого внимания требуют зоны возможного поражения, образование которых возможно от аварий с участием потенциально опасных веществ на маршрутах доставки легковоспламеняющихся веществ автомобильным транспортом к объектам, расположенным на исследуемой территории.

В местах аварии возможно:

-	поражение и гибель людей;

-	повреждение транспортных средств;

-	разрушение железнодорожного полотна;

-	повреждение шоссейных дорог и мостов;

-		повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам;

-	разрушение опор линий электропередачи;

-	загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов.

Возможные последствия подобных аварий:

-	количество погибших может составить до 1 человек;

-	количество пострадавших может составить до 8 человек;

-	материальный ущерб может достигнуть 8 млн. руб.;

-	при этом индивидуальный риск для населения находится в пределах от 10-5 до 10-6.

Вывод:

Указанные выше зоны возможного поражения от техногенных ЧС формируют зоны приемлемого риска и нет необходимости в мероприятиях по снижению риска с учетом постоянного выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности персонала предприятия и населения муниципального образования определенных нормативными документами по техническому регулированию.

Основные выводы

Анализ возможных последствий возникновения ЧС на исследуемой территории показывает, что при решении задач обеспечения надежной защиты населения и территорий (ЗНиТ), необходимо учитывать: воздействие на людей волновых процессов (ударных волн, взрывов газо-воздушных и пылевоздушных смесей), обрушения конструкций зданий, и пожаров.

С целью обеспечения защиты населения и территорий и снижения материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, а также при террористических актах необходимо проведение инженерно-технических мероприятий.

# приложения

## Приложение 1 – Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по их предупреждению.

## Приложение 2 – Перечень нормативных документов

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (ЗАКОНЫ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

- “Градостроительный Кодекс Российской Федерации” от 29.12.2004г.№190-ФЗ.

- «О введении в действие градостроительного Кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №191-ФЗ.

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» от 31.12.2005 г. №199-ФЗ.

- «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 31.12.2005 г. №210-ФЗ.

- «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 22.08.2004 г. №122-ФЗ.

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ.

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ с изменениями от 22.08.1995 г., 18.04.1996 г., 24.01.1998 г.

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ.

- «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ.

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №5 2-ФЗ.

- «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. №128-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. №794 с изменениями от 25.05.2005 г. №335.

- «Об организации в Российской Федерации обмена информацией о чрезвычайных ситуациях» от 25.03.1992 г. №190.

- «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24.03.97 г. №334.

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 мая 2007 г. №304.

- «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11.1996 г. №1340.

- «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27.04. 2000 г. №379.

- «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 г. №738.

- «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от .03.2007 г. №145.

- «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 г. №1309.

- «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» от 15.04.2002 г. №240.

- «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.93 г. №178.

- «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» от 22.06.2004 г. №303.

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

- «Положение о системах оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, министерства информационных технологий и связи РФ, министерства культуры и массовых коммуникаций РФ №22/90/376 от 25.07.2006 г.).

- «Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. №105.

- Руководство по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время, МЧС РФ, 1997 г.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие с 01.01.2001г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст).

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий».

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- ГОСТ Р 22.1.07-99. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования».

- ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях».

- ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

- ГОСТ 12.1.033-81* «ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения».

- ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»

- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения основных понятий».

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий».

- СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

- РДС 11-201-95 «Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства» с изменениями от 29.01.1998 г.

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» с изменениями от 14.07.1980г., 04.09.1981г., 28.06.1985 г.

- СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" с изменениями от 03.06.1987г., 16.08.1989г., 26.07.1995г., 28.07.97 г.

- СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства".

- СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления".

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны".

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» с изменениями от 03.06.99г.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” проектов строительства».

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

- НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 2000.

- Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009СанПиН 2.6.1.2523-09 утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 07 июля 2009 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10 июля 2009 года №404.

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2) – М: МЧС России, 1994.

- РД 03-409-01. «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.06.2001 №25 (с изменениями и дополнениями).

- Учебное пособие: «Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» издание Академии гражданской защиты, Институт развития МЧС России, г. Новогорск 2004 г., разработанное при участи Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

- Покровский Г.И. Взрыв. М. Изд-во "Недра", 1973.

- Методические указания «Прогнозирование медико-санитарных последствий химических аварий и определение потребности в силах и средствах для их ликвидации». Разработаны Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Утверждены 9 февраля 2001 года.

- РД 153-34.2-002-01 («Временная методика оценки ущерба, возможного вследствие аварии гидротехнического сооружения». НТС РАО «ЕЭС России» 2000 г.

- «Методические рекомендации по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера» (№1-4-60-9-9, утверждены Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1 сентября 2007 года).

- «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации». Разработан Министерством Российской федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (Под редакцией С.К. Шойгу Москва. 2005 г.)

- РД 03-626-03 – Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения.

- РД 52.04.253-90 – Методика прогнозирования масштабов заражения в случае выброса сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) в окружающую среду при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте

- Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую природную среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения надежности и безопасности. (В.С. Сафонов, Г.Э. Одишария, А.А. Швыряев. – М.: РАО ГАЗПРОМ).

- Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов (№РД 03-418-01). Утверждено Постановлением Госгортехнадзора России от 10.07.01 г. №30.

- Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей, согласованная ГОСГОРТЕХНАДЗОРом РФ.

- Инженерно-методическое пособие по обоснованию и расчету основных показателей риска при декларировании безопасности промышленных объектов ОАО «Газпром» (1-я редакция). Часть II. Магистральные трубопроводы. НПО при РАН. Специальные технологии и комплексные системы «Стикс». – М.: 1997.

- Методика прогнозирования и оценки медицинских последствий аварий на взрыво- и пожароопасных объектах разработанная специалистами ВНИИ ГОЧС в 1993 году.

- «Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии СГТС» утверждена приказом МЧС РФ и Минтранса РФ от 2 октября 2007 г. №528/143.

## Приложение 3 – Термины и определения

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации – действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (ГОСТ Р 22.0.02).

Аварийный выход – дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Авария: Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. –123-ФЗ).

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Биологически опасное вещество – биологическое вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае соприкосновения с ними, а также на окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Взрыв – быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Взрывоопасная смесь – смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Гидротехническое сооружение – плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов. (Федеральный закон от 21.07.97 г. №117-ФЗ).

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства. (Федеральный закон от 22 декабря 2004 г. №190-ФЗ).

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (№28-ФЗ).

Допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий чрезвычайных ситуаций, разработанным и утвержденным в установленном порядке (по ГОСТ Р 22.3.05).

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Федеральный закон от 22 декабря 2004 г. №190-ФЗ).

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС: Территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распределения его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация. (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация. (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Источник природной ЧС опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лесовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар. (ГОСТ Р 22.0.06-95).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Источник чрезвычайной ситуации (источник ЧС): Опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков – классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Критически важные объекты Российской Федерации – объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта или административно-территориальной единицы, или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени. (Принято на заседании межведомственной координационной группы по решению ключевых проблем обеспечения защищенности населения страны и критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений (протокол №1 от 27 апреля 2004 г.).

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них поражающих факторов (по ГОСТ Р 22.0.02).

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Опасное природное явление – событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Опасность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Пожарная безопасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Пожарная опасность веществ и материалов – состояние веществ и материалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Пожарная опасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Пожарное депо – объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану. (Федеральный закон от 4 июля 2008 г. №123-ФЗ).

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника техногенной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника техногенной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника природной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника природной ЧС: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника техногенной ЧС: Составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника ЧС: Составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Пораженный в чрезвычайной ситуации; пораженный в ЧС: Человек, заболевший, травмированный или раненый в результате поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Пострадавший в чрезвычайной ситуации; пострадавший в ЧС: Человек, пораженный либо понесший материальные убытки в результате возникновения чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Потенциально опасный объект: Объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Потенциально опасное вещество; опасное вещество: Вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов экономики, а также окружающей природной среды (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Рассредоточение рабочих и служащих – комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, заблаговременно назначенных населенных пунктов и размещению в загородной зоне рабочих и служащих объектов народного хозяйства, продолжающих работу в этих городах и населенных пунктах в военное время (по ГОСТ 22. 0.002).

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС: Вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска. (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Сооружение двойного назначения – инженерное сооружение производственного, общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное (запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, диверсиях, в результате аварий на потенциально опасных объектах или стихийных бедствий.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. (Федеральный закон от 22 декабря 2004 г. №190-ФЗ).

Техногенная опасность: Состояние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение. (Федеральный закон от 22 декабря 2004 г. №190-ФЗ).

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия и объекты, которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность возникновения поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению или существенному нарушению жизненных условий населения.

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ).

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Эпидемия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное. (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов. (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений. (ГОСТ Р 22.0.04-95).

## Приложение 4 – Перечень исходных данных

- Паспорт безопасности территории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области». Согласован ИО начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области полковником В.П. Минайловым 15.11.2011 г. Утвержден Главой администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цымбалюк 7 декабря 2011 г. (Инв. №549с от 07.12.2011 г. Администрация ЗАТО Александровск).

- «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации». Разработан Министерством Российской федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (Под редакцией С.К. Шойгу Москва. 2005 г.)

## Приложение 5 – Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

# Text boxes

m=1г

m=2г

m=3г

m=4г

m=5г

m=6г

m=7г

m=8г

m=9г

m=10г

m=1г

m=2г

m=3г

m=4г

m=5г

m=6г

m=7г

m=8г

m=9г

m=10г