Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЛГАГРАЖДАНПРОЕКТ»

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСК

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 2.

Материалы обоснования

| Директор |  |  | А. И. Шкопинский |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель |  |  | И. В. Шкопинский |
| научно-исследовательской работы | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель отдела |  |  | А.А. Злобов |
| территориального планирования | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Волгоград 2015

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение 1. Термины и определения 2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования 3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования 4. Методика разработки местных нормативов градостроительного проектирования 5. Результаты анализа условий развития территории городского округа, влияющих на установление расчетных показателей в настоящих Нормативах 5.1 Результаты анализа административно-территориального устройства 5.2 Результаты анализа природно-климатических и гидрогеологических условий 5.3 Результаты анализа социально-экономических условий 6. Концепция развития, общая организация территории городского округа 7. Общие требования к обеспечению расчетных показателей, приведенных в Нормативах 7.1 Нормативы жилых зон 7.2. Нормативы общественно-деловых зон 7.3. Нормативы производственных зон 7.4. Нормативы зон инженерной инфраструктуры 7.5. Нормативы зон транспортной инфраструктуры 7.6. Нормативы рекреационных зон 7.7. Нормативы зон особо охраняемых территорий 7.8. Нормативы зон специального назначения 7.9. Нормативы коммунально-складских зон 7.10. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для маломобильных групп населения 8. Требования и рекомендации по установлению красных линий 9. Требования и рекомендации по установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений 10. Требования и рекомендации по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 11. Требования по обеспечению защиты населения и территориальных ресурсов от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требования к мероприятиям по гражданской обороне, учитываемые при подготовке Нормативов 12. Качественные характеристики и количественные показатели, определяющие устанавливаемые данными Нормативами минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 13. Порядок введения в действие Нормативов 14. Нормативно-правовые акты и иные документы, использованные при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования ПРИЛОЖЕНИЯ: Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловых зон Классификация рекреационных объектов и их размещение Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека с учетом сбережения тепловой энергии Классификация и санитарно-защитные зоны для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения Рекомендуемые размеры придомовых земельных участков Расчетные показатели средней этажности коттеджной застройки Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровня их размещение, размеры земельных участков Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий Нормы водопотребления Нормы электропотребления Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения Требования к согласованию размещения объектов в районах аэродромов и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов Нормы расчета оздоровительных учреждений и комплексов учреждений отдыха и туризма Категории территорий залегания ископаемых по условиям строительства | 5 7 7 7 8 10 10 12 15 22 24 24 25 26 29 29 30 30 33 37 37 39 39 40 44 45 55 56 57 59 60 61 62 63 64 73 77 90 96 99 |
| --- | --- |

Введение

Управление развитием территории осуществляется в целях повышения качества жизни населения. Качество жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под качеством жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей, а также совокупность условий жизни, труда и занятости, быта и досуга населения, его здоровье, образование, природную среду обитания и т. д.

В современной теории и практике управления развитием территории выделяются две крупные системы управления:

- стратегическое социально-экономическое планирование;

- планирование градостроительного развития территории.

Анализ и принятие решений в рамках планирования градостроительного развития (планирования пространственного развития) осуществляются в следующих основных аспектах:

- архитектурно-планировочная организация;

- пространственные характеристики производственных территорий;

- жилищная сфера;

- сфера социально-культурно-бытового обслуживания (или «Сфера обслуживания населения»);

- инженерная инфраструктура;

- транспортная инфраструктура;

- экологическая обстановка и охрана окружающей среды.

При этом существует ряд сфер анализа и принятия решений, которые содержат в себе важную базовую информацию, используемую при планировании градостроительного развития территории, но традиционно не относятся к непосредственной разработке градостроительной документации. К таким сферам относятся:

- население и трудовые ресурсы (демографическое прогнозирование, планирование изменения структуры занятости),

- производственная сфера (планирование изменения отраслевой структуры выпуска и состава используемых ресурсов территории).

Производственная сфера анализа и принятия решений понимается как сфера планирования развития как градообразующих, так и градообслуживающих предприятий и включающая в себя результаты социально-экономического анализа, осуществленного в рамках стратегического социально-экономического планирования. В этой сфере задается технология производства предприятий, необходимая структура и объем активов, необходимое информационное обеспечение, уровень предпринимательской активности и объемы выпуска.

Планирование развития территории в указанных сферах осуществляется в рамках планирования социально-экономического развития территории.

Процессы планирования градостроительного развития и планирования социально-экономического развития тесно взаимосвязаны. Управление градостроительным развитием территории, ориентированное на повышение качества жизни населения, невозможно без своевременного стратегического социально-экономического планирования развития территории, определяющего условия технологического развития производства, потребности в трудовых и финансовых ресурсах определенного объема и вида, уровне информационного обеспечения экономической деятельности, уровне предпринимательской активности и, в конечном счете, пределы потенциального роста выпуска продукции на территории. В то же время, основная цель стратегического социально-экономического планирования (повышение качества жизни населения благодаря количественному и качественному развитию производства на территории) не может быть достигнута без обеспечения соответствующего развития территориально-пространственного каркаса производственного процесса.

Таким образом, планирование градостроительного развития территории определяет такую совокупность пространственных характеристик территории, которая обеспечивает реализацию целей и решений стратегического социально-экономического планирования в области повышения качества жизни населения. Только последовательное принятие решений в области социально-экономического развития и развития  пространства территории может обеспечить устойчивое повышение качества жизни населения.

Вместе с тем, описанная последовательность принятия решений во многих муниципальных образованиях на территории России зачастую не выполняется. Возможны две причины подобной ситуации:

- стратегические документы социально-экономического планирования на территории не разработаны;

- документы социально-экономического планирования и документы планирования градостроительного развития территории вступают в противоречия друг с другом.

В результате, качество градостроительной документации во многих муниципальных образованиях остается на недостаточно высоком уровне.

В связи с этим, сегодня как на региональном, так и на муниципальном уровне необходим такой инструмент управления развитием территории, который является связующим звеном между социально-экономическим и градостроительным развитием территории. Такой инструмент управления должен определять функциональную зависимость между показателями социально-экономического развития территории (например, численность населения, предпочтения населения относительно потребления тех или иных услуг и т.п.) и показателями пространственного развития территории (площадь земельного участка, предельные расстояния между различными объектами федерального, регионального и местного значений и т.п.).

# Термины и определения

Термины и определения, использованные в данных нормативах, приведены в Приложении 1.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования - документ, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации (схемы территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки) на основе документов планирования социально-экономического развития территории;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации  изменяющимся социально-экономическим условиям на территории;

- приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности терминологии, используемой в применяемых при разработке нормативов нормативно-технических документах, действующих в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации;

- установление требований к материалам, сдаваемым в составе документов территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки для обеспечения формирования ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормируемые показатели, устанавливаемые в местных нормативах градостроительного проектирования  ЗАТО Александровск Мурманской области,  включают минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения (включая инвалидов), обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) и требования по:

- обеспечению безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите территорий и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а также обеспечению соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению охраны окружающей природной среды, особо охраняемых природных территорий местного значения и других территорий природного комплекса;

-  обеспечению охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории ЗАТО Александровск,  по сохранению исторически сложившихся типов планировочных структур района, его застройки, природного ландшафта при осуществлении градостроительной деятельности;

-  планировочной организации и застройке территориальных зон и территорий различного назначения;

-  организации в составе территориальных зон пространств, предназначенных для объектов обслуживания, мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, выделения площадей для озеленения, создания рекреаций, подъездов к зданиям;

-  обеспечению населения и территориальных зон социально значимыми объектами обслуживания;

-  обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановочных пунктов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;

-  организации дорожно-транспортной и улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта, систем обслуживания транспортных средств, организации систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

-  инженерной подготовке территории;

-  комплексному благоустройству территории и оснащению территории элементами благоустройства;

Структура местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Александровск  Мурманской области приведена в приложении №2.

- МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы содержат показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, то есть  нормируемые показатели объектов планирования. Нормируемые показатели объектов планирования, в свою очередь, включают количественные нормируемые показатели объектов планирования и качественные нормируемые показатели объектов планирования.

Таким образом, нормируемые показатели объектов планирования представляют собой количественные и качественные показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения услугами, предоставляемыми населению с помощью нормируемых объектов градостроительной деятельности, а также показатели площади земельных участков объектов капитального строительства и различных территорий, земель и зон.

Количественные нормируемые показатели объектов планирования – нормируемые показатели градостроительного развития территории,  которые характеризуются определенным количественным значением (или рядом значений) и определенной единицей измерения.

Качественные нормируемые показатели объектов планирования – нормируемые показатели градостроительного развития территории, характеризуемые исключительно с помощью качественных описаний явления, процесса или состояния территории в том или ином аспекте планирования.

Последовательность разработки местных нормативов включает несколько взаимосвязанных этапов.

Формулирование требований к содержанию документа градостроительного проектирования

Требования к содержанию документа градостроительного проектирования формулируются на основе требований законодательства (Градостроительного Кодекса РФ).

Установление требований к составу документа градостроительного проектирования

На основе требований федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов к содержанию и составу той или иной градостроительной документации, а также градостроительных особенностей конкретной территории формулируется состав документов градостроительного проектирования в виде перечня схем основных графических материалов и обосновывающих графических материалов, описания состава основных и обосновывающих текстовых материалов.

Определение состава нормируемых объектов градостроительной деятельности для различных видов документов градостроительного проектирования

На основе содержания и состава документов градостроительного проектирования, определенных на предыдущих этапах, формируется перечень нормируемых объектов планирования для схемы территориального планирования муниципального района.

Для схемы территориального планирования муниципального района нормируемыми объектами градостроительной деятельности являются:

функциональные зоны (в том числе, зоны инженерной и транспортной инфраструктур);

границы населенных пунктов;

объекты местного значения муниципального района.

Для документации по планировке территории нормируемыми объектами градостроительной деятельности являются:

красные линии;

линии отступа от красных линий;

зоны планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значений;

земельные участки для размещения объектов федерального, регионального и местного значений.

Перечень объектов местного значения для муниципального района определяется в соответствии с перечнем вопросов местного значения для данного типа муниципального образования, описанным в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации в ст. 15, а также с учетом муниципальных нормативных правовых актов.

Среди всех нормируемых объектов градостроительной деятельности комплекс функциональных зон можно назвать «базовым», так как на его основе определяются показатели градостроительного развития, позволяющие охарактеризовать и многие другие нормируемые объекты. Например, совокупность проектируемых функциональных зон (их площадь и местоположение) на территории муниципального района определяют потребность в площади территории всего муниципального района и, соответственно, его границы. Кроме того, площадь и местоположение функциональных зон определяют размеры и местоположение земель различных категорий. Соответственно, почти все нормируемые показатели, характеризующие функциональные зоны, одновременно являются нормируемыми показателями для границ населенных пунктов и земель различных категорий.

Кроме того, косвенное воздействие нормируемые показатели функциональных зон оказывают на аналогичные показатели объектов местного значения. Так, нормативный размер функциональной зоны ограничивает площадь территории, которая может быть использована для выделения земельных участков под объекты местного значения соответствующего назначения. Следовательно, при неизменной площади функциональной зоны норма площади земельного участка тем меньше, чем больше потребность в услугах объектов данного вида на территории.

Определение перечня нормируемых показатели объектов планирования

Для каждой группы нормируемых объектов планирования был разработан набор нормируемых показателей.

Все показатели (количественные и качественные) могут быть разделены на несколько типов:

Тип 1. Показатели, отражающие соотношение между двумя (реже – тремя и более) непространственными показателями социально-экономического развития территории. Примерами показателей 1-го типа являются удельные показатели мощности предприятий или учреждения социально-культурного и бытового обслуживания на 1 тыс. человек.

Тип 2. Показатели, отражающие соотношение между пространственным показателем градостроительного развития и непространственным показателем (реже – показателями) социально-экономического развития территории. По сути, это удельные показатели потребления ресурсов территории (её площади и других пространственных характеристик) на единицу показателя, отражающего тот или иной аспект социально-экономического развития территории. Примерами показателей 2-го типа являются удельные показатели площади земельных участков тех или иных предприятий и учреждений на единицу мощности этих объектов.

Тип 3. Показатели, отражающие соотношение между двумя или несколькими пространственными показателями градостроительного развития территории. Примером показателя 3-го типа является плотность улично-дорожной сети.

Наиболее важными для градостроительного проектирования являются показатели второго и третьего типов. Показатели первого типа зачастую являются необходимыми для вычисления показателей второго и третьего типов.

Определение исходных данных, необходимых для разработки нормируемых показателей объектов планирования.

Установленные нормируемые показатели объектов планирования определяют набор необходимых исходных данных.

В тех случаях, когда информация, необходимая для расчета того или иного количественного нормируемого показателя объекта планирования, не была получена в достаточном объеме, указанные показатели были определены путем синтеза положений соответствующих нормативных технических документов и нормативных правовых актов.

В состав проекта по разработке местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Александровск Мурманской области входят следующие этапы:

1 этап:

– Сбор и анализ в полном объеме исходных данных, необходимых для разработки местных нормативов градостроительного проектирования;

- Разработка местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Александровск Мурманской области;

- Размещение проекта нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте органа местного самоуправления ЗАТО Александровск в сети "Интернет" Муниципальный заказчику в соответствии ст. 29.4. Градостроительного кодекса РФ (190-ФЗ от 29.12.2004).

2 этап:

– В течение двух месяцев доработка проекта по предложениям и замечаниям, поступившим в период размещения проекта на сайте органов местного самоуправления ЗАТО Александровск.

-  Передача на согласование доработанного проекта нормативов градостроительного проектирования Муниципальному заказчику.

## РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТАНОВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В НАСТОЯЩИХ НОРМАТИВАХ

5.1. Результаты анализа административно-территориального устройства

ЗАТО Александровск образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 мая 2008 года № 857 "О преобразовании закрытых административно-территориальных образований – города Полярного, города Скалистого и города Снежногорска Мурманской области в закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области", Законом Мурманской области от 28 ноября 2008 года № 1029-01-ЗМО "О муниципальном образовании закрытое административно-территориальное образование Александровск", имеет статус городского округа. Население Александровска составляет более 45 тыс. человек.

В состав ЗАТО Александровск входят:

- города: Гаджиево, Полярный и Снежногорск;

- населенные пункты: Кувшинская Салма, Оленья Губа, Ретинское, Сайда Губа;

- село Белокаменка.

Административным центром ЗАТО Александровск является город Полярный – Город воинской славы.

Почѐтное звание "Город воинской славы" присвоено городу Полярному Указом Президента Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 555.

ЗАТО Александровск включает в себя 3 территориальных округа:

Территориальный округ Гаджиево с населенными пунктами:

город Гаджиево, населенный пункт: Кувшинская Салма.

Территориальный округ Полярный с населѐнными пунктами:

город Полярный, населѐнный пункт Ретинское, село Белокаменка.

Территориальный округ Снежногорск с населѐнными пунктами:

город Снежногорск, населенные пункты: Оленья Губа и Сайда Губа.

Крупнейшим по численности населения городом Александровска и его административным центром является Полярный. Полярный известен тем, что в нем располагается военно-морская база Северного флота.

Второй, по количеству жителей, город Александровска – Снежногорск. Важнейшим предприятием города и всего ЗАТО является судоремонтный завод «Нерпа», он занимается обслуживанием и утилизацией кораблей.

Основным населенным пунктом округа Гаджиево является город с одноименным названием. В городе с 1956 года располагается военно-морская база атомных подводных лодок, здесь, в основном, базируются ракетные подводные крейсеры стратегического назначения и хранится отработанное топливо.

Планировочная структура и функциональное зонирование территории.

В составе категории земель промышленности, транспорта, связи, земли обороны и безопасности и иного назначения (15% земель муниципального образования) 97% приходится на земли обороны и безопасности, что объясняется стратегическим значением территории ЗАТО.

В ЗАТО Александровск действует особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, предусматривающий ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты летательных аппаратов и иные ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в части, касающейся закрытых административно территориальных образований.

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка    городских и сельских поселений», территория ЗАТО Александровск состоит из следующих основных зон:  жилая зона, зона общественно-делового назначения, производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационная зона, зона специального назначения.

Жилая зона — предназначена для проживания жителей ЗАТО Александровск.

Зона общественно-делового назначения —  предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

Производственная зона — предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, мелких производственных предприятий, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры —  предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны. Также зона предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Рекреационная зона —  включает в себя озеленение, другие угодья, которые совместно с парками, скверами, бульварами и спортивно-тренировочными зонами открытого типа, размещаемыми в жилой зоне, формируют систему открытых пространств.

Зона специального назначения — зоны специального назначения предназначены для  размещения сооружений и комплексов источников водоснабжения, водоотведения,  территорий занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, режимными объектами,  свалками бытовых и производственных отходов, городскими котельными и инженерно-распределительными установками.

  - Результаты анализа природно-климатических и гидрогеологических условий

Климат территории ЗАТО Александровск морской и определяется географическим положением за Полярным кругом, характеризуется умеренно-прохладным летом и умеренно-мягкой зимой.

Значительное влияние на климат оказывает проходящее у северных берегов Кольского полуострова теплое Нордкапское течение, приносящее тёплые воды в Баренцево море.

По строительно-климатическому районированию рассматриваемая территория относится к зоне ПА и оценивается как ограниченно-благоприятная для строительного освоения.

По физиолого-гигиеническим показателям климат города – дискомфортный для проживания населения.

Климатические особенности складываются под воздействием преобладания притока относительно теплых атлантических воздушных масс зимой и холодного воздуха с Баренцева моря летом, что обуславливает аномально теплые для данной широты зимы и прохладное лето.

Высокоширотное положение территории обуславливает небольшой приход солнечной радиации. Кроме того, небо часто покрыто облаками, которые препятствуют поступлению лучистой энергии Солнца. Поэтому фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60-65% от максимально возможного, определяемого географической широтой местности.

После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который отражает до 80% солнечной радиации.

Климатические характеристики приводятся по данным м/с Полярный.

Годовой приход суммарной солнечной радиации оставляет 61,4 ккал/см2, годовая величина радиационного баланса 14,7 ккал/см2, продолжительность солнечного сияния за год 1297 часов.

Несмотря на малую величину годового радиационного баланса, территория относится к одному из наиболее «теплых» районов субарктического физико-географического пояса Земли.

Средняя годовая температура воздуха около 0°С.

Самый теплый месяц – июль, средняя месячная температура 11,4° С. Абсолютный максимум –32 С.

Самый холодный месяц - февраль, средняя месячная температура –8,6° С. Абсолютный минимум –34° С.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С осуществляется в конце апреля и октября, число дней с температурой ниже 0°С равно 187.

Средняя продолжительность периода устойчивых морозов составляет 144 дня, безморозного периода – 114 дней.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны –24,3º С и –12,7ºС, продолжительность отопительного периода – 281 день.

В связи с преобладанием адвекции теплых и влажных воздушных масс морского происхождения, относительная влажность воздуха высокая в течение всего года. Максимальные ее значения приходятся на холодный период 83-84%. Число сухих дней в году (с влажностью менее 30%) не превышает 2.

Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. За год выпадает 425 мм осадков, максимальное количество 290 мм отмечается в теплый период. Наблюденный суточный максимум осадков достигал 32 мм.

Для территории характерны ливневые осадки теплого и холодного периода года. Летние ливневые осадки обладают большой интенсивностью на короткие промежутки времени и нередко сопровождаются грозами. Зимние ливневые осадки связаны с порывистыми ветрами северных, северо-западных направлений, часто сопровождаются сильными метелями и вызывают наиболее тяжелые снежные заносы.

Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и разрушается в начале мая. В декабре-январе высота снежного покрова достигает максимальных значений, 53-58 см.

Сезонный контраст температуры и атмосферного давления между сушей и морями определяет преобладание зимой южного и юго-западного направления ветров до 80%, летом – северного, до 60%.

Таблица 5.1

Повторяемость различных направлений ветра

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 14 | 7 | 5 | 10 | 23 | 22 | 11 | 8 |
| I | 4 | 3 | 2 | 9 | 35 | 32 | 11 | 4 |
| VII | 39 | 15 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 9 |

Штилей – 8 за год.

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/сек. Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами преобладающих направлений. Максимальная среднемесячная скорость 6,0 м/сек. наблюдается в январе.

Максимально возможное число дней в году со скоростью ветра более 15 м/сек. может достигать 72, максимально возможная скорость ветра – 33 м/сек.

Направление и скорость ветра определяют режим температуры, влажности и характер осадков.

В холодный период года наиболее сильные похолодания связаны с ветрами юго-восточного румба, потепления - северного и северо-западного.

Ветры северных, северо-восточных направлений приносят с Баренцева моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со снегом, при южных, юго-восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода.

Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход осуществляется в сентябре-октябре.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить метели, до 52 дней в году. Метели чаще всего наблюдаются при ветрах западного (20%), северо-западного (18%), северного (20%) направлений.

Метели и образующиеся в результате их снежные заносы в значительной степени нарушают работу транспортной сети города. Налипание снега на проводах высоковольтных линий создают угрозу нарушения устойчивого электроснабжения объектов городского хозяйства и жилых районов.

Средняя повторяемость туманов 29 дней в году, с максимумом 17 дней в холодный период.

Продолжительность полярной ночи составляет 44 дня, число дней без солнца равно 158. Среднее число дней с грозой за год 5.

Максимальная глубина промерзания почвы достигает 143 см.

Несмотря на избыточное увлажнение и длительный световой период, климатические условия неблагоприятны для произрастания растительности.

Кольский полуостров является регионом со многими экстремальными факторами обитания и может быть отнесен к прекомфортному, а местами – дискомфортному типу территории.

Расположение полуострова за Полярным кругом, наличие абсолютных полярных дня и ночи, преобладание отрицательных среднегодовых температур, недостаточная солнечная радиация, сильная увлажненность воздуха и почвы, большое количество ветреных дней, резко выраженная пересеченность и заболоченность рельефа – все это оказывает негативное воздействие на состояние здоровья военнослужащих СФ и жителей полуострова.

Выводы:

- экстремальные условия проживания требуют компактности застройки и повышенного уровня её комфортности;

- суровые зимние условия требуют проведение мероприятий по теплозащите зданий;

- необходима организация ветрозащиты селитебных территорий и снегозащиты транспортных магистралей и инженерных сооружений;

- рекомендуется повышение плотности и компактности застройки с учётом сокращения радиусов обслуживания;

- рекомендуется размещать игровые площадки и места отдыха населения на территориях с повышенным инсоляционным обогревом.

Гидрологические и гидрогеологические условия

Муниципальное образование ЗАТО Александровск расположено на западном побережье Кольского залива.

Режим уровней Кольского залива находится под влиянием режима Баренцева моря, частью которого он является.

Приливы в Кольском заливе носят отчетливо выраженный полусуточный характер, при котором наблюдается 2 полных и 2 малых значения стояния уровня воды.

Наиболее высокое или низкое стояние уровня зависит от астрономических причин и совпадения гидрометеорологических факторов.

Наиболее низкие значения уровня воды отмечаются с марта по июнь, наибольший подъем уровней наблюдается осенью.

Для максимального подъема уровня необходимо совпадение высоких сизигийныx приливов (наибольший прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца действуют по одному направлению), низкого атмосферного давления и наибольшего возможного нагона.

Ветровой режим и материковый сток в значительно меньшей мере оказывают влияние на уровенный режим Кольского залива.

Среднее значение уровня моря составляет около 450 cм. Максимальные значения уровня моря в Кольском заливе при приливе составляют около 700 см, минимальные значения при отливе составляют около 200 см. Максимальная амплитуда колебания уровня равна 547 см.

Приливное течение в среднем колене Кольского залива идет на юго-запад, а отливное – на северо-восток. Скорость приливного течения не превышает 0,5 м/с, скорость отливного течения несколько больше.

Замерзание Кольского залива – явление редкое и повторяется 1 раз в 30 лет. Ежегодно залив замерзает лишь в южной части у берегов. Сплошным льдом Кольский залив покрывается южнее острова Сальный на непродолжительное время в суровые зимы при штилевой и морозной погоде. В умеренные зимы наблюдается дрейфующий лед, выносимый из губ и бухт.

В залив поступают воды теплого Мурманского течения. Температура воды в Кольском заливе положительная в течение всего года. На поверхности воды температура максимальна в июле-августе (8-13,4°С), минимальна в январе, феврале и марте (0,4-0,18°С).

Соленость воды в прибрежной зоне понижена в течение всего года и составляет 34,0-34,5‰, а в период воздействия паводкового стока с мая по июль – 33,0-34,0‰.

В результате хозяйственной деятельности вода Кольского залива загрязнена.

Гидрографическая сеть территории ЗАТО Александровск представлена р. Сайда и ее правым притоком – руч. Малая Сайда, р. Гремиха. Остальные водотоки представляют небольшие ручьи и короткие протоки между озерами.

Питание рек и ручьев в районе происходит, в основном, за счет талых снеговых вод и дождей; значительную роль в питании играют также подземные воды. В долинах pек часто встречаются родники.

В годовом ходе уровней рек наиболее полно выражено весеннее половодье и зимняя межень. Весенний подъем уровней рек обычно начинается в конце апреля - начале мая. Главная фаза режима рек - половодье - приходится на май - июнь, тогда и отмечаются наивысшие в году расходы. В связи с зарегулированностью р. Сайды в ее нижнем течении уровни поднимаются невысоко - до 1,0 м. Спад воды происходит постепенно. Продолжительность половодья в среднем составляет 50 дней.

Летняя межень (июль-август) продолжается 2-3 месяца, но при интенсивных дождях нарушается дождевыми паводками.

Осенние дожди также вызывают паводки на реках. В период последних обычно начинается ледообразование, при котором характерно развитие заторов и связанных с ними подъёмов уровня.

Ледостав на реках обычно начинается во второй половине октября - начале ноября и продолжается от 5 дней до двух месяцев. Дата установления ледостава колеблется от 8-11 октября, но чаще приходится на ноябрь.

В зимнее время от первого дня ледостава расходы плавно уменьшаются и в течение декабря переходят к минимальным зимним значениям.

Вскрываются реки в первой и второй декадах мая с небольшими отклонениями в отдельные годы. Вскрытие сопровождается подвижкой льда, шугой и ледоходом, продолжающимся до 10 дней.

Озера распространены по всей территории. По генезису среди озер района различаются тектонические и ледниковые.

Озера тектонического происхождения в большинстве имеют вытянутую форму, их ориентировка соответствует господствующему направлению разрывных дизъюнктивных нарушений, преимущественно, северо-восточному. Склоны озерных котловин крутые, скалистые. Дно озер неровное; глубины значительные (до 20-30 м и больше).

Ледниковые озера занимают широкие плоскодонные котловины и характеризуются небольшой глубиной (до 5-6 м). Озера имеют круглую форму, пологие, часто заболоченные берега и слегка вогнутое дно.

Наиболее крупные озёра территории муниципального образования по площади водного зеркала: Лодейное 3-е, Ретинское 1-е, Ретинское 2-е, Арно, Кулонга, Сирвесьярви, Гайновского, Большое Оленье, Финско, Павлозеро.

В гидрологическом отношении озера не изучены.

Годовые колебания уровней на озерах отличаются ясно выраженным весенним половодьем, относительно устойчивой летней и зимней меженью. Осенний и дождевой подъем уровней незначителен и более выражен на небольших озерах.

Весенние подъемы уровней воды начинаются чаще всего в начале мая.

Наибольшие уровни половодья наблюдаются при ледоставе или в период вскрытия водоемов, средние – в конце мая-начале июня. Максимальная амплитуда составляет 70-100 см.

Низкие уровни воды наблюдаются в зимний период.

Ледостав на озерах обычно наступает в конце октября-ноября. Вскрытие и очищение озер ото льда происходит в мае-начале июня.

Планируемая территория в физико-географическом отношении находится в пределах северной части Кольского полуострова. Для района, в целом, характерна значительная расчлененность рельефа и большое разнообразие его форм – результат сложного взаимодействия рельефообразующих процессов в неоген-четвертичное время. Ведущими из них явились резко дифференцированные тектонические движения и многократные оледенения, чередовавшиеся с морскими трансгрессиями.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к денудационно-аккумулятивной возвышенной равнине с абсолютными высотами 100-170 м и представляет собой всхолмленное каменистое плато с чехлом ледниковых и водно-ледниковых накоплений мощностью до 170,0 м. Максимальные мощности связаны с участками глубоких эрозионно-тектонических депрессий коренного рельефа.

5.3. Результаты анализа социально-экономических условий.

Для получения результатов анализа социально-экономических данных ЗАТО Александровск был изучен Проект Комплексной программы развития ЗАТО Александровск на 2014-2020 годы.

### Общая характеристика

Указом Президента Российской Федерации от 28.05.2008 № 857 закрытые административно-территориальные образования Полярный, Скалистый и Снежногорск Мурманской области преобразованы в закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области.

ЗАТО Александровск расположено за Полярным кругом на 69° северной широты в 66,9 км севернее г.Мурманска.

Территория муниципального образования – 521,6 квадратных километров или            52 160 гектар (0,36% территории Мурманской области).

Расположение ЗАТО Александровск за Полярным кругом, наличие абсолютных полярных дня и ночи, преобладание отрицательных среднегодовых температур, недостаточная солнечная радиация, сильная увлажненность воздуха и почвы, большое количество ветреных дней, резко выраженная пересеченность и заболоченность рельефа – все это обуславливает неблагоприятные условия проживания людей. Для сельскохозяйственного освоения климатические условия территории не благоприятны. По строительно-климатическому районированию рассматриваемая территория оценивается как ограниченно-благоприятная. Однако для реализации геоэкономических и геополитических интересов Российской Федерации и освоения Арктической зоны целесообразно поддержание заселенности арктических территорий.

Имея особое географическое и геополитическое положение, ЗАТО Александровск выполняет задачу по обеспечению защиты рубежей России, безопасного и стабильного функционирования объектов Министерства обороны Российской Федерации и объектов, расположенных на его территории.

Административный центр: город Полярный (Город воинской славы).  Расстояние от административного центра до г. Мурманска: 30 км, по автомобильной дороге – 75 км. 
Численность населения: 43098 человек. 
Число административно-территориальных единиц: 8 населенных пунктов: 
– г. Полярный – 17293 человека; 
– с. Белокаменка – 84 человека; 
– г. Гаджиево – 11068 человек; 
– н.п. Кувшинская Салма – постоянно проживающего населения нет; 
– н.п. Оленья Губа – 1661 человек; 
– г. Снежногорск – 12683 человека; 
– н.п. Ретинское – постоянно проживающего населения нет; 
– н.п. Сайда Губа – постоянно проживающего населения нет.

Анализ текущего социально-экономического состояния ЗАТО Александровск

Структура экономики и функциональное назначение ЗАТО Александровск ограничивают возможности муниципального образования по самофинансированию.

ЗАТО Александровск - дотационное муниципальное образование, является получателем финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета Мурманской области.

В целях создания условий для инвестиционной привлекательности и привлечения инвестиций на территорию ЗАТО Александровск администрацией выполнены и в среднесрочной перспективе планируется выполнение следующих мероприятий:

- в сентябре 2013 года администрация ЗАТО Александровск и Автономная некоммерческая организация высшего и дополнительного профессионального образования «Кольский академический университет» (АНО ВДПО «КАУ») завершили разработку Комплексного инвестиционного плана ЗАТО Александровск (далее – КИП).

- ведение журнала учета земельных участков (сформированных и несформированных, с указанием площади, возможности подключения к сетям электро - и водоснабжения, транспортной доступности) в разрезе территориальных округов ЗАТО Александровск, которые могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов;

- актуализация перечня объектов недвижимого имущества муниципальной формы собственности с целью определения его рыночной стоимости для передачи в аренду или продажи потенциальному инвестору (с указанием площади, возможности подключения к сетям электро- и водоснабжения, транспортной доступности);

- актуализация перечня объектов недвижимого имущества муниципальной формы собственности с целью выполнения их технического учета и инвентаризации с целью последующей регистрации права для продажи потенциальному инвестору;

- реализация мероприятий КИПа ЗАТО Александровск;

- размещение на официальном сайте ЗАТО Александровск на вкладке «Инвестиционная привлекательность ЗАТО Александровск» вышеперечисленной информации для потенциальных инвесторов.

В таблице  5.2. «Экономика ЗАТО Александровск» приведена информация, характеризующая экономические показатели ЗАТО Александровск в 2011-2020 годах.

| Таблица 5.2. «Экономика ЗАТО Александровск» |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.из. | 2011 Отчет | 2012 Отчет | 2013 Отчет | 2014 Оценка | 2015 Прогноз | 2016 Прогноз | 2017 Прогноз | 2018 Прогноз | 2019 Прогноз | 2020 Прогноз |
| 1. | Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток (-) | млн руб. | 129,9 | -192,1 | -73,7 | 186,0 | 191,0 | 196,0 | 206,0 | 215,3 | 223,9 | 231,7 |
| 2. | Доля убыточных предприятий | % | 55,6 | 100,0 | 72,7 | 68,0 | 65,0 | 63,0 | 60,0 | 58,0 | 57,0 | 55,0 |
| 3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в ЗАТО Александровск | Ед. | 1175 | 1166 | 1 025 | 1 150 | 1 157 | 1 167 | 1 171 | 1 174 | 1 177 | 1 182 |
| 4. | Доля населения, занятого на градообразующем предприятии (градообразующих предприятиях) | % | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| 5. | Число занятых на малых и средних предприятиях на конец года | Чел. | 3 381 | 3 429 | 3 343 | 3 495 | 3 520 | 3 565 | 3 580 | 3 590 | 3 600 | 3 620 |

СРЗ «Нерпа» и  ООО «Косам», осуществляющие деятельность на территории ЗАТО Александровск, являются исполнителями работ ряда международных (межправительственных) соглашений, направленных на снижение военных угроз, повышение ядерной и радиационной безопасности региона, реабилитацию радиационно - опасных объектов и ликвидацию ядерного наследия СССР, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации и иностранных инвестиций – стран участников международных (межправительственных) соглашений.

Изменение структуры действующих на территории ЗАТО Александровск промышленных предприятий не прогнозируется. В 2014-2020 годах ожидается стабильная деятельность предприятий.

В настоящее время на СРЗ «Нерпа» наблюдается острый дефицит кадров по всем категориями работающих, особенно по основным производственным рабочим, инженерно-техническим кадрам. По состоянию на 01.04.2014 года недокомплект численности составляет 377 человек. В связи с тем, что рынок труда ЗАТО Александровск не удовлетворяет кадровые потребности, СРЗ «Нерпа» приглашает необходимые кадры из других регионов России. При этом одной из проблем является отсутствие достаточного количества служебного жилья. В то же время в г.Полярный ЗАТО Александровск имеется значительное количество муниципального пустующего жилья, требующего капитального ремонта.

Основная проблема перспектив развития градообразующих предприятий обусловлена отсутствием у СРЗ «Нерпа» и  10 СРЗ информации о планируемых объемах Государственного оборонного заказа до 2020 года.

Предприятия малого и среднего бизнеса

Отраслевая структура предприятий малого бизнеса в последние годы остается практически неизменной. По-прежнему наиболее привлекательной является непроизводственная сфера, и, прежде всего, торговля и общественное питание, что связано со скоростью окупаемости вложенных средств.

Малым бизнесом также осуществляются транспортные, медицинские, типографские услуги, услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, услуги по организации досуговых мероприятий, а также нотариальные, риэлтерские  и аудиторские услуги.

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории ЗАТО Александровск  постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2409 утверждена муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы (далее - Программа), в которую вошли мероприятия, направленные на оказание имущественной, информационной и консультативной поддержки субъектам МСП.

Фактором, существенно ограничивающим возможности участия органов местного самоуправления в программах финансовой поддержки субъектов МСП, является недостаток собственных денежных средств и инвестиционных ресурсов бюджета ЗАТО Александровск. Выходом из этой ситуации может стать объединение финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципального образования и субъектов МСП в рамках муниципально - частного партнерства.

С целью поддержки субъектов МСП на территории ЗАТО  Александровск принят ряд нормативных правовых актов:

- постановление администрации ЗАТО Александровск от 19.02.2010 № 89 «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗАТО Александровск» (далее - Координационный совет);

Координационный совет создан с целью привлечения субъектов МСП к выработке и реализации муниципальной политики в области развития МСП, выработки рекомендаций органам местного самоуправления ЗАТО Александровск при определении приоритетов в области развития МСП.

-	постановление администрации ЗАТО Александровск от 30.06.2011               № 1489 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО Александровск»;

-	постановление  администрации ЗАТО Александровск от 22.04.2010               № 870 «Об утверждении Перечня муниципального имуществе ЗАТО Александровск, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

В соответствии с Программой мероприятий поддержки начинающих предпринимателей «Шаг за шагом», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 31 июля 2012 г. № 392-ПП,  на территории ЗАТО Александровск ежегодно формируются группы и проводятся тренинг-курсы «Начинающий предприниматель».

С целью оказания информационной поддержки субъектам МСП на официальном сайте ЗАТО Александровск создан раздел /Малый бизнес/.

Основными проблемами в области развития малого предпринимательства в                          ЗАТО Александровск являются:

1) ограниченность доступных источников финансирования и высокая стоимость кредитных ресурсов;

2) дефицит квалифицированных кадров;

3) отдаленность и особый режим функционирования ЗАТО.

В 2014-2020 годах в целом ожидается позитивная динамика основных показателей, характеризующих деятельность МСП: увеличение числа индивидуальных предпринимателей и занятых в сфере малого бизнеса, прирост объемов производимой продукции и работ.

Демография, труд и занятость

Демография

На 1 января 2014 года численность населения составила 43 098 человек, из них:  г.Полярный –17 053 человек,

г.Снежногорск – 12 514 человека,

г.Гаджиево – 11 793 человек

- сельское население -  1 738 человек.

Удельный вес находящегося в трудоспособном возрасте населения составляет около 66,0 % от общей численности населения.

Рождаемость в ЗАТО Александровск постоянно превышает смертность.

В 2013 году общий коэффициент рождаемости составил 15,6 человека на 1000 населения, общий коэффициент смертности - 4,5 человека на 1000 населения, коэффициент естественного прироста населения составит - 11,1человек на 1000 населения.

В прогнозном периоде ожидается рост рождаемости и снижение смертности населения.

Начиная с 2014 года прогнозируется миграционный прирост населения, обусловленный увеличением численности военнослужащих и численности работников градообразующих предприятий ЗАТО Александровск.

Занятость

По данным Мурманскстата на конец 2013 года численность граждан, незанятых трудовой деятельностью и официально зарегистрированных безработными в органах государственной службы занятости, составила 390 человек или 63,8 % к соответствующему периоду 2012 года.

Уровень безработицы на конец 2013 года составил 1,49 % против уровня безработицы на конец 2012 года - 2,7 %.

В прогнозном периоде рост уровня безработицы не прогнозируется.

Уровень жизни

Основными источниками доходов населения ЗАТО Александровск являются заработная плата и денежное довольствие военнослужащих. Следующими по величине в доходах населения являются социальные трансферты (пенсии, пособия, субсидии).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций в 2013 году в ЗАТО Александровск составила -  39 039,5 рублей.

Общая площадь жилья ЗАТО Александровск по состоянию на 01 января 2014 года составляет 957,9 тыс. кв.метров, в т.ч. по формам собственности:

- федеральная – 26,0 тыс.кв.метров,

- муниципальная – 694,1 тыс.кв.метров,

- частная – 237,8 тыс.кв.метров.

В 2013 году средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир составила 22,2  кв.метра на 1 человека. В перспективе в связи с ростом численности населения средняя обеспеченность населения  ЗАТО Александровск площадью жилых квартир на 1 человека будет незначительно снижаться и к 2020 году составит 21,7 кв.метра. Среднее значение суммы обязательных коммунальных платежей в 2013 году на 1-го человека в месяц составило 2 440,0 рублей (без учета платежа за содержание и текущий ремонт).

Образование

Образовательная сеть ЗАТО Александровск представлена всеми типами и видами образовательных учреждений:

16 дошкольных образовательных учреждений (детских садов), из которых:

-  6 детских садов в г.Полярный,

-  5 детских садов в г.Снежногорск,

-  4 детских сада в г.Гаджиево,

-  1 детский сад в н.п.Оленья Губа.

В ЗАТО Александровск недостаточно мест в детских садах. Особенно остро данная проблема наблюдалась и наблюдается в настоящее время в городах Гаджиево и Полярный.

На 01 января 2010 года в дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО Александровск было 2337 мест, на 01 января 2013 года – 2540. Увеличить количество мест в детских садах удалось за счет следующих мер:

В 2010 году после реконструкции жилого дома № 32 в г.Гаджиево под детский сад был введен в эксплуатацию детский сад вместимостью 120 человек.

В январе 2013 года после реконструкции введен в эксплуатацию детский сад № 11 в г. Полярный вместимостью 36 человек.

Проблема недостатка мест в детских садах не решилась, так как за прошедшие  три года в  ЗАТО Александровск родилось:

в 2010 году - 647 человек,

в 2011 году - 645 человек,

в 2012 году - 657 человек.

Проблема увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2012 – 2013 учебном году, по- прежнему, решалась за счет использования внутренних резервов системы дошкольного образования, развития вариативных форм, а именно:

- были закончены работы по реконструкции и капитальному ремонту здания детского сада № 4 в г. Полярный, в котором с 1 февраля 2013 года были дополнительно открыты три группы для детей в возрасте от полутора до трёх лет. Это позволило увеличить проектную мощность данного учреждения на 55 мест;

- в здании Центра дополнительного образования детей в г.Полярный была открыта группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от  2,5 до 3-х лет с 4-х часовым пребыванием, которую посещали 10 детей;

- с 13 декабря 2012 года возобновил работу семейный детский сад, как структурное подразделение детского сада №1 «Якорек» в г.Гаджиево, списочный состав которого составляет 15 детей в возрасте от 1,5 до 2,5 лет.

В 2013 году обеспеченность местами в детских садах оценивается на уровне 66 мест на 100 детей в возрасте 1- 6 лет, против 64 мест на 100 детей 2012 году.

В 2014-2016 годах в ЗАТО Александровск ожидается снижение недостатка мест в дошкольных детских учреждениях в результате введения более 600 мест за счет:

Библиотечная сеть:

- МБУК «Централизованная библиотечная система г.Полярный» (5 библиотек, в том числе 4 городских и 1 сельская библиотека в с.Белокаменка);

- МБУК «Муниципальная информационная-библиотечная система г.Гаджиево» (4 библиотеки, в том числе 3 городских и 1 сельская в н.п.Оленья Губа);

- МБУК «Объединённая городская библиотека «Центр-Книга» в г.Снежногорск.

Культурно-досуговые учреждения – 3 клубных учреждения, в составе которых 8 подразделений, в том числе 2 сельских клуба:

- МБУК «Централизованная клубная система г.Полярного (4 учреждения: ГЦК «Север»г.Полярный, Дом офицеров флота (далее - ДОФ) г.Полярный, автоклуб г.Полярный, Сельский дом культуры в с.Белокаменка);

- МБУК ЗАТО Александровск Мурманской области «Центр творчества и досуга г.Гаджиево» (3 учреждения: Центр творчества и досуга г.Гаджиево, ДОФ г.Гаджиево, филиал № 1 МБУК «ЦТиД» в н.п. Оленья Губа);

- МБУК «Городской Дворец культуры «Современник» г. Снежногорск;

Музеи - МБУК  ЗАТО Александровск Мурманской области «Городской историко-краеведческий музей г. Полярного».

Учреждения молодёжной политики - МБУМП «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи» г.Снежногорск (4 учреждения, в том числе: ЦГПВМ г.Снежногорск, Центр молодежного досуга «Роза ветров» г.Снежногорск и 2 филиала ЦГПВМ в городах Полярный  и Гаджиево).

Показатели обеспеченности населения ЗАТО Александровск учреждениями культуры соответствуют нормативам, установленным действующим законодательством.

В прогнозном периоде изменения сети муниципальных культурно-досуговых учреждений не ожидается.

Здравоохранение 
Систему здравоохранения ЗАТО Александровск в 2013 году  представляют следующие учреждения:

- федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120» (далее - ФГУЗ «ЦМСЧ № 120»). ФГУЗ «ЦМСЧ №120» находится в системе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), является многопрофильным лечебным учреждением;

- федеральное государственное казенное учреждение 1469 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации г.Полярный;

- федеральное государственное казенное учреждение 1469 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации г.Гаджиево;

Обеспеченность населения  ЗАТО Александровск объектами здравоохранения на конец 2013 года  приведена в следующей таблице:

Таблица «Обеспеченность населения ЗАТО Александровск объектами здравоохранения»

|  | Ед.изм. | 2013 | Социальные нормы и нормативы, установленные распоряжением Правительства РФ № 1063-р от 03.07.1996г |
| --- | --- | --- | --- |
| Больничными койками | коек на 10 000 жителей | 117,1 | 134,7 |
| Амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 000 жителей | 186,8 | 181,5 |
| Врачами | человек на 10 000 жителей | 46,9 | 41,0 |
| Средним медицинским персоналом | человек на 10 000 жителей | 132,1 | 114,3 |

Существующие проблемы

Существует проблема в социальной сфере, в части переселения граждан на новое место жительства за пределы ЗАТО.

Количество семей, стоящих на учете для переселения из ЗАТО Александровск на 01.01.2014 года – 4 071 ед.

в том числе:

г. Полярный –      1 846 ед.;

г. Снежногорск – 1 388 ед.;

г. Гаджиево –        776 ед;

сельское население – 61 ед.

Ежегодно происходит увеличение очереди на переселение из ЗАТО в связи с выходом граждан на пенсию.

В настоящее время постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2001 № 23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам» предусматривает два способа обеспечения жильем граждан, переезжающих из ЗАТО на новое место жительства:

- предоставление указанным категориям граждан жилых помещений за пределами ЗАТО в натуре;

- предоставление субсидий на строительство или приобретения жилья.

Для реализации указанных способов обеспечения жильем граждан требуется длительный период времени и высокие трудозатраты со стороны муниципального образования (приобретение жилых помещений муниципальным образованием, передача жилья в собственность граждан с оформлением соответствующих документов, осуществление контроля на всех этапах совершения сделок, отслеживание правомерности действий граждан, обеспечивающихся жильем, и др.).

При таких обстоятельствах оптимальным способом обеспечения жильем граждан, переезжающих из ЗАТО на новое место жительства, видится выделение жилищных сертификатов указанной категории граждан, который значительно упростит процедуру предоставления жилых помещений гражданам за пределами ЗАТО, что выразится в сокращении временного промежутка реализации социальных гарантий граждан, имеющих право на получения жилых помещений за пределами ЗАТО Александровск, а также в уменьшении объема документов, сопровождающих соответствующие мероприятия.

Сумма жилищного сертификата должна обуславливается социальной нормой жилой площади на гражданина (и членов его семьи) и стоимостью одного квадратного метра, устанавливаемой Министерством регионального развития Мурманской области.

Таким образом, внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2001 № 23 в части предоставления возможности закрытым административно-территориальным образованиям выделять жилищные сертификаты гражданам, переезжающим из ЗАТО на новое место жительства, окажет позитивное влияние на упрощение и ускорение проведения соответствующих мероприятий.

- КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ, ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Планировочная структура

Современное состояние системы расселения территориального образования характеризуется концентрацией основного населения вокруг городов, где сосредоточены основные производственные объекты, объекты обслуживания, культуры, спорта.

Автотранспортная сеть территориального образования слабо развита. Для улучшения транспортных связей между населенными пунктами необходимо строительство отдельных участков автодорог местного значения.

МО ЗАТО Александровск обеспечено электроснабжением. Развито культурно-бытовое обслуживание.

Вместе с тем ряд территорий, занятых болотами, санитарно-защитными зонами от предприятий, карьерами, создают неблагоприятные условия для строительства, размещения объектов отдыха.

Перспективы развития муниципального района

Городской округ расположен:

- на территории с достаточно высокой плотностью населения;

- на территории с обилием озер;

- вблизи от морского побережья;

- за полярным кругом, с климатом города – дискомфортным для проживания населения;

- на территории с особым режимом безопасного функционирования предприятий и (или) объектов;

- вблизи от автомобильной и железнодорожной магистрали.

Городской округ обладает:

- существенными по площади территориями, омываемые Баренцевым морем;;

- богатыми запасами пресной воды;

- сохранившимся природным ландшафтом.

В перспективный период развитие муниципального образования ЗАТО Александровск  будет определяться рядом факторов:

-	стратегическим статусом территории;

-	экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

-	имеющимися ресурсами;

-	накопленным экономическим и социальным потенциалом;

-	развитием новых форм хозяйственной деятельности муниципального образования, его функций и совершенствованием системы самоуправления.

В настоящее время просматриваются следующие основные направления развития муниципального образования ЗАТО Александровск:

-	производственная деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности, строительством, ремонтом и техническим обслуживанием судов и плавучих форм; промышленной переработки рыбы и рыбопродуктов, пищевая промышленность;

-	развитие транспортно-логистической функции, создание портовых мощностей;

-	развитие административно-деловой функции, активизация деятельности органов местного самоуправления в инновационном процессе, организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата;

-	развитие внутригородской социальной функции, создание достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни населения.

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года» прогнозируется создание новых видов экономической (промышленной) деятельности, таких как, добыча топливно-энергетических ресурсов и нефтепереработка; новые виды продукции: сжиженный газ, продукты нефтепереработки, и пр.; новый вид транспорта (трубопроводный), модернизация действующих и создание новых портовых мощностей.

Предполагается, что для транспортировки грузов на экспорт, в том числе продукции нефтеперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа, будет в основном использован морской транспорт.

В связи с вышесказанным, реализация намерений инвестирования в строительство нефтеперерабатывающего завода в районе Мурманска, предполагающих развитие портовых сооружений и инженерно-транспортной и трубопроводной инфраструктуры в районе с. Белокаменка, может обеспечить «точку роста» в юго-восточной части муниципального образования ЗАТО Александровск.

В значительной степени развитие планируемой территории будет определяться инвестиционной политикой, осуществляемой на рассматриваемой территории администрацией области, а также, учитывая стратегическое значение ЗАТО, Министерством обороны Российской Федерации.

Основываясь на имеющихся ресурсах, можно выделить основные направления развития хозяйственной деятельности муниципального образования:

-	промышленный потенциал территории определяется крупными судоремонтными предприятиями и созданием портовых зон;

-	развитие рыбохозяйственной деятельности.

Городской округ обладает достаточным потенциалом для развития туризма местного значения. Здесь возможно развитие следующих направлений: культурно-познавательный, экологический, спортивный виды туризма.

Базой для развития рекреационного направления являются естественные природные ландшафты.

Экологизация всех видов жизнедеятельности на территории муниципального образования может способствовать сохранению и улучшению благоприятной среды обитания ныне живущих и будущих поколений.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАССЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В НОРМАТИВАХ

7.1.  Нормативы жилых зон

7.1.1.	Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки домами, блокированными домами, многоквартирными, в том числе секционными домами, а также иными зданиями, предназначенными для постоянного и временного (общежития) проживания населения.

Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений устанавливаются на одного проживающего и составляют не менее:

- в многоквартирном, в том числе секционном, доме - 30 кв. м;

- в малоэтажном доме - согласно подразделу 2.5 «Территория малоэтажного жилищного строительства» настоящих Нормативов;

- в общежитии (не менее) - 6 кв. м.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажной индивидуальной застройки не нормируются.

В жилых зонах помимо жилой застройки могут размещаться:

- улично-дорожная сеть;

- территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства;

- территории общего пользования, в том числе озелененные;

- здания, сооружения и линейные объекты инженерного обеспечения (трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные, трубопроводы и пр.).

    - В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов общественно-делового, социального, коммунально-бытового назначения; торговли, здравоохранения, общественного питания; объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования; спортивных сооружений; культовых зданий; стоянок автомобильного транспорта; гаражей для индивидуального транспорта;иных объектов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды, иные вредные воздействия.

7.1.3. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий не менее 2 м.

Без отступа от красной линии допускается размещать:

- жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания;

- жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки.

7.1.4. Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. Допускается размещение встроенных и встроено-пристроенных помещений общественного назначения в цокольном, а также на первом и втором этажах жилого здания. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от входов в жилые помещения здания.

В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на человека, в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

7.1.5. Требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного воздуха электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиационного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений приведены в разделе 12 «Нормативы инженерной подготовки и защиты территории» Нормативов.

7.1.6. Требования к организации среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, приведены в разделе 15 «Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения» Нормативов.

    - Планировочную структуру жилых зон следует формировать во взаимосвязи с зонированием и планировочной структурой в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо оптимизировать размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, территорий общего пользования, в том числе озелененных, а также других объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон.

  - Нормативы общественно-деловых зон

    - Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые здания, гостиницы, подземные или многоэтажные автостоянки.

    - Общественно-деловые зоны следует формировать как систему:

- многофункциональных общественных центров населенного пункта, включающую центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях городского округа;

- специализированных центров - административных, медицинских, научных, учебных, торговых (в том числе ярмарки, вещевые рынки), выставочных, спортивных и других.

7.2.3. Формирование общественно-деловых зон, имеющих на своей территории памятники местного (муниципального) значения, производится в соответствии с требованиями подраздела 8.3«Об обеспечении сохранности объектов культурного наследия».

Для общественно-деловых зон, в пределах которого размещаются объекты культурного наследия, разрабатываются мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включающие их реставрацию, приспособление, консервацию, воссоздание утраченной историко-архитектурной среды, а в отдельных случаях - воссоздание утраченных ценных исторических градообразующих объектов.

Формирование общественно-деловых зон не должно приводить к искажению восприятия объектов культурного наследия. Регулирование градостроительной деятельности в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия осуществляется на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

    - В многофункциональных зонах, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га), и устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м.

    - При размещении общественно-деловых зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.

    - При реконструкции сложившейся на территории зоны застройки следует предусматривать мероприятия по устранению вредного влияния производственных предприятий на окружающую среду (изменение технологии с переходом на безвредные процессы, уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование в производственную зону).

7.2.7.	В общественно-деловых зонах допускается размещать:

-производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 кв. м, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;

-предприятия индустрии развлечений при отсутствии установленных ограничений на их размещение.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от территории жилой застройки санитарно-защитными зонами.

  - Нормативы производственных зон

7.3.1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов, а также для установления их санитарно-защитных зон.

Производственная зона формируется из:

- площадок отдельных промышленных предприятий;

- площадок промышленных узлов - групп промышленных предприятий с общими объектами.

При разработке проектной документации для площадок промышленных предприятий и промышленных узлов в составе производственных территориальных зон необходимо предусматривать:

- функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;

- рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними и селитебной территорией;

- кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть поселения;

- интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий;

- организацию единой сети обслуживания работников;

- возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;

- благоустройство территории (площадки);

- создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и жилой застройкой;

- защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;

- восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.

7.3.2. Границы производственных зон определяются на основании зонирования территории городского округа и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон промышленных объектов, производств и сооружений в соответствии с разделом 12 «Нормативы инженерной подготовки и защиты территории» настоящих Нормативов.

    - Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», как правило, с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом  городского округа.

    - Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее - производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства.

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за исключением объектов, назначение которых соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается в порядке статьи 25 Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ «О недрах» с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов, а также органов государственного горного надзора исключительно при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

    - Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации. При этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм.

    - Размещение производственной зоны на прибрежных участках водных объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

7.3.7. Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

- в составе рекреационных зон;

- на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

- во всех поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей, в водоохранных и прибрежных зонах рек, озер, водохранилищ и ручьев;

- в зонах охраны памятников истории и культуры;

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Федеральной службы Роспотребнадзора;

- в зонах возможного катастрофического затопления.

7.3.8. Вокруг объектов и производств, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. Для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Для объектов, являющихся потенциальными источниками вредного воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не установлены размеры санитарно-защитной зоны или разрыва, а также для объектов I - III класса санитарной опасности ориентировочный размер санитарно-защитной зоны или разрыва устанавливается проектом, разработка которого для объектов I - III класса санитарной опасности является обязательной.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Изменение размера (увеличение, уменьшение) санитарно-защитных зон действующих, реконструируемых и проектируемых промышленных объектов и производств должно сопровождаться разработкой проекта, обосновывающего необходимые изменения.

Расчетная (предварительная) граница санитарно-защитной зоны устанавливается на расчетном удалении от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, на котором размещены указанные источники.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;

- территории садоводческих объединений и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Не допускается размещение в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности:

- объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм;

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объектов пищевой  промышленности, включая хранение и переработку зерна;

- оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы;

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная  зона  или  ее  часть  не  может  рассматриваться  как  резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

  - Нормативы зон инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения , связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

  - Нормативы зон транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, располагаемые на территориях иных территориальных зон, размещаются с учетом требований настоящего раздела.

При территориальном планировании следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой городского округа и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.  Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим  количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта.

Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

Конструкцию дорожной одежды и вид покрытия следует принимать исходя из транспортно-эксплуатационных требований и категории проектируемой дороги с учетом интенсивности движения.

В центральной части необходимо предусматривать создание системы наземных и подземных (при наличии геологических условий) автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку.

Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин.

Для ежедневно приезжающих на работу в городской округ из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек:

- 400 легковых автомобилей;

- 100 мотоциклов и мопедов (скутеров);

- 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

Проектирование элементов обустройства автомобильных дорог следует выполнять в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

  - Нормативы рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки городских округов и поселений и включают парки, городские сады, скверы, городские леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городских округов и поселений.

7.6.1. В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам.

7.6.2. Рекреационные зоны формируются на территориях общего пользования.

7.6.3. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

7.6.4. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами городских округов и поселений, создавая взаимоувязанный природный комплекс.

7.6.5. Рекреационные зоны расчленяют территорию крупных городских округов и городских поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.

7.6.6. В городских округах и поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств.

7.6.7. На озелененных территориях нормируются:

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

- габариты допускаемой застройки и ее назначение;

- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

7.6.8. На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон (национальные парки, природные парки, дендрологические парки и ботанические сады, лесопарки, водоохранные зоны и др.) любая деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и условиями режимов особой охраны.

  - Нормативы зон особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Состав земель особо охраняемых территорий, а также порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий определяются в соответствии с требованиями статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации.

Категории земель природоохранного назначения, режимы их использования и охраны определяются в соответствии с требованиями статьи 97 Земельного кодекса Российской Федерации.

Подразделение лесов по целевому назначению, в том числе отнесение их к защитным лесам, осуществляется в соответствии с требованиями статей 10 и 102 Лесного кодекса Российской Федерации.

Режимы использования и охраны защитных лесов определяются в соответствии с требованиями статей 103 - 107 Лесного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, а также режим их использования определяются в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Категории земель рекреационного назначения и режимы их использования определяются в соответствии с требованиями статьи 98 Земельного кодекса Российской Федерации.

Категории земель историко-культурного назначения и режимы их использования определяются в соответствии с требованиями статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации.

Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и достопримечательных мест осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области» и подраздела 8.3 «Об обеспечении сохранности объектов культурного наследия» настоящих Нормативов.

Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.12.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Категории и назначение особо ценных земель определяются в соответствии с требованиями статьи 100 Земельного кодекса Российской Федерации.

Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются в соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования, документации по планировке территории.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Мурманской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны.

Лечебно-оздоровительные местности:

На территории лечебно-оздоровительных местностей следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, и  другие озелененные территории общего пользования.

Нормы расчета санаторно-курортных и оздоровительных учреждений и комплексов учреждений отдыха и туризма (количество, вместимость и размеры земельных участков) следует принимать не менее приведенных в приложении № 10«Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков»к настоящим Нормативам.

При проектировании на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортных зон следует предусматривать:

- размещение санаторно-курортных и оздоровительных учреждений длительного отдыха на территориях с допустимыми уровнями шума;

- вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих;

- ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков.

Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно- курортных и оздоровительных учреждений следует предусматривать вне курортной зоны при условии обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в пределах 30 мин.

Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее, м:

- до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов - 500 (в условиях реконструкции не менее 100 м);

- до автомобильных дорог категорий:

- I, II, III - 500;

- IV - 200;

- до садоводческих товариществ - 300.

Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, размещаемые в пределах курортных зон, как правило, следует объединять в комплексы, обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйственного обслуживания в единое архитектурно-пространственное решение.

Аквапарк размещают на территориях, в которых водные поверхности составляют не менее 40 - 50 % всей площади.

Аквапарк размещается на обособленной территории в жилой или рекреационной зоне.

Состав функциональных объектов аквапарка и площадь земельного участка при размещении аквапарка определяются заданием на проектирование.

При проектировании бассейнов различного назначения площадь водной поверхности, кв. м/чел., следует принимать не менее:

- для гидромассажных бассейнов типа «джакузи» с сидячими местами - 0,8 и не менее 0,4 куб. м/чел.;

- для бассейнов для окунания - 1,5; - для детских бассейнов глубиной до 60 см - 2,0;

- для развлекательных бассейнов - 2,5; - для плавательных бассейнов - 4,5.

Расстояние до жилых зданий, территорий дошкольных образовательных учреждений, школ, лечебно-профилактических учреждений и других территорий объектов, для которых установлены критерии качества атмосферного воздуха, уровня шума и других факторов, должно приниматься в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В составе аквапарка проектируются основная и хозяйственная зона.

Основная зона должна обеспечивать движение посетителей по схеме: гардероб - раздевальня - душевая и санузлы - водная зона аквапарка.

В хозяйственной зоне проектируется блок складов, автостоянок и других зданий с отдельным внешним въездом.

В составе зданий аквапарка проектируется также медпункт для оказания первой медицинской помощи и производственная лаборатория.

По периметру участка аквапарка предусматриваются ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 5 м со стороны проездов местного значения и не менее 20 м со стороны магистральных дорог с интенсивным движением. По периметру открытых бассейнов и групп плоскостных спортивных сооружений предусматривают полосу кустарниковых насаждений шириной не менее 3 м.

Перед входом в аквапарк предусматриваются свободные площади из расчета 0,5 кв. м на одного посетителя, приходящегося на данный вход.

На участке аквапарка предусматриваются автостоянки площадью 25 кв. м на машину из расчета по 12 - 14 машин на 100 посетителей.

Аквапарк оснащается системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и канализации, присоединяемыми к наружным сетям населенного пункта.

При отсутствии централизованной системы канализации проектом может быть предусмотрен сброс воды в водный объект по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

Системы инженерного обеспечения аквапарка проектируются в соответствии с требованиями раздела 5 «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

Объекты для занятий зимними видами спорта:

Объекты для занятий зимними видами спорта (в том числе катки, лыжные стадионы, трассы для горнолыжного спорта, сноуборда, катания на санях (натурбан)) предназначены для занятий учащихся детско-юношеских спортивных школ и членов физкультурно-спортивных секций, а также для массового отдыха населения.

Указанные объекты (в том числе лыжные базы и катки) следует проектировать в соответствии с требованиями СанПиН 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту».

При проектировании объектов и комплексов объектов для горнолыжного спорта, сноуборда и катания на санях следует также руководствоваться Методическими указаниями «Типологические основы проектирования сооружений развивающихся и нетрадиционных видов спорта».

  - Нормативы зон специального назначения

7.8.1. В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения, объекты размещения отходов производства и потребления и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

7.8.2. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками.

Зона размещения полигонов для твердых бытовых отходов

7.8.3. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

7.8.4. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

7.8.5. Размер санитарно-защитных зон свалок и полигонов ТБО устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

7.8.6. Не допускается размещение полигонов:

- на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

7.8.7. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:

- в период температур выше 0°С - в течение 1 - 2 месяцев;

- в период температур ниже 0°С - на весь период промерзания грунтов.

7.8.8. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для персонала, стоянки для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет в соответствии с требованиями раздела 5 «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение.

7.8.9. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.

На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.

В зеленой зоне полигона размещаются сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод (контрольные скважины), в том числе: одна контрольная скважина - выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 - 2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

К полигонам ТБО проектируются подъездные пути в соответствии с требованиями раздела 6 «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры».

Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод также должны иметь подъезды для автотранспорта.

Зона размещения объектов для отходов производства и потребления

7.8.10. Объекты размещения отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно- эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

7.8.11. Объекты располагаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.

Размещение объектов не допускается:

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

- в рекреационных зонах;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- на заболачиваемых и подтопляемых территориях;

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

Участок для размещения объекта должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом – 6 фильтрации подстилающих пород не более 10 см/сна расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

7.8.12. Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-хозяйственную и производственную).

На территории объектов размещаются: автономная котельная, специальные установки для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов.

Объекты должны быть подключены к централизованным сетям водоснабжения, канализации, снабжены очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод, в соответствии с требованиями раздела 5 «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

Подъездные пути к объектам проектируются в соответствии с требованиями раздела 6 «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

### Зона размещения кладбищ и крематориев

7.8.13. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и настоящих Нормативов.

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод;

- зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

- санитарно-эпидемиологической обстановки;

- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

- эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

- транспортной доступности.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18 %;

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

7.8.14. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматривается:

- выбор места размещения кладбища;

- мероприятия по обеспечению защиты окружающей среды;

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

- система дренажа;

- обваловка территории;

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

- характер и площадь зеленых насаждений;

- организация подъездных путей и автостоянок;

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70 % общей площади кладбища;

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.

7.8.15. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного городского округа, поселения, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Размер участка земли для погребения умершего на территории кладбища устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

7.8.16. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

- 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

- 300 м - при площади кладбища до 20 га;

- 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

7.8.17. Крематории размещаются на отведенных участках земли с подветренной стороны по отношению к жилой территории, на расстоянии от жилых, общественных, лечебно-профилактических зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

- 500 м - без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью;

- 1000 м - при количестве печей более одной.

Ширина санитарно-защитной зоны для крематориев определяется расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по утвержденным методикам.

При зданиях крематориев следует предусматривать хозяйственный двор со складскими помещениями для хранения крупногабаритных частей и другого оборудования.

7.8.18. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

7.8.19. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

7.8.20. На кладбищах, в крематориях и других зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норма и правил.

Для стоков от крематориев, содержащих токсичные компоненты, должны быть предусмотрены локальные очистные сооружения.

7.8.21. На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта из расчета 1 машино-место площадью 25 кв. м на 10 захоронений, а также урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

7.8.22. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.

7.8.23. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон.

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

  - Нормативы коммунально-складских зон

7.9.1. Коммунально-складская зона предназначены для размещения общетоварных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

7.9.2. Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным обслуживанием населения, следует формировать за пределами городского округа, приближая их к узлам внешнего транспорта.

7.9.3 За пределами городского округа и особо охраняемых территорий пригородных зеленых зон с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм следует предусматривать рассредоточенное размещение, складов нефти и нефтепродуктов, сжиженных газов, взрывчатых материалов и базисных складов сильно действующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных баз базисных складов лесных и строительных материалов.

7.9.4. Группы предприятий и объектов, входящие в состав коммунальных зон, необходимо размещать с учетом технологических и санитарно-гигиенических требований, кооперированного использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода мощностей.

7.9.5. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным зонам.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще-, и фруктохранилищ следует принимать 50 м.

7.9.6. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива принимаются из расчета не менее 300 кв. м на 1000 чел.

7.9.7. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

  - Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для маломобильных групп населения

При планировке и застройке территории ЗАТО Александровск необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников – 0,5 чел. / 1000 чел. населения.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5 % , поперечный – 1 %. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.

Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,1 м.

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Примечение:

На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигатель-ных функций, – не менее 30 % мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

- ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования.

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующим и в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений.

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также нормативных  правовых актов органов местного самоуправления и действующих региональных нормативов Мурманской области.

- ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИНИЙ ОТСТУПА ОТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ДОПУСТИМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ,СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Линии отступа от красных линий – линии, определяющие места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий:

- от многоквартирных многоэтажных (от 7 этажей и выше) и среднеэтажных (до 5 этажей) жилых домов до красных линий - 6 м;

- от индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц не менее 5м, от красной линии проездов не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5 м. Садовый дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния;

- от зданий и сооружений в промышленных зонах – не менее 3 м;

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м, допускается не учитывать.

По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а в условиях реконструкции сложившейся застройки — многоквартирные жилые здания с квартирами в первых этажах.

В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, если это предусмотрено градостроительной документацией и правилами застройки и землепользования.

Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать не менее приведенных в Таблице.

Таблица. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания  до красных линий.

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния, метров |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилы домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
|  | городской населенный пункт |  |  |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | в соответствии с техническими регламентами |
| Учреждения здравоохранения: |  |
| больничные корпуса | 30 |  |
| поликлиники | 15 |  |
| Пожарные депо | 10 |  |
| Приемные пункты вторичного сырья |  | 20 | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | при площади, гектаров, менее 20 га - 300; от 20 до 40 га - 500 |
| Кладбища для погребения после кремации |  | 100 |

Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления и действующих региональных нормативов Мурманской области.

- ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В материалах по обоснованию местных нормативов градостроительного проектирования приводятся требования по обеспечению охраны окружающей среды, а также требования в области защиты от чрезвычайных ситуаций и  требования в области гражданской обороны, для которых отсутствуют расчетные показатели минимальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности, однако которые являются необходимыми для учета при разработке градостроительной документации в соответствии с действующим законодательством.

Требования по обеспечению охраны окружающей среды

Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при разработке градостроительной документации, устанавливаются в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области охраны окружающей среды.

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека для различных функциональных зон, устанавливаются в соответствии параметрами, определенными в следующих нормативно-правовых актах:

- максимальные уровни звукового воздействия принимаются в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»;

- максимальные уровни загрязнения атмосферного воздуха принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- максимальные уровни электромагнитного излучения от радиотехнических объектов принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

Таблица. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания.

| Функциональная зона | Максимальный уровень звукового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха (предельно допустимые концентрации (ПДК) | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов (предельно допустимые уровни (ПДУ) | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны: Индивидуальная жилищная застройка Многоэтажная застройка | 70 70 | 1 ПДК 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях. Выпуск в коллектор с последующей очисткой на КОС. |
| Зоны здравоохранения: Территории размещения лечебно-профилактических организаций длительного пребывания больных и центров реабилитации Территории размещения лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, домов отдыха, пансионатов | 60 70 | 0,8 ПДК 1 ПДК | 1 ПДУ 1 ПДУ | Выпуск в коллектор с последующей очисткой на КОС. Выпуск в коллектор с последующей очисткой на КОС. |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны | 60 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |

Примечание: Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению их разрешенных в зонах по обе стороны границы.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Условия размещения жилых зон по отношению к производственным предприятиям определены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы.

Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия  и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за исключением объектов, назначение которых соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается в порядке статьи 25 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов исключительно при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об охране атмосферного воздуха" места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Размещение производственных зон на прибрежных участках водных объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водных объектов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам.

Условия размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий по отношению к водным объектам устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. Территории сельскохозяйственных предприятий расположенных на прибрежных участках водоемов необходимо оборудовать системами сбора и отведения поверхностных стоков.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстояние возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в местных нормативах градостроительного проектирования определены условия размещения отходов производственных предприятий.

Устройство отвалов, шламонакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации. При этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм.

Отвалы, в том числе содержащие сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.

Условия застройки запретных (опасных) зон устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается.

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий учитываются СЗЗ промышленных объектов, причем вне зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными законодательством органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными нормами и правилами.

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

Нормы накопления твердых бытовых отходов от населения принимаются как средневзвешенное значение, рассчитанное по утвержденным нормам накопления твердых бытовых отходов по муниципальным образованиям автономного округа: 1,4 -1,65 м. куб. на человека в год.

При плотности твердых бытовых отходов - 200 кг/куб. м, нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год) следует принимать, исходя из объемов бытовых отходов:

1) твердых бытовых отходов:

для проживающих в муниципальном жилом фонде -  280 кг/чел. в год;

для проживающих в индивидуальном жилом фонде - 330 кг/чел. в год;

при использовании бурого угля для печного отопления – 450 кг/чел. в год;

2) общее количество бытовых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий -  550 кг/чел. в год.

Общее количество отходов по населенному пункту рассчитывается исходя из того, что количество отходов от общественных зданий составляет около 40 % от количества отходов жилого фонда.

3) нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % от объема твердых бытовых отходов.

Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Нормы накопления отходов могут убыть уточнены при разработке генеральных схем очистки территорий муниципальных образований и населенных пунктов.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

11.1. Общие требования

11.1.1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения городского округа от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

11.1.2. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

11.1.3. Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

11.1.4. Подготовку генеральных планов городских округов и поселений, в том числе имеющих группу по гражданской обороне, а также развитие застроенных территорий с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП II-7-81*, СНиП 2.01.51-90, СНиП II-11-77, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85*, ППБ 01-03, СП 11-112-2001, СП 11-107-98, «Положения о системе оповещения населения», утвержденного совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.06.2006 № 422/90/376 и от 12.09.2006 № 8232 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р.

11.1.5. Мероприятия по защите населения и территориальных ресурсов от воздействия ЧС природного и техногенного характера регламентируется типовым паспортом безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденным приказом МЧС России от 25.10.2004 N 484 "Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

## КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДАННЫМИ НОРМАТИВАМИ МИНИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

12.1. Качественные характеристики и количественные показатели, определяющие устанавливаемые данными Нормативами минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека представлены в таблице.

Таблица. Перечень качественных характеристик и количественных показателей, определяющих нормативные показатели.

| № п/п | Нормативные показатели | Качественные характеристики и количественные показатели, определяющие нормативные показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единицы измерения | Наименование | Единицы измерения |
| 1. | Концепция развития, общая организация и зонирование территории городского округа и населенных пунктов, входящих в состав городского округа |
| 1.1 | Площадь территориальной (функциональной зоны) | га | Площадь территориальной (функциональной) зоны | га |
| 2. | Нормативы градостроительного проектирования территорий различных зон |
| 2.1 | Общие требования |
| 2.1.1 | Площадь территориальной (функциональной зоны) | га | Площадь территориальной (функциональной) зоны | га |
| 2.2 | Жилые зоны |
| 2.2.1 | Плотность застройки | кв. м\га | Общая площадь жилой застройки | кв. м |
|  |  |  | Площадь жилой зоны | га |
| 2.2.2 | Коэффициент застройки | К | Площадь застройки жилых зданий | - |
|  |  |  | Площадь жилой зоны | - |
| 2.2.3 | Плотность населения | чел\га | Численность населения | чел |
|  |  |  | Площадь жилой зоны | га |
| 2.2.4 | Обеспеченность | кв. м\чел | Численность населения | чел |
|  |  |  | Общая площадь жилой застройки | кв. м |
| 2.2.5 | Уровень обеспеченности жилым фондом | кв. м/чел. | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. |
|  |  |  | Площадь общая | кв. м |
|  |  |  | Площадь жилая | кв. м |
|  |  |  | Количество квартир | шт. |
|  |  |  | Количество этажей | эт. |
|  |  |  | Ветхость | % |
|  |  |  | Аварийность | - |
| 2.3 | Общественно-деловая зона |
| 2.3.1 | Плотность застройки | кв. м\га | Общая площадь общественной застройки | кв. м |
|  |  |  | Площадь общественной зоны | га |
| 2.3.2 | Коэффициент застройки | К | Площадь застройки общественных зданий | - |
|  |  |  | Площадь общественной зоны | - |
| 2.3.3 | Уровень обеспеченности учреждениями образования | % | Мощность проектная | место; учащийся |
|  |  |  | Мощность фактическая | место; учащийся |
|  |  |  | Количество | шт. |
|  |  |  | Год ввода | г. |
|  |  |  | Ветхость | % |
| 2.3.4 | Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения | % | Мощность проектная | посещение в смену; койка; автомобиль; объект; порций в сутки |
|  |  |  | Мощность фактическая | посещение в смену; койка; автомобиль; объект; порций в сутки |
|  |  |  | Количество | шт. |
|  |  |  | Год ввода | г. |
|  |  |  | Ветхость | % |
| 2.3.5 | Уровень обеспеченности учреждениями социального обеспечения | % | Мощность проектная | койка; место; объект; квартира |
|  |  |  | Мощность фактическая | койка; место; объект; квартира |
|  |  |  | Количество | шт. |
|  |  |  | Год ввода | г. |
|  |  |  | Ветхость | % |
| 2.3.6 | Уровень обеспеченности учреждениями спорта | % | Мощность проектная | га; кв. м общей площади; кв. м площади пола; кв. м площади зеркала воды |
|  |  |  | Мощность фактическая | га; кв. м общей площади; кв. м площади пола; кв. м площади зеркала воды |
|  |  |  | Количество | шт. |
|  |  |  | Год ввода | г. |
|  |  |  | Ветхость | % |
| 2.3.7 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры и искусства | % | Мощность проектная | место; кв. м площади пола; объект; тыс. ед. хранения; тыс. ед. |
|  |  |  | Мощность фактическая | место; кв. м площади пола; объект; тыс. ед. хранения; тыс. ед. |
|  |  |  | Количество | шт. |
|  |  |  | Год ввода | г. |
|  |  |  | Ветхость | % |
| 2.3.8 | Уровень обеспеченности учреждениями торговли | % | Мощность проектная | кв. м торговой площади |
|  |  |  | Мощность фактическая | кв. м торговой площади |
|  |  |  | Количество | шт. |
|  |  |  | Год ввода | г. |
| 2.3.9 | Уровень обеспеченности учреждениями общественного питания | % | Мощность проектная | место |
|  |  |  | Мощность фактическая | место |
|  |  |  | Количество | шт. |
|  |  |  | Год ввода | г. |
|  |  |  | Ветхость | % |
| 2.3.10 | Уровень обеспеченности учреждениями бытового обслуживания | % | Мощность проектная | рабочее место; помывочное место; кг белья в смену; кг вещей в смену |
|  |  |  | Мощность фактическая | рабочее место; помывочное место; кг белья в смену; кг вещей в смену |
|  |  |  | Количество | шт. |
|  |  |  | Год ввода | г. |
|  |  |  | Ветхость | % |
| 2.3.11 | Уровень обеспеченности учреждениями санаторно- курортными, отдыха и туризма | % | Мощность проектная | место |
|  |  |  | Мощность фактическая | место |
|  |  |  | Количество | шт. |
|  |  |  | Год ввода | г. |
|  |  |  | Ветхость | % |
| 2.4 | Реконструкция застроенных территорий в городском округе |
| 2.4.1 | Плотность застройки | кв. м\га | Общая площадь застройки | кв. м |
|  |  |  | Площадь территориальной (функциональной) зоны | га |
| 2.4.2 | Коэффициент застройки | К | Площадь застройки | - |
|  |  |  | Площадь территориальной (функциональной) зоны | - |
| 2.5 | Производственная зона |
| 2.5.1 | Плотность застройки | кв. м\га | Общая площадь производственной и коммунально-складской застройки | кв. м |
|  |  |  | Площадь производственной зоны | га |
| 2.5.2 | Коэффициент застройки | К | Площадь застройки производственных зданий | - |
|  |  |  | Площадь общественной зоны | - |
| 2.6 | Зона рекреационного назначения |
| 2.6.1 | Площадь объектов озеленения | кв. м\чел | Площадь озеленения | кв. м |
|  |  |  | Численность населения | чел |
| 2.6.2 | Обеспеченность объектами озеленения общего пользования | метры квадратные на человека | Численность населения | человек |
|  |  |  | Площадь озеленённых территорий общего пользования | метры квадратные |
| 2.6.3 | Площадь территорий для размещения объектов рекреационного назначения | гектары | Площадь территорий объектов рекреационного назначения | гектары |
| 2.6.4 | Площадь озеленения территорий объектов общего пользования | проценты | Соотношение элементов территории объекта озеленения общего | проценты |
| 2.8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2.8.1 | Транспортная инфраструктура |
| 2.8.1.1 | Уровень автомобилизации населения | количество автомобилей на 1000 жителей | Численность населения | человек |
|  |  |  | Количество зарегистрированного транспорта | машин |
| 2.8.1.2 | Потребность в местах постоянного хранения транспорта | машино-мест | Уровень автомобилизации | автомобилей/1000 жителей |
|  |  |  | Численность населения, проживающая в многоквартирных жилых домах | человек |
|  |  |  | Процент обеспеченности автомобилей местами постоянного хранения транспорта | % |
| 2.8.1.3 | Потребность в местах временного хранения транспорта | машино-мест | Уровень автомобилизации | автомобилей/1000 жителей |
|  |  |  | Мощность объектов административного назначения | в соответствии от вида объекта |
|  |  |  | Уровень комфортности проживания на рассматриваемой территории | - |
| 2.8.1.4 | Потребность в автозаправочных станциях | колонок | Общее количество легкового автотранспорта на проектируемой территории | машин |
| 2.8.1.5 | Потребность в станциях технического обслуживания автомобилей | постов | Общее количество легкового автотранспорта на проектируемой территории | машин |
| 2.8.2 | Инженерная инфраструктура |
| 2.8.2.1 | Обеспеченность электроэнергией | кВт*ч/год на чел | Степень благоустройства |  |
|  |  |  | Статус населенного пункта (в зависимости от численности) |  |
| 2.8.2.2 | Удельная расчетная электрическая нагрузка | кВт/квартира, кВт/коттедж, кВт/м2 | Степень благоустройства |  |
|  |  |  | Статус населенного пункта (в зависимости от численности) |  |
|  |  |  | Количество квартир/коттеджей |  |
| 2.8.2.3 | Годовой расход газа | м3/год | Степень благоустройства (наличие и вид ГВС) |  |
|  |  |  | Тип населенного пункта (городской, сельский) |  |
| 2.8.2.4 | Обеспеченность стационарной | номер | Количество жителей | чел. |
| 2.8.2.5 | Удельный расход тепловой энергии | ккал/м2 | Назначение здания, этажность, площадь |  |
|  |  |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | °С |
|  |  |  | Продолжительность отопительного периода, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха (продолжительность/ средняя температура) | Сут./°С |
| 2.8.2.6 | Удельное среднесуточное водопотребление | л/сут | Степень благоустройства |  |
|  |  |  | Коэффициент неравномерности |  |
|  |  |  | Количество жителей | чел. |
| 2.8.2.7 | Удельное среднесуточное водоотведение | л/сут | Степень благоустройства |  |
|  |  |  | Коэффициент неравномерности |  |
|  |  |  | Количество жителей | чел. |
| 2.9 | Особо охраняемые территории |
| 2.9.1 | Особенности и режимы особо охраняемых природных территорий | - | Нормы и требования действующего законодательства | - |
| 2.9.2 | Ширина охранной зоны особо охраняемых природных территорий | километры | Функциональное назначение территории | - |
| 2.10 | Зоны специального назначения |
| 2.10.1 | Размер земельного участка для кладбища | гектары на 1000 человек | количество жителей | человек |
| 2.10.2 | Расстояния от объектов ритуального назначения до жилых зон | метры | Вид объекта ритуального назначения | - |
| 2.10.3 | Требования к размещению объектов специального назначения | - | Нормы и требования действующего законодательства | - |
| 2.11 | Зоны размещения военных объектов |
| 2.11.1 | Плотность застройки | кв. м\га | Общая площадь застройки | кв. м |
|  |  |  | Площадь зоны размещения военных объектов | га |
| 2.11.2 | Коэффициент застройки | К | Площадь застройки | - |
|  |  |  | Площадь зоны размещения военных объектов | - |
| 3. | Нормативы градостроительного проектирования охраны окружающей среды, охраны памятников истории и культуры |
| 3.1 | Охрана окружающей среды |
| 3.1.1 | Требования к проектированию и размещению объектов – | - | Нормы и требования действующего | - |
| 3.1.2 | Требования по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения | - | Нормы и требования действующего законодательства | - |
|  | Требования к санитарно- эпидемиологическому состоянию почвы | предельно допустимые концентрации загрязнителей | Функциональное назначение территории | - |
|  | Допустимый уровень шумового воздействия | дБА (децибелл) | Функциональное назначение территории | - |
|  | Допустимый уровень загрязнения атмосферного воздуха | Предельно допустимая концентрация | Функциональное назначение территории | - |
|  | Допустимый уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов | Предельно допустимый уровень | Функциональное назначение территории | - |
| 3.2 | Охрана памятников истории и культуры |
| 3.2.1 | Требования к охране, сохранению и использованию объектов культурного наследия | - | Нормы и требования действующего законодательства | - |
| 4. | Нормативы градостроительного проектирования инженерной подготовки и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же при ведении военных действий или вследствие этих действий |
| 4.1 | Общие требования |
| 4.2 | Инженерная подготовка и защита территории |
| 4.2.1 | Отметка бровки подсыпанной территории | метры | Расчетный горизонт высоких вод | метры |
| 4.2.2 | Уровень грунтовых вод (считая от поверхности) | метры | Функциональное назначение территории | - |
| 4.3 | Пожарная безопасность |
| 4.3.1 | Противопожарные требования к проектированию жилых, общественных, административных зданий и промышленных предприятий | - | Нормы и требования действующего законодательства | - |
| 4.3.2 | Радиус обслуживания пожарного Депо | км | Нормы и требования действующего законодательства | - |
| 4.3.3 | Уровень обеспеченности учреждениями пожарной безопасности | % | Мощность проектная Мощность фактическая Количество Год ввода Ветхость | объект/автомобиль объект/автомобиль шт. г. % |
| 4.4 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании |
| 4.4.1 | Требование к проектированию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в градостроительной документации | - | Нормы и требования действующего законодательства | - |
| 4.4.2 | Вместимость искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения | метры кубические на | Площадь территории городского округа | квадратные километры |
| 5. | Нормативы градостроительного проектирования обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, связи и информации для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 5.1 | Общие требования |
| 5.2 | Зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (в том числе объектов социального назначения для инвалидов) |
| 5.3 | Площади земельных участков, предназначенных для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения |
| 5.3.1 | Площадь земельного участка | га |  |  |
| 5.4 | Доступность объектов социального назначения |
| 5.4.1 | Радиус пешеходной доступности | м |  |  |
| 5.4.2 | Радиус обслуживания объектами социальной сферы | м | Радиус обслуживания предприятиями бытового и общественного питания | м |
|  |  |  | Радиус обслуживания учреждениями управления, кредитно-финансовыми, предприятиями связи | м |
|  |  |  | Радиус обслуживания аптеками | м |
|  |  |  | Радиус обслуживания клубами социальной поддержки | м |
|  |  |  | Радиус обслуживания библиотеками | м |
|  |  |  | Радиус обслуживания продовольственными магазинами | м |
|  |  |  | Радиус обслуживания аптечными киосками | м |
| 5.5 | Доступность объектов транспортного обслуживания |
| 5.5.1 | Пешеходная доступность до остановок общественного транспорта | метры | Функциональное назначение территории | - |

12.2. Виды нормативов, применяемые для каждого конкретного вида градостроительной документации представлены в таблице.

Таблица. Виды нормативов, применяемые для каждого конкретного вида градостроительной документации.

| № п/п | Нормативные показатели | Вид градостроительной документации |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единицы измерения | Генеральный план | Документация по планировке территории |
| 1. | Концепция развития, общая организация и зонирование территории городского округа и населенных пунктов, входящих в состав городского округа |
| 1.1 | Площадь территориальной (функциональной зоны) | га | + | + |
| 2. | Нормативы градостроительного проектирования территорий различных зон |
| 2.1 | Общие требования |
| 2.1.1 | Площадь территориальной (функциональной зоны) | га | + | + |
| 2.2 | Жилые зоны |
| 2.2.1 | Плотность застройки | кв. м\га | + | + |
| 2.2.2 | Коэффициент застройки | К | + | + |
| 2.2.3 | Плотность населения | чел\га | + | + |
| 2.2.4 | Обеспеченность | кв. м\чел | + | + |
| 2.3 | Общественно-деловая зона |
| 2.3.1 | Плотность застройки | кв. м\га | + | + |
| 2.3.2 | Коэффициент застройки | К | + | + |
| 2.3.3 | Уровень обеспеченности учреждениями образования | % | + | + |
| 2.3.4 | Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения | % | + | + |
| 2.3.5 | Уровень обеспеченности учреждениями социального обеспечения | % | + | + |
| 2.3.6 | Уровень обеспеченности учреждениями спорта | % | + | + |
| 2.3.7 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры и искусства | % | + | + |
| 2.3.8 | Уровень обеспеченности учреждениями торговли | % |  | + |
| 2.3.9 | Уровень обеспеченности учреждениями общественного питания | % |  | + |
| 2.3.10 | Уровень обеспеченности учреждениями бытового обслуживания | % |  | + |
| 2.3.11 | Уровень обеспеченности учреждениями санаторно- курортными, отдыха и туризма | % | + | + |
| 2.3.12 | Уровень обеспеченности учреждениями пожарной безопасности | % | + | + |
| 2.4 | Реконструкция застроенных территорий в городском округе |
| 2.4.1 | Плотность застройки | кв. м\га | + | + |
| 2.4.2 | Коэффициент застройки | К | + | + |
| 2.5 | Производственная зона |
| 2.5.1 | Плотность застройки | кв. м\га | + | + |
| 2.5.2 | Коэффициент застройки | К | + | + |
| 2.6 | Зона рекреационного назначения |
| 2.6.1 | Площадь объектов озеленения | кв. м\чел | + | + |
| 2.6.2 | Обеспеченность объектами озеленения общего пользования | метры квадратные на человека | + | + |
| 2.6.3 | Площадь территорий для размещения объектов рекреационного назначения | гектары | + | + |
| 2.6.4 | Площадь озеленения территорий объектов общего пользования | проценты | + | + |
| 2.7 | Зона сельскохозяйственного использования |
| 2.8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2.8.1 | Транспортная инфраструктура |
| 2.8.1.1 | Уровень автомобилизации населения | количество автомобилей на 1000 жителей | + | + |
| 2.8.1.2 | Потребность в местах постоянного хранения транспорта | машино-мест | + | + |
| 2.8.1.3 | Потребность в местах временного хранения транспорта | машино-мест | - | + |
| 2.8.1.4 | Потребность в автозаправочных станциях | колонок | + | - |
| 2.8.1.5 | Потребность в станциях технического обслуживания автомобилей | постов | + | - |
| 2.8.2 | Инженерная инфраструктура |
| 2.8.2.1 | Обеспеченность электроэнергией | кВт*ч/год на чел | + | + |
| 2.8.2.2 | Удельная расчетная электрическая нагрузка | кВт/квартира, кВт/коттедж, кВт/м2 | + | + |
| 2.8.2.3 | Годовой расход газа | м3/год | + | + |
| 2.8.2.4 | Обеспеченность стационарной связью | номер | + | + |
| 2.8.2.5 | Удельный расход тепловой энергии | ккал/м2 | + | + |
| 2.8.2.6 | Удельное среднесуточное водопотребление | л/сут | + | + |
| 2.8.2.7 | Удельное среднесуточное водоотведение | л/сут | + | + |
| 2.9 | Особо охраняемые территории |
| 2.9.1 | Особенности и режимы особо охраняемых природных территорий | - | + | + |
| 2.9.2 | Ширина охранной зоны особо охраняемых природных территорий | метры | + | + |
| 2.10 | Зоны специального назначения |
| 2.10.1 | Размер земельного участка для кладбища | гектары на 1000 человек | + | + |
| 2.10.2 | Расстояния от объектов ритуального назначения до жилых зон | метры | + | + |
| 2.10.3 | Требования к размещению объектов специального назначения | - | + | + |
| 3. | Нормативы градостроительного проектирования охраны окружающей среды, охраны памятников истории и культуры |
| 3.1 | Охрана окружающей среды |
| 3.2 | Охрана памятников истории и культуры |
| 3.2.1 | Требования к охране, сохранению и использованию объектов культурного наследия | - | + | + |
| 4. | Нормативы градостроительного проектирования инженерной подготовки и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же при ведении военных действий или вследствие этих действий |
| 4.1 | Общие требования |
| 4.2 | Инженерная подготовка и защита территории |
| 4.2.1 | Отметка бровки подсыпанной территории | метры | - | + |
| 4.2.2 | Уровень грунтовых вод (считая от поверхности) | метры | - | + |
| 4.3 | Пожарная безопасность |
| 4.3.1 | Противопожарные требования к проектированию жилых, общественных, административных зданий и промышленных предприятий | - | + | + |
| 4.3.2 | Радиус обслуживания пожарного депо | км | + | + |
| 4.4 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании |
| 4.4.1 | Требование к проектированию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в градостроительной документации | - | + | + |
| 4.4.2 | Вместимость искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров | метры кубические на квадратный километр площади | + | - |
| 5. | Нормативы градостроительного проектирования обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, связи и информации для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 5.1 | Общие требования |
| 5.2 | Зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (в том числе объектов социального назначения для инвалидов) |
| 5.4 | Доступность объектов социального назначения |
| 5.4.1 | Радиус обслуживания объектами социальной сферы | % | + | + |
| 5.5 | Доступность объектов транспортного обслуживания |
| 5.5.1 | Пешеходная доступность до остановок общественного транспорта | метры | + | + |

- ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВОВ

Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются Главой администрации муниципального образования ЗТО Александровск.

Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте Правительства городского округа в сети "Интернет" не менее чем за два месяца до их утверждения.

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат опубликованию в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов, а также размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

# НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативно-правовую основу разработки местных нормативов градостроительного проектирования (далее также – нормативов) в настоящее время составляют законы и иные нормативные правовые акты, в том числе Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 8, 29.2) и законодательство органов местного самоуправления, устанавливающее состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования широко используются федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, принятые в различных сферах жизнедеятельности человека, минимальные показатели в которых должны быть установлены в нормативах градостроительного проектирования, а также законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, принятые в указанных сферах по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в части полномочий органов государственной власти субъектов федерации, а также по предметам исключительного ведения субъектов Российской Федерации.

Наряду с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации отдельное место в системе нормативно-правовой базы разработки местных нормативов градостроительного проектирования занимают нормативно-технические документы, значительная часть которых была принята еще в годы существования СССР (строительные нормы и правила, государственные стандарты и др.). На смену данным документам в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» должны прийти технические регламенты. Технический регламент (ст.2 ФЗ «О техническом регулировании») - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

В соответствии со статьей 46 ФЗ «О техническом регулировании» со дня вступления в силу данного Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:

- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

- обеспечения энергетической эффективности.

Указанные обязательные требования к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты не приняты, действуют до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов.

Перечень нормативно-правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования приведен в Приложении 3.

Приложение № 4

СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН

| Объекты по направлениям | Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания |
| --- | --- |
|  | эпизодического обслуживания | периодического обслуживания | повседневного обслуживания |
|  | Общегородской центр областного центра, городского округа, городского поселения - административного центра муниципального района, межрайонные центры | Центры городских поселений, подцентры городских округов, районные и межрайонные центры | Подцентры районных систем расселения, общегородские центры малых городских поселений, центры крупных сельских поселений | Центры микрорайонов, центры сельских поселений (межселенные), центры малых городских поселений, сельских поселений, населенных пунктов |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, юстиции, жилищно-коммунальные организации, управления внутренних дел, НИИ, проектные и конструкторские институты и др. | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и полиции, суд, прокуратура, юридические и нотариальные конторы, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные службы | Административно-хозяйст-венная служба, отделения связи, полиции, банков, юридические и нотариальные конторы, РЭУ | Административно-хозяй-ственное здание, отделение связи, банка, предприятия ЖКХ, опорный пункт охраны порядка |
| Учреждения образования | Высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров, дома детского творчества, школы: искусств, музыкальные, художественные, ресурсные центры базового профессионального образования | Специализированные дошкольные организации и общеобразовательные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледжи, лицеи, гимназии, центры, дома детского творчества, школы: музыкальные, художественные, хореографические и др., станции: технические, туристско-краеведческие, эколого-биологические и др. | Колледжи, лицеи, гимназии, детские школы искусств и творчества, учреждения дополнительного образования | Дошкольные организации, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования |

| Учреждения культуры и искусства | Музейно-выставочные центры, театры и театральные студии, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, цирк, специализированные и ведомственные библиотеки, видеозалы, картинные галереи, Дома культуры, Дома офицеров | Центры искусств, эстетического воспитания, многопрофильные центры, учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы, районные и городские библиотеки, залы аттракционов, концертные залы, лектории, детские театры, танцевальные залы | Учреждения клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей, киноустановки, видео залы | Учреждения клубного ти-па с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Региональные и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические реабилитационные и консультативно-диагностические центры, специализированные базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля | Центральные районные больницы, многопрофильные и инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, диспансеры, подстанции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры, молочные кухни | Участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт скорой медицинской помощи, аптека | Фельдшерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория, аптечный пункт |
| Физкультурно-спортивные сооружения | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты | Стадионы, спортзалы, бассейны, детские спортивные школы | Стадион, спортзал с бассейном совмещенный со школьным |
| Торговля и общественное питание | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе и др.) | Торговые центры, предприятия торговли, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, предприятия общественного питания (рестораны, кафе и др.) | Магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Гостиницы высшей категории, фабрики-прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, аквапарки, общественные туалеты | Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики прачечные-химчистки, прачечные-химчистки самообслуживания, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Предприятия бытового обслуживания, прачечные-химчистки самообслуживания, бани, пожарные депо, общественные туалеты | Предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных-хим-чисток, бани |

Приложение № 5

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

| Уровень обслуживания длительность пользования | Территория размещения | Рекреационные объекты |
| --- | --- | --- |
| повседневное и периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное пользование | рекреационные территории | городские лесопарки |
|  |  | парки |
|  |  | скверы |
|  |  | бульвары |
|  |  | городские сады |
|  |  | садово-парковые комплексы |
|  |  | ботанические сады |
|  |  | тематические парки |
|  |  | зоопарки |
|  |  | зимние сады |
|  |  | пляжи |
|  |  | прибрежные места отдыха: водно-спортивные базы, лодоч-ные станции, яхт-клубы, водные спасательные станции |
| эпизодическое обслуживание длительное пользование | территории лечебно-оздоровительных учреждений и рекреационные территории | санатории и санаторные комплексы |
|  |  | санатории-профилактории |
|  |  | пансионаты с лечением |
|  |  | пансионаты, гостевые дома |
|  |  | водо- и грязелечебницы |
|  |  | комплексы отдыха, базы отдыха, дома отдыха |
|  |  | физкультурно-оздоровительные сооружения |
|  |  | некапитальные вспомогательные сооружения и инфраструктура для отдыха |
|  |  | базы проката спортивно-рекреационного инвентаря |
|  |  | лыжные спортивные базы |
| эпизодическое (сезонное) обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории туристических учреждений, расположенных в рекреационных зонах и центрах рекреации | загородные туристические гостиницы и комплексы |
|  |  | загородные туристические базы |
|  |  | кемпинги, приюты |
|  |  | детские спортивно-оздоровительные лагеря |
|  |  | туристические стоянки, лагеря |
|  |  | рыболовно-охотничьи базы, в том числе учреждения с ночлегом, учреждения без ночлега |
|  |  | лесопарки, лугопарки, гидропарки |
| периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории садоводства, огородничества и дачного хозяйства | садовые участки |
|  |  | огородные участки |
|  |  | дачные участки |
|  |  | садоводческие, огороднические, дачные объединения |

Примечания:

1. К объектам отдыха детей в каникулярное время относятся детские лагеря отдыха, дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми и туристические базы для детей с детьми.

2. К учреждениям, обеспечивающим функционирование рекреационной сети относятся также экскурсионно-туристические бюро и  туристические фирмы.

Приложение № 6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА С УЧЕТОМ СБЕРЕЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Усредненные расчетные температуры внутреннего воздуха для учреждений обслуживания населения и общественных зданий

| Назначение зданий | Температура внутреннего воздуха, °C |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Гостиницы, общежития, административные здания | 18-20 |
| Учебные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры | 16 |
| Театры, магазины, прачечные, пожарные депо | 15 |
| Кинотеатры | 14 |
| Гаражи | 10 |
| Детские сады-ясли, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы | 20 |
| Бани | 25 |

Примечания:

1. Значения внутренних температур воздуха приняты по данным проектов общественных зданий и учреждений обслуживания населения.

2. При отсутствии сведений о назначении общественных зданий расчетная температура внутреннего воздуха для них принимается равной +18 °C.

Приложение № 7

КЛАССИФИКАЦИЯ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДСТВ И ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов

2. Поля ассенизации и поля запахивания

3. Скотомогильники с захоронением в ямах

4. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов

5. Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов

6. Крематории, при количестве печей более одной

7. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год

2. Участки компостирования твердых бытовых отходов

3. Скотомогильники с биологическими камерами

4. Сливные станции

5. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га. (Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается)

6. Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1. Центральные базы по сбору утильсырья

2. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га

3. Участки для парникового и тепличных хозяйств с использованием отходов

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1. Мусороперегрузочные станции

2. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища

Приложение № 8

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРИДОМОВЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городского округа следующие:

400 – 1000 кв. м - для всех категорий граждан кроме многодетных семей / 1000-1500 кв. м - для многодетных семей (включая площадь застройки) – при размещении новой и реконструкции существующей индивидуальной жилой застройки;

60 - 100 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах;

30 - 60 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-трехэтажных блокированных домах при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции, а также при двух-, трех- и четырехэтажных домах сложной объемно-пространственной структуры.

Параметры земельных участков для 5-9-этажных жилых домов определяются типологическими, объемно-планировочными и конструктивными параметрами зданий. Размеры и конфигурация таких земельных участков устанавливается в проектах планировки на территорию проектирования.

Приложение № 9

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

| Плотность застройки, тыс. кв. м/га Процент застроенности, % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | А |
| 25 |  |  | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | Б |
| 40 |  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |  |
| 45 |  |  |  |  | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |  |
| 50 |  |  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |  |

Примечания:

1. В ячейках указана этажность застройки.

2. Плотность застройки дана в габаритах наружных стен.

3. Рекомендуемые к применению типы коттеджной застройки:

А - коттеджи;

Б - блокированные дома.

Приложение № 10

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

НОРМЫ РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Нормативные параметры объектов, обязательных для размещения

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения образования |
| Детское дошкольное учреждение | место | 85% от численности детей (1-6 лет), в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%, при отсутствии данных по демографии 100 мест на 1 тыс. чел. | При вместимости (м2 на 1 место): до 100 мест – 40, свыше 100 мест – 35. Для встроенных при вместимости более 100 мест – не менее 35. Размер игровой площадки на 1 место следует принимать не менее для детей ясельного возраста – 7,2 кв. м, для детей дошкольного возраста – 9,0 кв.м. | Рекомендуется размещать крытые бассейны при детских садах не менее 18 кв. м площади зеркала воды на 1 дошкольное учреждение с исключением общего доступа. Площадь групповой площадки для ясельного возраста следует принимать 7,5 кв. м на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами детских дошкольных учреждений общего типа. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями рассчитывается без учета учреждений частной формы собственности. При разработке проектов планировки жилых районов предусматривать размещение детских образовательных учреждений по норме, рассчитанной на основе демографии. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 30-40%; на 25% - в условиях реконструкции. |
| Общеобразовательная школа | учащиеся | 100% от численности школьников 1-9 кл и 75 % - 10-11 кл. при обучении в одну смену, при отсутствии данных не менее 180 мест на 1 тыс. чел. | При вместимости: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 – 50; 600-800 – 40; 600-800 – 40; 800-1100 – 33; 1100-1500 мест – 17 | Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 40%; на 20% - в условиях реконструкции. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом городского округа. Рекомендуется размещать крытые бассейны при школах с исключением общего доступа. При разработке проектов планировки жилых районов предусматривать размещение детских образовательных учреждений по норме, рассчитанной на основе демографии. |
| Внешкольное учреждение | место | 10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%. | По заданию на проектирование |  |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационар всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койка | Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. 8,086 на 1 тыс. чел. | При вместимости (м2 на 1 койку): до 50 коек – 300; 50-100 коек – 300-200; 100-200 коек – 200-140; 200-400 коек – 140-100; 400-800 коек – 100-80; 800-1000 коек – 80-60; свыше 1000 коек – 60; (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25%). | Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. При размещении 2-х и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. При реконструкции зам. участки допускается уменьшать на 25%. Размеры земельных участков, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20 %, для детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7 |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещение в смену | 16,373 на 1 тыс. чел. | 0,1 на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект | Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |
| Постановление от 26.10.2011 г. № 547-ПП/11 «О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи на 2012 год и перечне видов медицинской помощи, оказываемых населению Мурманской области за счет средств предприятий, учреждений, организаций и личных средств граждан» |
| Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект |  |
| Аптека | объект | 1 на 15 тыс. чел. | 0,2-0,3 на объект | Возможно встроено-пристроенные |
| Учреждения социального обеспечения |
| Центр социального обслуживания | объект | 1 на город | По заданию на проектирование | Возможно встроено-пристроенное |
| Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей | объект | 1 на город | По заданию на проектирование | Возможно встроено-пристроенное |
| Центры психолого-педагогической помощи населению | объект | 1 на город | По заданию на проектирование | Возможно встроено-пристроенное |
| Центры экстренной психологической помощи по телефону | объект | 1 на город | По заданию на проектирование | Возможно встроено-пристроенное |
| Центры (отделения) социальной помощи на дому | объект | 1 на 120 человек данной категории | По заданию на проектирование | Возможно встроено-пристроенное |
| Учреждения физической культуры и спорта |
| Спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны – 45. Размеры земельных участков допускается уменьшать до 50%. |
| Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Бассейн крытый и открытый общего пользования | кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Детско-юношеская спортивная школа | кв. м площади пола зала | 10 | 1,5-1,0 на объект |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,19 на 1 тыс. чел. | - |  |
| Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. №1683-р) |
| Учреждения культуры и искусства |
| Музей | объект | 4 на 100 тыс. человек | По заданию на проектирование |  |
| Театр | место | 5 на 5 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Концертный зал | место | 3,5 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Кинотеатр | место | 25 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Клуб | посетительское место | 80 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе с искусственным льдом | место | 6 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Помещение для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 60 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов). |
| Массовая библиотека | тыс. ед. хранения/место | 4/2 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование | Массовые библиотеки предусматривать: при многоэтажной застройке - 1 объект на 20 тыс. чел.; при среднеэтажной застройке - 1 объект на 10 тыс. чел. |
| Административно-деловые и коммунально-хозяйственные предприятия |
| Городской архив | объект | не менее 1 на город | По заданию на проектирование |  |
| Городской суд | судья | 1 на 30 тыс. чел. | га на объект: 0,15 - при 1 судье; 0,4 - при 5 судьях; 0,3 - при 10 членах суда; 0,5 - при 2 членах суда |  |
| Площадки для выгула животных | площадь площадок на 1 тыс. чел. | 0,3 кв. м/чел. | - |  |
| Объекты пожарной безопасности |
| Пожарное депо | автомобиль | 12 депо на 80 автомобилей | - | Пожарное депо/автомобиль: 4x8+8x6 |
| Нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. № 36) |

Нормативные параметры объектов, рекомендуемых к размещению

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. №1683-р) |
| Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма |
| Горнолыжные база и комплекс | место | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| Учреждения торговли и общественного питания |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | 613 на 1 тыс. чел. | Предприятия торговли, кв. м торговой площади/га на 100 кв. м торговой площади: до 250 – 0,08; 250-650 – 0,08-0,06; 650-1500 – 0,06-0,04; 1500-3500 – 0,04-0,02; св. 3500 – 0,02. Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект; св.6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект; св. 10 до 15 - 0,8-1,1 га на объект; св. 15 - 1,1-1,3 га на объект. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| продовольственных товаров | кв. м торговой площади | 187 на 1 тыс. чел. |  |  |
| непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 426 на 1 тыс. чел. |  |  |
| Предприятия оптовой (мелкооптовой) торговли | кв. м торговой площади | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| Предприятие общественного питания | место | 40 (8)* на 1 тыс. чел. | При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га; свыше 150 мест - 0,1 га | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. (учащихся) в максимальную смену |
| Учреждения и предприятия бытового обслуживания |
| Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 9 (2)* на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га. | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: предприятия непосредственного обслуживания населения - 55%, производственные предприятий централизованного выполнения заказов - 45% (располагать предпочтительно в производственно-коммунальной зоне) |
| Прачечные | кг белья в смену | 120 (10)* на 1 тыс. чел. | Для прачечных самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-прачечных: 0,5-1,0 га объект | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: прачечные самообслуживания - 8%, фабрики-прачечные - 92%. |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 (4,0)* на 1 тыс. чел. | Для химчисток самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-химчисток: 0,5-1,0 га на объект | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: химчистки самообслуживания - 35%, фабрики-химчистки - 65%. |
| Баня | место | 5 на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект |  |
| Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 на 20 тыс. чел. | 0,01 га на объект | Рекомендуется размещать преимущественно в производственно-коммунальной зоне |
| Административно-деловые и коммунально-хозяйственные предприятия |
| Отделение связи | объект | по нормам и правилам министерства связи РФ | Отделения связи городского округа, жилого района – 0,1 га | Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, международных, городских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| Отделение банка | операционное место | 1 на 10 тыс. чел. | 0,2 га на объект - при 2 операционных местах; 0,5 га на объект - при 7 операционных местах | Возможно встроено-пристроенное |
| Организация и учреждение управления | объект | По заданию на проектирование | При этажности здания (м2 на 1 сотрудника): 3-5 этажей – 44-18,5; 9-12 этажей – 13,5-11; 16 и более этажей – 10,5. |  |
| Юридическая консультация | рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Нотариальная контора | рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Гостиница | место | 7 на 1 тыс. чел. | При числе мест (м2 на 1 место): до 100 мест – 55; от 100 до 500 мест – 30; 500-1000 мест - 20; свыше 1000 мест - 15. |  |
| Общественная уборная | прибор | 1 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование | В местах массового пребывания людей. Возможна замена на биотуалеты. |
| Объекты культового назначения |
| Учреждение культового назначения | объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| Примечание: |
| * - в скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в городском округе. |

НОРМЫ РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ, РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая Обеспеченнось на 1000 жителей | Размеры земельных участков, кв.м/ единица измерения | Размещение | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения, место | 35 -42 | Для отдельно стоящих зданий-40, при вместимости до 100 мест-35. Для встроенных при вместимости более 100 мест –не менее 29 | Отдельно стоящие, пристроенные (вместимостью не более 100 мест-общего типа, а так же малокомплектные Дошкольные учреждения с разновозрастными группами-не более 45 мест), совмещенные с начальной школой (общей вместимостью не более 200 мест) | 300, При малоэтажной застройке-500 |
| Общеобразовательные учреждения,место | 109, В том числе для X-XIклассов- 14 | Привместимостисвыше300 мест-50(с учетом площади застройки). Специализированные Образовательные учреждения (гимназии, лицеи и др.)и школы вместимостью менее 300мест-позаданиюна проектирование | Начальная школа, Начальная школа- Детский сад, начальная школа в составе полной школы в городском округе. Школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеем(с8или 10 класса)-в жилом районе | 500 |
| Площадь торговых объектов, кв.м: По продаже продовольственных товаров По продаже Непродовольственных товаров | 70 30 | Для отдельно стоящих: до1000кв.мторговой площади-4,0; более1000кв.мторговой площади-3,0 | Отдельностоящие, встроенные, встроено-пристроенные | 500 |
| Предприятия общественного питания,место | 8 | Для отдельно стоящих: до100мест-20; более100мест-10 | То же | 500 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 | На 10 рабочих мест-0,03 -0,1 га | Встроенные, встроено-пристроенные | 500 |
| Аптеки,объект | 1 на 10тыс. жителей | 0,2-0,3 га на объект или встроенные | Отдельностоящие, встроенные | 500 |
| Отделения связи, объект | IV-V группы- До 9 тыс. жителей, III группы-до 18 -"-, II группы-20 - 25 -"- | 0,07 -0,12 га (по категориям) | По заданию на проектирование | 500 |
| Филиалы банков, операционное место | 1местона2 -3 тыс.человек | 0,05гана3 места 0,4гана20 мест |  | 500 |
| Жилищно-эксплуатационные службы,объект | 1 до 20тыс. человек | Отдельно стоящие-0,3га | Отдельностоящие, встроенные | 750 |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, кв.м нормируемой площади | 50 | По заданию на проектирование | Встроенные | 750 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения,кв.м площади пола | 30 (с восполнением до 70-80 за счет использования спортивных залов школ во внеурочное время) | То же | Отдельностоящие, встроенные(до150кв. м) | 500 |
| Опорный пункт охраны порядка, кв.м нормируемой площади | 10 |  | Встроенные | 750 |
| Общественные туалеты, прибор | 1 |  | В местах массового пребывания людей- центрах обслуживания |  |
| Школы искусств (эстетического образования), мест | 8 | По заданию на проектирование | Отдельностоящие, встроенопристроенные |  |
| Поликлиники, посещений в смену | Определяется органами здравоохранения, по заданию на проектирование | Не менее 0,3 га на объект | Отдельностоящие | 1000 |
| Станции скорой и неотложной медицинской помощи, автомобиль | 0,1 | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект | То же | В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| Диспансеры (противотуберкулезные, онкологические, кожно-венерологические, психоневрологические, наркологические),объект | 1 на200 -250 тыс.жителей или 3 койки на 1000 жителей | По заданию на проектирование | То же |  |
| Больничные учреждения, коек | 13,47 | То же | То же |  |
| Территориальные центры социальной помощи семье и детям, объект | По заданию на проектирование или ориентировочно 1 на 50 тыс. жителей | То же | Отдельностоящие, встроенные |  |
| Социально-реабилитационные центры и социальные приюты для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, место | 3 | По заданию на проектированиеот80 до 125 кв.м на место | Отдельностоящие | Радиус обслуживания 2,5км, размещение на расстояни и не менее 300 м от промышленных предприятий, магистралей, а так же других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почв |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, место | 3,0 | По заданию на проектирование | Отдельностоящие на обособленных участках | На расстоянии не более 300 м от пожарных депо |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов, место | 2 | То же | То же | То же |
| Спортивные залы, кв.м площади пола | 280 | То же | Отдельностоящие, встроенные,встроено-пристроенные |  |
| Плавательные бассейны, кв.м зеркала воды | 20 -25 |  | Отдельностоящие |  |
| Детские и юношеские спортивные школы, учащиеся | 10 | По заданию на проектирование | То же |  |
| Библиотеки, объект | 1 на жилой район |  | Встроенные |  |
| Детские библиотеки, объект | 1 на 6 -10 школ (4-7тыс. учащихся и дошкольников) |  | То же |  |
| Бани, место | 5 | 0,2-0,4 га на объект | Отдельностоящие |  |
| Пожарное депо | 0,2 -0,4 в зависимости от территории (НПБ 101-95, НПБ 201-96) | 0,5 -2 га | То же | 3000 |

Примечания:

- При малоэтажном жилом строительстве допускается увеличение радиусов обслуживания учреждениями культурно-бытового назначения, но не более чем в 1,5 раза.

Приложение № 11

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

НОРМЫ РАСЧЕТА

УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ МИКРОРАЙОННОГО

И РАЙОННОГО УРОВНЯ, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ, РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размеры земельных участков, кв. м/единица измерения | Размещение | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайонный уровень |
| Дошкольные образовательные учреждения, место | 35 - 42 | Для отдельно стоящих зданий - 40, при вместимости до 100 мест - 35. Для встроенных при вместимости более 100 мест - не менее 29 | Отдельно стоящие, пристроенные (вместимостью не более 100 мест - общего типа, а также малокомплектные дошкольные учреждения с разновозрастными группами - не более 45 мест), совмещенные с начальной школой (общей вместимостью не более 200 мест) | 300, при малоэтажной застройке - 500 |
| Общеобразовательные учреждения, место | 109, в том числе для X - XI классов - 14 | При вместимости свыше 300 мест - 50 (с учетом площади застройки). Специализированные образовательные учреждения (гимназии, лицеи и др.) и школы вместимостью менее 300 мест - по заданию на проектирование | Начальная школа, начальная школа - детский сад, начальная школа в составе полной школы в микрорайоне. Школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеем (с 8 или 10 класса) - в жилом районе | 500 |
| Площадь торговых объектов, кв. м: по продаже продовольственных товаров по продаже непродовольственных товаров | 70 30 | Для отдельно стоящих: до 1000 кв. м торговой площади - 4,0; более 1000 кв. м торговой площади - 3,0 | Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные | 500 |
| Предприятия общественного питания, место | 8 | Для отдельно стоящих: до 100 мест - 20; более 100 мест - 10 | То же | 500 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 | На 10 рабочих мест - 0,03 - 0,1 га | Встроенные, встроено-пристроенные | 500 |
| Аптеки, объект | 1 на 10 тыс. | 0,2 - 0,3 га на объект или встроенные | Отдельно стоящие, встроенные | 500 |
| Отделения связи, объект | IV - V группы - до 9 тыс. жителей, III группы - до 18 - " -, II группы - 20 - 25 - " - | 0,07 - 0,12 га (по категориям) | По заданию на проектирование | 500 |
| Филиалы банков, операционное место | 1 место на 2 - 3 тыс. человек | 0,05 га на 3 места 0,4 га на 20 мест |  | 500 |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 1 до 20 тыс. человек | Отдельно стоящие - 0,3 га | Отдельно стоящие, встроенные | 750 |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, кв. м нормируемой площади | 50 | По заданию на проектирование | Встроенные | 750 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, кв. м площади пола | 30 (с восполнением до 70 - 80 за счет использования спортивных залов школ во внеурочное время) | То же | Отдельно стоящие, встроенные (до 150 кв. м) | 500 |
| Опорный пункт охраны порядка, кв. м нормируемой площади | 10 |  | Встроенные | 750 |
| Общественные туалеты, прибор | 1 |  | В местах массового пребывания людей - центрах обслуживания |  |
| Районный уровень |
| Школы искусств (эстетического образования), мест | 8 | По заданию на проектирование | Отдельно стоящие, встроено-пристроенные |  |
| Поликлиники, посещений в смену | Определяется органами здравоохранения, по заданию на проектирование | Не менее 0,3 га на объект | Отдельно стоящие | 1000 |
| Станции скорой и неотложной медицинской помощи, автомобиль | 0,1 | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект | То же | В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| Диспансеры (противотуберкулезные, онкологические, кожно-венерологические, психоневрологические, наркологические), объект | 1 на 200 - 250 тыс. жителей или 3 койки на 1000 жителей | По заданию на проектирование | То же |  |
| Больничные учреждения, коек | 13,47 | То же | То же |  |
| Территориальные центры социальной помощи семье и детям, объект | По заданию на проектирование или ориентировочно 1 на 50 тыс. жителей | То же | Отдельно стоящие, встроенные |  |
| Социально-реабилитационные центры и социальные приюты для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, место | 3 | По заданию на проектирование от 80 до 125 кв. м на место | Отдельно стоящие | Радиус обслуживания 2,5 км, размещение на расстоянии не менее 300 м от промышленных предприятий, магистралей, железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почв |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, место | 3,0 | По заданию на проектирование | Отдельно стоящие на обособленных участках | На расстоянии не более 300 м от пожарных депо |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов, место | 2 | То же | То же | То же |
| Спортивные залы, кв. м площади пола | 280 | То же | Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные |  |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 20 - 25 |  | Отдельно стоящие |  |
| Детские и юношеские спортивные школы, учащиеся | 10 | По заданию на проектирование | То же |  |
| Библиотеки, объект | 1 на жилой район |  | Встроенные |  |
| Детские библиотеки, объект | 1 на 6 - 10 школ (4 - 7 тыс. учащихся и дошкольников) |  | То же |  |
| Бани, место | 5 | 0,2 - 0,4 га на объект | Отдельно стоящие |  |
| Пожарное депо | 0,2 - 0,4 в зависимости от территории (НПБ 101-95, НПБ 201-96) | 0,5 - 2 га | То же | 3000 |

Примечания:

1. При размещении крупных торговых центров (рыночных комплексов) в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение на 50 % микрорайонного уровня обслуживания торговыми предприятиями.

2. При малоэтажном жилом строительстве допускается увеличение радиусов обслуживания учреждениями культурно-бытового назначения, но не более чем в 1,5 раза.

Приложение № 12

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

ПОКАЗАТЕЛИ

МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДОК ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

| Отрасли промышленности | Предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| Химическая промышленность | Синтетических волокон | 50 |
|  | Синтетических смол и пластмасс | 32 |
|  | Изделий из пластмасс и резины | 50 |
|  | Лакокрасочной промышленности | 34 |
|  | Продуктов органического синтеза | 32 |
| Черная металлургия | Обогатительные железной руды и по производству окатышей мощностью, млн. т/год: |  |
|  |  | 5 - 20 | 28 |
|  |  | более 20 | 32 |
|  | Дробильно-сортировочные мощностью, млн. т/год: |  |
|  |  | до 3 | 22 |
|  |  | более 3 | 27 |
|  | Ремонтные и транспортные (рудников при открытом способе разработки) | 27 |
|  | Надшахтные комплексы и другие сооружения рудников при подземном способе разработки | 30 |
|  | Коксохимические: |  |
|  |  | без обогатительной фабрики | 30 |
|  |  | с обогатительной фабрикой | 28 |
|  | Метизные | 50 |
|  | Ферросплавные | 30 |
|  | Трубные | 45 |
|  | По производству огнеупорных изделий | 32 |
|  | По обжигу огнеупорного сырья и производству порошков и мертелей | 28 |
|  | По разделке лома и отходов черных металлов | 25 |
| Цветная металлургия | Алюминиевые | 43 |
|  | Надшахтные комплексы и другие сооружения рудников при подземном способе разработки без обогатительных фабрик мощностью, млн. т/год: |  |
|  |  | до 3 | 30 |
|  |  | более 3 | 35 |
|  | То же, с обогатительными фабриками | 30 |
|  | Обогатительные фабрики мощностью, млн. т/год: |  |
|  |  | до 15 | 27 |
|  |  | более 15 | 30 |
|  | Электродные | 45 |
|  | По обработке цветных металлов | 45 |
| Бумажная промышленность | Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные | 35 |
|  | Переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | 40 |
| Электроэнергетика | Электростанции мощностью более 2000 МВт: |  |
|  | а) без градирен: |  |
|  |  | ГРЭС на твердом топливе | 30 |
|  |  | ГРЭС на газомазутном топливе | 38 |
|  | б) при наличии градирен: |  |
|  |  | ГРЭС на твердом топливе | 30 |
|  |  | ГРЭС на газомазутном топливе | 35 |
|  | Электростанции мощностью до 2000 МВт: |  |
|  | а) без градирен: |  |
|  |  | ГРЭС на твердом топливе | 25 |
|  |  | ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
|  | б) при наличии градирен: |  |
|  |  | ГРЭС на твердом топливе | 25 |
|  |  | ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
|  | Теплоэлектроцентрали при наличии градирен: |  |
|  | а) мощностью до 500 МВт: |  |
|  |  | на твердом топливе | 28 |
|  |  | на газомазутном топливе | 25 |
|  | б) мощностью от 500 до 1000 МВт: |  |
|  |  | на твердом топливе | 28 |
|  |  | на газомазутном топливе | 26 |
|  | в) мощностью более 1000 МВт: |  |
|  |  | на твердом топливе | 29 |
|  |  | на газомазутном топливе | 30 |
| Тяжелое машиностроение | Паровых и энергетических котлов и котельно-вспомогательного оборудования | 50 |
|  | Дизелей, дизель-генераторов и дизельных электростанций на железнодорожном ходу | 50 |
|  | Электрических кранов | 50 |
|  | Подъемно-транспортного оборудования | 52 |
| Электротехническая промышленность | Электродвигателей | 52 |
|  | Высоковольтной аппаратуры | 60 |
|  | Низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования | 55 |
|  | Трансформаторов | 45 |
|  | Кабельной продукции | 45 |
|  | Электроламповые | 45 |
|  | Электроизоляционных материалов | 57 |
|  | Аккумуляторные | 55 |
|  | Полупроводниковых приборов | 52 |
| Радиотехническая промышленность | Радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс. кв. м: |  |
|  |  | до 100 | 50 |
|  |  | более 100 | 55 |
| Электронная промышленность | Электронной промышленности: |  |
|  | а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод) | 60 |
|  | б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях: |  |
|  |  | Одноэтажных | 55 |
|  |  | Многоэтажных | 50 |
| Станкостроение | Металлорежущих станков, литейного и деревообрабатывающего оборудования | 50 |
|  | Кузнечнопрессового оборудования | 55 |
|  | Инструментальные | 60 |
|  | Литья | 50 |
|  | Поковок и штамповок | 50 |
|  | Сварных конструкций для машиностроения | 50 |
|  | Изделий общемашиностроительного применения | 52 |
| Приборостроение | Приборостроения, средств автоматизации и систем управления: |  |
|  | а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. кв. м | 50 |
|  | б) то же, более 100 тыс. кв. м | 55 |
|  | в) при применении ртути и стекловарения | 30 |
| Строительное и дорожное машиностроение | Бульдозеров, скреперов, экскаваторов и узлов для экскаваторов | 50 |
|  | Средств малой механизации | 63 |
|  | Оборудования для мелиоративных работ | 55 |
|  | Коммунального машиностроения | 57 |
| Машиностроение для легкой и пищевой промышленности | Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой и комбикормовой промышленности | 55 |
|  | Технологического оборудования для торговли и общественного питания | 57 |
|  | Бытовых приборов и машин | 57 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: |  |
|  | без переработки древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | до 400 | 28 |
|  |  | более 400 | 35 |
|  | с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | до 400 | 23 |
|  |  | более 400 | 20 |
|  | Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок: |  |
|  |  | при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге | 40 |
|  |  | при поставке сырья по воде | 45 |
|  | Древесно-стружечных плит | 45 |
|  | Фанеры | 47 |
|  | Мебельные | 53 |
| Легкая промышленность | Текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами | 60 |
|  | Текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса, тыс. кв. м: |  |
|  |  | до 50 | 55 |
|  |  | свыше 50 | 60 |
|  | Текстильной галантереи | 60 |
|  | Верхнего и бельевого трикотажа | 60 |
|  | Швейно-трикотажные | 60 |
|  | Швейные | 55 |
|  | Кожевенные и первичной обработки кожсырья: |  |
|  |  | Одноэтажные | 50 |
|  |  | Двухэтажные | 45 |
|  | Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов | 55 |
|  | Кожгалантерейные: |  |
|  |  | Одноэтажные | 55 |
|  |  | Многоэтажные | 50 |
|  | Меховые и овчинно-шубные | 55 |
|  | Обувные: |  |
|  |  | Одноэтажные | 55 |
|  |  | Многоэтажные | 50 |
|  | Фурнитуры | 52 |
| Пищевая промышленность | Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сутки: |  |
|  |  | до 45 | 37 |
|  |  | более 45 | 40 |
|  | Кондитерских изделий | 50 |
|  | Растительного масла производственной мощностью, т переработки семян в сутки: |  |
|  |  | до 400 | 33 |
|  |  | более 400 | 35 |
|  | Маргариновой продукции | 40 |
|  | Плодоовощных консервов | 50 |
|  | Парфюмерно-косметических изделий | 40 |
|  | Пива и солода | 50 |
|  | Этилового спирта | 50 |
|  | Водки и ликероводочных изделий | 50 |
| Мясо-молочная промышленность | Мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 40 |
|  | Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов | 42 |
|  | По переработке молока производственной мощностью, т в смену: |  |
|  |  | до 100 | 43 |
|  |  | более 100 | 45 |
|  | Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т в смену: |  |
|  |  | до 5 | 36 |
|  |  | более 5 | 42 |
|  | Молочных консервов | 45 |
|  | Сыра | 37 |
| Рыбное хозяйство | Рыбоперерабатывающие предприятия производственной мощностью, т/сутки: |  |
|  |  | до 10 | 40 |
|  |  | более 10 | 45 |
| Микробиологическая промышленность | Гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных концентратов и по производству премиксов | 45 |
| Заготовительная промышленность | Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия | 41 |
|  | Комбинаты хлебопродуктов | 42 |
| Местная промышленность | Ремонтные предприятия: |  |
|  | грузовых автомобилей | 60 |
|  | Тракторов | 56 |
|  | строительных машин | 63 |
|  | Замочно-скобяных изделий | 61 |
|  | Художественной керамики | 56 |
|  | Художественных изделий из металла и камня | 52 |
|  | Игрушек и сувениров из дерева | 53 |
|  | Игрушек из металла | 61 |
|  | Швейных изделий: |  |
|  |  | в зданиях до двух этажей | 74 |
|  |  | в зданиях более двух этажей | 60 |
| Промышленность строительных материалов | Крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и плотного силикатобетона производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | 120 | 45 |
|  |  | 200 | 50 |
|  | Обожженного глиняного кирпича и керамических блоков | 42 |
|  | Силикатного кирпича | 45 |
|  | Керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий | 45 |
|  | Керамических канализационных и дренажных труб | 45 |
|  | Гравийно-сортировочные при разработке месторождений способом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | 50 - 1000 | 35 |
|  |  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  | Гравийно-сортировочные при разработке месторождений экскаваторным способом производственной мощностью 500 - 1000 тыс. м3/год | 27 |
|  | Дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. м 3/год: |  |
|  |  | 600 - 1600 | 27 |
|  |  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  | Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита | 40 |
|  | Вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива: |  |
|  |  | природного газа | 55 |
|  |  | мазута (угля) | 50 |
|  | Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий | 45 |
|  | Извести | 30 |
|  | Известняковой муки и сыромолотого гипса | 33 |
|  | Стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна | 38 |
|  | Обогатительные кварцевого песка, производственной мощностью 150 - 300 тыс. т/год | 27 |
|  | Строительного, технического, санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфарфора | 45 |
|  | Стальных строительных конструкций (в том числе из труб) | 55 |
|  | Стальных конструкций для мостов | 45 |
|  | Алюминиевых строительных конструкций | 60 |
|  | Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок | 60 |
|  | Технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов | 48 |
| Строительная промышленность | По ремонту строительных машин | 63 |
|  | Опорные базы общестроительных организаций | 40 |
|  | Опорные базы специализированных организаций | 50 |
|  | Автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 300 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов | 40 |
|  | Стоянки: |  |
|  |  | на 150 автомобилей | 40 |
|  |  | на 250 автомобилей | 50 |
| Транспорт и дорожное хозяйство | По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2 - 10 тыс. капитальных ремонтов в год | 60 |
|  | По ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобусов мощностью 10 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
|  | По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1 - 2 тыс. ремонтов в год | 60 |
|  | По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
|  | Централизованного восстановления двигателей | 65 |
|  | Грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде, %: |  |
|  |  | 100 | 45 |
|  |  | 50 | 51 |
|  | Грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде, %: |  |
|  |  | 100 | 50 |
|  |  | 50 | 55 |
|  | Автобусные парки при количестве автобусов: |  |
|  |  | 100 | 50 |
|  |  | 300 | 55 |
|  |  | 500 | 60 |
|  | Таксомоторные парки при количестве автомобилей: |  |
|  |  | 300 | 52 |
|  |  | 500 | 55 |
|  | Грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сутки | 55 |
|  | Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: |  |
|  |  | 5 | 20 |
|  |  | 10 | 28 |
|  |  | 25 | 30 |
|  |  | 50 | 40 |
|  | Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: |  |
|  |  | 200 | 13 |
|  |  | более 200 | 16 |
|  | Дорожно-ремонтные пункты | 29 |
|  | Дорожные участки | 32 |
|  | То же с дорожно-ремонтным пунктом | 32 |
|  | То же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | 34 |
|  | Дорожно-строительное управление | 40 |
|  | Цементно-бетонные заводы производительностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | 30 | 42 |
|  |  | 60 | 47 |
|  |  | 120 | 51 |
|  | Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год: |  |
|  |  | 30 | 35 |
|  |  | 60 | 44 |
|  |  | 120 | 48 |
|  | Битумные базы: |  |
|  |  | Прирельсовые | 31 |
|  |  | Притрассовые | 27 |
|  |  | Базы песка | 48 |
|  | Полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. м3/год | 35 |
| Бытовое обслуживание | Специализированные промышленные предприятия общей площадью производственных зданий более 2000 кв. м: |  |
|  |  | по изготовлению и ремонту одежды, ремонту теле-, радиоаппаратуры | 60 |
|  |  | по изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения | 55 |
|  |  | по ремонту и изготовлению мебели | 50 |
| Геологоразведочное хозяйство | Базы производственные и материально-технического снабжения | 40 |
|  | Производственные базы геологоразведочных экспедиций при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.: |  |
|  |  | до 500 | 32 |
|  |  | более 500 | 35 |
|  | Производственные базы партий при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб., до: |  |
|  |  | 400 | 32 |
|  |  | 500 | 35 |
|  | Наземные комплексы разведочных шахт при подземном способе разработки без обогатительной фабрики мощностью до 200 тыс. т в год | 26 |
|  | Обогатительные мощностью до 30 тыс. т в год | 25 |
|  | Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т в год | 20 |
| Газовая промышленность | Компрессорные станции магистральных газопроводов | 40 |
|  | Газораспределительные пункты подземных хранилищ газа | 25 |
|  | Ремонтно-эксплуатационные пункты | 45 |
| Полиграфическая промышленность | Газетно-журнальные, книжные | 50 |

Примечания:

- Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей.

- Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технические, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением:

- при расширении и реконструкции предприятий;

- для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем состава заготовительные цехи (литейные кузнечнопрессовые, копровые);

- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.).

Приложение № 13

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

### I. Среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сутки |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
|  | без ванн | 125 - 160 |
|  | с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 |
|  | с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |

Примечания:

- Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20 суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55 этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

### II. Нормы расхода воды потребителями

| Водопотребители | Нормы расхода воды (в том числе горячей), л |
| --- | --- |
|  | Измеритель | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления |
| Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |
|  | с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | 120 |
|  | с газоснабжением | 1 житель | 120 | 150 |
|  | с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | 180 |
|  | с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | 225 |
|  | с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | 250 |
|  | с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 195 | 230 |
|  | с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 275 |
|  | с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 300 |
|  | высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1 житель | 360 | 400 |
| Общежития: |  |  |  |
|  | с общими душевыми | 1 житель | 85 | 100 |
|  | с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 120 |
|  | с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 160 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 120 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 230 |
| Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |  |  |  |
|  | до 25 | 1 житель | 200 | 200 |
|  | до 75 | 1 житель | 250 | 250 |
|  | до 100 | 1 житель | 300 | 300 |
| Больницы: |  |  |  |
|  | с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 |
|  | с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 200 |
| Инфекционные | 1 койка | 240 | 240 |
| Санатории и дома отдыха: |  |  |  |
|  | с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 200 |
|  | с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 150 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 15 |
| Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
|  | со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 30 |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 75 | 105 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
|  | со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 55 |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 130 |
| Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия): |  |  |  |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 200 |
|  | со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 55 |
| Прачечные: |  |  |  |
|  | механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 75 |
|  | немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 40 |
| Административные здания | 1 работающий | 12 | 16 |
| Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 20 |
| Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 260 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 11,5 |
| То же, с продленным днем | то же | 12 | 14 |
| Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 20 | 23 |
| Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |
|  | учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 9 | 10,5 |
|  | спальными | 1 место | 70 | 70 |
| Научно-исследовательские институты и лаборатории: |  |  |  |
|  | химического профиля | 1 работающий | 460 | 570 |
|  | биологического профиля | 1 работающий | 310 | 370 |
|  | физического профиля | 1 работающий | 125 | 155 |
|  | естественных наук | 1 работающий | 12 | 16 |
| Аптеки: |  |  |  |
|  | торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 | 16 |
|  | лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 370 |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |
|  | для приготовления пищи: |  |  |  |
|  |  | реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 12 |
|  |  | продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 10 |
|  | выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |
|  |  | мясные | 1 т |  | 6700 |
|  |  | рыбные | 1 т |  | 6400 |
|  |  | овощные | 1 т |  | 4400 |
|  |  | кулинарные | 1 т |  | 7700 |
| Магазины: |  |  |  |
| Продовольственные | 1 работающий в смену (20 кв. м торгового зала) | 250 | 250 |
| Промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 16 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 60 |
| Кинотеатры | 1 место | 4 | 4 |
| Клубы | 1 место | 8,6 | 10 |
| Театры: |  |  |  |
|  | для зрителей | 1 место | 10 | 10 |
|  | для артистов | 1 человек | 40 | 40 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
|  | для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
|  | для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 человек | 50 | 50 |
|  | для спортсменов | 1 человек | 100 | 100 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |
|  | пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 |  |
|  | для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
|  | для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 человек | 100 | 100 |
| Бани: |  |  |  |
|  | для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель |  | 180 |
|  | то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | 1 посетитель |  | 290 |
|  |  | душевая кабина | 1 посетитель |  | 360 |
|  |  | ванная кабина | 1 посетитель |  | 540 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену |  | 500 |
| Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | 1 человек в смену |  | 45 |
| Остальные цехи | 1 человек в смену |  | 25 |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |
|  | травяного покрова | 1 кв. м | 3 | 3 |
|  | футбольного поля | 1 кв. м | 0,5 | 0,5 |
|  | остальных спортивных сооружений | 1 кв. м | 1,5 | 1,5 |
|  | усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 кв. м | 0,4 - 0,5 | 0,4 - 0,5 |
|  | зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 кв. м | 3 - 6 | 3 - 6 |
| Заливка поверхности катка | 1 кв. м | 0,5 | 0,5 |

Примечания:

- Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.

Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

Приложение № 14

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

### I. Укрупненные показатели расхода электроэнергии

коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов

использования максимума электрической нагрузки

| Категории городских округов и поселений | Городские округа и поселения |
| --- | --- |
|  | без стационарных электроплит | со стационарными электроплитами |
|  | удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |
| Крупный | 2620 | 5450 | 3200 | 5650 |
| Малый | 2170 | 5300 | 2750 | 5500 |

### II. Удельная расчетная электрическая нагрузка

электроприемников квартир жилых зданий

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир |
| --- | --- |
|  | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Квартиры с плитами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на природном газе <*> | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
|  | на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
|  | электрическими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,36 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт <**> | 14 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 1,95 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 1,62 |
| Домики на участках садоводческих товариществ | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |

<*> В зданиях по типовым проектам. <**> Рекомендуемые значения.

Примечания:

- Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.

Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 кв. м (квартиры от 35 до 90 кв. м) в зданиях по типовым проектам и 150 кв. м (квартиры от 100 до 300 кв. м) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.

Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности по СП 31-110-2003.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.

Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

### III. Удельная расчетная электрическая нагрузка

электроприемников коттеджей

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/коттедж, при количестве коттеджей |
| --- | --- |
|  | 1 - 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |

Примечания:

- Удельные расчетные нагрузки для числа коттеджей, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 кв. м.

Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 кв. м без электрической сауны определяются по таблице I настоящего приложения как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей.

### IV. Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

| N | Здание | Единица измерения | Удельная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания |
|  | Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |
| 1 | до 400 | кВт/место | 1,04 |
| 2 | свыше 400 до 1000 | то же | 0,86 |
| 3 | свыше 1000 | то же | 0,75 |
|  | Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |
| 4 | до 400 | то же | 0,81 |
| 5 | свыше 400 до 1000 | то же | 0,69 |
| 6 | свыше 1000 | то же | 0,56 |
| Продовольственные магазины |
| 7 | Без кондиционирования воздуха | кВт/кв. м торгового зала | 0,23 |
| 8 | С кондиционированием воздуха | то же | 0,25 |
| Промтоварные магазины |
| 9 | Без кондиционирования воздуха | " | 0,14 |
| 10 | С кондиционированием воздуха | " | 0,16 |
| Общеобразовательные школы |
| 11 | С электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/1 учащегося | 0,25 |
| 12 | Без электрифицированных столовых, со спортзалами | то же | 0,17 |
| 13 | С буфетами, без спортзалов | то же | 0,17 |
| 14 | Без буфетов и спортзалов | то же | 0,15 |
| 15 | Профессионально-технические училища со столовыми | то же | 0,46 |
| 16 | Детские ясли-сады | кВт/место | 0,46 |
| Кинотеатры и киноконцертные залы |
| 17 | С кондиционированием воздуха | то же | 0,14 |
| 18 | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,12 |
| 19 | Клубы | то же | 0,46 |
| 20 | Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 |
| Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций |
| 21 | С кондиционированием воздуха | кВт/кв. м общей площади | 0,054 |
| 22 | Без кондиционирования воздуха | То же | 0,043 |
| Гостиницы |
| 23 | С кондиционированием воздуха | кВт/место | 0,46 |
| 24 | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,34 |
| 25 | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | то же | 0,36 |
| 26 | Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт/кг вещей | 0,075 |
| 27 | Детские лагеря | кВт/кв. м жилых помещений | 0,023 |

Приложение № 15

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | I пояс | II пояс | III пояс |
| 1 | Подземные источники |  |  |  |
|  | а) скважины, в том числе: |  |  |  |
|  | защищенные воды | не менее 30 м | по расчету в зависимости от Тм<2> | по расчету в зависимости от Тх<3> |
|  | недостаточно защищенные воды | не менее 50м | то же | то же |
|  | б) водозаборы при искусственном пополнении запасов подземных вод, в том числе инфильтрационные сооружения (бассейны, каналы) | не менее 50м не менее 100 м <1> | то же | то же |
| 2 | Поверхностные источники |  |  |  |
|  | а) водотоки (реки, каналы) | - вверх по течению не менее 200 м; - вниз по течению не менее 100 м; - боковые - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени | - вверх по течению по расчету; - вниз по течению не менее 250 м; - боковые, не менее: при равнинном рельефе- 500 м; при пологом склоне — 750 м; при крутом склоне - 1000 м | - совпадают с границами II пояса; - совпадают с границами II пояса; - по линии водоразделов в пределах3 - 5 км, включая притоки |
|  | б) водоемы (водохранилища, озера) | не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени | по акватории: 3 — 5 км во все стороны от водозабора; по территории: 3 - 5 км в обе стороны по берегу и 500 - 100 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне | совпадают с границами II пояса |
| 3 | Водопроводные сооружения и водоводы | Границы санитарно-защитной полосы - от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м <4>; - от водонапорных башен - не менее 10 м <5>; - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора <6>, насосные станции и др.) - не менее 15 м; - от крайних линий водопровода: - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм; - при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |

Примечания:

- В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

При определении границ II пояса Тм(время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

| Гидрологические условия | Тм(в сутках) |
| --- | --- |
| Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора, но не менее чем до 10 м.

По согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».